## Slide 1
经典专题特训
专题7 电功率、电热及生活用电

## Slide 2
品 真 题
1.（2025∙山东中考）某商家销售的移动电源相当于大型“充电宝”，其铭牌如表所示.顾客咨询：“该移动电源可以供2.5 kW的用电器正常工作吗？”客服回复：“没问题，这是3 kW∙h的，3 kW的用电器都可以正常使用.”该客服（ ）.
××移动电源
电源规格：3 kW∙h
输出电压：220 V
最大输出电流：10 A
A.说法正确
B.混淆了电功率和电能
C.混淆了电功率和电流
D.混淆了电功率和电压
B

## Slide 3
2.（2025∙天津中考）将标有“6V 6W”的甲灯泡和“6V 3W”的乙灯泡串联后，接在电压为9V的电源上.不考虑温度对灯丝电阻的影响，则（ ）.
A.甲灯能正常发光
B.乙灯能正常发光
C.两灯均能正常发光
D.两灯均不能正常发光
B

## Slide 4
3.（2025∙自贡中考）如图所示为某用电器的I－U图像，其额定电压为12V，则额定功率是（ ）.
A.0.6W B.1.8W
C.3.2W D.4.8W
D

## Slide 5
4.（2025∙广西中考）某测电笔的构造如图所示.正确使用测电笔时，手指按住笔卡，用测电笔的__________部位接触导线的芯线，若氖管发光，则该导线是__________（填“火线”或“零线”）.
笔尖
火线

## Slide 6
5.（2025∙深圳中考改编）AI机器人逐渐进入我们的生活，金辉同学若通过三孔插座给机器人充电，插座由单独的开关控制.请在图乙中用笔画线表示导线将三孔插座和开关连接在家庭电路中.
如图所示

## Slide 7
6.（2025∙湖南中考）小霞用如图甲所示的器材测量小灯泡的额定功率.已知电源电压为3 V且保持不变，小灯泡额定电压为2.5 V.
（1）请你用笔画线代替导线，将图甲中的实物图连接完整，要求导线不得交叉.
如图所示

## Slide 8
（2）正确连接好电路，闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片P移到最________端.
（3）闭合开关后，移动滑片P，观察到电压表的示数为2.5V时，电流表的示数如图乙所示，则小灯泡的额定功率为_____W.
（4）进行相同实验的另一同学，检查电路发现导线连接正确且开关闭合，但灯座上忘记安装小灯泡，此时观察到__________表的指针有明显偏转.
左
0.75
电压

## Slide 9
7.（2025∙广东中考）小明设计了可改变灯泡亮度的电路，如图所示，电源电压U为6V，灯泡L标有“6 V 0.5 A”.定值电阻R为12 Ω.
（1）S2拨到1处时，闭合开关S1，求L的电功率.
（2）S2拨到2处时，闭合开关S1，电流表示数为0.3 A，求：
①R两端的电压；
②L工作100 s消耗的电能.
3 W
3.6 V
72 J

## Slide 10
练 模 拟
1.（2025∙泉州惠安县模拟）对下列家用电器正常工作时的物理量估测最符合实际的是（ ）.
A.我国家用电器的工作电压是380 V
B.客厅吊灯的工作电流10 A
C.台灯正常工作时的电功率30 W
D.家用电冰箱10 min消耗电能1 kW∙h
C

## Slide 11
2.（2025∙厦门三模）如图所示电路，电源电压恒为4.5V，定值电阻R1为5Ω，滑动变阻器R2的规格为“20Ω 1A”，电压表量程为0～3V，电流表量程为0～0.6A，闭合开关，调节滑动变阻器，在不损坏各电路元件的前提下，电路消耗的最大功率是_______W，变阻器R2的调节范围是_________.
2.7
2.5～10Ω

## Slide 12
3.（2025∙福州市第十九中学三模）图甲为某款三孔插座.在符合安全用电原则下，请在图乙中用笔画线代替导线将该插座接入家庭电路中.
如图所示

## Slide 13
4.（2025∙厦门双十中学模拟）小稠学习了电功率的知识后，在家中找来了一个标有额定电压为“6V”的小灯泡，为了测定该小灯泡的额定功率，她向学校实验室借到相关器材，并进行了如下实验，已知电源电压恒为8V.
（1）请用笔画线代替导线，帮她连接好实物图.要求闭合开关后，滑片向右移，灯泡变亮.
如图所示

## Slide 14
（2）接好电路，闭合开关，发现电压表的示数如图乙所示，接下来她移动滑动变阻器的滑片，同时眼睛需要观察____________（填“电流表”“电压表”或“灯泡”），直到灯泡正常发光.
电压表

## Slide 15
（3）经过多次测量，小稠绘制了小灯泡的I－U图像，如图丙所示，则该小灯泡的额定功率为______W.
3

## Slide 16
（4）小稠后来发现电压表标有15V的接线柱出现故障无法使用，于是她向老师请教，老师告诉她用该电压表仍能测量该灯泡的额定功率，你认为老师的方案可能是______（填字母）.
A.只将电源电压减小
B.只更换一个其他规格的滑动变阻器
C.将该电压表并联到滑动变阻器的两端
C

## Slide 17
5.（2025∙莆田涵江区模拟）如图甲所示为一款紫砂电饭锅，图乙所示为其工作原理图，它能够实现高温、中温和低温三种加热功能.它在低温挡工作时的电功率为176 W，中温挡工作时的电功率为880 W.［c水＝4.2×103J/（kg∙℃）］

## Slide 18
（1）电饭锅在低温挡工作时，电路中的电流；
（2）R2的阻值；
（3）电饭锅在高温挡工作时的电功率；
（4）若不计热量损失，电饭锅使用高温挡加热，使2.2kg水从20℃升高到100℃，需要多长时间？
0.8 A
220 Ω
1 100 W
672 s