## Slide 1
重难题型突破
题型2 动态电路

## Slide 2
1.（2025∙厦门外国语中学二模）学习小组将装满盐水的气球连接在如图所示的电路中，闭合开关，通过某个操作，发现突然电压表示数变大，电流表示数变小，灯变暗，下列操作可能的是（ ）.
①向两侧拉气球
②向中间压气球
③气球破裂
④气球内导线直接相连
A.① B.①③
C.②④ D.④
A

## Slide 3
2.（2025∙泉州五中模拟）近十年，中国高铁从追赶到领跑，实现了完美超越.如图甲所示是高铁上烟雾报警器的简化原理图，其中电源电压保持不变，R0为定值电阻，R为光敏电阻，R的阻值与光照强度的关系如图乙所示.当激光发生器射向光敏电阻的激光被烟雾遮挡时，光照强度减弱，下列说法错误的是（ ）.
A.光敏电阻R的阻值增大
B.电流表的示数增大
C.电压表的示数增大
D.电压表与电流表示数之比变大
B

## Slide 4
3.（2025∙厦门一中二模）如图所示是小明将一个定值电阻与滑动变阻器连接的电路实物图，以下分析正确的是（ ）.
A.电流表和电压表分别测量的是滑动变阻器的电流和电压
B.当滑动变阻器的滑片向右移动时，电压表和电流表示数的比值变大
C.当滑动变阻器的滑片向左移动时，电压表和电流表示数的比值不变
D.当滑动变阻器的滑片向左移动时，电压表和电流表示数的比值变小
C

## Slide 5
4.（2025∙福州鼓楼区屏东中学三模）月夜温度极低，月球车会进入休眠状态，等到月昼来临，它将自主唤醒，进入工作状态.实践小组利用光敏电阻设计了一个“模拟唤醒系统”，如图所示，电源的电压为12V，RP是光敏电阻，它的阻值随光强的变化关系如表所示，光强用符号E表示，单位用符号l x表示.下列说法正确的是（ ）.
A.光敏电阻的阻值随光强的增大而增大
B.当光强为4.5l x时，RP光敏电阻的阻值为8 Ω
C.当光照强度为7.0l x时，RP消耗的电功率为3 W，则R消耗的电功率为6 W
D.增大电阻箱阻值，可在光线强度更弱时，唤醒月球车进入工作状态
E/lx | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0
RP/Ω | 18 | 9 | 6 | 4.5 | 3 | 3 | 3
D

## Slide 6
5.（2025∙泉州模拟）小明为自己家的养牛场设计了一款补水提示器，其工作原理如图所示，水量减少时滑片上移，下列分析正确的是（ ）.
A.与电压表相比，选择电流表设计电路更节能
B.如果选择电流表，R0可以在水太多时保护电路
C.如果选择电压表，水量增多时电表示数变小
D.如果选择电流表，水量增多时电表示数变小
B

## Slide 7
6.在如图所示的电路中，电源电压保持不变.当对电路进行某种操作后，电压表V示数与电流表A示数的比值变大，则此过程中（ ）.
A.电流表A1的示数变小
B.电流表A2的示数变大
C.电流表A示数与电流表A1示数的差值不变
D.电流表A示数与电流表A2示数的差值不变
D

## Slide 8
7.（2025∙泉州晋江模拟）小晋将电流表改装成电子拉力计，如图所示是其电路原理图.弹簧右端和金属滑片P固定在一起（弹簧的电阻不计），拉环不受拉力时，滑片P在a端，R0为定值电阻，下列说法正确的是（ ）.
A.定值电阻R0在电路中没有作用
B.当不拉拉环时，R1接入阻值最小
C.当拉环受到拉力变大时，电流表示数变小
D.当拉环受到拉力变大时，电路的总功率变大
D

## Slide 9
8.（2025∙石狮一模）科学小组设计了测量拉力大小的仪器，其原理如图甲所示.电源电压为9 V，定值电阻R1为10 Ω，电流表量程为0～0.6 A，电压表量程为0～15V，滑动变阻器R2标有“20 Ω 1 A”字样，其接入电路的阻值随拉力大小的变化如图乙所示.初始状态下弹簧处于自然长度，滑动变阻器的滑片置于a端，在向右缓慢拉动拉环的过程中，下列分析正确的是（ ）.
A.R1的电功率变小
B.电压表、电流表的示数均变大
C.当电流表示数为0.5 A时，所测拉力为60 N
D.在保证电路各元件安全的情况下，所测拉力的最大值为100 N
C

## Slide 10
9.（2025∙厦门思明区第十一中学模拟）如图甲所示是蜜柚自动筛选仪，电源电压为24 V，R0＝30 Ω，力敏电阻R的阻值随质量变化关系如图乙所示.传送带上的柚子经过检测点时，使力敏电阻R的阻值发生变化，AB间的电压也随之发生改变，当R0两端电压UAB≤9 V时，机械装置启动，将质量不达标的柚子推出，实现自动筛选.求：
（1）当检测点上没有柚子时，电路的电流；
（2）当检测点上没有柚子时电路的总功率；
0.2A
4.8W
（第9题）

## Slide 11
（3）该装置能够剔除的柚子的质量范围；
（4）不同等级的柚子筛选的质量标准是不同的，若顶级的柚子质量应达到1.25kg以上，为了达到这一标准（不改变力敏电阻R），R0应更换为多大的定值电阻.
小于等于0.75 kg
24 Ω
（第9题）