## Slide 1
第十四章 内能的利用
第2节 热机

## Slide 2
1.能说明汽油机、柴油机的基本结构和工作原理.
2.能从模型图、能量转化角度识别热机的吸气、压缩、做功、排气四个冲程.
3.能区分汽油机和柴油机的异同点.

## Slide 3
1. 如图甲、乙所示是四冲程汽油机其中两个冲程的工作示意图，下列说法正确的是（ ）.
A.图甲为做功冲程，内能转化为机械能
B.图甲为做功冲程，机械能转化为内能
C.图乙为做功冲程，内能转化为机械能
D.图乙为做功冲程，机械能转化为内能
（第1题）
C
[解析]题图甲中两气门关闭，活塞向上运动，是压缩冲程，将机械能转化为内能；题图乙中两气门关闭，活塞向下运动，火花塞点火，是做功冲程，将内能转化为机械能，故C正确.

## Slide 4
2. 如图所示，在试管内装些水，用橡皮塞塞住，加热使水沸腾，会看到橡皮塞被冲出，同时管口出现“白雾”，这是管内水蒸气 形成的小液滴.在这个过程中，水蒸气的 能转化为橡皮塞的 能；酒精燃烧放出热量，酒精的 能转化为水的 能.在活塞被推出的过程中，能量转化情况与内燃机
冲程相同.
（第2题）
液化
内
机械
化学
内
做功

## Slide 5
3.（2024·广元中考）1883年人类发明了汽油机.一台四冲程汽油机的一个冲程中，火花塞点火，燃料猛烈燃烧，产生高温高压的气体推动活塞对外做功，则该
冲程（ ）.
A.是压缩冲程
B.气体对外做功，内能转化为机械能
C.活塞依靠飞轮的惯性而运动
D.气体对外做功，气体的内能增加
B
[解析]一台四冲程汽油机的一个冲程中，火花塞点火，燃料猛烈燃烧，产生高温高压的气体推动活塞对外做功，将内能转化为机械能，是做功冲程，故选B.

## Slide 6
4. （2024·临沂中考）2024年4月20日，我国研制的全球首款本体热效率达53.09％的柴油机正式亮相世界内燃机大会，刷新了柴油机热效率的世界纪录.如图所示内燃机的四个冲程，气缸内气体的内能最小的是（ ）.
A
B
C
D
D

## Slide 7
[解析]吸气冲程中，汽油机吸入空气和汽油的混合气体，气体温度较低；压缩冲程中，活塞压缩汽油与空气形成的燃料混合物，活塞对气体做功，将机械能转化为气体的内能，使气缸内气体内能增加；做功冲程中，高温高压气体对活塞做功，内能转化为机械能；排气冲程中，将气缸内的废气排出.相比而言，吸气冲程中的气体温度较低，内能最小.故D正确.
根据各冲程的特点确定是哪一个冲程，一般从两个方面突破：①看进气门和排气门的开、闭.进气门开的为吸气冲程，排气门开的为排气冲程，进气门和排气门都闭合为压缩冲程或做功冲程；②看活塞的运动方向.活塞向下运动为吸气或做功冲程，活塞向上运动为压缩或排气冲程.

## Slide 8
5. 如图a所示为航母上简化的蒸汽弹射装置，能带动舰载机在两秒钟内达到起飞速度，如图b所示为四冲程汽油机的工作示意图.下列判断错误的是（ ）.
A.图a中气缸内的蒸汽体积膨胀，从而推动活塞使舰载机获得牵引力
B.气缸内的蒸汽推动活塞时，内能减小
C.从能量转化角度讲，蒸汽弹射装置工作时与图甲所示的冲程原理相似
D.汽油机一个工作循环的正确顺序是甲、乙、丙、丁
图a
图b
（第5题）
C

## Slide 9
[解析]题图a中气缸内的蒸汽体积膨胀，从而推动活塞，拉动牵引绳，使舰载机获得牵引力，故A正确，不符合题意；气缸内的蒸汽推动活塞时，气体对外做功，内能减小，故B正确，不符合题意；蒸汽弹射装置是将内能转化为机械能，与题图丙所示的做功冲程相似，故C错误，符合题意；甲是吸气冲程，乙是压缩冲程，丙是做功冲程，丁是排气冲程，一个工作循环的正确顺序为甲、乙、丙、丁，故D正确，不符合题意.
汽油机一个工作循环的顺序：吸气冲程、压缩冲程、做功冲程 、排气冲程
图a
图b
（第5题）

## Slide 10
6. 1964年，人类制成了世界上第一盏用海浪发电的航标灯.它的气室示意图如图所示，其工作原理是利用海浪上下起伏将空气吸入气室，推入工作室后再压缩，然后推动涡轮机带动发电机发电.下列说法错误的是（ ）.
A.当海水下降时，类似于汽油机的吸气冲程
B.当海水上升时，类似于汽油机的压缩冲程
C.推动涡轮气流，类似于手摇发电机的外力
D.整个工作原理和四冲程汽油机完全一样
（第6题）
D
[解析]当海水下降时，类似于汽油机的吸气冲程，A正确，不符合题意；当海水上升时，类似于汽油机的压缩冲程，B正确，不符合题意；推动涡轮气流，类似于手摇发电机的外力，C正确，不符合题意；整个工作原理和四冲程汽油机不一样，没有经历做功冲程，D错误，符合题意.故选D.

## Slide 11
7.阅读下面的短文，回答问题.
涡轮增压是一种利用内燃机运作产生的废气驱动空气压缩机的技术.涡轮增压器利用发动机排出废气的惯性来推动涡轮室内的涡轮，涡轮又带动同轴的叶轮压缩由管道送来的空气，使之增压进入气缸.
汽车发动机的工作，多是靠燃料在发动机气缸内燃烧做功，从而对外输出功率.
涡轮增压的主要原理是采用专门的压气机先将气体进行压缩，再让气体进入气缸，这样提高了进入气缸气体的密度.空气的密度增大，可以燃烧更多的燃料，相应增加燃料量和调整一下发动机的转速，这样就可以增加发动机的输出功率了.
（1）发动机排出的废气的惯性只跟废气的 有关.
质量

## Slide 12
（2）发动机消耗内能驱动汽车行驶的是 冲程，该冲程将 能转化
为 能.
（3）吸入相同体积空气时，使用涡轮增压的汽车与普通汽车相比，牵引力可做的功更 .
（4）发动机排出的废气的能量 （填“能”或“不能”）全部转化为叶轮的机械能用以压缩空气.
做功
内
机械
多
不能

## Slide 13
8. （2024·齐齐哈尔中考节选）阅读短文，回答问题.
喷气发动机
喷气发动机分为火箭喷气发动机和空气喷气发动机.202
3年，我国的长征四号丙运载火箭，成功将一颗卫星送入预定
轨道.该运载火箭靠火箭喷气发动机获得推进力.火箭喷气发
动机本身带有燃料和氧化剂，不需要外界空气来助燃，其燃
料有固体的和液体的.如图甲所示是液体火箭喷气发动机的工作原理示意图，燃料和氧化剂分别装在两个箱子里，由输送系统按时按量地把燃料和氧化剂喷入燃烧室，用电火花点燃，燃烧产生的气体以很高的速度从尾部喷出，对火箭产生强大的反冲推力使它前进.
甲

## Slide 14
空气喷气发动机本身只携带燃料，需要从外界空气中获得足够的氧来助燃.空气喷气发动机的种类很多，如图乙所示为空气涡轮喷气发动机结构图.工作过程中，机身在空气中高速前进，空气从进气口进入，被压缩机压缩后进入燃烧室和从喷雾器喷出的燃料混合，由火花塞点火燃烧，产生大量气体向后喷出，冲击燃气轮机叶轮转动，最后气体以极大的速度从尾部喷管喷出，使机身得到巨大的反冲推力向前飞行.
乙

## Slide 15
（1）火箭喷气发动机工作过程中，先将燃料的化学能转化为 能，然后再将其转化为火箭的 能.
甲
乙
（第8题）
内
机械
[解析]喷气发动机工作过程中燃料的化学能先转化为内能，内能再转化为机械能.

## Slide 16
（2） （填“火箭”或“空气”）喷气发动机不能在大气层外工作.
甲
乙
（第8题）
空气
[解析]空气喷气发动机只携带燃料，需要利用空气做氧化剂，所以空气喷气发动机不能在大气层外工作.

## Slide 17
（3）如图乙所示的空气涡轮喷气发动机工作过程中，气体温度是不断变化的.图丙中，能大致反映气体的温度随时间变化的是 .
乙
A
B
C
D
C

## Slide 18
[解析]从能量转化的角度看，内燃机在压缩冲程中，将机械能转化为内能，所以气体的温度升高；在做功冲程中，气体推动活塞对外做功，将气体的内能转化为活塞的机械能，气体温度降低，所以能大致反应气体温度随时间而变化的是C.
内燃机一个工作循环由吸气、压缩、做功、排气四个冲程组成，做功冲程中的能量转化是内能转化为机械能，压缩冲程中的能量转化是机械能转化为内能，据此分析气体温度的变化.
A
B
C
D