## Slide 1
第十四章 内能的利用
第4节 跨学科实践：制作简易热机模型

## Slide 2
1.知道热机原理.
2.会用身边简易物质做简易热机模型，提高动手能力.

## Slide 3
1.（2024·广东广州增城区期末）往自制火箭模型的瓶内喷入雾状酒精，启动电火花发生器点火使酒精燃烧，火箭就会立刻飞出.此过程与四冲程汽油机中能量转化过程一致的是（ ）.
A.做功冲程
B.压缩冲程
C.吸气冲程
D.排气冲程
（第1题）
A
[解析]往自制火箭模型的瓶内喷入雾状酒精，启动电火花发生器点火使酒精燃烧，火箭就会立刻飞出.此过程是内能转化为机械能，与四冲程汽油机中能量转化过程一致的是做功冲程，故A符合题意，B、C、D不符合题意.故选A.

## Slide 4
2.如图所示为小明用矿泉水瓶制作的水火箭，其原理是打入矿泉水瓶的压缩空气使水从“火箭”尾部向下喷出，从而推动“火箭”飞向空中.下列分析错误的是（ ）.
A.使用打气筒打气时能量转化与汽油机的压缩冲程相同
B.水火箭升空过程中能量转化过程与汽油机的做功冲程相同
C.升空过程中，瓶内气体的内能减少
D.水从水火箭中喷出相当于内燃机的排气冲程
（第2题）
D

## Slide 5
[解析]使用打气筒打气时能量转化是机械能转化为内能，汽油机的压缩冲程能量转化是机械能转化为内能，即使用打气筒打气时能量转化与汽油机的压缩冲程相同，A正确，不符合题意；水火箭升空过程中能量转化是内能转化为机械能，水火箭升空过程中能量转化过程与汽油机的做功冲程相同，B正确，不符合题意；升空过程中内能转化为机械能，瓶内气体的内能减少，C正确，不符合题意；水从水火箭中喷出相当于内燃机的做功冲程，D错误，符合题意.故选D.

## Slide 6
3.（2024·江苏无锡江阴期末）如图所示，用充气的气球模拟“喷气火箭”，把封口的夹子松开，球内气体向左喷出，气球向右运动.此过程中（ ）.
A.气球的弹性势能增大
B.气球喷出的气体内能减小
C.气球内部温度升高
D.此过程的能量转化与汽油机压缩冲程的相同
（第3题）
B
[解析]喷气过程中，气球的形变变小，弹性势能减小，A错误；气球喷出的气体内能
减小，内能转化为机械能，B正确；气球内部温度降低，C错误；此过程的能量转化
与汽油机做功冲程相同，D错误.故选B.
在能量发生转化时总量不变，只是从一种形式的能转变为另一种形式的能.

## Slide 7
4.如图所示，用火柴点易拉罐内的酒精气体，可将一次性杯子喷出很远.纸杯被冲飞的过程与汽油机的 冲程能量转化情况相同；若汽油机飞轮的转速是1 800 r/min，则该汽油机1 min内燃气对外做功
次.
（第4题）
做功
900
[解析]纸杯被冲飞的过程是将内能转化为机械能，纸杯被冲飞的过程与汽油机的做功冲程能量转化情况相同；要求燃气对外做功次数，应先确定汽油机的转速，再根据汽油机一个工作循环的规律进行计算.若汽油机飞轮的转速是1 800 r/min＝30 r/s，则该汽油机1 min内燃气对外做功15次/s×60 s＝ 900次.
在四冲程内燃机中，吸气、压缩、做功、排气四个冲程为一个工作循环，在每个工作循环中，曲轴转2周，活塞上下往复2次，对外做功1次，据此规律可根据内燃机转速求得其对外做功的次数.

## Slide 8
5.喜欢思考的小明用塑料矿泉水瓶进行了如下游戏探究：瓶中留有少量水，盖上瓶盖（如图甲）；扭转瓶身（如图乙）；拧松瓶盖（如图丙），瓶盖被瓶内的气体冲出，同时瓶口出现白雾（如图丁）.图乙和图丁所示的过程，分别与四冲程内燃机两个冲程类似，下列说法正确的是（ ）.
A.图乙相当于压缩冲程，将内能转化为机械能
B.图丁相当于排气冲程，将机械能转化为内能
C.图乙相当于做功冲程，将机械能转化为内能
D.图丁相当于做功冲程 ，将内能转化为机械能
甲
乙
丙
丁
（第5题）
D

## Slide 9
[解析]如题图乙，扭转瓶子时，施加的外力压缩瓶内的气体，是机械能转化为内能，这一过程与四冲程内燃机的压缩冲程类似，A、C错误；如题图丁，当瓶盖被瓶内的气体冲出时，是瓶内气体对瓶盖做功，内能转化为机械能，这一过程与四冲程内燃机的做功冲程类似，B错误，D正确.故选D.
甲
乙
丙
丁
（第5题）

## Slide 10
6.在中小学实验教师的技能大赛中，某位老师设计了如图所示的“做功冲程演示器”.他利用塑料管把电子式火花发生器与一个小瓶紧紧地连在一起，并在瓶内注入少许酒精，盖紧瓶盖，然后按动电火花发生器按钮，随着“砰”的一声响，瓶盖飞了出去.下列说法错误的是（ ）.
A.瓶盖被酒精燃烧后产生的燃气做功后，机械能增加
B.瓶口有少量白气生成，这是液化现象
C.根据此原理制造了内燃机等机器
D.酒精燃烧后产生的燃气对瓶盖做功后，内能减小，温度升高
（第6题）
D

## Slide 11
[解析]酒精燃烧后产生的燃气对瓶盖做功，燃气的内能减少，转化为瓶盖的机械能，并且酒精是在瓶内燃烧、燃气膨胀做功，与汽油机的原理最为接近；酒精燃烧后产生的燃气对瓶盖做功后，内能减小，转化为瓶盖的机械能，温度降低.综上所述，只有D错误，符合题意.
A.瓶盖被酒精燃烧后产生的燃气做功后，机械能增加
B.瓶口有少量白气生成，这是液化现象
C.根据此原理制造了内燃机等机器
D.酒精燃烧后产生的燃气对瓶盖做功后，内能减小，温度升高

## Slide 12
7.（2024·陕西中考）如图甲所示，将水桶平放在地面上，向桶中倒入少量酒精，点燃酒精后，水桶向后喷出燃气并加速向前运动，此过程中，内能转化为 能，该能量转化过程与汽油机 冲程的相同.燃气停止喷出后，迅速堵住水桶口，在
的作用下，水桶变扁，如图乙所示.
（第7题）
机械
做功
大气压
[解析]酒精燃烧时将化学能转化为内能，当水桶向后喷出燃气并加速向前运动时，此过程中内能转化为机械能，该能量转化过程与汽油机做功冲程的相同；燃气停止喷出后，迅速堵住水桶口，桶内气压减小，水桶在外界大气压的作用下，被压扁.

## Slide 13
8.二氧化碳（CO2）爆破是工程建设中环保的爆破技术.起爆前利用高压泵使CO2通过
的方式发生液化，流入爆破筒内.如图所示，通电后电加热管发热，液态CO2迅速汽化，形成的高压气体从泄气孔喷出，实施爆破，这一过程相当于内燃机的
冲程.
（第8题）
压缩体积
做功
[解析]二氧化碳（CO2）主要是利用压缩体积的方式液化的；起爆前高压泵压缩CO2时，机械能转化为内能，气体内能增大，温度升高，爆破时能量转化与汽油机工作循环中的做功冲程相同.

## Slide 14
9. （2024·江苏无锡期末）如图所示，手摇爆米花机是劳动人民创造的黑科技.将少量玉米放入锅内，封好锅盖，在火炉上不断转动，使之均匀受热.当锅内达到一定气压后，打开锅盖，玉米花瞬间爆出，锅内气体膨胀对外做功，内能 （填“增大”“减小”或“不变”），温度 （填“升高”“降低”或“不变”），此能量转化的过程和四冲程汽油机的 冲程相似.
（第9题）
减小
降低
做功
[解析]玉米花瞬间爆出时，锅内气体对外膨胀做功，此时气体的内能减小，温度降低.内燃机的做功冲程将内能转化为机械能，所以此能量转化的过程和四冲程汽油机的做功冲程相似.

## Slide 15
10.（2024·安徽芜湖期中）在消防安全教育中，消防员给同学们做了“面粉爆炸实验”，如图所示，在无盖小筒里放入干燥面粉，点燃蜡烛，用筒盖盖上大筒，向小筒内鼓入空气，使面粉弥漫在大筒内，面粉迅速被点燃引发爆炸，把筒盖冲起.筒盖被冲起的过程与汽油机的 冲程能量转化情况相同.
（第10题）
做功
[解析]面粉迅速被点燃引发爆炸时，将化学能转化为内能，筒盖被冲起，内能转化为机械能，汽油机的做功冲程将内能转化为机械能，它们的能量转化情况相同.

## Slide 16
11.（2024·江苏泰州泰兴期中）小明利用注射器、数字温度传感器等器材进行了如图所示探究.
（1）如图所示，在注射器前端筒壁上钻一个小孔，将温度传感器的探头插入注射器内，用密封胶将小孔密封，读出此时温度传感器的示数.
（第11题）

## Slide 17
（2）用橡皮帽将注射器的注射口堵住，用力向左推动活塞，传感器的示数逐渐增大，说明活塞压缩筒内气体做功，使气体内能 （填“增大”“减小”或
“不变”）.
（第11题）
增大
[解析]根据题意可知，活塞压缩筒内气体做功，活塞的机械能转化为气体的内能，所以气体的内能增大，温度升高.

## Slide 18
（3）松开手，发现活塞向右运动，温度传感器示数 （填“变大”“变小”或“不变”），此过程与四冲程汽油机的 冲程能量转化相同.
（第11题）
变小
做功
[解析]松开手，发现活塞向右运动，则筒内气体对外做功，气体的内能转化为活塞的机械能，所以气体的内能减小，温度降低，温度传感器示数变小.汽油机的做功冲程中，气缸内气体的内能转化为活塞的机械能，所以此过程与四冲程汽油机的做功冲程能量转化相同.

## Slide 19
12. 制作汽轮机.
（1）制作叶轮：在圆形软木塞四周用小刀切几个对称的小缝，将铝片插在小缝中，在叶轮中心用锥子钻一个小孔，将铁丝穿过小孔，使叶轮能在铁丝上自由转动.
（2）组装“汽轮机”：按照如图所示组装器材，注意调整叶轮的位置，使导管的管口正对着叶片.
（3）给烧瓶中的水加热直至沸腾，当大量的“白气”从导管口喷出时可以看到叶轮转了起来.
（第12题）

## Slide 20
（4）探究思考：
①酒精燃烧， 能转化为水和水蒸气的内能.
（第12题）
化学
[解析]酒精燃烧，化学能转化为水和水蒸气的内能；
②汽轮机工作时，水蒸气对叶轮 ，又将 能转化为 能.
做功
内
机械
[解析]汽轮机工作时，水蒸气对叶轮做功，又将内能转化为机械能；
③由②可知水蒸气的内能 ，温度 ，故瓶口处喷出大量“白气”.
减小
降低
[解析]由②可知，水蒸气对外做功，内能减小，温度降低，液化形成小水滴，故瓶口处喷出大量“白气”.