## Slide 1
第十四章 内能的利用
竞赛思维空间

## Slide 2
【例1】 （第二十七届全国初中应用物理知识竞赛）汽油发动机工作时，汽油必须和吸进的空气成适当的比例，才能形成可以有效燃烧的混合气，这就是空燃比（可燃混合气体中空气质量与燃油质量之比）.空燃比是发动机运转时的一个重要参数，它对尾气排放、发动机的动力性和经济性都有很大的影响.根据发动机的类型等因素，每种发动机的空燃比一般不同.某气缸总排量为2.0 L的4缸发动机所需的空燃比为14∶1，混合燃气的密度为1.35 kg/m3，当发动机曲轴每分钟转速为2 600转时，输出功率为65 kW.此时该发动机的效率是多少？（汽油的热值为4.6×107 J/kg，结果保留到0.1％）

## Slide 3
答案：一个工作循环吸入混合物的体积V＝2 L＝2×10－3 m3，
根据ρ＝可得，一个工作循环吸入混合物的质量m混＝ρ混V＝1.35 kg/m3×2×10－3 m3＝2.7×10－3 kg，
一个工作循环吸入汽油的质量
m油＝m混＝×2.7×10－3 kg＝1.8×10－4 kg；
发动机做一次功，燃料燃烧产生的热量
Q放＝qm油＝4.6×107 J/kg×1.8×10－4 kg＝8.28×103 J，1 min内高温高压的燃气推动活塞做功1 300次，

## Slide 4
1 min内汽油燃烧释放的热量
Q放总＝1 300Q放＝1 300×8.28×103 J＝1.076 4×107 J，
根据公式P＝可知，发动机1 min做功
W＝Pt＝6.5×104 W×60 s＝3.9×106 J，
该发动机的效率
η＝×100％＝×100％≈36.2％.

## Slide 5
解析：本题考查了功的计算、热量的计算、热机效率的计算，难点在于计算做一次功消耗燃油的质量，关键是理解空燃比的含义，难度较大.首先明确四冲程汽油机的四个冲程为一个工作循环，一个工作循环中只有做功冲程对外做功，活塞往复两次，曲轴转动两周；再根据m＝ρV计算出燃料混合物的质量，根据空燃比计算出汽油的质量，然后根据Q放＝qm求出汽油燃烧产生的热量；先求出1 min内汽油燃烧放出的热量，再求出发动机1 min所做的功，发动机的效率是有用功跟汽油燃烧释放热量的比值，据此计算发动机的效率.

## Slide 6
【例2】 （第七届全国中学生数理化学科能力展示活动）如图所示，一演示用的“永动机”转轮由5根轻杆和转轴构成，轻杆的末端装有形状记忆合金制成的叶片，轻推转轮后，进入热水的叶片因伸展而“划水”，推动转轮转动.离开热水后，叶片形状迅速恢复，转轮因此能较长时间转动.下列说法中正确的是（ ）.
A.转轮依靠自身惯性转动，不需要消耗外界能量
B.转轮转动所需能量来自形状记忆合金自身
C.转动的叶片不断搅动热水，水温升高
D.叶片在热水中吸收的热量一定大于在空气中释放的热量
D
解析：知道“永动机”在工作过程中，消耗了哪种形式的能量，产生了哪种形式的能量是解决本题的关键.叶片在热水中吸收的热量一部分用来转动，另一部分在空气中释放.转轮转动靠从水中吸收的热量，水温要降低，D正确.

## Slide 7
1.（长沙市九年级应用物理知识竞赛初赛）地铁大大地缓解了城市公交运输压力.某学校综合实践活动小组的同学们收集到已运行的地铁机车和公交汽车在某段运行区间内的相关数据如表所示.
（1）甲、乙两地铁站相距2.4 km，地铁运行需要 h的时间.
××型号 地铁机车 | 地铁电力机车功率 106 W | 平均速度 60 km/h | 牵引力 5×106 N | 额定载客 量500人
××型号 公交汽车 | 燃油热值 4×107 J/kg | 平均速度 15 km/h | 牵引力 3 000 N | 额定载客 量40人
0.04

## Slide 8
[解析]由表中数据可知，地铁机车的平均速度v地铁＝60 km/h，地铁的运行时间t＝
＝＝0.04 h＝144 s.
××型号 地铁机车 | 地铁电力机车功率 106 W | 平均速度 60 km/h | 牵引力 5×106 N | 额定载客 量500人
××型号 公交汽车 | 燃油热值 4×107 J/kg | 平均速度 15 km/h | 牵引力 3 000 N | 额定载客 量40人

## Slide 9
（2）公交汽车每千米消耗燃油0.3 kg，行驶2.4 km路程所消耗的燃油完全燃烧放出
J的热量.公交汽车的效率是 .
××型号 地铁机车 | 地铁电力机车功率 106 W | 平均速度 60 km/h | 牵引力 5×106 N | 额定载客 量500人
××型号 公交汽车 | 燃油热值 4×107 J/kg | 平均速度 15 km/h | 牵引力 3 000 N | 额定载客 量40人
2.88×107
25％
[解析]公交汽车行驶2.4 km消耗燃油的质量m＝0.3 kg/km×2.4 km＝0.72 kg，燃油完全燃烧释放出的热量Q＝qm＝4×107 J/kg×0.72 kg＝2.88×107 J，由表中数据可知，公交汽车的牵引力F＝3 000 N，公交汽车做的功W公交＝Fs＝3 000 N×2 400 m＝
7.2×106 J，公交汽车的效率η＝×100％＝×100％＝25％.

## Slide 10
（3）在交通运输中，常用“客运效率”来反映交通工具的某项效能，“客运效率”
表示每消耗单位能量对应的载客数和运送路程的乘积，即客运效率＝.则地铁机车与这辆公交汽车的客运效率之比大约为 .
××型号 地铁机车 | 地铁电力机车功率 106 W | 平均速度 60 km/h | 牵引力 5×106 N | 额定载客 量500人
××型号 公交汽车 | 燃油热值 4×107 J/kg | 平均速度 15 km/h | 牵引力 3 000 N | 额定载客 量40人
25％
[解析]地铁机车消耗的电能W地铁＝P地铁t＝1×106 W×144 s＝1.44×108 J，地铁机车
与这辆公交汽车的客运效率之比n＝＝＝＝，即5∶2.

## Slide 11
2.（第二十六届全国初中应用物理竞赛初赛）如图甲所示为一种新型电器——无叶空气净化暖风器，兼具风扇、制暖和空气净化的功能，其铭牌如表所示，电器的底部为进气口，空气进入时要经过滤网净化，然后被马达送入环形通道（内有加热元件）.环形通道一端开有细缝，空气从细缝高速吹出.如图乙所示，高速吹出的气流，能带动周围和后方的空气，使形成风的空气体积比进气体积增加十几倍.
空气净化暖风器铭牌
最大功率 | 制暖2 000 W 凉风/净化40 W
送风距离 | 4～7 m
最强进风气流可达 | 33 L/s
最强出风气流可达 | 434 L/s
甲
乙
（第2题）

## Slide 12
（1）请解释这种电器形成风的空气体积比进气体积增加很多的原因.
[解析]当气流从细缝以高速吹出时，气流的压强小于周围空气的压强，在压强差的作用下，周围的空气流向气流并被加速，从而随着气流一起向前运动；另一方面，随着风扇前方气流向前运动，风扇后方的空气向前补充过来，这样，形成风的空气的体积比进气的体积增加了很多倍.
见解析

## Slide 13
（2）如果要将一个“10 m×7 m×3 m”的房间的温度从15 ℃提升到20 ℃，请回答下列问题.
①请估算该电器至少需工作多长时间.[已知空气的密度约为1.22 kg/m3，比热容约为1.0×103 J/（kg·℃）]
10.7 min
[解析]房间内空气的体积V＝10 m×7 m×3 m＝210 m3，将房间的温度从15 ℃提升到20 ℃，空气需要吸收的热量Q＝cmΔt＝cρVΔt＝1.0×103 J/（kg·℃）×1.22 kg/m3×210 m3×5 ℃≈1.28×106 J，即电流至少做功W＝1.28×106 J，电器工作的最
小时间t＝＝＝640 s≈10.7 min.

## Slide 14
②反思你的估算和实际情况有何差异，并解释为什么会有差异.
见解析
[解析]实际情况下，电器要运行更长时间，消耗更多的电能.房间不是完全绝热的，会向外界散发热量，造成热量流失，并且室内还有各种物品，而且这些物品的密度和比热容的乘积一般都大于空气，再考虑这些物品温度升高需要吸收的热量，因此还需消耗更多的电能转化为内能.

## Slide 15
（3）如果要净化该房间内的空气，请回答下列问题.
①该电器过滤一遍与房间相同体积的空气大约需要多长时间？
1.8 h
[解析]进气口安装有滤网，按最强进风气流33 L/s估算，需要时间t'＝
≈6.4×103 s≈1.8 h，即需要时间约为1.8 h.

## Slide 16
②反思你计算出的时间和实际情况下将空气过滤干净需要的时间有何差异，并解释为什么会有差异.
见解析
[解析]实际情况下将空气过滤干净需要更长时间，因为实际情况下，由于风导致的空气流动、房间内空气温度不均导致的对流、空气分子的热运动、空气中有害分子、细颗粒物在分布上不断“扩散”等因素的影响，经过滤网过滤的空气出来后并非就始终保持纯净了.实际发生的过程是经过净化器净化，空气中有害成分的浓度在不断降低，而不是一升的空气通过净化器就多了一升干净空气，少了一升污染的空气.另一方面，这种扩散也需要一定的时间，由于空气净化器一般摆放在房间里的一个固定位置，在这个位置附近的空气相对净化效果较好，而离该位置较远的空气中的污染物扩散到净化器的位置需要一定的时间，因此，从整个房间来看，将整体的空气净化干净还需要更长时间.