## Slide 1
第十五章 电流和电路
第2节 电流和电路

## Slide 2
1.能说明电流形成的原因和电流方向的规定.
2.掌握基本电路的组成及其各自在电路中所起的作用.
3.能用电路各元件的电路符号表示电路连接情况.
4.能区分通路、断路和短路.

## Slide 3
1.关于电流的形成，下列说法中正确的是（ ）.
A.只有正电荷定向移动才能形成电流
B.只有负电荷定向移动才能形成电流
C.只要导体中有电荷就能形成电流
D.金属中的电流是自由电子定向移动形成的
D
[解析]定向移动的电荷可以是正电荷，也可以是负电荷，还可以是正负电荷同时向相反方向定向移动形成电流，A、B错误；电荷的定向移动才会形成电流，C错误；金属中做定向移动的电荷为带负电的自由电子，自由电子定向移动形成电流，D正确.故选D.

## Slide 4
2. （2024·山东济南槐荫区期中）新能源汽车在国内市场的发展势如破竹.据统计，截至2024年7月底，全国充电设施总量达1 060万台，有效保障了2 500多万辆新能源汽车的充电需求.如图所示是一辆正在用充电桩充电的新能源汽车，在整个充电过程中，汽车电池相当于电路中的（ ）.
A.电源
B.开关
C.导线
D.用电器
（第2题）
D
[解析]在整个充电过程中，汽车电池是消耗电能的装置，相当于电路中的用电器，D正确.

## Slide 5
3. 如图所示，闭合开关后小灯泡发光，灯泡中电流方向是由 ，灯泡中自由电子定向移动的方向是由 .（填“a到b”或“b
到a”）
（第3题）
b到a
a到b
[解析]在电源的外部，电流总是从电源的正极流出，经过用电器，回到电源的负极，所以，开关闭合后，电流方向是由b到a；在物理学中，规定正电荷定向移动的方向为电流方向，按此规定，电子（带负电）定向移动的方向与电流方向相反，所以灯泡中自由电子定向移动方向是由a到b.

## Slide 6
4.如图A所示的电路中，提供电能的装置是 ；要使这个电路中产生电流，必须 .在四个电路中，灯泡处于通路状态的是 ，处于断路状态的是 ，处于短路状态的是 .
A
B
C
D
电源（或电池）
闭合开关（或形成通路）
C
A、D
B
（第4题）

## Slide 7
5.（2023·盐城中考）在如图所示的电路中，闭合开关，灯泡都不发光.为了寻找灯泡不亮的原因，将一根完好的导线一端固定在电源正极，另一端依次接触a、b、c、d四个接线柱，发现只有与d接线柱接触时灯泡L1才发光.若电路中只有一处断路，位置可能是（ ）.
A.导线①
B.开关
C.导线②
D.灯泡L2
（第5题）
D

## Slide 8
[解析]根据实物图可知，电流从电源正极出发依次流过开关
和两个小灯泡再回到负极，当开关闭合时，灯泡L1、L2均不
亮，这说明电路出现了断路故障.用一根完好的导线，一端固
定在电源的正极，另一端依次接触a、b、c、d四个接线柱，发
现只有与d接触时灯泡L1才发光，这说明导线接触a、b、c时，电路仍然是断开的，接触d时电路是通路，所以断路出现在c、d之间，即灯泡L2断路.故D正确.
（第5题）
明确短路现象是解题的关键；根据实物图分析电路的连接方式；用电器的两端被导线相连，则用电器会被短路.

## Slide 9
6.（2024·广东广州越秀区月考）电路中电荷定向移动的情况如图所示，下列说法正确的是（ ）.
A.金属导线中发生定向移动的电荷是负电荷
B.电源的上端为正极
C.电源若是干电池，此过程是内能转化为电能
D.断开开关后，金属导线中的电荷就不再发生移动
（第6题）
A

## Slide 10
[解析]金属导线中发生定向移动的是自由电子，而电子属于
负电荷，A正确；物理学规定正电荷定向移动的方向为电流
的方向，所以电流的方向与自由电子定向移动的方向相反，
而电路中是自由电子的定向移动形成电流，因此在电源外部，
电流方向是从电源下端流向上端，又因为电源外部电流方向
是从正极流向负极，所以电源的下端为正极，B错误；干电
池的作用是将化学能转化为电能，为电路提供电能，C错误；闭合开关时，金属导线中自由电子会做定向移动，断开开关后，金属导线中自由电子仍然会移动，只是运动方向杂乱无章，D错误.
（第6题）

## Slide 11
判断电流方向时，要明确以下三点：（1）发生定向移动的是什么电荷.（2）此电荷从哪个物体转移到哪个物体上.（3）若定向移动的电荷是正电荷，则电流方向与该电荷移动的方向相同；若定向移动的电荷是负电荷，则电流方向与该电荷移动的方向相反.

## Slide 12
7. （2024·广东深圳南山区期中）图甲所示的是中国科技馆“模拟避雷”的实验展台.闪电发生时，电子从云层移动到避雷针，建筑物不会受到任何影响，图乙为上述情景的示意图.关于此过程，下列说法正确的是（ ）.
A.云层放电时，云层失去了电子，带负电
B.云层放电时，创造了电荷
C.云层放电时，与避雷针和大地相连的金属
线中电流方向是从大地指向避雷针
D.制作避雷针的材料为绝缘体
（第7题）
C

## Slide 13
[解析]云层放电时，云层失去了电子，带正电，A错误；云层放电时，电荷发生了转移，并不是创造了电荷，B错误；云层放电时，与避雷针和大地相连的金属线中电流
方向是从大地指向避雷针，C正确；制作避雷针的材料为导体，D错误.
电荷不能凭空产生，也不能凭空消失，只能从一个物体转移到另一个物体，或从物体的一部分转移到另一部分
（第7题）

## Slide 14
8.（2024·贵州贵阳期末）如图所示是贴在卫生间墙面上的溢水报警器，当地面的积水没过报警器的两根金属探头时，报警器的电路随即接通，从而发出警报.金属探头和地面积水共同构成了溢水报警器电路中的 .（填写电学元件名称）
（第8题）
开关
[解析]当地面的积水没过报警器的两根金属探头时，报警器的电路随即接通，从而发出警报.金属探头和地面积水共同构成了溢水报警器电路中的开关，将电路接通报警.

## Slide 15
9. 综合实践小组自制如图甲所示的开门报警器，电路板固定于大门，条带左端插在两电池之间，右端固定于门框.如图乙所示，大门一旦被打开，灯亮、电铃响，条带在电路中起到了电路元件 的作用，具有优异的 . （填“导电”或“绝缘”）性.
（第9题）
开关
绝缘
[解析]条带具有优异的绝缘性，在电路中起到了电路元件开关的作用，图乙中大门打开，绝缘条带从两电池间被抽出，相当于闭合开关.

## Slide 16
10.小含想用刚学习的电路基本知识连接一个电路，于是她找来一节干电池，一个小灯泡，一个开关和若干导线，连接成了如图所示的电路图.
（1）连接电路时，开关应处于 状态.
（第10题）
断开
（2）闭合开关前，小灯泡不发光，这时的电路是 （填“通路”“断路”或“短路”）；闭合开关后，小灯泡发光，这时的电路是 （填“通路”“断路”或“短路”）.由此可知，电路中开关的作用是 .
断路
通路
控制电路的通断

## Slide 17
（3）电源在电路中是 （填“提供”或“消耗”）电能的装置.小含看到实验桌上有一个“＋、－”极模糊不清的电池盒，她用一个 （填“电铃”或“发光二极管”）就可以判断出该电池盒的“＋、－”极.
（第10题）
提供
发光二极管

## Slide 18
此类题型主要判断串、并联电路，根据串、并联电路的特点来判断，在串联电路中.电流有且只有一条回路，开关的作用与位置无关，各用电器之间相互影响；在并联电路中，电流有两条或两条以上的回路，开关的作用与位置有关，干路开关控制整个电路，各用电器之间互不影响.

## Slide 19
11. 请你对照电路图，把实物元件用线连接起来.
（第11题）

## Slide 20
12.请根据如图甲所示的实物电路，在图乙所示虚线框内画出对应的电路图.
甲
乙
（第12题）
如图所示

## Slide 21
13.如图所示，在一根横跨河流两岸的硬塑料管内穿有三根完全相同的电线.为了辨别哪两个线头为同一根导线的两端，可以用如图所示的测通器来测试，其操作过程如下.
（1）连接A和B，将测通器的m连接在D上.当n连接F时小灯泡发光，连接E时小灯泡不发光，由此可以确定 为同一导线的两端.
（第13题）
C、E

## Slide 22
（2）为了弄清另两根导线的两端，可连接A和C，测通器的一端必须与 相连，另一端只需接触一根导线就能将另两根导线辨别开.
（第13题）
E

## Slide 23
14. 如图甲所示的发光二极管实验中，闭合开关后二极管不发光（电路连接完好）；把二极管的两极调换后再接入电路（如图乙所示），开关闭合后二极管发光.
（1）如图甲所示的实验中，二极管不发光的原因是它具有 性.
（第14题）
单向导电

## Slide 24
（2）小明再取二极管和三个苹果电池组连接成如图丙所示的电路，当开关闭合时，二极管发光，由此可知，水果电池组的 （填“A”或“B”）极是电池组的正极.请在虚线框内作出图丙对应的电路图，其中发光二极管用符号“ ”
表示.
A
如图所示

## Slide 25
15.（2024·日照中考）如图所示，取两个相同的验电器甲和乙，使甲带负电，乙不带电.下列分析正确的是（ ）.
A.甲验电器带负电是因为它失去了电子
B.甲验电器的金属箔片张开是由于异种电荷相互吸引
C.用金属棒连接两金属球，乙验电器的金属箔片会张开
D.用金属棒连接两金属球的瞬间，棒中的电流方向由甲到乙
（第15题）
C

## Slide 26
[解析]甲验电器带负电是因为它得到了电子，A错误；甲验电器的金属箔片张开是由于同种电荷相互排斥，B错误；用金属棒把甲和乙连接起来，甲验电器金属箔片上的电子转移到乙上，所以甲的张角将变小，乙验电器金属箔片的张角将变大，C正确；自由电子的定向移动方向与电流方向相反，金属棒和金属球接触的一瞬间，自由电子的移动方向从甲到乙，金属棒中电流方向是从乙到甲，D错误.
（第15题）

## Slide 27
16.（2024·广西中考）如图所示是水果电池和发光二极管（ ）组成的电路.下列电路图与其对应的是（ ）.
（第16题）
A
B
C
D
D
[解析]由图可知，发光二极管直接连接到水果电池两端，D正确，A、B、C错误.
发光二极管具有单向导电性，由实物图分析电路的连接情况，从而做出选择.