## Slide 1
第十五章 电流和电路
第3节 串联电路和并联电路

## Slide 2
1.能区分串联电路和并联电路.
2.能说明串联电路和并联电路各自所具有的特征.
3.会解释生活、生产中必须使用串联电路或并联电路的理由.

## Slide 3
1.下列关于串联电路和并联电路的特点概括完全正确的一组是（ ）.
A.在串联电路中，开关位置不同，其控制作用也不同
B.在并联电路中，只要支路开关闭合，其所在支路的用电器就能工作
C.在串联电路中，若一个用电器的内部断路，则其余的用电器仍可能正常工作
D.电动自行车的电机与喇叭之间是并联的
D

## Slide 4
[解析]串联电路只有一条电流通道，用电器互相影响，不能独立工作，开关连接在电路中的不同位置时，作用相同，故A错误；并联电路中各支路互不影响，当其中一条支路断开时，其余支路不受影响，各支路可以独立工作，但如果干路开关断开，则整个电路均不能工作，故B错误；在串联电路中，若一个用电器的内部断路，则电路中无电流，其余的用电器都不能正常工作，故C错误；电动自行车在工作时，电动机与喇叭之间是并联的，因为电动机与喇叭需要独立工作，电动机不转时，喇叭可以响，故D正确.

## Slide 5
2.（2024·无锡中考）电冰箱冷藏室中的照明灯L由门控开关S1控制，压缩机（电动机）由温控开关S2控制，要求照明灯和压缩机既能单独工作又能同时工作，下列电路中符合上述特点的是（ ）.
A
B
C
D
A
[解析]经分析可知，照明灯与电动机并联，且照明灯与门控开关S1串联，电动机与温控开关S2串联，故A正确.

## Slide 6
3.下列电路中，开关能够同时控制两盏灯，且两灯发光情况互不影响的电
路是（ ）.
A
B
C
D
B
[解析]开关能够同时控制两盏灯，电路既可以串联又可以并联，但并联时开关必须在干路上；两灯发光情况互不影响，两灯应该是并联的.综上可知，符合要求的电路应该是两盏灯并联，并且开关在干路上.由题图可知，图A是串联电路；图B是并联电路，并且开关在干路上；图C是并联电路，但开关在支路上；图D是串联电路.故选B.

## Slide 7
辨别串、并联电路的方法：
（1）定义法：串联电路是用电器首尾相接的电路，而并联电路各用电器是首首相接，尾尾相接.
（2）电流法：串联电路中，电流只有一条路径，并联电路中，电流有多条路径.
（3）拆除法：拆除一个用电器，若其他的用电器都不能工作，则是串联电路，若对其他的用电器没有影响，则是并联电路.

## Slide 8
4.（2024·成都中考）如图所示，纸盒外有两只小灯泡和一个开关，闭合开关两灯都亮，断开开关两灯都不亮.下列判断正确的是（ ）.
A.盒内一定有两节电池
B.盒内一定有电源供电
C.两只灯泡一定是串联关系
D.两只灯泡一定是并联关系
（第4题）
B
[解析]纸盒外有两只小灯泡和一个开关，闭合开关两灯都亮，断开开关两灯都不亮，说明盒内一定有电源，但不一定是两节电池，A错误、B正确；闭合开关两灯都亮，断开开关两灯都不亮，两灯可能串联，也可能并联（开关在干路上），故C、D错误.故选B.

## Slide 9
5.（2024·自贡中考） 在如图所示的电路图中，闭合开关S1、S3，断开开关S2，则小灯泡L1、L2是 （填“串”或“并”）联；若同时闭合开关S1、S2、S3，则会造成电路 .
（第5题）
并
短路
[解析]当S2断开，S1、S3闭合时，电流分别流经灯泡L1与L2，又在另一点汇合，再回到电源的负极，所以它们是并联的；若同时闭合S1、S2、S3，这样就直接用导线把电源两端连接，所以会造成电路短路.

## Slide 10
6. （2023·山东德州宁津县期中）如图所示是一个连接错误的实际电路，现在只改接图中a、b、c、d四根导线中其中一根导线的一端，就可以使电路中两灯并联，你的做法是 .（写出一种即可）
（第6题）
导线a由接线柱B改接到A（或导线d由接线柱D改接到C）
[解析]使两灯并联要让电流从电源的正极出发，分别流入两个灯泡，然后汇合流入开关，最后回到电源的负极.方法有两种：①导线a由接线柱B改接到A；②导线d由接线柱D改接到C.

## Slide 11
7.（2024·江苏扬州期中）如图所示是一种定时课间音乐播放装置的原理图.“播放器”是有电流通过时会播放音乐的装置；“定时开关”是到达设定时间会自动断开的开关.闭合开关S，当“定时开关”处于断开状态时，播放器 （填“会”或“不会”）播放音乐；到上课时间，“定时开关”处于 （填“闭合”或“断开”）状态.
（第7题）
会
闭合

## Slide 12
[解析]由图可知，闭合开关S，当“定时开关”处于闭合状态时，指示灯形成通路，则会亮，播放器被短接，则播放器中没有电流通过，播放器不会播放音乐；反之，则播放器会播放音乐.由题意可知，到上课时间时，播放器应停止播放音乐，“定时开关”应闭合.
（第7题）
这类题型属于理论联系实际，根据实际的需要判断电路的连接方式，然后再应用相关的物理知识解决问题.

## Slide 13
8.给你下列器材：一个电池组，一只小灯泡，一只开关，一个电铃和若干条细导线，请你设计一自动放养奶牛的装置图.要求：用导线将牛群围住，合上开关后，当牛在圈内吃草时，小屋内灯亮而铃不响；当有牛碰断了围住的细导线到圈外时，电铃便会响起来，使放牛的人能及时发现.请将电路图按照实际需要画在虚线框内.
（第8题）
如图所示

## Slide 14
9.如图所示，在桌面上有两个小灯泡和一个开关，它们的连接电路在桌面下，无法看到，某同学试了一下，闭合开关时两灯泡均亮，断开开关时两灯泡均熄灭.
（1）猜想：根据上述现象，可能的连接情况有哪些？请画出电路图.
（第9题）
可能是串联，也可能是并联，电路图如图所示.

## Slide 15
（2）探究：有哪些方法可进一步确定电路的连接方式？请写出一种你认为最简易的方法.
（第9题）
确认方法：取下任意一个灯泡，若另一个灯泡还亮，则说明两个灯泡并联；若另一个灯泡不亮，则说明两个灯泡串联.

## Slide 16
10.（2024·常州中考）某款电子垃圾桶可以将湿的厨余垃圾变干，作为动物饲料.将湿的厨余垃圾倒入垃圾桶，电路检测到桶内垃圾湿时，就吹风，吹风过程中：当桶内温度低时，吹热风；当桶内温度高时，吹冷风……直至垃圾变干，之后，整个电路结束工作.开关S湿控在垃圾湿时闭合、干时断开；开关S温控在桶内温度低（≤60 ℃）时闭合、温度高（＞60 ℃）时断开.下列电路中符合要求的是（ ）.
A
B
C
D
B

## Slide 17
[解析]由题可知，当桶内温度低时，吹热风，当桶内温度高时，吹冷风，由此可知电热丝与电动机并联，温控开关与电热丝在一条支路；垃圾变干时，整个电路结束工作，则湿控开关在干路上.故B符合题意，A、C、D不符合题意.故选B.
A
B
C
D

## Slide 18
11.（2024·湖南中考）科技小组模拟“智能开锁”设计的电路图，有两种开锁方式，即“人脸识别”与输入“密码”匹配成功，或“人脸识别”与使用“钥匙”匹配成功才可开锁，现用S1表示人脸识别，S2、S3表示密码、钥匙.匹配成功后对应开关自动闭合，电动机才工作开锁.满足上述两种方式都能开锁的电路是（ ）.
A
B
C
D
B

## Slide 19
[解析]根据题意知，“人脸识别”与输入“密码”匹配成功，或“人脸识别”与使用“钥匙”匹配成功才可开锁，电动机M工作，即只要有一个条件满足，电动机就工作，所以“人脸识别”开关与电动机应在干路上，“密码”开关与“钥匙”开关并联，故A、C、D不符合题意，只有B符合题意.故选B.
A
B
C
D