## Slide 1
第十五章 电流和电路
第4节 电流的测量

## Slide 2
1.能说明生活中有关用电器的电流值.
2.能识别电流表的测量范围、分度值，正确读出电流表示数，会用电流表测量电流.
3.会通过电流表判断电路的故障等现象.

## Slide 3
1.（2024·江苏南京期末）如图所示，下列家用电器正常工作时电流最接近4 A
的是（ ）.
A.台灯
B.电视机
C.电冰箱
D.微波炉
D
[解析]台灯工作时的电流很小，约为0.1 A，A错误；电视机工作时的电流一般在0.2～1.4 A，B错误；电冰箱工作时的电流接近1 A，C错误；微波炉工作时的电流约为4 A，D正确.

## Slide 4
2. 如图所示的电路中，开关S闭合后，电流表能够测出通过灯泡L2电流的是（ ）.
A
B
C
D
A

## Slide 5
[解析]要想电流表能够测出通过灯泡L2的电流，电流表应与灯泡L2串联；电流表在使用时应符合“正进负出”的原则.图A中电流表与灯泡L2串联且电流表的使用符合“正进负出”的原则，A正确；图B中电流表与L2串联，但其正负接线柱接反了，B错误；图C中电流表在干路上，测量干路电流，C错误；图D中电流表与L1串联，且其正负接线柱接反了，D错误.
A
B
C
D

## Slide 6
3.使用电流表时，应先估计被测电流，然后选用合适的测量范围.若不能预先估计，则使用电流表 （填“较大”或“较小”）的测量范围，并采用 法来判断被测量值是否大于电流表的测量范围.如图所示的电流表使用测量范围0～0.6 A时，示数为 A.
（第3题）
较大
试触
0.46

## Slide 7
4.实验室，某同学发现一个电流表有两个测量范围，大的测量范围是0～9 A，小的测量范围模糊不清.为了测量小的测量范围是多少，她先用大的测量范围接入电路，指针位置如图甲所示，然后再改用小的测量范围接入同一电路，指针指示如图乙所示，则电流表小的测量范围为（ ）.
A.0～0.6 A
B.0～1 A
C.0～2 A
D.0～3 A
甲
乙
（第4题）
D

## Slide 8
[解析]大的测量范围为0～9 A，表盘上的一个小格代表0.3 A，示数是1.5 A，选用不同测量范围的电流表接入的是同一电路，示数应该是相同的，题图乙中指针位于刻度盘中央，示数为1.5 A，所以小的测量范围为0～3 A.
甲
乙
（第4题）
用同一个电流表的不同测量范围测量同一电路中的电流，虽然指针偏转角度不同，但是电流测量值是相同的.

## Slide 9
5.（2023·浙江湖州长兴县月考）如图所示是小明在练习测量电流时连接的电路，电路的连接存在错误，下列操作及说法正确的是（ ）.
A.撤掉导线c，电流表测量的是通过小灯泡L2的电流
B.撤掉导线c，电流表测量的是通过小灯泡L1的电流
C.撤掉导线b，电流表测量的是通过小灯泡L2的电流
D.撤掉导线b，电流表测量的是通过小灯泡L1的电流
（第5题）
A
[解析]撤掉导线c，L1和L2并联，电流表与L2串联，因此测量的是通过L2的电流，故A正确，B错误；撤掉导线b，L1和L2并联，电流表位于干路上，测量通过L1和L2的总电流，故C、D错误.

## Slide 10
6.（2023·山东泰安宁阳县期中）如图所示，粗心的小强把电流表并联在了L1的两端，此时如果闭合开关，一定会发生的现象是（ ）.
A.L1被烧坏
B.电流表损坏
C.L1不亮
D.L2的灯丝烧断
（第6题）
C
[解析]电流表在电路中相当于导线，把电流表并联在L1两端，其会将灯L1短路，由于电路中还有灯L2，因此电源不会短路；由于不知道电流的大小，所以电流表和L2的灯丝不一定损坏.故C符合题意，A、B、D不符合题意.

## Slide 11
7.（2023·泰安中考）如图所示的电路中，闭合开关后，电流表能正确测量出通过灯泡L2电流的是（ ）.
A
B
C
D
D

## Slide 12
[解析]图A中电流表与灯泡L2并联接入电路，不能测量通过灯泡L2的电流，故A错误；图B中闭合开关后，该电路为并联电路，电流表与L1串联在支路中，能直接测量通过L1的电流，故B错误；图C中闭合开关后，该电路为并联电路，电流表接在干路中，测量的是总电流，无法直接测量通过L2的电流，故C错误；图D中闭合开关后，该电路为串联电路，电流表能测量通过L2的电流，故D正确.
A
B
C
D

## Slide 13
电流表的使用规则：（1）电流表与被测用电器串联；（2）电流表的使用符合“正进负出”；（3）被测电流不能超过电流表的最大测量范围；（4）不能把电流表直接接在电源的两端.

## Slide 14
8.用电流表测电流时，某同学接入电路的是0～0.6 A的测量范围，却在0～3 A的测量范围中读成2.4 A，则实际测得的电流应是 A.
0.48
9.（2024·江苏宿迁沭阳县期中）在如图所示的电路图中的虚线框内正确填入电流表或电源的符号，开关闭合时，两灯都能发光，电流表能正常偏转.
（第9题）
[解析]若中间为电流表，右上角为电源，则开关闭合时灯L1被短路，且开关无法控制灯L2，故中间为电源，右上角为电流表，且根据电流流向，电源上方为正极，此时开关闭合后两灯并联，电流表测量灯L2的电流，如图所示.

## Slide 15
10.小郑使用电流表测量小灯泡的电流，连接的实验电路如图甲所示.
（1）如果不能估计电流大小，他应把导线a接到电流表标有 （填“－”“0.6”或“3”）的接线柱上，通过开关来试触并观察.
（第10题）
3
[解析]为了防止损坏电流表，应选大的测量范围进行试触，所以应把导线a接到电流表标有“3”的接线柱上，通过开关来试触并观察.

## Slide 16
（2）闭合开关后，他观察到小灯泡正常发光，而电流表指针偏转角度很小.对于该现象，下列分析合理的是 .
A.可能某处导线断了
B.可能电流表烧坏
C.电流表所选测量范围过大
D.电源的电压过低
C
[解析]小灯泡正常发光，电流表指针偏转角度很小，说明电流表选择的测量范围过大，故C正确.
（第10题）

## Slide 17
11. 物理学中，把每秒钟内通过导体任意一个横截面的电荷量叫作电流强度，简称电流.如图所示，S是某金属导体的横截面，若1 min内通过该横截面的自由电子数目为n个，且每个自由电子所带的电荷量为e，则这段时间内通过该金属导体的电流大小I＝ （填写电流大小的表达式）.
（第11题）
[解析]1 min＝60 s，即60 s内通过导体横截面的电荷量为Q＝ne，故这段时间内通过
该金属导体的电流大小为I＝＝.

## Slide 18
12.在用电流表测电流的实验中：
（1）连接电路时，开关应 ，电流表应先用 的测量范围试触.
甲
乙
（第12题）
断开
0～3 A（或大）

## Slide 19
（2）若某同学连接的电路如图甲所示，则电流表测的是灯 的电流.闭合开关后，如果电流表的示数如图乙所示，则通过该灯的电流是 mA.
甲
乙
（第12题）
L2
460

## Slide 20
（3）只需改动一根导线就可测得总电流，请在图甲中用“×”号指出需改动的导线，并在原图中画出正确的电路连线.
如图所示
甲

## Slide 21
（4）若合上开关后，两灯均亮，电流表指针不发生偏转，那么原因可能是（ ）.
A.电流表内部断路
B.开关处接触不良
C.电流表被短路
D.电源供电不足
C
甲
乙
（第12题）