## Slide 1
第十五章 电流和电路
第5节 串、并联电路中电流的规律

## Slide 2
1.能说明串联电路中各处电流的关系，并将其应用于电路的分析与判断.
2.能说明并联电路中各处电流的关系，并将其应用于电路的分析与判断.

## Slide 3
1.小明按图连接电路，闭合开关，观察到灯L1比L2亮.下列说法正确的是（ ）.
A.通过灯L1的电流等于灯L2的电流
B.通过灯L1的电流大于灯L2的电流
C.把灯L1和L2的位置对调，L1会变暗
D.无法判断通过两灯的电流大小
（第1题）
A
[解析]由电路图可知，两个灯泡组成串联电路，串联电路中电流处处相等，所以通过灯L1的电流等于灯L2的电流，故A正确，B、D错误；如果把L1和L2的位置对调，两灯仍串联，通过灯L1的电流不变，所以灯L1亮度不变，故C错误.

## Slide 4
2.关于如图所示电路，下列说法正确的是（ ）.
A.断开S，电流经过L2后变小，再经过L1
B.断开S，观察到L1比L2亮，说明通过L1的电流更大
C.闭合S，L1和L2都会亮
D.闭合S，L1会亮，L2不会亮
（第2题）
D
[解析]串联电路中，电流处处相等，断开S，L1与L2串联，所以通过L1与L2的电流一样大，故A、B错误；闭合S，L2被短路，L1会亮，但L2不会亮，故C错误，D正确.

## Slide 5
3.有一种节日彩灯上串联着20只小灯泡，当将其接入电源时，电源插头处的电流为200 mA，那么通过第10只小灯泡的电流是 A.
0.2
[解析]由题可知，20只小灯泡串联，通过电源插头处的电流为200 mA，即为0.2 A，因为串联电路中电流处处相等，故通过第10只小灯泡的电流为0.2 A.

## Slide 6
4.串、并联电路电流规律
连接方式 | 串联 | 并联
规律 | 各处电流 | 干路电流等于各支路电流
公式 |  | 
如表所示
连接方式 | 串联 | 并联
规律 | 各处电流相等 | 干路电流等于各支路电流之和
公式 | I＝I1＝I2 | I＝I1＋I2

## Slide 7
5.（2024·河北石家庄长安区期末）如图甲所示是电路图中的一部分，已知通过灯泡L1的电流为0.6 A，通过L2的电流为0.4 A，电流表的示数如图乙所示，则下列判断正确的是（ ）.
A.电流表的示数为0.2 A
B.电流表在支路上
C.L1和L2是并联
D.如果将小灯泡L1拧下来，L2将熄灭
（第5题）
C

## Slide 8
[解析]由图乙可知，电流表使用的测量范围为0～3 A，分度值为0.1 A，示数为1 A；已知通过灯泡L1的电流为0.6 A，通过L2的电流为0.4 A，0.6 A＋0.4 A＝1 A，说明两灯是并联关系，电流表在干路中；并联电路中，各支路之间互不影响，所以如果将小灯泡L1拧下来，L2会继续发光.故A、B、D错误，C正确.故选C.
（第5题）

## Slide 9
6.（2024·江西宜春期中）如图所示，两个开关都闭合时，电灯L1、L2、L3的连接方式是 ，若此时，A1和A2的指针偏转角度相同，且电流表有两个测量范围分别为0～0.6 A、0～3 A，此时通过L1、L3的电流之比为1∶8，当将控制L1的开关断开发现A2的示数减少了0.32 A，那么两开关都闭合时流过L2的电流为 A.
（第6题）
并联
0.24

## Slide 10
[解析]根据电路图可知，电流从电源正极流出，一路经过L3，另一路经过电流表A2，从电流表流出后分别经过L1和L2，经过L1后直接回到电源负极，支路L2、L3汇合共同经过电流表A1后回到电源负极；因此电灯L1、L2、L3的连接方式是并联，电流表A1测量通过L2和L3的总电流，电流表A2测量通过L1和L2的总电流.因为并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，并且控制L1的开关断开时，A2的示数减少了0.32 A，
（第6题）

## Slide 11
则说明通过L1的电流为0.32 A，已知通过L1、L3的电流之比为1∶8，则通过L3的电流I3＝8I1＝8×0.32 A＝2.56 A；因为并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，则A1示数为IA1＝I2＋I3＝I2＋2.56 A，A2示数为IA2＝I1＋I2＝0.32 A＋I2，则A1示数大于A2示数，由于电流表有两个测量范围，分别为0～0.6 A、0～3 A，则当电流表A1和A2的指针偏转角度相同时，有IA1＝5IA2，即I2＋2.56 A＝5·（0.32 A＋I2），解得I2＝0.24 A.
（第6题）
使用的测量范围不同，分度值不同，大的测量范围的分度值是小的测量范围分度的5倍

## Slide 12
7.在电路的某连接处，流入的电流总和等于流出的电流总和.如图所示是某同学实验电路的一部分，若通过导线ab的电流大小为0.14 A，方向为a→b，则通过导线cd的电流大小是 A.
（第7题）
0.6
[解析]电流要从电流表的正接线柱流入，从负接线柱流出，若通过导线ab的电流大小I1＝0.14 A，方向为a→b，则可知流过ab的电流没有通过电流表，而是通过了导线cd，故通过导线cd的电流为通过导线ab的电流和通过电流表的电流之和，由题图可知，电流表选用的测量范围是0～0.6 A，分度值是0.02 A，故通过电流表的电流I2＝0.46 A，则通过导线cd的电流I＝I1＋I2＝0.14 A＋0.46 A＝0.6 A.

## Slide 13
8. 如图甲所示的电热膜是一种新型的电热材料，它是在绝缘的聚酯薄膜表面，经过特殊工艺加工形成的一条条薄的导电墨线，导电墨线两端与金属导线相连，形成网状结构，其内部结构如图乙所示.正常工作时金属导线中A、B处电流分别为IA和IB，则IA （填“大于”“小于”或“等于”）IB.
甲
乙
（第8题）
小于

## Slide 14
9.如图所示，电流表A的示数为0.5 A，A1的示数为0.2 A，若要A2测通过灯L2的电流，请将A2正确地连入电路.
（第9题）
如图所示
[解析]电流表A的示数为0.5A，A1示数为0.2A，则说明A只能接在干路中，灯L1与L2应并联，若要A2测通过L2的电流，需要A2串联在L2所在支路上，由通过L2的电流I2＝I－I1＝0.5A－0.2A＝0.3A可知，电流表A2应选择0～0.6A的测量范围.
根据题意，确定两只灯泡的连接方式为并联，明确各个电流表的测量对象，再结合并联电路中电流的规律判断电流表选用的测量范围.

## Slide 15
10.如图甲所示是安装在木板正面的部分电路，其中a、b、c、d是穿过木板的接线柱，两个灯座的两端分别接在两个接线柱上，安装两个相同的小灯泡L1、L2.木板背面的部分接线柱之间有导线相连着，从而使木板正背两面的电路组成一个完整的电路.闭合开关通电后，两灯都能正常发光.
（1）小明说出了判断两灯是串联还是并联的正确方法：用手将其中一个小灯泡取掉，若另一灯泡仍发光，则说明两灯的连接方式是 ，否则是另一种连接方式.
（第10题）
并联

## Slide 16
[解析]用手将其中一个小灯泡取掉，若另一灯泡仍发光，说明两灯工作时互不影响，其连接方式为并联.
（第10题）

## Slide 17
（2）小丽在电源和开关之间串联接入电流表，闭合开关，两灯亮，电流表示数如图乙所示，可初步判断通过灯L1的电流可能是 A，也可能是 A.
（第10题）
0.3
0.15
[解析]小丽在电源和开关之间串联接入电流表，闭合开关，两灯亮，电流表接小测量范围，其示数为0.3 A.若两灯串联，则通过灯L1的电流为0.3 A；若两灯并联，因为L1、L2是两个相同的小灯泡，则通过灯L1的电流为0.15 A.

## Slide 18
11.（2024·苏州中考）探究串联电路中电流的特点.
（1）猜想：由于用电器阻碍，电流流过用电器会减小.
甲
乙
丙
（第11题）
（2）按图甲所示电路图接好电路，闭合开关后发现灯L1不亮，为了找出原因，将电压表接在A、B两点间.闭合开关发现电压表有示数，说明灯L1可能存在 故障.
断路

## Slide 19
[解析]接好电路，闭合开关后发现灯L1不亮，说明电路可能断路或灯泡短路，为了找出原因，将电压表接在A、B两点间.闭合开关发现电压表有示数，说明电压表与电源两极接通，且电压表没有被短路，则L1可能存在断路故障.
甲
乙
丙
（第11题）

## Slide 20
（3）排除故障后，用电流表测出A点电流，如图乙所示，IA＝ A，再测出B点电流，得到A、B两点电流相等.更换不同规格的灯泡，重复上述实验，都得到相同结论.由此判断猜想是 的.
甲
乙
丙
（第11题）
0.3
错误
[解析]如图乙所示，IA＝0.3 A，再测出B点电流，得到A、B两点电流相等.更换不同规格的灯泡，重复上述实验，都得到相同结论.由此判断猜想是错误的.
一次实验具有偶然性，多次实验使结论具有普遍意义

## Slide 21
（4）为进一步得出两个灯串联时电流的规律，小明按图丙连接电路，测量A、B、C三点的电流，得出IA＝IB＝IC；小华认为不需要再测量，在（3）结论的基础上，通过推理也可以得出相同结论，请写出小华的推理过程： .
IA＝IB、IB＝IC、IA＝IB＝IC
甲
乙
丙
（第11题）
[解析]在（3）结论的基础上，通过推理也可以得出相同结论，IA＝IB、IB＝IC、IA＝IB＝IC.

## Slide 22
12. 兴趣小组的小芳和小华利用课余时间一起做“探究并联电路干路电流和各支路电流关系”的实验.
（1）在连接电路时，接好最后一根导线，电流表的指针就发生了偏转，这是因为连接电路时 .
甲
乙
（第12题）
没有断开开关

## Slide 23
[解析]刚接好最后一根导线，电流表的指针就发生了偏转，由此可知在连接电路时，没有断开开关.
甲
乙
（第12题）

## Slide 24
（2）图乙所示实物图连好后，闭合开关S，小芳发现小灯泡L1不亮，L2亮，电流表无示数，则产生这种现象的原因可能是灯泡L1 .
甲
乙
（第12题）
断路
[解析]闭合开关S后，发现小灯泡L1不亮，L2亮，电流表无示数，由题图乙可知，电流表与小灯泡L1在同一支路，说明电路故障可能是L1支路断路.

## Slide 25
（3）请在图乙中改动一根导线，使电流表测量图甲中C点所在电路的电流.在需要改动的导线上画“×”，并用笔画线代替导线将实验电路连接正确.
乙
如图所示
[解析]使电流表测量C点所在电路的电流，则电流表应接在干路中.

## Slide 26
（4）小芳改变图乙中电流表的位置将依次测量的电流记录在表中.
小芳和小华对实验数据进行分析后，他们归纳出：在并联电
路中，干路电流等于各支路电流之和，且各支路的电流相等.
请指出该探究过程的两点不妥之处：
① ；
② .
A点所在电路 的电流IA/A | B点所在电路 的电流IB/A | C点所在电路 的电流IC/A
0.2 | 0.2 | 0.4
乙
选用的灯泡规格相同
只做了一次实验，实验次数太少
[解析]之所以得出各支路的电流相等，是因为选用的灯泡规格相同；且由表中数据可知，只做了一次实验，实验次数太少.

## Slide 27
13. 进一步探究——演绎式探究：
小丽探究了串联电路中电流关系后，得出了结论：给串联的导体a与导体b通电，通过导体a的电流与通过导体b的电流相同.
她想：两根粗细不同的导体可以流过相同的电流，或者说相同的横截面积中流过的电流可以不同.那么，相同的横截面积中流过的电流由谁决定呢？
带着这个问题，她查阅了资料，了解到：单位时间内通过导体横截面的电荷量叫作电流；通过单位横截面积的电流称为电流密度，用J表示.
那么电流密度的大小与什么因素有关呢？
（第13题）

## Slide 28
（1）小丽想探究这个问题，首先对该问题进行了如下简化：
①电子沿着横截面积为S的金属导体运动；
②这些电子均以漂移速度v运动.
（2）已知每个电子所带电荷为e，单位体积内的电子数为n0.
小丽推导出了电流密度的数学表达式.她的推导过程如下：（请你将推导过程填写完整）
①在Δt时间内，通过导体某一横截面的电子数为ΔN＝ ；
n0SvΔt
[解析]已知电子沿着横截面积为S的金属导体运动，且这些电子均以漂移速度v运动，在Δt时间内电子通过金属导体的体积为V＝SvΔt，该段时间内通过导体某一横截面的电子数为ΔN＝n0V＝n0SvΔt；

## Slide 29
②在Δt时间内通过导体横截面的电荷量ΔQ＝ ；
[解析]已知每个电子所带电荷量为e，单位体积内的电子数为n0，故在Δt时间内通过导体横截面的电荷量ΔQ＝en0SvΔt；
③在Δt时间内通过导体的电流为I＝ ；
[解析]单位时间内通过导体横截面的电荷量叫作电流，故在Δt时间内通过导体的电流
为I＝＝en0Sv；
④电流密度J＝ .
[解析]通过单位横截面积的电流称为电流密度，故电流密度J＝＝en0v.
en0SvΔt
en0Sv
en0v

## Slide 30
14.（2024·云南中考）如图所示的电路中，电源电压恒定，闭合开关S、S1和S2，灯L1、L2都正常发光，下列说法正确的是（ ）.
A.电流表A2测通过灯L2的电流
B.电流表A1和A2示数相等
C.断开S2，电流表A2示数变小
D.断开S2，灯L1变暗
（第14题）
C

## Slide 31
[解析]闭合开关S、S1和S2，灯L1和L2并联，电流表A1 测通过灯L1 的电流，电流表A2 测干路中的电流，A错误；由并联电路中干路电流等于各支路中的电流之和可知，电流表A1 的示数比电流表A2 的示数小，B错误；断开S2，电路中只有灯L1工作，电流表A2的示数与电流表A1 的示数相等，所以电流表A2示数变小，C正确；并联电路中各用电器互不影响，所以断开开关S2，灯L1 亮度不变，D错误.
（第14题）

## Slide 32
15.（2023·天津中考）在探究串、并联电路中电流的规律时，做了如图所示的实验.闭合开关后，电流表A1、A2的示数分别为0.5 A和0.3 A，则通过小灯泡L1的电流为
A，通过小灯泡L2的电流为 A.
（第15题）
0.2
0.3
[解析]由题图可知，两灯泡并联，电流表A1测干路的电流，电流表A2测通过灯L2的电流；闭合开关后，电流表A1、A2的示数分别为0.5 A和0.3 A，即I＝0.5 A，I2＝0.3 A，由并联电路电流的特点可知，流过小灯泡L1的电流为I1＝I－I2＝0.5 A－0.3 A＝0.2 A.