## Slide 1
第十五章 电流和电路
竞赛思维空间

## Slide 2
【例1】 （第二十七届全国初中应用物理知识竞赛）如图所示，在液化燃气加气站操作间的地面上装有一根高约1 m顶部带有金属球的金属杆，其主要原因是（ ）.
A.让工作人员通过与金属杆的接触，避免人体带电
B.用作避雷装置，避免加气站在阴雨天遭受雷击
C.供工作人员作为扶手使用，防止工作人员摔倒
D.把加气站空气中的电荷导入大地，避免空气带电
A

## Slide 3
解析：此题是一道联系实际的应用题，考查了液化燃气加气站的消防安全措施，体现了物理知识来源于生活，服务于社会的基本理念.①为保证安全，液化燃气加气站严禁火源，以避免发生爆炸；②金属具有良好的导电性.液化燃气加气站的工作人员由于工作中的摩擦和服装、人体等相互摩擦容易带电，当电荷积累到一定的数量后会发生放电现象，产生电火花，造成火灾事故.让工作人员通过与金属杆的接触，可以将电荷导入大地，避免人体带电，故应选A.

## Slide 4
【例2】（第二十三届全国初中应用物理知识竞赛题）小明学习了电路知识后，想利用发光二极管设计一个带开关指示灯的照明电路，晚间关闭照明灯后，利用二极管发出的光指示开关所在的位置.他共设计了4个电路，如图所示，其中L为白炽灯，规格为（220 V 60 W），D为发光二极管，规格为（1.2 V 0.01 A）、S为单刀双掷开关、R为限流电阻.图中能够满足要求的电路是（ ）.
A
B
C
D
A

## Slide 5
解析：解决本题可根据题意逐个分析每一个选项，找到完全符合题意的即可得出答案，要注意从题干中得出相关的信息.由题意可知，开关与照明电路断开后，发光二极管工作，开关与照明电路连接时，发光二极管不工作，由发光二极管的规格可知，发光二极管应与限流电阻串联，否则二极管会被烧坏.综上所述满足要求的电路为图A电路.故选A.

## Slide 6
1.[上海市第三十一届初中物理竞赛（大同中学杯）]如图所示，把一个带负电的物体靠近一个原来不带电的验电器的小金属球，然后用手去触摸小金属球（人体和大地是导体），再移开手，这时（ ）.
A.小金属球和金属箔都不带电
B.小金属球不带电，金属箔带负电
C.小金属球带正电，金属箔带负电
D.小金属球带正电，金属箔不带电
（第1题）
D

## Slide 7
[解析]用带负电的物体靠近不带电的验电器的小金属球，金属球带正电荷，金属箔带负电荷，再用手去触摸金属球，因为人体和大地是导体，所以金属箔上的负电荷会导入大地因而不带电，而金属球上的正电荷在电荷的相互作用下不会被导走，金属球仍然带正电，故D正确.
（第1题）

## Slide 8
2.（第二十二届全国初中应用物理知识竞赛）小明发现，有些电线杆上装有如图所示的“小风车”，这些小风车在微风中能不停地旋转，且旋转叶片的一面还装有反光的小镜子.关于这样的“小风车”的作用，下列说法中正确的是（ ）.
A.为了警示此处有电
B.为了测定风向
C.为了测量风速大小
D.为了驱赶小鸟，避免小鸟在上面做窝而导致电路短路
（第2题）
D
[解析]鸟筑巢收集来的筑巢材料中可能有一些能够导电的物质，如铁丝等，落到高压线上会引起线间或线塔（地）间短路. 小风车旋转时有一面镜子强烈反光，能起到很好的惊鸟效果.

## Slide 9
3.[江苏省盐城市东台市苏东双语学校九年级（上）第三届命题物理竞赛]小明家台灯的插头插在如图所示的插座上，插座上有一个开关和一个指示灯（相当于灯泡）.若插座开关和指示灯用S1、L1表示，台灯开关和灯泡用S2、L2表示.小明断开或闭合S1、S2时，记录现象如表所示，则符合事实的电路图是（ ）.
开关状态 | 插座指示灯（L1） | 台灯（L2）
闭合S1、断开S2 | 亮 | 不亮
闭合S2、断开S1 | 不亮 | 不亮
S1和S2都闭合 | 亮 | 亮
（第3题）
A
B
C
D
C

## Slide 10
[解析]图A中， 当闭合开关S1、断开S2时，灯L1不亮，所以A不符合题意；图B中，当闭合开关S2、断开S1时，灯L2亮，所以B不符合题意；图C中，当闭合开关S1、断开S2时，灯L1亮，当闭合开关S2、断开S1时，灯L1和L2均不亮，当S1、 S2都闭合时，两灯都亮，与表格内容完全一致，所以C符合题意；图D中，当闭合开关S2、断开S1时，两灯都亮，所以D不符合题意.故选C.
A
B
C
D

## Slide 11
4.（多选）（上海市浦东新区华师大二附中大同杯初中物理竞赛选赛）如图所示，电流表A1和A2的示数分别为3 A和2 A，若将R2、R3、R4中的某两个电阻互换，其他条件不变，发现两电流表的示数不变.则通过R1的电流为（ ）.
A.3.5 A
B.4.0 A
C.4.5 A
D.5.0 A
（第4题）
A、B

## Slide 12
[解析]等效电路图如图所示.根据电路图可知，R2、R3、
R4并联，若互换R2、R3的位置，两电流表的示数不变，则
R2＝R3，因为电流表A2的示数为2A，所以I2＝I3＝1A；因
为电流表A1的示数为3A，则I4＋I3＝3A，所以I4＝2A，所
以通过R1的电流为I1＝I2＋I3＋I4＝1A＋1A＋2A＝4A；若互换R4、R3的位置，两电流表的示数不变，则R4＝R3，因为电流表A1的示数为3A，所以I4'＝I3'＝1.5A，因为电流表A2的示数为2A，则I2'＋I3'＝2A，所以I2'＝0.5A，所以通过R1的电流I1'＝I2'＋I3'＋I4'＝0.5A＋1.5A＋1.5A＝3.5A；若R2和R4互换位置，则R2＝R4，I2″＝I4″，同理可得I4″＋I3″＝3 A，I2″＋I3″＝2 A，无法计算电流值，所以此情况不存在.故选A、B.
（第4题）

## Slide 13
5.（第二十九届全国初中应用物理知识竞赛初赛）为了节省电能，居民楼的楼道灯通常由两个开关共同控制.一个是利用光敏器件制成的“光控开关”，它的作用是光线暗时自动闭合，光线亮时自动断开；一个是利用声敏器件制成的“声控开关”，它的作用是有声音时自动闭合电路，两分钟后，若再无声音则自动断开.
（第5题）

## Slide 14
（1）请将图甲中的器材连成符合上述楼道灯要求的电路.
如图甲所示
（第5题）
[解析]根据楼道灯的要求，可设计成如图甲所示的电路.

## Slide 15
（2）小明受楼道灯电路的启发，在爷爷的卧室里也安装了这样一个“聪明”的电路.晚上只要拍拍手，灯就亮了，过一会儿自动熄灭，给爷爷带来了方便.不过遇到晚上有雷雨就麻烦了，雷声使灯不断被点亮，影响爷爷休息，还有爷爷睡觉前需要这盏灯一直被点亮.现在再给你两个开关S1、S2，在图乙中完成对这个“聪明”电路的改装，并分别说明在灯自动工作、晚上打雷需取消自动功能和需要灯一直被点亮时开关S1、S2的断开与闭合情况.

## Slide 16
如图乙所示，需要灯自动工作时，断开S1，闭合S2；晚上打雷时断开S2，灯不会亮；需要灯一直点亮时闭合S1和S2.
[解析]根据题目对爷爷卧室“聪明”电路的要求，可设计成图乙所示的电路.需要灯自动工作时，断开S1，闭合S2，与楼道灯电路相同；晚上打雷时断开S2，雷声不能使灯不断被点亮；需要灯一直都点亮时闭合S1和S2.