## Slide 1
第十六章 电压 电阻
第1节 电压

## Slide 2
1.掌握电压的定义、单位、物理符号及换算关系.
2.能识别常见电压值.
3.能说明电压表的测量范围、分度值，会读、会用电压表.

## Slide 3
1.关于电压和电流的关系，下列几种说法中正确的是（ ）.
A.电路中有电压，则一定有电流
B.有电压可能有电流，没电压一定没电流
C.电压和电流同时产生，同时消失
D.电流是产生电压的原因
B
[解析]电流产生的条件一是电路要闭合，二是有电源存在.有电压不一定有电流，故A错误；电路两端有电压，当再闭合开关形成通路时，才会形成电流，当电路断开时，有电压，但电路中没有电流，故B正确；电路两端有电压，若电路是断路，电路中无电流，故C错误；电压是形成电流的原因，故D错误.

## Slide 4
2.（2024·山东枣庄山亭区期中）2024年8月25日，以“相聚电池名城共创绿色未来”为主题的2024新能源电池产业发展大会在山东枣庄举行.来自全国各地高等院校、研发机构和知名企业的代表与会，共议新能源电池产业发展未来，共享产业发展新机遇.如图所示的这种锂电池两端的电压为（ ）.
A.1.5 V
B.2 V
C.3.7 V
D.220 V
（第2题）
C
[解析]一节锂电池的电压约为3.7 V，C正确.

## Slide 5
3. （2025·上海浦东新区期末）在如图所示的电路中，能正确测出灯L1两端电压的是（ ）.
A
B
C
D
A

## Slide 6
[解析]图A中两灯串联，电压表与灯L1并联，能正确测出灯L1两端的电压，A符合题意；图B中电压表与灯L1串联，不能正确测出灯L1两端的电压，B不符合题意；图C中两灯串联，电压表与灯L2并联，能正确测出灯L2两端的电压，不能测出灯L1两端的电压，C不符合题意；图D中两灯串联，电压表测电源电压，不能测出灯L1两端的电压，D不符合题意.
A
B
C
D

## Slide 7
4.图甲中电压表的分度值为 V，读数为 V；若使用前出现如图乙所示的情况，则原因是 .
（第4题）
0.1
2.3
电压表没有调零
[解析]由题图甲可知，电压表选0～3 V的测量范围，分度值为0.1 V，根据指针位置读数是2.3 V；题图乙中电压表在使用前指针没有指在零刻度线处，这表明电压表在使用前没有调零.

## Slide 8
5.（2024·广西玉林北流期中）如图所示的电路中接入的是电压表，下列说法中正确的是（ ）.
A.闭合开关时，电压表无示数
B.闭合开关时，电压表将可能烧坏
C.闭合开关时，电压表的指针将反偏
D.闭合开关时，电压表能测出电源电压
（第5题）
D

## Slide 9
[解析]一节干电池的电压约1.5 V，由题图可知，电源为两节干电池组成，则电源电压为3 V，电压表的测量范围为0～3 V，根据干电池的正负极可知，闭合开关后，电流从电压表的“＋”接线柱流入，从“－”接线柱流出，所以符合电压表的使用规则，故闭合开关时，电压表能正常测出电源电压，电压表有示数，故D正确.
（第5题）

## Slide 10
6.（2024·眉山中考）如图所示电路，闭合开关S1、S2，小灯泡L1和L2均正常发光，电流表和电压表均有示数.下列关于电路分析正确的是（ ）.
A.小灯泡L1与L2串联
B.电流表测量电路的总电流
C.若只断开S1，小灯泡L1熄灭，L2正常发光
D.若灯L1突然熄灭，是因为电压表发生断路
（第6题）
C
[解析]由题图知，闭合开关S1、S2，两灯并联，电流表串联在灯L2的支路上，则电流表测量通过L2的电流，A、B错误；因为并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以，只断开开关S1时，灯L1不能发光，灯L2仍正常发光，C正确；电压表并联在灯L1的两端，电压表发生断路，灯L1不会熄灭，D错误.

## Slide 11
7.（2024·济南莱芜区模拟）由电源，开关，灯泡L1、L2，两个仪表A、B（电流表或电压表）组成的实物电路图如图所示.闭合开关，灯泡正常发光，两仪表都有示数.关于A、B两表，下列判断正确的是（ ）.
A.A是电流表，B是电压表
B.A是电流表，B是电流表
C.A是电压表，B是电流表
D.A是电压表，B是电压表
（第7题）
B
[解析]由题图可知，闭合开关S后，若A为电压表，则电路断路，两灯均不能发光，所以A为电流表；若B为电压表，灯L2不能发光，故B为电流表；故A、B均为电流表，L1、L2并联，A测量干路电流，B测量通过灯L2的电流.

## Slide 12
（1）电压表和电流表的比较.①不同点：电压表是测电压的仪器，必须与被测电路并联，可以直接接在电源两端，测电源电压；电流表是测电流的仪器，必须与被测电路串联，不能直接接在电源两端，否则会烧坏电流表.②相同点：使用前都要校零，都要选择合适的测量范围，都要让电流从正接线柱流入、负接线柱流出.（2）在分析电路时，电压表被看作断路，电流表被看作导线.

## Slide 13
8. 用电压表测出某用电器两端的电压，就可以对用电器进行监控.如图所示是某工厂的一部分电路，则监控室的电压表监控 的工作情况，电压表 （填“上”或“下”）端为“＋”接线柱.
（第8题）
电动机
下
[解析]根据题图可知，此电路是一个串联电路，即电灯泡、电动机和电流表串联，电压表测量的是电动机两端的电压，故此时的电压表可以监控电动机的工作情况；据电压表的正确使用条件可知，电压表的下端是“＋”接线柱.

## Slide 14
9.某同学在用电压表测电压前，已将指针调到“0”刻度线上，第一次将电压表接入电路时，指针偏转情况如图甲所示，这是因为 ；纠正后第二次把电压表接入电路时，指针偏转情况如图乙所示，这是因为 .
，应该 .
（第9题）
电压表的正、负接线柱接反了
电压表选用的
测量范围偏小了
换用较大的测量范围
[解析]题图甲中的指针向左端偏，是由于电压表的正、负接线柱接反了；题图乙中由于电压表的测量范围选择偏小，指针偏转过了最大刻度，应用较大的测量范围.

## Slide 15
10.如图所示电路，L1和L2都发光，若要测灯L2两端的电压，需闭合开关 ；若需要测L1和L2总电压，需要闭合开关 .
（第10题）
S2
S1
[解析]据题图可知，若想使得电压表测灯L2两端的电压，则需要让电压表和L2并联，即需闭合开关S2；若要测L1和L2两端的总电压，则需要让电压表和L1、L2并联，即需闭合开关S1，断开开关S2.

## Slide 16
11.（2024·山东济南长清区期中）如图所示的电路中，闭合开关S后，使小灯泡L1、L2串联且能正常发光.甲、乙、丙分别为电流表或电压表.请将电路图补充完整.
（第11题）
如图所示
[解析]闭合开关S后，使小灯泡L1、L2串联且能正常发光，因而乙必须是电流表，相当于导线，而甲和丙是电压表，相当于断路，如图所示.

## Slide 17
12. 物理兴趣小组在“探究
水果电池电压”的实验中，小明用铜片和锌片作为电极插入
较小的柠檬中制成了一个水果电池，如图所示.小华用铜片
和铝片插入较大的柠檬中也制成了一个水果电池.他们分别
连通相同的音乐芯片，小华比小明的芯片声音要响一些.由
此他们作出如下猜想.
猜想一：水果电池电压可能与水果的大小有关.
猜想二：水果电池电压可能与电极的材料有关.
（第12题）

## Slide 18
（1）为了验证猜想一，小明用同一个柠檬制成水果电池，沿着电极插入的方向不断慢慢地切去外侧的部分柠檬，分别测出电压，如表一所示.
分析表中数据，说明猜想一是 （填“正确”或“错误”）的.
表一
柠檬大小 | 一个 | 大半个 | 半个 | 小半个
电压U/V | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80
（第12题）
错误
[解析]通过分析表一的数据可知，水果大小改变，但电压不变，由此可以判断猜想一错误.

## Slide 19
（2）为了验证猜想二，小华用铜片作为电池的正极，分别用外形相同的锌、铝、铁等金属片作为电池的负极，将金属片电极插入柠檬中，并保持 和 .
相同，分别测出电压，如表二所示.
电极材料 | 铜和锌 | 铜和铝 | 铜和铁
电压U/V | 0.880 | 0.60 | 0.46
分析表中数据，得到的结论是 .
.
表二
（第12题）
电极间距离
插入
深度
在电极插入的深度和两电极间距离一定时，水果电池
的电压与电极的材料有关

## Slide 20
[解析]除猜想因素外，水果电池的电压可能与两电极间的距离、电极插入水果中的深度有关，将金属片电极插入柠檬时还要保持插入深度和电极间距离相同；根据表二数
据，铜与不同金属做电极时，电压表示数不同，说明在电极插入的深度和两电极间距离一定时，水果电池的电压与电极的材料有关.
应用了控制变量法
电极材料 | 铜和锌 | 铜和铝 | 铜和铁
电压U/V | 0.880 | 0.60 | 0.46
表二
（第12题）