## Slide 1
第十六章 电压 电阻
第2节 串、并联电路中电压的规律

## Slide 2
1.能说明串联电路中各处电压的关系，并将其应用于电路分析中.
2.能说明并联电路中各处电压的关系，并将其应用于电路分析中.

## Slide 3
1. （2024·山东枣庄山亭区期中）在如图所示电路中，闭合开关后电压表V1的示数为2 V，V的示数为6 V，则电路的电源电压为 V，灯L1两端电压为 V，灯L2两端电压为 V.
（第1题）
6
2
4
[解析]由电路图可知，闭合开关，两个灯泡串联，电压表V1测L1两端的电压，电压表V2测L2两端的电压，电压表V测电源电压，所以电路的电源电压为U＝6 V，灯L1两端的电压+为U1＝2 V，因为串联电路两端的电压等于各部分电路两端的电压之和，所以灯L2两端的电压为U2＝U－U1＝6 V－2 V＝4 V.

## Slide 4
2.如图所示是用电压表测量电路中的电压实验电路图，已知电压表的示数是6 V，则灯L1、L2两端的电压分别为 和 ，电源电压为 .
（第2题）
6 V
6 V
6 V
[解析]由题图可知，灯L1、L2并联，并联电路中各支路两端的电压相等，即U＝U1＝U2＝6 V.故灯L1、L2两端的电压以及电源电压都为6 V.

## Slide 5
3. （2024·陕西中考）在“探究串联电路电压的特点”实验中：
实验次数 | U1/V | U2/V | U/V
1 | 1.6 | 1.0 | 2.6
2 | 1.3 | 1.3 | 2.6
3 | 1.4 | 1.2 | 2.6
（第3题）
（1）将电压表接入电路前，观察到指针位置如图甲所示，为保证测量结果准确，接下来应进行的操作是 .
对电压表进行调零
[解析]将电压表接入电路前，观察到指针位置如题图甲所示，即电压表指针没有与零刻度线对齐，故为保证测量结果准确，接下来应进行的操作是对电压表进行调零.

## Slide 6
（2）实验电路如图乙所示，请用笔画线代替导线将电路连接完整，使电压表测量小灯泡L1两端的电压.
（第3题）
如图所示
[解析]由实物图可知，电源电压为3 V，故电压表选用小的测量范围并联在小灯泡L1两端.

## Slide 7
（3）用电压表分别测出小灯泡L1两端的电压U1，L2两端的电压U2，L1和L2两端的总电压U.换用不同规格的小灯泡多次实验，记录实验数据，如表所示.分析数据可知，串联电路两端的总电压与各部分电路两端的电压的关系为 （用本题中给出的字母写出关系式）.换用不同规格的小灯泡多次实验的目的是 .
U＝U1＋U2
寻找普遍规律
实验次数 | U1/V | U2/V | U/V
1 | 1.6 | 1.0 | 2.6
2 | 1.3 | 1.3 | 2.6
3 | 1.4 | 1.2 | 2.6
（第3题）

## Slide 8
[解析]由表格中数据可知，2.6 V＝1.6 V＋1.0 V＝ 1.3 V＋1.3 V＝1.4 V＋1.2 V，即U＝U1＋U2；换用不同规格的小灯泡多次实验，是为了寻找普遍规律.
实验次数 | U1/V | U2/V | U/V
1 | 1.6 | 1.0 | 2.6
2 | 1.3 | 1.3 | 2.6
3 | 1.4 | 1.2 | 2.6
（第3题）

## Slide 9
4.如图所示的电路图，开关S接到a时电压表的示数为8 V，开关S接到b时电压表的示数为3 V，下列说法错误的是（ ）.
A.开关S接到b时，L1、L2串联
B.电源电压为11 V
C.开关S接到a时，L1两端电压为5 V
D.开关S接到b时，L2两端电压为3 V
（第4题）
B

## Slide 10
[解析]当开关S接到b时，两灯泡串联，电压表测L2两端的电压，即灯L2两端的电压U2＝3 V，故A、D正确，不符合题意.当开关S接到a时，两灯泡串联，电压表测电源的电压，即电源的电压U＝8 V，即灯L1和灯L2两端的总电压为8 V，因为串联电路的总电压等于各部分电路两端的电压之和，所以灯L1两端的电压U1＝U－U2＝8 V－3 V＝5 V，故C正确，不符合题意；B错误，符合题意.
（第4题）

## Slide 11
5.（2024·河南洛阳期中）如图所示，闭合开关S后，L1和L2两盏灯都不亮，电流表指针几乎没有偏转，电压表指针有明显的偏转.电路中只有一处故障，该电路的故障可能是（ ）.
A.灯L1被短路
B.灯L1断路
C.灯L2被短路
D.灯L2断路
（第5题）
B

## Slide 12
[解析] 如果L1处短路，电路电阻减小，电源电压不变，电流表示数增大，电压表示数为零，A错误；如果L1处断路，电流表示数会接近为零，电压表测量电源电压，示
数增大，B正确；如果L2短路，电路为L1的简单电路，电流表示数变大，电压表示数为电源电压，C错误；如果灯L2断路，则整个电路断路，电压表、电流表示数都为零，D错误.
相当于电压表串联在电路中
（第5题）

## Slide 13
6.如图所示，电源电压恒定，当闭合S1，断开S2时，电压表示数为3 V；当闭合S2，断开S1时，电压表示数为4.5 V.则灯L1两端电压为 V，L1和L2两端电压之比为 ；同时闭合S1、S2时，电压表示数为 V.
（第6题）
3
2∶1
4.5

## Slide 14
[解析]由题图可知，当闭合S1，断开S2时，两灯串联，电压表测L1两端电压，即U1＝3 V；当闭合S2，断开S1时，两灯仍串联，电压表测电源电压，即U＝4.5 V，由串联电路的电压特点可得，此时L2两端电压U2＝U－U1＝4.5 V－3 V＝1.5 V，所以L1和L2
两端电压之比为＝＝；同时闭合S1、S2时，电路为L1的简单电路，电压表示数
等于电源电压4.5 V.
（第6题）

## Slide 15
7.如图所示，开关由闭合到断开，电压表的示数将 .
（第7题）
不变
[解析]由题中电路图可知，这是一个并联电路，电压表测并联电路的电压.由于并联电路中，各支路两端的电压相等，都等于电源电压，各支路互不影响，所以开关由闭合到断开，电压表的示数将不变.

## Slide 16
8.为了测量灯L1、L2两端的电压，小明同学设计了如图甲所示的电路，a是电压表的负接线柱引出的导线头，开关S闭合后，a接b时，电压表的示数是6 V，a接d时，电压表的示数为1.5 V，则灯L1两端电压为 V，灯L2两端电压为 V.小刚同学设计了如图乙所示的电路，a导线分别连接b和c，直接读出灯L1、L2两端的电压，比较甲、乙两种电路的设计， 更合理，理由是 .
.
（第8题）
1.5
4.5
甲
乙电路中电压表a接c时，正、负接线
柱会接反

## Slide 17
9. （2024·东营中考）某小组在“探究并联电路中电压的特点”实验中.
（1）如图甲所示，根据电路图，用笔画线表示导线，将实物连接起来.
甲
乙
（第9题）
如图所示

## Slide 18
[解析]由题图甲电路图可知，L1、L2并联，电压表测L1两端电压.可以根据电流路径法连接实物电路，电流从电源正极出发，先分为两条路径，分别经过L1、L2，之后汇合，再经过开关，回到电源负极；最后将电压表并联在L1两端，因电源为2节干电池，电源电压约为3 V，所以电压表选择0～3 V的测量范围，注意电流从“3”接线柱流入、从“－”接线柱流出，如图所示.
甲
（第9题）

## Slide 19
（2）连接电路时，开关处于 状态.
断开
[解析]为保护电路，连接电路时，开关应处于断开状态.
甲
乙
（第9题）

## Slide 20
（3）正确连接好电路后，闭合开关，电压表的示数如图乙所示，为 V.
乙
（第9题）
2.8
[解析]由题图乙可知，电压表的测量范围为0～3 V，分度值为0.1 V，示数为2.8 V.

## Slide 21
（4）测得灯泡L1两端电压后，再测得灯泡L2两端电压和A、B两端电压，记录数据.改变两个小灯泡的规格，重复以上操作，其目的是 .
甲
乙
（第9题）
多次测量，以得到普遍的规律
[解析]探究并联电路中电压的特点，多次实验的目的是多次测量，以得到普遍的
规律.

## Slide 22
（5）评估交流环节，有同学提出：实验中连接完电路，闭合开关，发现电压表指针反向偏转，原因是 .
甲
乙
（第9题）
电压表正、负接线柱接反
[解析]闭合开关，电压表指针反向偏转，说明电流从电压表的“－”接线柱流入、从“＋”接线柱流出，原因是电压表正、负接线柱接反.

## Slide 23
10.为探究并联电路中电压的规律，实验室提供的器材有干电池组（电压约为3 V）、电压表、多个小灯泡、开关、导线若干.
（1）请用笔画线代替导线，在图甲中把电路连接完整，要求电压表测量灯L1两端的电压.
甲
乙
（第10题）
如图所示
[解析]探究并联电路中电压的规律，两灯并联，电压表与待测电路并联，电源电压为3 V，故电压表选用小的测量范围与灯L1并联.

## Slide 24
（2）连接电路时，电压表应选用的测量范围为 V.实验中，某小组分别测出灯L1、L2两端的电压和并联电路的总电压，电压表的示数都相同，如图乙所示，其值为 V.根据这组数据，该小组得出并联电路中电压的规律为并联电路总
电压与各支路两端的电压 .
乙
（第10题）
0～3
2.3
相等
[解析]因电源的电压约为3 V，故电压表选用0～3 V的测量范围，则分度值是0.1 V，由题图乙知示数为2.3 V；分别测出灯L1、L2两端的电压和并联电路的总电压，电压表的示数都相同，说明并联电路总电压与各支路两端的电压相等.

## Slide 25
（3）同学们在实验的过程中电压表出现了下列几种现象，请填写其可能的原因：闭合开关，指针不动，可能是 ；指针反偏，可能是 .（填下列字母代号）
A.电压表的正、负接线柱接反了
B.电路中有断路
C.电压表的测量范围选大了
D.电压表的测量范围选小了
甲
乙
（第10题）
B
A
[解析]电压表指针不动说明电路中存在断路；指针反偏的原因是电压表的正、负接线柱接反了.

## Slide 26
本题为“探究并联电路中电压的规律”实验，考查电路的连接、实验注意事项、电压表读数、电压表的接法等知识，涉及的知识点较多，对学生的综合能力有一定的要求.

## Slide 27
11.如图所示，已知电源电压为12 V，电压表V1、V2的规格相同，闭合开关S，电压表V2的示数为7.5 V，通过灯泡L2的电流为0.5 A，回答下列问题.
（1）灯L1两端的电压是多少？
（第11题）
4.5 V
[解析]由题图可知，由于电压表相当于断路，所以该电路只有一条电流的路径，即L1、L2是串联的.由题图可知，电压表V1并联在L1两端，所以测量的是L1两端电压，电压表V2并联在L2两端，所以测量的是L2两端电压，则灯泡L2两端的电压U2＝7.5 V，根据串联电路的电压特点可知，L1两端的电压U1＝U－U2＝12 V－7.5 V＝4.5 V.

## Slide 28
（2）通过灯泡L1的电流是多少？
（第11题）
0.5 A
[解析]L1、L2是串联的，已知通过灯泡L2的电流为0.5 A，根据串联电路中电流处处相等可知，通过灯泡L1的电流是0.5 A.
（3）若灯泡L1换成导线接入电路，则电压表V1和电压表V2的示数分别为多少？
0 12 V
[解析]若灯泡L1换成导线接入电路，此时V2与L2并联，导线与V1并联，电压表V1的电压为零，电压表V2的电压等于电源电压，即电压表V1的示数为零，电压表V2的示数为12 V.

## Slide 29
解决此类含有电表电路的计算问题时，做到以下几点是解题的关键.一看电路，要看清电路的连接方式，是串联电路还是并联电路；二看电表，要看清电表的类型，是电流表还是电压表，并且要明确电表的测量对象；三选规律，判断应该选取哪种电路的规律解决问题.

## Slide 30
12. 在“探究串联电路的电压规律”实验中，小明设计并连接了如图甲所示的电路，电源电压保持6 V不变.
（1）图甲中电压表测 （填“灯L1”“灯L2”或“电源”）两端的电压.
甲
乙
（第12题）
灯L1
[解析]电压表并联在灯L1两端，则电压表测量灯L1两端的电压.

## Slide 31
（2）小明在进行试触时，发现两灯不发光，电压表的示数为零，则电路故障可能是
（填字母序号）.
A.灯L1短路
B.灯L1断路
C.灯L2短路
D.灯L2断路
甲
乙
（第12题）
D
[解析]小明在进行试触时，发现两灯不发光，则电路可能断路，电压表的示数为零，则电压表未与电源接通，电路故障可能是灯L2断路，故选D.

## Slide 32
（3）排除故障后，小明继续试触，发现电压表的指针偏转如图乙所示，其原因是
.
甲
乙
（第12题）
电压表所选的测量范围过小
[解析]电压表的指针偏转超过测量范围，其原因是电压表所选的测量范围过小.

## Slide 33
（4）为了测量BC两点间的电压，小明将电压表接A点的线端改接到C点，闭合开关后，发现 （填字母序号）.
A.电压表无示数
B.示数超过电压表量程
C.电压表指针反偏
甲
乙
（第12题）
C
[解析]为了测量BC两点间的电压，小明将接A点的线端改接到C点，此时电压表的正、负接线柱接反，闭合开关后，会发现电压表指针反偏，故选C.

## Slide 34
（5）为了测两灯串联后的总电压，只需改动一根导线，请在图甲中需要改动的导线上打“×”并画出新的导线.
甲
（第12题）
如图所示
[解析]题图甲中电压表测量灯L1两端的电压，为了测量两灯串联后的总电压，电压表应并联在两灯泡的两端，由题可知电源电压为6 V，故应选用电压表大的测量范围，应用导线将电压表最右边的接线柱与L2的右接线柱相连.

## Slide 35
（6）小明记录的实验数据如表所示，分析实验数据可初步得出结论： .
.
UAB/V | UBC/V | UAC/V
3.8 | 2.2 | 6
甲
乙
（第12题）
串联电路两端
的总电压等于各部分电路两端的电压之和
[解析]根据数据可知，3.8 V＋2.2 V＝6 V，即串联电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和.

## Slide 36
（7）实验结束后，小明和同学们对本次实验进行了交流与评估，请你参与交流与评估，对小明的实验提出有益的改正措施： .
甲
乙
（第12题）
选用规格不相同的灯泡进行多次实验
[解析]一次实验数据得出的结论具有偶然性，应选用规格不相同的灯泡多次实验.

## Slide 37
13.（2023·常德中考）如图所示的电路，闭合开关后两灯均不发光且电流表、电压表示数均为零.现将两灯泡位置互换后再次闭合开关，电流表示数仍为零，电压表指针明显偏转.根据以上信息判断该电路故障可能为（ ）.
A.L1断路、L2断路
B.L1断路、L2通路
C.L1通路、L2断路
D.L1短路、L2断路
（第13题）
B

## Slide 38
[解析]由题图可知两只灯泡串联，电压表测量L2两端的电压.闭合开关，两只灯泡都不亮，电流表无示数，说明电路中有断路故障；电压表无示数，说明电压表两接线柱到电源的正负极之间有断路，即可能是灯L1断路，也可能是L1、L2同时断路；将灯L1、L2的位置对调，闭合开关，电流表无示数，说明电路中仍然有断路故障；电压表有示数，说明此时电压表两接线柱到电源的正负极之间是通路；所以灯L2、电流表、开关都是完好的，故障是灯L1断路.故A、C、D不符合题意，B符合题意.
（第13题）

## Slide 39
（1）当电流表示数为零时，电路中可能存在断路；当电流表有示数时，要排除其所测电路存在断路，有可能是存在短路故障.（2）当电压表示数为电源电压时有两种可能：①电压表所测范围内的电路断路；②电压表所测范围之外的所有用电器都短路.（3）当电压表示数为零时有两种可能：①电压表所测范围内的电路短路；②电压表所测范围之外出现断路.
（第13题）

## Slide 40
14.（2023·淄博中考）小灯泡的I－U图像如图甲所示，将它与定值电阻R接入如图乙所示的电路中.只闭合开关S1，电流表的示数为0.2 A；再闭合开关S2时，电流表的示数为0.25 A.则电源电压为 V；只闭合开关S1时，电阻R两端的电压为 V.
甲
乙
（第14题）
2.5
1

## Slide 41
[解析]只闭合开关S1，R与L串联，电流表测量电路中的电流；再闭合开关S2时，R被短路，只有L工作，此时小灯泡L两端的电压等于电源电压.由题图甲可知，通过小灯泡的电流为0.25 A时，其两端电压为2.5 V，即电源电压U＝2.5 V；当只闭合开关S1时，通过灯泡的电流为0.2 A，电压为1.5 V，根据串联电路的特点可知，电阻R两端的电压UR＝U－UL＝2.5 V－1.5 V＝1 V.
甲
乙
（第14题）