## Slide 1
第十六章 电压 电阻
第4节 变阻器

## Slide 2
1.能说明滑动变阻器的基本结构和正确连接方法.
2.能判断滑动变阻器连入电路后是如何改变电流大小的.
3.能解释变阻器的实际应用.

## Slide 3
1. 如图所示，ab为一根铅笔芯，闭合开关后，小灯泡发光，当夹子左右移动时，小灯泡的亮度会发生变化.导致铅笔芯接入电路中的电阻发生变化的主要因素是导体的 ；将夹子在铅笔芯上向左移动时，观察到小灯泡变
（填“亮”或“暗”），与铅笔芯ab和夹子组成的装置原理相同的电学元件是 .
（第1题）
长度
亮
滑动变阻器

## Slide 4
2.滑动变阻器的工作原理是靠改变连入电路的电阻线的 ，从而逐渐改变电路中的 ，通过逐渐改变连入电路中的 ，从而逐渐改变电路中的电流和部分电路两端的电压；除此以外，滑动变阻器在电路中还会起到 的作用.现有一个标有“10 Ω 2 A”的滑动变阻器，它的阻值变化范围是 Ω，其中“2 A”表示的意思是 .
长度
电阻
电阻
保护电路
0～10
允许通过它的最大电流是2 A
3.闭合开关前，应将滑动变阻器电阻值调到最 .滑动变阻器连入电路的两个接线柱必须“一 一 ”.
大
上
下

## Slide 5
4.如图所示，有关滑动变阻器的使用，下列说法错误的是（ ）.
A.铭牌上的“10 Ω 2 A”表示滑动变阻器的变阻范围是0～10 Ω
B.滑动变阻器要“一上一下”接线才能发挥变阻的作用
C.接线柱C、D端接进电路为定值电阻
D.A、C端接进电路，向D端移动P，电阻增大
（第4题）
C

## Slide 6
[解析]滑动变阻器铭牌标有“10 Ω 2 A”，10 Ω表示滑动变阻器连入电路的最大电阻是10 Ω，则滑动变阻器的调节范围是0～10 Ω，故A正确，不符合题意；滑动变阻器接入电路中，要采用“一上一下”的接线方法，故B正确，不符合题意；接线柱C、D端接进电路，此时滑动变阻器接入电路的电阻为零，故C错误，符合题意；A、C端接进电路，向D端移动P，滑动变阻器电阻丝接入电路中的长度变大，电阻增大，故D正确，不符合题意.
（第4题）

## Slide 7
滑动变阻器在接入电路中时，一要把两个接线柱“一上一下”接入电路，不能“同上”或“同下”.如果“同上”接入电路，则其相当于导线，如果“同下”接入电路，则其相当于定值电阻；二要看准是哪部分电阻丝接入电路，要看准滑动变阻器滑片的移动方向，要以下面的接线柱为标准，根据“近小远大”的方法进行判定.

## Slide 8
5.如图所示为滑动变阻器的两种接入电路的情况，当滑片P向右移动时，滑动变阻器接入电路部分的电阻的变化是（ ）.
A.甲减小，乙增大
B.甲增大，乙减小
C.甲增大，乙增大
D.甲减小，乙减小
（第5题）
D
[解析]题图甲的接法是把滑片左边的电阻短路了，有效的是右侧部分；题图乙的接法也是利用滑片P与右侧之间的电阻，故两种接法一样.当滑片P向右移动时，连入电路的电阻丝长度减小，故电阻变小.

## Slide 9
6. 将两只滑动变阻器按如图所示的方法连接，如果把a、b两根导线接入电路中，要使这两只滑动变阻器接入电路中的总电阻最大，应把滑片P1、P2放在（ ）.
A.P1→最右端，P2→最右端
B.P1→最左端，P2→最左端
C.P1→最右端，P2→最左端
D.P1→最左端，P2→最右端
（第6题）
D
[解析]题图中的两只滑动变阻器是串联的，要使它们接入电路的总电阻最大，必须让每只滑动变阻器的电阻丝全部接入电路.对于左边的滑动变阻器，其电阻丝的右端接入电路，所以应该把滑片P1移到最左端；对于右边的滑动变阻器，其电阻丝的左端接入电路，所以应该把滑片P2移到最右端.故D正确.

## Slide 10
7.（2025·陕西西安蓝田县期末）如图甲所示是常用的一种可调风速的小风扇，如图乙所示为其用于调风速的机械电位器结构图.a、b、c是它的三个接线柱，a、c分别与弧形电阻丝的两端相连，b与旋钮触片相连.下列有关说法正确的是（ ）.
A.机械电位器通过改变电阻丝的温度来改变接入电路的电阻
B.若将a、b接入电路中，顺时针转动旋钮时，风扇风速加快
C.若将b、c接入电路中，顺时针转动旋钮时，风扇风速加快
D.若将a、c接入电路中，顺时针转动旋钮时，风扇风速加快
甲
乙
（第7题）
C

## Slide 11
[解析]题图所示的机械电位器是通过改变接入电路中电阻丝的长度来改变电阻，从而改变电路的电流，达到改变灯泡亮度的目的，A错误；若将a、b接入电路中，滑片左边的电阻丝接入电路，转动旋钮，电阻丝连入电路的长度发生变化，顺时针转动旋钮，电阻增大，电流变小，风扇风速变慢，B错误；若将b、c接入电路中，滑片右边的电阻丝接入电路，转动旋钮，电阻丝连入电路的长度发生变化，顺时针转动旋钮，电阻减小，电流变大，风扇风速加快，C正确；若将a、c接入电路中，电阻丝全部接入电路，转动滑片，接入电路的电阻大小不变，D错误.
甲
乙
（第7题）

## Slide 12
8. （2024·苏州高新区二模）如图所示是一种测定油箱内油量的装置，当油箱中的液面下降时，滑动变阻器的阻值 ，电流表作为油量表的示数 （前两空填“变大”“变小”或“不变”），电阻R0的作用是当油箱中油量较 （填“多”或“少”）时保护电路.
（第8题）
变大
变小
多

## Slide 13
[解析]由图可知，滑动变阻器R与定值电阻R0串联，电流表测电路中的电流，当油箱中的液面下降时，浮子下降，在杠杆的作用下滑杆向上移动，则滑动变阻器接入电路的电阻变大，电路的总电阻变大，由欧姆定律可知，此时电路中的电流变小，即电流表的示数变小；由图可知，当油面上升到一定程度时，滑杆向下移动到最下端，此时变阻器连入电路的电阻为0，若电路中没有R0，则会造成电源短路，因此电阻R0在油箱中油量较多时起到保护电路的作用.
（第8题）

## Slide 14
在电阻个数不变时，无论串联电路还是并联电路，当其中一个电阻变大时，都会引起电路总电阻变大；当其中一个电阻变小时，都会引起电路总电阻
变小.

## Slide 15
9.小明自制了一盏可调节亮度的台灯，电路如图所示，粗心的小明忘记把灯泡画上去，你认为灯泡应画在图中 （填“ab”或“cd”）之间；连好电路后，若将滑动变阻器的滑动片向右移动，则滑动变阻器接入电路的电阻将 （填“变大”“变小”或“不变”），此时电路中的电流将 （填“变大”“变小”或“不变”）.
（第9题）
ab
变大
变小

## Slide 16
[解析]由题意可知，台灯的亮度可调节，所以灯泡应该与滑动变阻器串联，结合电路图可知，灯泡应该接在ab之间；由图可知，若将滑动变阻器的滑动片向右移动，则滑动变阻器接入电路的电阻将变大，此时电路中的电流将变小，灯泡会变暗.
（第9题）

## Slide 17
10.如图所示是一个电表的表盘，也许你没有学过这种电表的用法，但根据所学的其他电表的使用方法，你也能知道，该电表测量的物理量是 .
（第10题）
电阻
[解析]由表盘上的符号可知此物理量的单位是Ω，所以该仪表测量的物理量是电阻.

## Slide 18
11.如图甲所示，小红利用此电路探究了滑动变阻器在电路中对电流大小的影响.
（1）小红先在A、B间分别接入粗细、长短相同的铜丝和镍铬合金线，当闭合开关，她发现连入镍铬合金线时，灯L的发光较暗一些，由此，小红可以得出的结论是 .
（第11题）
导体电阻大小与导体材料有关（合理即可）

## Slide 19
（2）小红又将如图乙所示的滑动变阻器接入电路，其中a、b、c、d为变阻器的四个接线柱，变阻器的接入方法有下列几种：①a、b连入A、B两点之间；②a、c连入A、B两点之间；③c、d连入A、B两点之间；④b、d连入A、B两点之间；⑤b、c连入A、B两点之间；⑥a、d连入A、B两点之间.当滑片 P向a端移动时，上述各种接法中，电流表示数变大的有 ；电流表示数变小的有 ；电流表示数不变的有 .（填序号）
（第11题）
②⑥
④⑤
①③

## Slide 20
12.（2024·自贡中考）如图所示是滑动变阻器的结构示意图，当滑片P向右移动时，要使连入电路中的电阻变大，应选择的接线柱为（ ）.
A.A和B
B.B和C
C.B和D
D.A和D
（第12题）
D
[解析]根据题意可知，当滑片P向右移动时，要使连入电路中的电阻变大，则应使电阻丝的左半部分接入电路中，即需要接A接线柱，上面的两个接线柱接哪个都行，所以应选择的接线柱为“A和C”或“A和D”，故D正确.

## Slide 21
13.（2024·苏州中考）在图中完成探究电流与电压关系的电路连接，使滑动变阻器接入电路的阻值最大.
（第13题）
如图所示

## Slide 22
[解析]根据电压表使用方法可知，电压表与被测部分电路并联，为了读数准确，电压表应该使用0～3 V的测量范围，滑动变阻器的接线柱应该“一上一下”接入电路，由图可知，滑片在最右端，若使滑动变阻器接入电路的阻值最大，则应该把左下接线柱接入电路.
（第13题）