## Slide 1
第十七章 欧姆定律
第2节 欧姆定律

## Slide 2
1.说明欧姆定律的内容、公式.
2.能区分欧姆定律变形式各自不同的物理意义.
3.能利用欧姆定律进行相关计算.

## Slide 3
1. 对于欧姆定律的理解，下列说法中正确的是（ ）.
A.公式R＝表明：电阻与电压成正比，与电流成反比
B.公式I＝表明：导体两端的电压与通过它的电流成正比
C.对于一个定值电阻，加在它两端的电压与通过它的电流的比值不变
D.由U＝IR可知，导体两端的电压跟导体的电阻成正比
C

## Slide 4
[解析]电阻是导体本身的一种性质，只与导体的材料、长度、横截面积和温度有
关，与其两端的电压和通过的电流无关，公式R＝只是计算电阻的公式，故A错误；公式I＝表明：在电阻一定时，导体中的电流与导体两端的电压成正比，故B错误；
对于同一个定值电阻，电阻一定，导体两端的电压增大几倍，通过它的电流也增大几倍，电压与电流的比值不变，故C正确；导体两端的电压取决于电源和电路的连接方式，与导体电阻和导体中的电流无关，不能说导体两端的电压跟导体的电阻成正比，故D错误.
当导体的电阻一定时，导体中的电流与导体两端的电压成正比；当导体两端的电压一定时，导体中的电流与导体的电阻成反比.导体的电阻取决于导体的材料、长度、横截面积等因素，与导体的电压与电流无关.

## Slide 5
2.（2024·常州中考）海水盐浓度越大，其导电性越好，固定间距金属片A、B之间海水的电阻越小.下列电路中，电源电压恒定，R0为定值电阻，闭合开关S，海水盐浓度越大，电表示数越大的是（ ）.
A B C D
A

## Slide 6
[解析]图中金属片AB和R0串联，电压表测R0两端电压，海水浓度越大，AB间电阻越小，根据串联分压原理，其分担的电压越小，R0两端的电压越大，即电压表的示数越大，A正确；图中金属片AB和R0串联，电压表测金属片AB两端电压，海水浓度越大，AB间电阻越小，根据串联分压原理，其分担的电压越小，即电压表的示数越小，B错误；图中电压表测量电源电压，电源电压恒定，因此电压表示数不变，C错误；图中金属片AB和R0并联，电流表测量通
过定值电阻R0的电流，电源电压恒定，电阻R0不变，根据I0＝ 得I0不变，即电流表示数不
变，D错误.
A B C D

## Slide 7
3. 一个定值电阻两端电压为3 V时，通过的电流为0.2 A，则该定值电阻的阻值为 Ω.当两端电压为0时，该定值电阻的阻值为 Ω.
4. 一般情况下，通过人体中的电流如果超过30 mA就会造成生命危险，如果某人在身体潮湿的情况下，双手间的电阻约为1 000 Ω，则对这个人的安全电压应该是不高于 V.
15
15
30
[解析]已知电流I＝30 mA＝0.03 A，电阻R＝1 000 Ω.利用欧姆定律即可求得此时人的安全电压不高于U＝IR＝0.03 A×1 000 Ω＝30 V.

## Slide 8
5.（2024·滨州中考）如图所示电路，闭合开关，滑动变阻器滑片从最上端向中点移动过程中，下列说法正确的是（ ）.
A.电压表V的示数变小
B.电流表A1与电流表A2的示数相等
C.电流表A1的示数变大
D.电压表V与电流表A2示数的比值变大
（第5题）
C

## Slide 9
[解析] 由题图可知，闭合开关，定值电阻R0与滑动变阻器R并联，
电流表A2测通过R0的电流，电流表A1测干路的电流，电压表测量
电源电压，由此可知滑片移动过程中，电压表的示数不变，故A
错误；滑动变阻器滑片从最上端向中点移动过程中，R接入电路
的阻值变小，由于并联电路各支路两端的电压均等于电源电压，
保持不变，所以由欧姆定律可知，通过R0的电流不变，即电流表A2的示数不变，通过R的电流变大，由于并联电路干路中的电流等于各支路中的电流之和，所以电流表A1的示数变大，且电流表A1的示数大于电流表A2的示数，故B错误，C正确；电压表V的示数与电流表A2的示数均不变，则它们的比值不变，故D错误.
（第5题）

## Slide 10
6.（2023·鄂州中考改编）如图甲所示，电源电压恒定，闭合开关S后，将滑动变阻器的滑片从最右端移至灯正常发光的位置，此过程中电流表示数与两个电压表示数的关系图像如图乙所示.下列说法正确的是（ ）.
A.曲线a是电流表示数与电压表V2示数的关系图像
B.电源电压为11 V
C.灯正常发光的电流为0.2 A
D.滑动变阻器的最大阻值是15 Ω
（第6题）
甲
乙
B

## Slide 11
[解析]由电路图可知，闭合开关S，灯与滑动变阻
器串联，电压表V1测灯两端的电压，电压表V2测
滑动变阻器两端的电压，电流表测电路中的电流.
当滑片位于滑动变阻器最右端时，滑动变阻器接入
电路中的阻值最大，电路中的电流最小，由串联电路的分压原理可知，滑动变阻器两端的电压最大（即电压表V2的示数最大）时，灯两端的电压最小（即电压表V1的示数最小），随着电流增大，灯两端的电压会增大（即电压表V1的示数增大），则曲线a表示电流表与电压表V1示数的变化关系图像，曲线b表示电流表与电压表V2示数的变化关系图像，故A错误；由图乙可知，电路中的最小电流I小＝0.2 A，此时灯两端的电压UL＝2 V，滑动变阻器两端的电压U滑＝9 V，因串联电
路中总电压等于各分电压之和，所以电源电压U＝UL＋U滑＝2 V＋9 V＝11 V，故B正确；由I＝可得，滑动变阻器的最大阻值R滑＝＝＝45 Ω，D错误；灯正常发光时电路中的电流最大，
滑动变阻器两端的电压最小，由图乙可知，此时电路中的电流I大＝0.6 A，即灯正常发光的电流为0.6 A，故C错误.
（第6题）
甲
乙

## Slide 12
7.在如图所示的伏安法测电阻电路中，电压表的内阻为3 kΩ，示数为3 V，电流表的内阻为10 Ω，读数为4 mA，待测电阻Rx的真实值等于 Ω.
（第7题）
1 000
[解析]由题图可知，Rx与电压表并联，所以Ux＝UV＝3 V，由I＝得通过电压表的电流IV＝＝＝1×10－3 A，则通过Rx的电流Ix＝IA－IV＝4×10－3 A－1×10－3 A＝3×10－3 A，所以Rx＝＝＝1 000 Ω.

## Slide 13
8. 在相距10 km的甲、乙两地之间有两条输电线，已知每条输电线的电阻是100 Ω（单位长度的电阻相等）.现输电线在某处发生短路，为确定短路位置，检修员利用电压表、电流表和电源接成如图所示电路进行检测，当电压表的示数为2.0 V时，电流表示数为80 mA，则短路位置距离甲 km.
（第8题）
1.25

## Slide 14
[解析]由欧姆定律可得，连接短路位置到甲地的两段输电线的总电阻为R＝＝＝25 Ω，因10 km导线的电阻为100 Ω，且电阻和长度成正比，所以短路处距甲地的导线总长度为L＝×10 km＝2.5 km，则短路位置距离甲的距离为s＝L＝×2.5 km＝1.25 km.
（第8题）

## Slide 15
本题考查了对欧姆定律的掌握和运用，知道电压表和电流表的示数，利用欧姆定律求出短路位置到甲地来回两段输电线的电阻值；又知道10 km导线的电阻为100 Ω，据此求出导线的长度，从而确定出短路的地点离甲地的距离.知道短路的地点离甲地的距离为导线总长度的一半是解本题的关键.
（第8题）

## Slide 16
9.（2024·镇江中考）如图甲所示是小华设计的天然气浓度测试仪，电源电压U恒为 4 V，R为定值电阻，电压表量程为0～3 V，将电压表作为气体浓度的显示装置，气敏电阻Rx阻值与气体浓度的关系如图乙所示，当气体浓度增加时，Rx的阻值将 ，电压表的示数会 ，要求将电压表示数为1.5 V处标为气体浓度0.5％，电阻R的阻值应为 Ω，若长时间使用后，电源电压降低，则测量结果 （填“大于”“小于”或“等于”）实际的气体浓度.
（第9题）
甲
乙
减小
增大
12
小于

## Slide 17
[解析]由图乙可知：当气体浓度增加时，Rx的阻值将减小，电
压表测量的是定值电阻R两端的电压，因为电路中的总电阻减
小，根据欧姆定律可知，电路中的电流增大，所以R两端的电
压增大，电压表的示数会增大.要求将电压表示数为1.5 V处标
为气体浓度0.5％，此时Rx＝20 Ω，它两端的电压为Ux＝4 V－
1.5 V＝2.5 V，电路中的电流为I＝＝＝0.125 A，定值电阻的阻值为R＝＝＝12 Ω.若长时间使用后，电源电压降低，此时电路中的电流会偏小，由U＝IR
可知电压表测得定值电阻R两端的电压会偏小，则测量结果会小于实际的气体浓度.
（第9题）
乙
甲

## Slide 18
10. （2023·内蒙古中考）“坐位体前屈”是学生体质健康测试项目之一.图甲是某学生测试示意图.图乙是学习小组设计的测试仪电路原理图，电源电压恒为4.5 V，电压表的测量范围为0～3 V，定值电阻R0＝10 Ω，滑动变阻器R1由长为30 cm、粗细均匀的电阻棒改装而成，规格为1 Ω/cm，允许通过的最大电流为0.3 A.为保护电路安全，滑片P的起始位置A点设定在离电阻棒最左端O点5 cm处.测试时，通过推动塑料挡板带动滑片P从起始位置A向右移动，并通过电压表的示数反映学生的测试结果.下表是初三女生测试等级与滑片P移动距离L的关系.
初三女生测试等级标准 | 不合格 | 合格 | 良好 | 优秀
滑片移动距离L/cm | ＜3.7 | 3.7≤L＜16.7 | 16.7≤L＜20.1 | ≥20.1
（第10题）
甲
乙

## Slide 19
（1）滑片P在起始位置A点时，闭合开关S，通过R0的电流为0.3 A，请计算此时R0两端电压大小.
（第10题）
甲
乙
3 V
[解析]开关闭合时，R0与R1串联，滑片P在起始位置A点时，IA＝I1＝I0＝0.3 A，由I＝得，定值电阻R0两端电压U0＝I0R0＝0.3 A×10 Ω＝3 V.

## Slide 20
（2）请推导出电压表示数U测与滑片移动距离L之间的关系式；为保护电路安全，说明滑片移动的范围.
（第10题）
甲
乙
U测＝ 0～15 cm

## Slide 21
[解析]滑片移动L cm时，电阻棒的电阻为R1＝（5＋L）cm×1 Ω/cm＝（5＋L）Ω，若
此时电压表示为U测，则根据串联电路电压规律可知，R0两端电压为U0'＝U－U测＝
4.5 V－U测，由串联分压原理可知＝，即＝，解得U测＝；因电压表的测量范围为0～3 V，为了保护电路安全，U测最大值为3
V，则3 V＝，解得Lmax＝15 cm，所以滑片移动的范围为0～15 cm.
（第10题）
甲
乙

## Slide 22
（3）该测试仪不能测出表中所有的等级，在保证电路各元件安全的情况下，通过替换R0来实现最大程度增加测试范围，请计算替换电阻R2的最小值.
（第10题）
甲
乙
15 Ω

## Slide 23
[解析]由表格和电路可知，滑片越往右移动，测试等级越高，但同时电压表示数也会逐渐增大甚至超出测量范围造成电路不安全.所以在最大程度增加测试范围且保证电路各元件安全的情况下，应满足滑片P移到最右端时，电压表示数取最大值，电压表示数不能超过U1＝3 V，滑动变阻器接入电路的最大阻值R1max＝30 cm×1 Ω/cm＝30
Ω，此时通过R1的电流I1'＝＝＝0.1 A，替换电阻的最小值R2＝＝＝＝15 Ω.
初三女生测试等级标准 | 不合格 | 合格 | 良好 | 优秀
滑片移动距离L/cm | ＜3.7 | 3.7≤L＜16.7 | 16.7≤L＜20.1 | ≥20.1
（第10题）
甲
乙

## Slide 24
11.小娟在科技活动中了解到，有一种用半导体材料制成的热敏电阻，其电阻R随温度t变化的图像如图甲所示.现将该热敏电阻与阻值为50 Ω的R0组成图乙所示电路，电源电压为12 V.
（第11题）
甲
乙
丙

## Slide 25
（1）图乙中，如果给热敏电阻冷却，则电流表的示数将 （填“增大”或
“减小”）.
乙
减小
[解析]由图像可知，随着温度的降低，热敏电阻阻值增大，根据欧姆定律可知，电路中电流减小.
（第11题）

## Slide 26
（2）当电流表示数为0.2 A时，电压表的示数为 V，热敏电阻的温度为 ℃.
10
50
[解析]当电流表示数为0.2 A时，电压表的示数为U0＝IR0＝0.2 A×50 Ω＝10 V，热敏电阻两端的电压为U＝12 V－10 V＝2 V，此时热敏电阻的阻值为R＝＝＝10 Ω，再根据图像可知，热敏电阻的温度为 50 ℃.
（第11题）
甲
乙
丙

## Slide 27
（3）小娟想利用热敏电阻制成温度报警器，实验室中现有两只外形完全相同的电阻R1和R2，其中一只为热敏电阻，另一只为定值电阻（阻值不随温度的变化而变化）.为了辨别它们，小娟设计了如图丙所示的电路.
①闭合开关后，对一只电阻进行 .
②若电流表示数改变，则该电阻为 电阻；若电流表示数不变，则该电阻为
电阻.（填“热敏”或“定值”）
（第11题）
甲
乙
丙
加热
热敏
定值

## Slide 28
[解析]将这两个电阻串联接在电源上，对其中一个电阻加热，观察电流表示数，如果电流表示数变化，则说明该电阻为热敏电阻，若电流表示数不变，则说明该电阻为定值电阻.
（第11题）
甲
乙
丙

## Slide 29
12.（2024·北京中考）图甲所示为自动气象站中的测温装置，它的测温电路可简化为图乙，其中的“恒流源”是一个特殊电源，电流大小由电源内部结构决定，当电阻R变化时，通过R的电流大小保持不变.电阻R的阻值随温度的变化规律如图丙所示，通过数字电压表的示数可反映环境的温度.某次环境温度从20 ℃上升到30 ℃，电压表的示数变化了8 mV.当温度的变化值相同时，电压表示数的变化值越大，该测温装置的灵敏度越高.下列说法正确的是（ ）.
A.每升高1 ℃，R的阻值增大1.65 Ω
B.通过R的电流为20 mA
C.环境温度为20 ℃时，电压表的示数为216 mV
D.若要增大该测温装置的灵敏度，可换一个电流值更小的恒流源
甲
乙
丙
（第12题）
C

## Slide 30
[解析]根据图像可知，温度上升80 ℃，电阻R的阻值增大32 Ω，故每升
高1 ℃，R的阻值增大＝0.4 Ω，A错误.根据欧姆定律I＝可知，在
恒定电流状态下，U与R成正比，故电压变化量ΔU与电阻变化量ΔR成正
比，即I＝，两者的比值即为恒定电流的值.温度从20 ℃到30 ℃，
电阻值增加量为0.4×10 Ω＝4 Ω，故恒定电流值为I＝＝＝2 mA，B
错误.环境温度变为20 ℃时，电阻R＝108 Ω，电流不变仍为2 mA，故其两端电压即电压表示数U＝IR＝2 mA×108 Ω＝216 mV，C正确.为了增大该装置的灵敏度，应该在温度变化量相同时，变化更大的电压，根据欧姆定律变形公式U＝IR可知，恒流状态下，电流I越大，电压U变化量越大，装置更灵敏，故应换一个电流值更大的恒流源，D错误.故选C.
丙
（第12题）

## Slide 31
要掌握运用图像法解答问题的一般步骤：
（1）明确图像中横、纵坐标表示的物理量分别是什么；
（2）注意认清横坐标和纵坐标上最小格的数值大小和单位；
（3）明确图像所表示的物理意义；
（4）根据图像对题目中提出的问题作出判断，得到结论.
甲
乙
丙
（第12题）

## Slide 32
13. （2024·泰州中考）如图甲所示是进行“坐位体前屈”体质测试的情景.小华所在项目化学习小组设计了一个功能相似的测试模型，其原理电路如图乙所示，电源电压6 V不变，R0的阻值为30 Ω，电阻R1用总长为30 cm、粗细均匀的电阻丝制成（其电阻与长度成正比），挡板初始位置在R1最左端.闭合开关，向右推动挡板的过程中，电流表示数 （填“变小”“不变”或“变大”），挡板推到最右端时，电流表示数为0.05 A，此时电压表示数为 V.下表为九年级女生“坐位体前屈”国家体质标准，若小华进行测试时电压表示数为3 V，则她的测试等级为 .
九年级女生测试等级 | 不合格 | 合格 | 良好 | 优秀
挡板P移动距离L/cm | ＜3.7 | 3.7≤L≤16.7 | 16.7＜L＜20.1 | ≥20.1
甲
乙
（第13题）
变小
4.5
合格

## Slide 33
[解析]闭合开关，向右推动挡板的过程中，电阻丝接
入的长度变大，接入电路的电阻变大，电路中的总电
阻变大，电源电压不变，由I＝可知，电流表的示数
变小；当挡板推到最右端时，电流表的示数是0.05 A，
R0两端的电压U0＝I1R0＝0.05 A×30 Ω＝1.5 V，此时电
压表的示数U1＝U－U0＝6 V－1.5 V＝4.5 V，R1接入电路的最大电阻R1max＝＝＝90 Ω；电压为6 V，小华测试时，电压表示数为3 V，R0两端的电压也为3 V，由串联电路的分压规律可知，R1接入电路的阻值R1＝R0＝30 Ω，则小华推挡板移动的距离L＝×30 Ω＝10 cm，由表中数据可知，小华的测试等级为合格.
九年级女生测试等级 | 不合格 | 合格 | 良好 | 优秀
挡板P移动距离L/cm | ＜3.7 | 3.7≤L≤16.7 | 16.7＜L＜20.1 | ≥20.1
甲
乙
（第13题）