## Slide 1
第十七章 欧姆定律
第3节 电阻的测量

## Slide 2
1.说明伏安法测电阻的实验原理，会画伏安法测电阻的电路图.
2.说明伏安法测电阻所测物理量、实验步骤、实验数据的处理等环节.
3.能判断出伏安法测电阻过程中常见的故障.

## Slide 3
1. 如图所示，在“伏安法测电阻”的实验中，关于滑动变阻器的作用，下列说法中正确的是（ ）.
A.控制电源的电压，以免损坏电源
B.改变电阻两端的电压和电路中的电流，实现多次测量
C.使电压表和电流表的读数更加准确
D.使电阻两端的电压升高，同时让电阻中的电流变小
（第1题）
B

## Slide 4
[解析]实验中滑动变阻器不能改变电源电压，A错误；实验中移动滑动变阻器的滑片，改变了滑动变阻器接入电路的阻值进而改变电路中的电流，根据U＝IR可知，电阻不变，则电阻两端的电压变化，可以获得多组电流和电压值，从而实现多次测量，B正确；实验中滑动变阻器对电流表、电压表的读数准确性没有影响，C错误；由欧姆定律可知，定值电阻两端的电压变大时，通过它的电流也会变大，D错误.
（第1题）

## Slide 5
2.同学们最近学习的电学实验中，其中三个实验都用到如图所示的电路图，下列说法正确的是（ ）.
A.研究“电流与电压的关系”时，可以用小灯泡代替定值电阻进行实验
B.研究“电流与电阻的关系”时，每次更换电阻后，都要移动滑动变阻器的滑片使电流表示数相同
C.“伏安法”测定值电阻，多次实验的目的是求平均值，减小误差
D.在以上选项的三个实验中，都要调整滑动变阻器使电压表示数发生变化
（第2题）
C

## Slide 6
[解析]在研究“电流与电压的关系”时，应当控制电阻不变，因此本实验选用的是定值电阻，而小灯泡的电阻会随温度的变化而变化，所以本实验不能用小灯泡，故A错误.研究“电流与电阻的关系”，应当保证定值电阻两端的电压不变，因此每次更换电阻后，都要移动滑动变阻器的滑片使电压表示数不变，所以调整滑动变阻器的目的是控制定值电阻两端电压不变；研究“电流与电压的关系”时，电阻是定值，多次调整滑动变阻器的目的是改变定值电阻两端的电压，故B、D错误.“伏安法”测电阻，多次实验求电阻的平均值的目的是减小误差，故C正确.
（第2题）

## Slide 7
3. 小金尝试将电流表改装成可直接测电阻的表，并设计了如图所示电路，在M、N中接待测电阻.已知电流表的测量范围为0～0.6 A，电源电压为12 V，请回答：
（1）闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应处于 （填“A端”或“B端”）.
（第3题）
B端
[解析]闭合开关前，应保证滑动变阻器滑片处于最大阻值处，故滑动变阻器的滑片P应处于B端.

## Slide 8
（2）先将M、N直接用导线连接，并移动滑动变阻器的滑片使电流表满偏，电流表0.6 A的刻度上标定的电阻值为 Ω，此时滑动变阻器接入电路的阻值为 Ω.若在M、N间接入一个与此时滑动变阻器阻值相同的电阻，电流表示数为 A.
（第3题）
0
20
0.3

## Slide 9
[解析]M、N直接用导线连接，M、N间的电阻为零，则此时电流表0.6 A的刻度上标
定的电阻阻值为零，故R滑＝＝＝20 Ω.若M、N间接阻值与此时滑动变阻器阻值
相同的电阻，根据电路图可知，滑动变阻器与M、N间接的电阻串联，则电路中的总
电阻为R总＝2R滑＝2×20 Ω＝40 Ω，则此时电路中的电流为I'＝＝＝0.3 A，即电
流表示数为0.3 A.
（第3题）

## Slide 10
（3）电流表0.2 A刻度处，标定的电阻值为 Ω.
（第3题）
[解析]电流表示数为0.2 A时，电路中的总电阻为R总'＝＝＝60 Ω，则M、N间接的电阻即电流表0.2 A刻度处标定的电阻值为RMN＝R总'－R滑＝60 Ω－20 Ω＝40 Ω.
40

## Slide 11
（4）改装后可直接测电阻的表，其表盘刻度 （填“均匀”或“不均
匀”），理由是 .
（第3题）
不均匀
电流表示数与R测的关系式为I＝，故其表盘刻度不均匀

## Slide 12
[解析]接入阻值为R测的电阻时，电路中的总电阻为R总″＝R滑＋R测＝20 Ω＋R测，电路中的电流为I＝＝，根据上面的计算可知，当待测电阻分别为0 Ω、20 Ω、
40 Ω时，电流表示数分别为0.6 A、0.3 A、0.2 A，不成比例，故表盘刻度不均匀.
（第3题）

## Slide 13
4.（2024·山东聊城阳谷县期末）用伏安法测电阻时，电压表和电流表有如图所示的两种接法.下列说法中正确的是（ ）.（电压表、电流表均有内阻）
A.图甲测量出的电阻值比真实值小
B.图乙测量出的电阻值比真实值大
C.为了减小误差，测量小电阻时宜采用图甲
D.为了减小误差，测量小电阻时宜采用图乙
（第4题）
D
甲
乙

## Slide 14
[解析]甲电路中电流表是内接法，乙电路中电
流表是外接法.图甲中电压表测得的电压是待测
电阻两端的电压与电流表两端的电压之和，即电
阻两端的电压测量值为U测＝UR＋UA，而通过电阻R的电流测量准确，由I＝可得，图甲中电阻测量值R甲＝＞，即测量出的电阻值比真实值大，A错误；图乙中
电流表测得的电流是通过待测电阻的电流与通过电压表的电流之和，即通过电阻R的
电流测量值I测＝IR＋IA，而电阻两端的电压测量准确，由I＝可得，图乙中电阻测量
值R乙＝＜，即测量出的电阻值比真实值小，B错误；测量较小阻值的电阻时，
采用图乙，因为电压表分流很小，误差较小，C错误，D正确.
电压表的电阻很大，相同电压下电流很小
（第4题）
甲
乙

## Slide 15
5.（2024·遂宁中考节选）某一实验小组的电流表损坏不能使用，小组成员找老师更换电流表.老师向他们指出：不用电流表，利用现有器材也能进行测量.测量电路如图所示（滑动变阻器最大阻值为RP），操作步骤如下：
①闭合开关，滑片P移至A端，电压表示数为U1；
②再将滑片P移至B端，电压表示数为U2；
③则Rx＝ （用U1、U2、RP表示）.
（第5题）
RP
[解析]①闭合开关，Rx与滑动变阻器串联，将滑动变阻器滑片移到A端时，Rx两端的电压即电压表示数为U1；②将滑动变阻器滑片移到B端时，只有Rx接入电路，此时电
压表示数为U2，即电源电压为U2；③根据串联电路电压规律有＝，解得R＝
RP.

## Slide 16
6.如图所示，图甲是用“伏安法”测量未知电阻Rx的实物电路图.
（1）请用笔画线代替导线，将图甲中的实物电路连接完整.
甲
乙
丙
（第6题）
如图所示
[解析]滑动变阻器应上下各选一个接线柱与电流表串联在电路中，如图所示.

## Slide 17
（2）闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片移到 处.闭合开关，发现电流表几乎无示数，电压表指针明显偏转，则出现的故障可能是Rx .
阻值最大
断路
甲
乙
丙
（第6题）

## Slide 18
[解析]为了保护电路，滑动变阻器的滑片应滑到阻值最大处；由题意可知，电流表指针几乎未动，说明电路中没有电流（或电流很小），则电路中可能出现了断路，又因为电压表指针有明显偏转，说明电压表两接线柱到电源两极间的电路是连通的，则与电压表并联的支路以外的电路是完好的，则与电压表并联的支路断路了，即出现的故障可能是Rx断路.
甲
乙
丙
（第6题）

## Slide 19
（3）排除故障后，闭合开关，当滑片移动到某位置时，电压表示数为2.4 V，电流表示数如图乙所示，其读数为 A，则未知电阻Rx＝ Ω.
乙
（第6题）
0.24
10

## Slide 20
[解析]排除故障后，闭合开关，当滑片移动到某位置时，电压表示数为2.4 V，电流表示数如题图乙所示，电流表的测量范围为0～0.6 A，分度值为0.02 A，读数为0.24
A；由I＝得未知电阻的阻值Rx＝＝＝10 Ω.
乙
（第6题）

## Slide 21
（4）若实验中电压表损坏，利用其他原有器材也能测出未知电阻Rx的阻值.实验电路如图丙所示（滑动变阻器最大阻值为R0，电源电压未知且不变），请将下列相关实验步骤补充完整：
①闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P移到a端，记录电流表示数为I1；
丙
（第6题）
②闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P移到 ，记录电流表示数I2；
b端
③写出待测电阻的表达式，Rx＝ .（用已知量和测量量符号表示）
R0

## Slide 22
[解析]实验步骤：①闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P移到a端，记录电流表示数为I1；②闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P移到b端，记录电流表示数I2； 在①中，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P移到a端，两电阻并联，总电流为I1；在②中，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P移到b端，Rx被短路，滑动变阻器将最大阻值R0接入电路，电流表示数为I2，故电源电压为U＝I2R0；根据并联电路的电流特点可得，通过待测电阻的电流Ix＝I1－I2，并联电路各支路电压相等，则待测电阻
两端的电压Ux＝U＝I2R0，所以待测电阻Rx＝＝R0.
丙
（第6题）

## Slide 23
7.小红用图示电路测量未知定值电阻Rx的阻值，图中R为电阻箱，S为单刀双掷开关（可置于“a”或“b”位置），RP为滑动变阻器.主要实验操作如下：
（1）连接实物，将滑动变阻器和电阻箱的阻值调至最大.
（2）把开关S接 （填“a”或“b”）位置，调节
滑动变阻器的滑片后，读出电流表的示数I.
（第7题）
a
[解析]把开关S接a位置，调节滑动变阻器的滑片后，读出电流表的示数I.

## Slide 24
（3）把开关S接另一位置，调节 ，使电流表的示数仍为I.
（第7题）
电阻箱
[解析]根据等效替代法，把开关S接另一位置，调节电阻箱，使电流表的示数仍为I，两种情形中，电路中电流相等，则电路的总电阻相等，又因为滑动变阻器接入电路的阻值不变，所以电阻箱的阻值等于定值电阻Rx的阻值.

## Slide 25
（4）读出 ，即可知道Rx的阻值.
（第7题）
电阻箱的示数
[解析]读出电阻箱的示数，就是未知电阻的阻值.

## Slide 26
8. 小张在“伏安法”测电阻实验中，连接了如图甲所示的实物图.
甲
乙
丙
（第8题）
（1）闭合开关前，应向 （填“A”或“B”）端调整滑动变阻器的滑片.
A

## Slide 27
（2）测量过程中，某一次的电流值如图乙所示，这时，灯丝突然烧断，则电压表的示数 （填“变大”“变小”或“不变”）.换相同规格的灯泡，重新测量数据，并绘出I-U图像如图丙中的A所示.
乙
（第8题）
丙
变大

## Slide 28
（3）分析图像A可知，当小灯泡两端的电压增大时，灯丝的电阻会 （填“变大”“变小”或“不变”）.
变大
乙
（第8题）
丙

## Slide 29
（4）另外一组同学用相同的器材和电路图也做这个实验时，由于接线错误，根据测量的数据绘出的I-U图像如图丙中的B所示.你认为错误的原因可能是 。
.
（第8题）
丙
电压表并联在
滑动变阻器两端了

## Slide 30
9.物理实验小组同学利用如图甲所示电路测量未知电阻Rx的阻值，阻值大约为5 Ω.
（1）用笔画线代替导线将图甲实物电路连接完整（要求：导线不交叉，滑动变阻器的滑片向左滑动时，电流表示数变大）.
甲
乙
（第9题）
如图所示

## Slide 31
[解析]要求滑片向左滑动时电流表示数变大，由欧姆定律可知，要使电路中电流变大，电路的电阻应变小，故应将滑动变阻器左下接线柱连入电路中，因为电源为两节干电池串联，故电源电压为3V，电阻Rx的阻值约为5Ω，所以电路中的最大电流约为
＝0.6A，则电流表应选择0～0.6A的测量范围接入电路.
甲
（第9题）

## Slide 32
（2）连接好电路，闭合开关，发现电流表没有示数，移动滑动变阻器的滑片，电压表示数始终接近电源电压.造成这一现象的原因可能是 .
甲
乙
（第9题）
电阻Rx断路
[解析]连接好电路，闭合开关，发现电流表没有示数，移动滑动变阻器的滑片，电压表示数始终接近电源电压，说明电压表串联接入电路，与电压表并联部分电路断路，即电阻Rx断路.

## Slide 33
（3）排除故障后，调节滑动变阻器，若电压表示数如图乙所示，此时通过Rx的电流为0.48 A，则Rx的阻值为 Ω.（结果保留一位小数）
乙
（第9题）
5.2
[解析]电压表选用的测量范围为0～3V，分度值为0.1V，示数为2.5V，由欧姆定律可得待测电阻的阻值为Rx＝＝≈5.2Ω.

## Slide 34
（4）小组成员提出利用下面的实验电路图也能够测出未知电阻Rx的阻值，你认为正确的电路有 （填字母序号）.
A、C

## Slide 35
[解析]图A中电路，闭合开关，两电阻串联接入电路，电压表测电源电压，电流表测电路中
的电流，由R＝可得出电路的总电阻，串联电路总电阻等于各分电阻之和，由电阻的串联可
求出待测电阻Rx的阻值；图B中电路，闭合开关，两电阻并联接入电路，电压表测电源电压，电流表测R所在支路电流，因不知通过待测电阻的电流，故不能得出待测电阻Rx阻值；图C中电路，闭合开关，两电阻并联接入电路，一个电流表测R所在支路电流，另一个电流表测干路电流，并联电路中电源电压等于各支路两端的电压，根据R所在支路中电流表的示数，由U＝IR求出电源电压，根据并联电路电流的规律可得出通过待测电阻的电流，由欧姆定律可得出待测电阻大小.故选A、C.

## Slide 36
10.某实验小组设计了如图甲所示的电路，测量一个阻值约为100 Ω的电阻Rx的阻值，实验室中提供的器材有：两节完全相同的旧干电池，两个开关S1、S2，导线若干.另外还有可供选择的器材：
A.电压表V1（测量范围0～3 V）
B.电压表V2（测量范围0～15 V）
C.定值电阻R1（阻值5 Ω）
D.定值电阻R2（阻值160 Ω）
（第10题）
甲
乙

## Slide 37
（1）为了准确测出Rx的阻值，实验时，在图甲中的电压表应选用 ，定值电阻R应选用 .（填字母序号）
（第10题）
A
D
[解析]电源为两节旧干电池，电压最高为3 V，故电压表可以选择0～3 V测量范围，即选择电压表V1；因被测电阻阻值约为100 Ω，为了减小测量误差，应选择与之阻值相近的定值电阻，即选择定值电阻R2.
甲
乙

## Slide 38
（2）将实验器材按照电路图连接好组成电路，先闭合 ，电压表示数如图乙所示，是 V，再闭合 ，电压表的示数为2.8 V.
（第10题）
S2
1.2
S1
[解析]由电路图可知，闭合S2时，两电阻串联接入电路，电压表测量Rx两端电压，选择0～3 V测量范围，所以读数为1.2 V；开关S1与定值电阻R并联，闭合S1时，电阻R被短路，电压表测量电源电压，示数为2.8 V.
甲
乙

## Slide 39
（3）根据实验数据，可计算出Rx＝ Ω.
（第10题）
120
[解析]只闭合S2时，两电阻串联，电阻R两端的电压U＝2.8 V－1.2 V＝1.6 V，电路中的电流I＝＝＝0.01 A，待测电阻的阻值Rx＝＝＝120 Ω.
甲
乙

## Slide 40
（4）实验中使用的干电池每节电压是 V.
（第10题）
1.4
[解析]两节相同的干电池串联使用，总电压为2.8 V，则一节干电池的电压为＝1.4 V.
甲
乙

## Slide 41
设计实验时，缺少电流表或电压表，通过开关闭合和断开或滑动变阻器滑片移动，使电路处于两种状态，而电源电压不变，从而得到电路中的电流或电压，是一种常用的方法，一定要掌握.
（第10题）
甲
乙

## Slide 42
11. （2023·潍坊中考）某实验小组利用图甲所示电路测量自来水电阻Rx的阻值，其中内径均匀的圆柱形玻璃管侧壁连接一细管，细管上阀门K可以控制管内自来水的水量，玻璃管两端接有导电活塞（活塞电阻可忽略）.电源电压约为3 V，滑动变阻器铭牌标有“30 Ω 2 A”字样.
甲
乙
（第11题）

## Slide 43
（1）连接完成图甲所示电路，闭合开关前发现有一根导线连接错误，请在错误的导线上画“×”，并用笔画线代替导线将电路连接正确.
甲
乙
（第11题）
如图所示
[解析]根据题图甲可知，此时的自来水电阻Rx没有接入电路中，即Rx右端与电源之间的导线的接法是错误的，应接在Rx左端.

## Slide 44
（2）正确连接电路后，闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片P移至 （填“A”或“B”）端.
甲
乙
（第11题）
B
[解析]为了保护电路，闭合开关前，滑动变阻器的滑片应该滑到阻值最大处，即B端.

## Slide 45
（3）实验中发现无论如何移动滑片P，电流表示数都几乎为0（但不为0），电压表示数也都接近3 V，检查发现各电路元件完好.出现该现象的原因可能是 。
.
甲
乙
（第11题）
自来水电阻
的阻值太大
[解析]各元件完好，实验中发现无论如何移动滑片P，电流表示数都几乎为0（但不为0），这说明电路中的电流很小，电阻很大，电压表示数接近3 V，自来水电阻分得的电压很大，滑动变阻器分得的电压几乎为零，说明自来水电阻的阻值太大.

## Slide 46
（4）为能正确测出玻璃管内自来水的电阻，某同学利用
定值电阻R1（阻值为4 kΩ）、定值电阻R2（阻值为3 kΩ）、
电阻箱R（最大阻值为9 999 Ω）、单刀双掷开关S、两个
相同的电压表（量程为0～3 V）等器材，连接了如图乙所
示电路，进行了如下实验操作.
①把S拨到1位置，记录电压表V1示数；
②把S拨到2位置，调整电阻箱阻值，使电压表V2示数与电压表V1示数相同，记录此时电阻箱的阻值R＝5 kΩ；
③计算玻璃管内自来水的电阻值Rx，那么Rx＝ kΩ.
乙
（第11题）
2.4

## Slide 47
[解析]设把S拨到1位置时，电压表V1的示数为U，则此时电路
电流为I＝，电源电压为U总＝·Rx＋U；当把S拨到2位置时，
调整电阻箱阻值，使电压表V2示数与电压表V1示数相同也为U，
则此时电路中的电流为I'＝，电源电压为U总＝·R2＋U；电源
电压不变，可得·Rx＋U＝·R2＋U，解得Rx＝＝＝2.4 kΩ.
当被测电阻的阻值太大，用“伏安法”无法准确测量其阻值时，一般需要采用“伏阻法”进行测量.
乙
（第11题）

## Slide 48
12. 电阻是导体本身的一种性质，它的大小决定于导体的材料、长度和横截面积，实验证明，计算金属导线电阻的公式为R＝，式中R表示导线的电阻，L表示导线的长度，S表示导线的横截面积，ρ是导线材料的电阻率，导线的材料不同，ρ的大小一般不同.由公式R＝可以得出ρ＝.现有一段粗细均匀的金属丝，请你用初中物理学过的仪器和掌握的实验方法，测出这段金属丝的电阻率ρ.要求：
（1）简要写出实验的方法和步骤.
①先用刻度尺测出这段金属丝的长度L；②将其紧密缠绕在铅笔上n匝，测出其缠绕长度L'，用L'除以n得其直径，算出其横截面积S；③将其接入电路，按照“伏安法”测出其电阻R；④利用公式ρ＝进行计算.

## Slide 49
（2）画出必要的电路图.
如图所示

## Slide 50
13.（2024·无锡中考）小红测量长度为1 m的镍铬丝、铜丝的电阻，器材有：电源、开关、滑动变阻器、电流表、电压表、电阻箱（0～9 999×9 Ω），长度为40 cm的导线若干.
甲
乙
丙
（第13题）

## Slide 51
（1）①用如图甲所示的电路测量镍铬丝的电阻，请用笔画线代替导线，将电路连接完整.
（第13题）
甲
如图所示
[解析]电压表应并联在电阻丝两端，如图所示.

## Slide 52
②闭合开关前，将滑动变阻器的滑片P置于 （填“A”或“B”）端.
B
[解析] 闭合开关前，将滑动变阻器的滑片P置于阻值最大处，即B端.
（第13题）
甲

## Slide 53
③正确连接电路后，闭合开关，移动滑片P，读出电压表的示数U和电流表的示数I，记录在表格中.当电压表示数为2 V时，电流表示数如图乙所示为 A，则镍铬丝的电阻为
Ω，分析数据可得，当导体的电阻一定时， ，
.
乙
（第13题）
实验序号 | U/V | I/A
① | 1 | 0.2
② | 1.5 | 0.3
③ | 2 | 
④ | 2.5 | 0.5
0.4
5
通过导体的电流与导体两端的电压成
正比

## Slide 54
[解析]电流表选用0～0.6 A测量范围，分度值为0.02 A，示数如图乙所示为0.4 A，根据欧姆定律可知镍铬丝的电阻R＝＝＝5 Ω.根据欧姆定律可知R＝＝＝…＝5
Ω，分析数据可得，当导体的电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比.
乙
（第13题）

## Slide 55
（2）小红用连接完整的图甲电路测量铜丝电阻时，发现电压表示数始终很小.于是按照图丙所示的电路图重新连接电路，R为铜丝，R1为电阻箱，电源电压不变.闭合开关，调节电阻箱接入电路的阻值，当阻值为0.9 Ω时，电压表示数为1 V；当阻值为0.2 Ω时，电压表示数为2 V.则铜丝电阻为 Ω，电源电压为 V.
丙
（第13题）
0.5
2.8

## Slide 56
[解析]闭合开关，铜丝和电阻箱串联，电压表测量铜丝两端的电压；调节电阻箱接入电路的阻值，当阻值为0.9 Ω时，电压表示数为1 V，根据串联电路的特点和欧姆定律
可知电源电压U总＝1 V＋×0.9 Ω…①；当阻值为0.2 Ω时，电压表示数为2 V，根据串联电路的特点和欧姆定律可知电源电压U总＝2 V＋×0.2 Ω…②，联立①②得R'＝
0.5 Ω，U总＝2.8 V，即铜丝电阻为0.5 Ω，电源电压为2.8 V.
丙
（第13题）