## Slide 1
第十七章 欧姆定律
专题大招1 测电阻的特殊方法

## Slide 2
用电流表测量出通过待测电阻Rx的电流I，用电压表测出待测电阻Rx两端的电压U，根
据欧姆定律的变形公式R＝求出待测电阻的阻值Rx.用滑动变阻器来调节待测电阻两
端的电压，这样我们就可以进行多次测量，在实验中，滑动变阻器每改变一次位置，就要记一次对应的电压表和电流表的示数，计算一次待测电阻Rx的值.对于测定值电阻，多次测量的目的是取平均值来减小误差，一般测三次.对于测小灯泡的阻值多次测量的目的是测出小灯泡在不同情况（亮度）下的电阻，从而得出电阻受温度的影
响，温度越高，小灯泡的电阻越大.

## Slide 3
1. （2023·河南中考改编）在“测量小灯泡的电阻”实验中，选用的器材有：两节新干电池，正常发光时电压为2.5 V的待测小灯泡、滑动变阻器、电流表、电压表、开关和若干导线.
甲
乙
丙
（第1题）

## Slide 4
（1）请用笔画线代替导线，将图甲中的实物电路连接完整.
甲
（第1题）
如图所示
[解析]电流表与小灯泡串联，电压表与小灯泡并联，据此连接电路.

## Slide 5
（2）正确连接好电路，闭合开关前，滑动变阻器的滑片应置于 （填“A”或“B”）端.
甲
乙
丙
（第1题）
A
[解析]为了保护电路，闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片移到最大阻值处，由图知，滑片P位于A端时，滑动变阻器接入电路的阻值最大，所以滑片应移到A端.

## Slide 6
（3）闭合开关，发现小灯泡不发光，电压表无示数，电流表有示数，造成这一现象的原因可能是 （填字母代号）.
A.电流表短路
B.小灯泡短路
C.滑动变阻器断路
甲
乙
丙
（第1题）
B
[解析]电流表有示数，说明电路不是断路，电压表无示数，可能是与电压表并联的部分短路，因此故障可能是与电压表并联的小灯泡短路了，故选B.

## Slide 7
（4）排除故障后，移动滑片P，某次实验时，电压表的示数为2.5 V，电流表的示数如图乙所示，则通过小灯泡的电流为 A，小灯泡正常发光时的电阻约为
（结果保留一位小数）.
乙
（第1题）
0.28
8.9 Ω
甲

## Slide 8
[解析]某次实验时，电压表示数为2.5 V，此时小灯泡两端的电压等于其正常发光的电压，小灯泡正常发光，图乙中电流表选用0～0.6 A测量范围，分度值为0.02 A，示
数为0.28 A，此时小灯泡的电阻R＝＝≈8.9 Ω.
乙
（第1题）
甲

## Slide 9
（5）经过多次实验，测出并记录多组电压和电流的值，得到小灯泡的I-U图像如图丙所示.通过分析图像，写出一条你发现的结论： .
丙
（第1题）
小灯泡的电阻随温度的升高而增大
[解析]由图丙和欧姆定律可知，小灯泡的电阻随电压增大而增大，小灯泡的电阻与温度有关，随着灯泡两端电压和通过灯泡的电流不断增大，小灯泡的温度不断升高，电阻不断增大，因此可得结论：小灯泡的电阻随温度的升高而增大.

## Slide 10
电阻的测量是考试中重点考查的内容之一，题目的综合性强，涉及的知识点多，该类题目主要考查实验的原理、电路的连接、电表的使用、实验的操作过程、故障分析、电阻的计算、误差分析、实验设计、实验评价等.要求学生熟练掌握电学的相关知识和规律.考查学生应用物理规律和实验操作等能力，体现了科学思维素养.

## Slide 11
利用电压表和已知电阻R0，间接测量未知电阻Rx阻值，将R0与Rx串联，测量R0两端电压U0，得到流过R0的电流，根据串联电路电流相等的特性，得到流过Rx的电流，再用电压表测出Rx两端的电压，从而求出Rx阻值.

## Slide 12
2.（2023·内江中考）某中学的物理课外实验小组，用如图甲所示的电路来测量待测电阻Rx的阻值.其中，R0为定值电阻（R0＝10 Ω），V为电压表，S1为单刀开关，S2为单刀双掷开关，R为滑动变阻器，E为电源，采用如下步骤完成该实验：
（1）按照图甲所示实验电路图，用笔画线表示导线，将图乙实物图进行连线，组成完整电路（部分导线已连接）.
甲
乙
（第2题）
如图所示

## Slide 13
[解析]按照电路图，电压表的负接线柱接单刀双掷开关中间的接线柱，定值电阻的右端接单刀双掷开关的右接线柱，如图所示.
乙
（第2题）

## Slide 14
（2）在连线时开关S1应 （填“断开”或“闭合”），滑动变阻器的滑片P应移到 （填“A”或“B”）端.
甲
乙
（第2题）
断开
B
[解析]连接电路时，开关要断开；滑动变阻器要移到阻值最大处，即滑片P移动到B端.

## Slide 15
（3）闭合开关S1，将开关S2置于1端，改变滑动变阻器滑片P的位置，记下此时电压表V的示数U1；然后，将开关S2置于2端，记下此时电压表V的示数U2.待测电阻阻值
的表达式Rx＝ （用R0、U1、U2表示）.
甲
乙
（第2题）
R0

## Slide 16
[解析]电路中R0和Rx串联，单刀双掷开关S2闭合端的选择不影响电阻的串联关系.闭合开关S1，将开关S2置于1端，此时电压表测R0两端的电压，R0两端的电压为U1；然后将开关S2置于2端，此时电压表测R0和Rx两端的总电压，R0和Rx两端的总电压为U2，根据串联电路的电压关系可知，Rx两端的电压Ux＝U2－U1；因为两电阻串联，
所以通过Rx的电流等于通过R0的电流，即Ix＝I0＝；由欧姆定律可得，Rx的阻值Rx＝
＝＝R0.
甲
乙
（第2题）

## Slide 17
（4）重复步骤（3）的实验操作，得到数据记录表.利用表中5次测量的数据，可得 的平均值为 ，待测电阻的阻值Rx＝ Ω.
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
电压U1/V | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0
电压U2/V | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.9
 | 3 | 3 | 3.1 | 3 | 2.9
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
电压U1/V | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0
电压U2/V | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.9
 | 3 | 3 | 3.1 | 3 | 2.9
3
20

## Slide 18
[解析]由表中数据可得的平均值为＝3；由于R0和Rx串联，R0两端的电压为U1，R0和Rx两端的总电压为U2，由串联电路的电压关系可得 ＝，又因为 的平均值为3，且R0＝10 Ω，所以代入数据计算可得，待测电阻的阻值Rx＝20 Ω.
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
电压U1/V | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0
电压U2/V | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.9
 | 3 | 3 | 3.1 | 3 | 2.9
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
电压U1/V | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0
电压U2/V | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.9
 | 3 | 3 | 3.1 | 3 | 2.9

## Slide 19
利用电流表和已知电阻R0，间接测量Rx，将R0与Rx并联，用电流表直接或间接测量R0支路电流，根据欧姆定律可以得到R0两端电压，根据并联电路各支路两端电压相等，得到Rx两端电压，用电流表直接或间接测出通过Rx的电流，从而求得Rx阻值.

## Slide 20
3.（2024·南充中考节选）小红想测出一个额定电压为U额的小灯泡正常发光时的电阻，在保证电路安全的前提下，设计了如图所示的电路（电源电压恒定大于U额且未知，滑动变阻器R最大阻值未知，定值电阻阻值为R0）.请将实验步骤补充完整：
（第3题）
（1）闭合S、S2，断开S1，移动滑片P，使电流表示数为 .
时，小灯泡正常发光；
（2）闭合S、S1，断开S2，保持滑片P位置不变，读出电流表的示数为I；
（3）小灯泡正常发光时的电阻RL＝ （用U额、I、R0表示）.

## Slide 21
（第3题）
[解析]（1）闭合S、S2，断开S1，移动滑片P，使电流表示数为 时，小灯泡正常发光；（2）闭合S、S1，断开S2，保持滑片P位置不变，读出电流表的示数为I；（3）
在步骤（1）中，灯泡和R0并联，电流表测定值电阻的电流，由欧姆定律可知，定值电阻的电压为U0＝I0R0＝
×R0＝U额，根据并联电路电压的规律，灯两端的电压UL＝U额，此时灯正常发光；在步骤（2）中，电流表测灯与R0并联的总电流，因电路的连接关系没有改变，各电阻的大小和通过的电流不变，灯仍正常发光，根据
并联电路电流的规律，灯的额定电流I额＝I－I0＝I－ ，则小灯泡的正常工作时的电
阻为RL＝ ＝ ＝ .

## Slide 22
将Rx接入电路，记录电表读数，用电阻箱替换未知电阻Rx，只调节电阻箱阻值使电流表或电压表示数不变，此时电阻箱阻值即为Rx阻值.
4.小明和小虎设计如图甲所示的电路测量未知电阻Rx的阻值.实验器材有：电源（电压4.5 V）、滑动变阻器R（0～20 Ω）、电阻箱R0（0～999.9 Ω）、电流表、单刀双掷开关及导线若干.
甲
乙
丙
（第4题）

## Slide 23
（1）请根据图甲所示的电路，在图乙中用笔画线代替导线将实物图连接完整.
甲
乙
丙
（第4题）
如图所示
[解析]由题图甲知开关放在1时，接通Rx，放在2时，接通电阻箱R0，开关与滑动变阻
器R串联，滑动变阻器接左下接线柱.

## Slide 24
（2）小明将S拨至“1”，调节滑动变阻器的滑片至某一位置，电流表示数为0.36 A.再将S拨至“2”，调节电阻箱，使电流表示数为 A，此时电阻箱的示数如图丙所示，则待测电阻的阻值Rx＝ Ω.
甲
乙
丙
（第4题）
0.36
9.0

## Slide 25
[解析]小明将S拨至“1”，调节滑动变阻器的滑片至某一位置，电流表示数为0.36 A.再将S拨至“2”，调节电阻箱，使电流表示数仍为0.36 A，两次电路对电流的阻碍作用相同，此时电阻箱的示数即为待测电阻的阻值；电阻箱的示数R0＝0×100 Ω＋0×10 Ω＋9×1 Ω＋0×0.1 Ω＝9.0 Ω，则待测电阻的阻值Rx＝9.0 Ω.
甲
乙
丙
（第4题）

## Slide 26
（3）把电阻箱的阻值从10.0 Ω调到图丙所示的阻值时，小虎想先把“×10”挡从1调到0，再调“×1”挡.你认为他的想法是否妥当？答： （填“是”或“否”），理由是 .
否
电阻箱的电阻突然减小，可能导致电路中的电流太大，损坏电路元件
甲
乙
丙
（第4题）

## Slide 27
[解析]把电阻箱的阻值从10.0 Ω调到电阻箱的9.0 Ω时，小虎想先把“×10”挡从1调到0，这会使电路中的电阻突然变小，由I＝知，电路中的电流会突然增大，若超出电流表的测量范围，将损坏电流表.
甲
乙
丙
（第4题）

## Slide 28
（4）测量结束断开开关后，应首先拆除 （填“电源”或“电流表”）两端导线.
电源
[解析]测量结束后，在拆除电路时，为了安全，应断开开关，先拆除电源两端的导线，再拆除其他导线.
甲
乙
丙
（第4题）