## Slide 1
第十七章 欧姆定律
专题大招2 分析电路故障的方法

## Slide 2
用一根导线并联在电路的两点间检查电路故障的方法，称为短路法.导线的电阻很小，将导线接在电路的两点间，实际是将导线两点间的用电器短路，让电流经过导线形成一条通路.操作如下：将导线与其中一个用电器并联，若其他用电器能工作，则此处用电器断路；若其他用电器不能工作，则其他用电器断路.

## Slide 3
1.（2024·山东烟台莱州期中）如图所示，开关S闭合时，小灯泡L1、L2都不亮，用一段导线的两端接触a、b两点时，两小灯泡都不亮；接触b、c两点时，两小灯泡也不亮；接触c、d两点时，L1亮，L2不亮.对此，下列判断中可能的是（ ）.
A.开关S断路
B.小灯泡L2短路
C.小灯泡L1断路
D.小灯泡L2断路
（第1题）
D

## Slide 4
[解析]由题图可知，两灯泡串联，开关S闭合时两灯泡都不亮，说明不可能发生短路，只能是某处断路，B不符合题意；用导线的两端接触a、b两点时，两小灯泡都不亮，说明发生断路的不是开关S，A不符合题意；用导线的两端接触b、c两点时，两小灯泡也不亮，说明发生断路的不是小灯泡L1，C不符合题意；若小灯泡L2发生断路，当用导线的两端接触a、b两点时，电路处于断路状态，两小灯泡都不亮；接触b、c两点时，电路依然处于断路状态，两小灯泡都不亮；接触c、d两点时，此时电路为L1的简单电路，L1亮，L2不亮，D符合题意.
（第1题）

## Slide 5
（1）将电压表看作断路，电流表看作导线，弄清各电阻的连接方式.（2）电流表无示数，说明电路出现断路故障；电流表有示数，说明电路出现短路故障.（3）电压表无示数，说明与电压表并联的用电器可能出现短路故障；电压表有示数，说明与电压表并联的用电器可能出现断路故障.

## Slide 6
2.（2024·江苏南京玄武区期末）如图所示，闭合开关，灯泡不亮.在闭合开关且不拆开导线的情况下，将M接电源“＋”极，N依次试触E、F、G接线柱，发现电压表示数前两次为零，第三次接近3 V.若故障只有一个，则可能是（ ）.
A.灯泡短路
B.滑动变阻器短路
C.灯泡断路
D.开关断路
（第2题）
D

## Slide 7
[解析]在闭合开关且不拆开导线的情况下，将M接电源“＋”极，N依次试触E、F、G接线柱，发现电压表示数前两次为零，第三次接近3 V，且故障只有一个.当N接G时电压表有示数，说明断路在电压表并联的两点之间；N接E、F时，电压表无示数，说明断路在电压表并联的F点之外，所以可以判定断路在F点和G点之间的电路上，则开关断路.故选D.
观察电路实物图（或电路图）时，首先要明确各元件之间的串、并联关系，电表的测量对象，再通过分析得到相应的结果.
（第2题）

## Slide 8
用与疑似故障的元器件规格相同的正常元器件替换疑似故障的元器件，观察电路是否恢复正常工作，以此来确定故障是否由该元器件引起.
3.（2025·上海松江区期末）在图示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，电路正常工作.一段时间后，电流表示数变小，若电路中仅有一处故障，且只发生在R1、R2上.用一完好的定值电阻R0替换R1（R0＝R1），请写出替换前后电流表示数的变化情况及对应的故障 ,
（第3题）
电流表示数不变，说明R1完好，
.
R2断路 如果电流表示数变化，则R1断路

## Slide 9
[解析]根据电路图可知，两个电阻并联，电流表测量干路电流，闭合开关S，电路正常工作；一段时间后，观察到电流表示数变小，电路中仅有一处故障，说明某一个电阻断路.用一完好的定值电阻R0替换R1（R0＝R1），如果电流表示数不变，说明R1完好，R2断路；如果电流表示数变化，则R1断路.
（第3题）

## Slide 10
逐一假设某用电器发生故障，运用电路知识推理现象，若推理结果与题述物理现象符合，则该用电器可能发生电路故障.
4.如图所示的电路中，电源电压保持不变.当开关S闭合后，只有一个电表的示数发生变化；若电路中只有一处故障，且只发生在电阻R或小灯泡L上，则可能是（ ）.
A.电流表A的示数发生变化，电阻R断路
B.电压表V的示数发生变化，小灯泡L短路
C.电压表V的示数发生变化，小灯泡L断路
D.电流表A的示数发生变化，电阻R短路
（第4题）
C

## Slide 11
[解析]由题中电路图可知，电阻R与小灯泡L串联，电流表测电
路中的电流，电压表测小灯泡L两端的电压，开关断开时，电流
表与电压表的示数均为零.若电阻R断路，则电流表与电压表的
示数均不发生变化，故A不符合题意；若电阻R短路，则电流表
与电压表的示数均发生变化，故D不符合题意；若小灯泡L短路，则电流表有示数，电压表也被短路，电压表示数不发生变化，故B不符合题意；若小灯泡L断路，则电流表没有示数，电压表的两个接线柱与电源两极之间的电路是连通的，此时电压表相当于串联在电路中，
电压表电阻远大于定值电阻的阻值，
此时电压表两端电压接近电源电压
测电源电压，则电压表的示数发生变化，故C符合题意.
（第4题）