## Slide 1
第十七章 欧姆定律
第4节 欧姆定律在串、并联电路中的应用

## Slide 2
1.能利用欧姆定律判定串、并联电路中电流、电压变化情况.
2.能解释欧姆定律在实际生活中的应用.

## Slide 3
1.下列四组电阻，分别并联后的等效电阻最小的是（ ）.
A.8 Ω和14 Ω
B.6 Ω和16 Ω
C.4 Ω和18 Ω
D.2 Ω和20 Ω
D
[解析]并联电路中总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和，则A中总电阻为RA＝
＝ Ω；B中总电阻为RB＝＝ Ω；C中总电阻为RC＝＝ Ω；D中总电
阻为RD＝＝ Ω.综上可知，D中的总电阻最小.

## Slide 4
2. 如图所示，甲、乙两根铜棒的长度相同，乙的横截面积较大，把它们并联在电路中，则（ ）.
A.甲的电阻小于乙的电阻
B.甲的电阻等于乙的电阻
C.总电阻等于甲、乙电阻之和
D.总电阻小于乙的电阻
（第2题）
D
[解析]材料和长度相同的导体，横截面积较大的，其电阻较小，则甲的电阻大于乙的电阻，故A、B错误；并联电路总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和，故C错误；因为电阻并联时相当于增加了导体的横截面积，所以并联电路的总电阻小于任何一个分电阻，则甲、乙并联的总电阻小于乙的电阻，故D正确.

## Slide 5
3. 一个灯泡正常发光时的电流为0.2 A，电压为3 V.现要把它接在4 V的电源上仍能正常发光，该灯泡必须（ ）.
A.串联一个10 Ω的电阻
B.并联一个10 Ω的电阻
C.串联一个5 Ω的电阻
D.并联一个5 Ω的电阻
C
[解析]灯泡正常发光时的电阻为RL＝＝＝15 Ω，当把灯泡接在4 V的电路中时电路中的总电阻应为R＝＝＝20 Ω，根据电阻串联的规律可知，应该串联的电阻为
R'＝R－RL＝20 Ω－15 Ω＝5 Ω.故C正确.

## Slide 6
4.如图所示，把电阻R接入电源电压为6 V的电路中，电流表示数是0.3 A，如果需要让电路中的电流增大到0.8 A，可以采取的方法是（ ）.
A.用一个20 Ω的电阻与R串联
B.用一个12 Ω的电阻与R串联
C.用一个20 Ω的电阻与R并联
D.用一个12 Ω的电阻与R并联
（第4题）
D
[解析]要想使电流增大，所以不可能串联一个电阻，故A、B错误；并联电路，各支路互不影响，根据并联电路中电流的规律可得并联的支路中电流为I＝0.8 A－0.3 A＝
0.5 A，所以并联的电阻为R＝＝＝12 Ω.故D正确.

## Slide 7
5.如图所示的电路中，电源电压为3 V恒定不变，电阻R1＝10 Ω，R2＝5 Ω，总电阻为
Ω，则闭合开关S后，电压表示数为 V.
（第5题）
15
2

## Slide 8
6.将n个相同的小灯泡串联接入某电源两端，灯正常发光，电路的总电阻为R总；若将这n个小灯泡并联后，串联一个适当的电阻，再接入同一电源，小灯泡也正常发光，此时电路总电阻为R'总.则R总∶R'总是（ ）.
A.1∶n
B.n∶1
C.1∶n2
D.n2∶1
（第6题）
B

## Slide 9
[解析]n个灯泡串联，正常发光时灯泡中的电流为I，则总电阻为R总＝；n个灯泡并
联，正常发光时每个灯泡中的电流为I，则干路电流为nI，R总'＝.可得 ＝＝·＝.故B正确.
（第6题）

## Slide 10
串联电路：电流处处相等，即I＝I1＝I2…＝In；总电压等于各分电压之和，即U＝U1＋U2＋…＋Un；总电阻等于各分电阻之和，即R＝R1＋R2＋…＋Rn.
并联电路：各用电器两端电压相等，即U＝U1＝U2＝…＝Un；干路电流等于各支路电 流之和，即I＝I1＋I2＋…＋In；总电阻的倒数等于各支路电阻的倒数之和，即＝＋＋…＋.
（第6题）

## Slide 11
7.（2025·安徽宿州埇桥区教育集团期末）小强在探究甲、乙两个电阻的电流与电压的关系时，得到了如图所示的图像.由图像可知，甲、乙两电阻并联时的等效电阻是
Ω.
（第7题）
5

## Slide 12
[解析]由I-U图像知，U甲＝4 V时，I甲＝0.2 A，U乙＝4 V时，I乙＝0.6 A，R甲＝ ＝＝20 Ω，R乙＝ ＝＝ Ω，电阻并联，并联后的总电阻的倒数等于各并联
电阻的倒数之和，所以＝＋＝＋，解得R并＝5 Ω.
（第7题）

## Slide 13
8.（2024·天津和平区二模）如图所示，电阻R1、R2的I-U关系图线分别为a、b，它们把第一象限分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域，串联后总电阻位于区域 （填“Ⅰ”“Ⅱ”或“Ⅲ”）；并联后通过R1、R2的电流分别I1、I2，则I1 （填“＜”“＝”或“＞”）I2.
（第8题）
Ⅲ
＞

## Slide 14
[解析]两个电阻串联后，总电阻等于两个电阻之和，即总电阻大于任何一个分电阻，由欧姆定律可知相同电压下，两个电阻串联时电路中的电流要小于任意一个分电阻单独接在电路中的电流，即串联后总电阻的图像在区域Ⅲ内；并联电路各支路两端电压相等，由题图可知，相同的电压下，通过R1的电流较大，即I1＞I2.
（第8题）

## Slide 15
9.科技创新小组的同学们在实验室中组装了如图甲所示电路，电源电压不变，假设滑动变阻器阻值随长度均匀变化，闭合开关，若让滑片P从最右端开始向左滑动，则电流表A的示数将 （填“变大”“变小”或“不变”）.实际测量滑片到最右端的距离x，同时观察电压表示数U、电流表示数I，记录数据并绘制图像.如图乙所示是U与x关系的部分图像，如图丙所示是I与x关系的部分图像，则滑动变阻器电阻线圈的总长度为 cm.
甲
乙
丙
（第9题）
变大
16.25

## Slide 16
[解析]由题图甲可知滑动变阻器与R0串联，电压表测量滑动变阻器两端的电压，电流表测量电路中电流.电路元件正常的情况，当滑片向左滑动时，滑动变阻器接入电路的电阻变小，电路中的总电阻变小，电源电压不变，由欧姆定律可知，电路中的电流变大.由题图乙、丙可知，让滑片P从最右端开始向左滑动5 cm以内时，电路中的电流为零，电压表示数为4.2 V不变，表明滑动变阻器的电阻丝有断点，电压表测量电源电压，电路中没有电流，由题图乙可知，当x＜5 cm时，电压表示数保持4.2 V不变，则电源电压为U0＝4.2 V，断点处离滑动变阻器最右端5 cm；由题图乙和题图丙可知，当x＝5 cm时，由I＝可知滑动变阻器接入电路中
的电阻R1＝＝＝9 Ω，同理可知，当x＝10 cm时，电压表示数U2＝2.1 V，电流表示数I2
＝0.42 A，
甲
乙
丙
（第9题）

## Slide 17
则滑动变阻器接入电路中的电阻R2＝＝＝5 Ω，滑动变阻器滑片P滑动5 cm，电阻的改变量是ΔR＝R1－R2＝9 Ω－5 Ω＝4 Ω，所以从断点处滑片P向左滑动的过程中，该滑动变阻器滑片P每滑动1 cm的阻值变化是 ＝0.8 Ω/cm；滑动变阻器电阻丝没有断路时的总电阻R总＝R1＋5 cm×0.8 Ω/cm＝9 Ω＋4 Ω＝13 Ω，则滑动变阻器电阻线圈的总长度为L＝＝16.25 cm.
甲
乙
丙
（第9题）

## Slide 18
10.（特长生招生题）电路图如图所示， 电流表内阻不计，求电流表A1和A2的示数.
（第10题）
0.302 A
0.001 A

## Slide 19
[解析]该电路是混联电路，两个阻值为1 000 Ω的电阻并联后的总电阻为 ＝＋＝
＋，解得R并＝500 Ω，将这个500 Ω的电阻等效视为一个电阻，这个等效电
阻与另一个1 000 Ω的电阻串联的总电阻为R串＝R并＋R＝1 000 Ω＋500 Ω＝1 500 Ω，
此时该电路可以看成是一个1 500 Ω的电阻与一个10 Ω的电阻并联，电流表A1测量干
路电流，
（第10题）

## Slide 20
通过R串的电流为I1＝＝＝0.002 A，通过10 Ω电阻的电流为I2＝＝
＝0.3 A，则干路电流为I＝I1＋I2＝0.002 A＋0.3 A＝0.302 A，A1的示数为0.302 A；
电流表A2测量通过右上方1 000 Ω电阻的电流，通过R串的电流等于通过两个并联的1 000 Ω的电阻电流之和，根据并联分流规律可得，通过右上方1 000 Ω电阻的电流为I3
＝＝＝0.001 A，则A2的示数为0.001 A.
（第10题）

## Slide 21
利用欧姆定律解决复杂的串、并联电路问题，一般根据题意将复杂电路简化为基本的串联电路或并联电路，可以画出等效电路图，再利用欧姆定律解决问题.值得注意的是在此类问题中经常需要结合串、并联电路中电流或电压的规律进行求解.

## Slide 22
11.如图甲所示是一种自动测定油箱内油量多少的装置.R是滑动变阻器，它的金属滑片连在杠杆的一端.从油量表（将某电流表的刻度进行重新标注改装而成）指针所指的刻度就可以知道油箱内油量的多少.司机王师傅发现他的汽车油量表坏了，打开一看是电阻R'坏了，想了解它的参数，只看到滑动变阻器R的铭牌上标有“50 Ω 1 A”的字样，为确定坏了的电阻R'的阻值，他只拆下车上的油量表（测量范围：0～50 L），另外找来电源、滑动变阻器R1、定值电阻R2＝5 Ω和电压表、开关等器材，用导线连接了如图乙所示的电路进行了实验，调节滑动变阻器R1的阻值，得到表中所记录的数据.
（第11题）
电压表示数/V | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 3.00
油量表示数/L | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
甲
乙

## Slide 23
（1）观察分析图甲可知，油量增加时，电路甲的 R 将 ，油量表指针偏转 .（填“增大”或“减小”）
（第11题）
甲
减小
增大
[解析]由题图可知当油量增加时，R的阻值减小，电路中的总电阻变小，根据欧姆定律可知，电路中的电流增大，即油量表的指针偏转增大.

## Slide 24
（2）当油量表的示数为零时，通过油量表的电流是 A；当油量表的示数为50 L时，通过油量表的电流是 A.
电压表示数/V | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 3.00
油量表示数/L | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
0.1
0.6
[解析]由表中数据可知，油量表的示数为0时电压表的示数为0.5 V，对应通过油量表的电流为I0＝＝＝0.1 A；油量表的示数为50 L时电压表的示数为3 V，对应通过油量表的电流为I1＝＝＝0.6 A.

## Slide 25
（3）如图甲所示，已知油箱无油时，金属滑片在b端；油箱装满油时，金属滑片在a端（油箱容积为50 L）.请你分析计算出图甲中损坏的电阻R'的阻值是多大.
（第11题）
甲
10 Ω
[解析]当金属滑片在b端时通过油量表的电流为0.1 A，电源的电压为U＝I（R＋R'）＝0.1 A×（50 Ω＋R'）…①，金属滑片在a端时通过油量表的电流为0.6 A，电源的电压为U＝I'R'＝0.6 A×R'…②，联立以上两式可得R'＝10 Ω.

## Slide 26
（4）如果油量表有电阻（记作r）但未知，王师傅按照用上述方法测得的阻值去更换电阻R'后，则油量表的示数与真实值相比，会 （填“偏多”“偏少”或“仍然正确”）.
（第11题）
电压表示数/V | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 3.00
油量表示数/L | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
甲
乙
偏少
[解析]若油量表有电阻（记作r）但未知，则按照上述方法可得R'＋r＝10 Ω，即R'＜10 Ω，当用10 Ω的电阻值更换电阻R'后，电路中的总电阻变大，电流变小，即油量表的示数与真实值相比会偏少.

## Slide 27
12.某校科技小组自制了一台可以测定电阻阻值的欧姆表.如图所示，欧姆表电路由一只测量范围为0～10 mA的灵敏电流表G、定值电阻R0、滑动变阻器和干电池（设电压不变）组成，使用时可把待测电阻接在A、B两端.为了能直接从灵敏电流表表盘上读出A、B两端接入的电阻的阻值，需在表盘上重新标A、B间所测的电阻值数.当将A、B两端直接连接在一起时，调节滑动变阻器使
（第12题）
（1）该欧姆表指针在满偏位置处时，盘面应标注的示数是 .
灵敏电流表指针偏转到最大位置处（满偏），已知此时灵敏电流表内阻、滑动变阻器连入电路的有效阻值和定值电阻R0的总阻值为150 Ω.请回答：
0
[解析]当A、B接线柱直接连在一起时，AB间电阻为零，这时总电阻最小，电表指针满偏，所以满偏位置处盘面应标注电阻的示数为零.

## Slide 28
（2）该欧姆表表盘正中间位置处应标注的示数是多少？计算说明.
（第12题）
150 Ω
[解析]A、B接线柱直接接在一起时，AB间电阻为零，所以电源电压为U＝I满偏·R＝10×10－3 A×150 Ω＝1.5 V，当指针指在欧姆表表盘正中央时，电路中的电流应该为
满偏的一半，即5×10－3 A，所以此时电路中的总电阻为R总＝＝＝300 Ω，
中间刻度标注的示数应该是R中＝R总－R满偏＝300 Ω－150 Ω＝150 Ω.

## Slide 29
（3）该欧姆表表盘上的刻度值是否均匀？说明理由.
（第12题）
不均匀，理由见解析
[解析]根据欧姆定律I＝，电源电压U、满偏电阻一定时，表盘的示数I与A、B间接入的电阻R不成正比，所以该欧姆表表盘上的刻度值不是均匀的.

## Slide 30
本题考查用测量范围很小的电流表改装成欧姆表涉及的物理知识，即考查欧姆定律的应用，高中还会进一步学习电表的改装，改装后的电表的应用，属于高中重点内容.

## Slide 31
13.（2024·泰州中考）电子技师社团活动中小明对一个暗箱进行研究.暗箱表面有两个接线柱M、N，内部只接有R1和R2两个定值电阻，R1阻值为6 Ω，R2阻值未知.小明用图甲所示的电路（电源电压不变）进行实验，在S、S1都闭合和S闭合、S1断开的两种情况下，改变电阻箱R0的阻值，读取电流表示数I，绘制了如图乙所示的I随R0变化的曲线.下列判断中正确的是（ ）.
A.电源电压为8 V
B.电阻R2的阻值是20 Ω
C.曲线A是根据开关S、S1都闭合时
测得的实验数据绘制的
D.暗箱内电阻R1与R2是串联连接的
甲
乙
（第13题）
D

## Slide 32
[解析]因为开关S、S1都闭合时，电阻箱的电阻不能为零，可以判断图像B为S、S1都闭合时的图像，电源电压U＝IR0＝1.4 A×30 Ω＝42 V，A错误；图像A是开关S闭合，
S1断开的情况，电路中的总电阻R总＝＝＝30 Ω，暗箱内的电阻R'＝R总－R0'＝30
Ω－20 Ω＝10 Ω＞6 Ω，所以R1、R2串联，R2＝R'－R1＝10 Ω－6 Ω＝4 Ω，B错误；从A选项的分析可知，曲线B是S、S1都闭合的图像，C错误；由B选项中的计算可知，R1、R2串联，D正确.
（第13题）

## Slide 33
14.（2024·湖南中考）超载存在安全隐患，交通部门常用“地磅”检测货车是否超载.图甲是小枫设计的模拟地磅原理的简化电路图，电源电压恒为3 V，定值电阻R0规格可选，电压表（选0～3 V的测量范围），力敏电阻R的阻值随所受压力F变化关系如图乙所示.力敏电阻R上方紧密连接一轻质绝缘平板，检测时将货车模型静置于其上.（g取10 N/kg）
甲
乙
丙
（第14题）

## Slide 34
（1）若货车模型总质量为1.5 kg，则其所受重力为 N.
甲
乙
丙
（第14题）
15
[解析]货车模型总质量为1.5 kg，则重力为G＝mg＝1.5 kg×10 N/kg＝15 N.

## Slide 35
（2）如果用图甲所示电路检测，当定值电阻R0一定时，静置在绝缘平板上的货车模型总质量越大，电压表示数越 .
甲
乙
丙
（第14题）
小
[解析]货车模型质量越大，对绝缘平板的压力越大，由图乙可知，压力越大，力敏电阻R的阻值越小，根据串联分压原理可知，R分得的电压变小，即电压表示数越小.

## Slide 36
（3）小枫将电压表改接到定值电阻R0两端后，如图丙所示，且将电压表2 V刻度线处设置为货车模型总质量最大值，超过此刻度线代表超载.如果设定检测的货车模型总质量不超过2 kg，则R0阻值应为 Ω.
甲
乙
丙
（第14题）
1 000

## Slide 37
[解析]由题意可知，U0＝2 V时，此时货车模型总质量最大即m货＝2 kg，货车模型对绝缘平板的压力F＝G货＝2 kg×10 N/kg＝20 N，由题图乙可知，此时的力敏电阻R＝
500 Ω，可得U＝×（R0＋R），3 V＝×（R0＋500 Ω），解得R0＝1 000 Ω.
乙
（第14题）