## Slide 1
第十七章 欧姆定律
专题提优特训4 动态电路分析

## Slide 2
1.（2024·广州中考）如图是地磅工作原理示意图，秤台连在竖直弹簧上，电路与恒压电源连接.未称量时，滑动变阻器R的滑片P在最上端，称量时，滑片P向下滑动.闭合开关S，车辆总质量越大时（ ）.
A.电压表的示数越大
B.电压表的示数越小
C.电流表的示数越大
D.电流表的示数越小
（第1题）
A

## Slide 3
[解析]由题图可知，R0和滑动变阻器R的最大阻值串联，电流表测电路中的电流，电压表测滑动变阻器滑片P以上部分电阻两端的电压；闭合开关S，车辆总质量越大时，滑动变阻器滑片向下移动的距离越大，电压表所测部分电阻长度增大，电阻变大，根据串联分压原理可知，电压表示数变大；因滑片向下移动过程中，电路的总电阻不变，根据欧姆定律可知，电路的电流大小不变，即电流表示数不变，A正确，B、C、D错误.
（第1题）

## Slide 4
动态电路的分析的关键是正确识别电路并正确判断每个电表测量的对象.在分析电压表测量对象时，要看电压表与哪个元件环抱.如果电压表环抱某一个用电器，测量的就是该用电器两端的电压；如果电压表环抱的是电源，测量的就是电源电压；如果电压表环抱的是两个用电器，测量的是这两个用电器的电压之和；如果电压表环抱的是电源和某一个用电器，测量的就是电源电压与该用电器的电压之差.

## Slide 5
2.（2024·黑龙江中考）天然气是一种清洁能源，方便居民使用的同时，存在着泄漏的安全隐患.物理兴趣小组在老师的指导下设计了天然气泄漏检测电路，如图电源电压恒定不变，R0为定值电阻，R为气敏电阻.R阻值随天然气浓度的增大而减小，则天然气（ ）.
A.浓度增大，电流表示数变小
B.浓度增大，电压表示数变小
C.浓度减小，电流表示数变大
D.浓度减小，电压表示数变小
（第2题）
D

## Slide 6
[解析]由电路图知，R0与R串联，电流表测电路中电流，电压表测R0两端电压.由题知，R阻值随天然气浓度的增大而减小，电路的总电阻变小，电源电压不变，由I＝可知，电路中电流变大，即电流表示数变大，A错误；由U＝IR知，定值电阻R0两端电压变大，即电压表示数变大，B错误；当天然气浓度减小时，R的阻值变大，电路的总电阻变大，电源电压不变，由I＝可知，电路中电流变小，即电流表示数变小，C错误；由U＝IR知，定值电阻R0两端电压变小，即电压表示数变小，D正确.
（第2题）

## Slide 7
不论在串联电路还是并联电路中，有且只有一个电阻阻值变大时，总电阻一定变大，反之，总电阻变小.

## Slide 8
3.（2024·安徽中考）如图所示的电路中，电源两端电压保持不变，R为定值电阻.闭合开关，在保证电路元件安全的前提下，将滑动变阻器的滑片由B端滑到A端，电压表V1、电压表V2、电流表A示数变化量的绝对值分别为ΔU1、ΔU2、ΔI.则（ ）.
A.电流表A的示数变大，电压表V2的示数变大
B.电流表A的示数变小，电压表V1的示数变小
C.ΔU1与ΔI的比值大于R的阻值
D.ΔU2与ΔI的比值等于R的阻值
（第3题）
D

## Slide 9
[解析]由电路图可知，定值电阻R与滑动变阻器串联，电压表V1测R两端的电压，电压表V2测滑动变阻器两端的电压，电流表A测电路中的电流.闭合开关S，将滑片P由B端滑到A端，变阻器连入电路中的电阻变小，电路总电阻变小，由欧姆定律I＝可知，总电流变大，即电流表示数变大；根据U＝IR可知，R两端的电压变大，由串联电路电压的规律可知，滑动变阻器两端电压变小，即电压表V1示数变大，电压表V2示数变小，故A、B错误；因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以两电压表示数变化量的绝对值相等，即ΔU1＝ΔU2，所以ΔU1与ΔI的比值、ΔU2与ΔI的比值都等于R的阻值，故C错误，D正确.故选D.
（第3题）

## Slide 10
4.（特长生招生题）一个测量驾驶员酒精浓度的半导体的电路如图所示，酒精测量仪的电阻与酒精浓度c成反比，仪表由电压表改装而成，则电压表示数与酒精浓度的关系为（ ）.
A.c与仪表示数成正比，刻度均匀
B.c与仪表示数不成正比，刻度均匀
C.c与仪表示数成正比，刻度不均匀
D.c与仪表示数不成正比，刻度不均匀
（第4题）
D

## Slide 11
[解析]设酒精测量仪的电阻为Rx，电源电压为U，电压表示数为U0＝·U，
酒精测量仪的电阻与酒精浓度c成反比，设c·Rx＝k，则c＝，故c与
仪表示数不成正比，刻度不均匀.故D正确.
（第4题）

## Slide 12
5.如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S1，灯L正常发光，再闭合开关S2
时（ ）.
A.电流表A示数变大，灯L变亮
B.电压表示数变大，灯L变暗
C.电流表A1示数变小，灯L正常发光
D.电压表示数不变，灯L正常发光1
（第5题）
D

## Slide 13
6.（2023·益阳中考）如图所示电路中，电源电压保持不变，R1和R2为定值电阻.先闭合开关S1，再闭合开关S2后，电流表和电压表的示数变化的情况是（ ）.
A.电流表示数增大，电压表示数不变
B.电流表示数增大，电压表示数减小
C.电流表示数减小，电压表示数增大
D.电流表示数不变，电压表示数增大
（第6题）
A

## Slide 14
[解析]先闭合开关S1，电路为电阻R2的基本电路，电流表测量电路中的电流，电压表测量电源电压；再闭合开关S2后，两电阻并联，电流表测量干路的电流，电压表仍测量电源电压，由于电源电压不变，所以先闭合开关S1，再闭合开关S2后，电压表示数不变；由于并联电路各支路互不影响，所以通过R2的电流不变，并联电路干路电流等于各支路电流的和，所以先闭合开关S1，再闭合开关S2后，电流表示数变大.故A正确.
（第6题）

## Slide 15
7. （2023·安徽中考）将一根细金属丝置入柔性塑料中，可以制成用来检测物体形变的器件应变片，其结构如图甲所示.将它接入图乙所示的电路，电源电压不变，R为定值电阻.闭合开关S，当应变片随被检测物体发生拉伸形变时，塑料中的金属丝会被拉长变细，导致电阻变大，则电路中的（ ）.
A.电压表和电流表示数都变大
B.电压表示数变小，电流表示数变大
C.电压表和电流表示数都变小
D.电压表示数变大，电流表示数变小
甲
乙
（第7题）
D

## Slide 16
[解析]根据题图乙可知，电路为串联电路，电压表测量应变片两端的电压，电流表测量电路中的电流；闭合开关S，当应变片随被检测物体发生拉伸形变时，塑料中的金属丝会被拉长变细，导致电阻变大，总电阻变大，根据欧姆定律可知，电路中电流变小，电流表示数变小；应变片的电阻变大，根据串联电路的分压规律可知，应变片分得的电压变大，电压表示数变大，故D正确.
甲
乙
（第7题）

## Slide 17
8. （2023·内江中考）计算机鼠标内装有自动控制传感器，其工作原理电路如图所示.物体M在导轨上左右移动时，可带动与之相连的滑动变阻器滑片P左右移动，通过电压表示数变化可反映出物体M移动的距离.当物体M向右移
动时（ ）.
A.电流表示数不变，电压表示数变小
B.电流表示数变大，电压表示数变大
C.电压表示数和电流表示数的比值变大
D.电压表示数和电流表示数的比值不变
（第8题）
C

## Slide 18
[解析]由题图可知，滑动变阻器R的下方两个接线柱同时接入电路，电流表测量电路中的电流，电压表测量R左边部分电阻两端的电压.当物体M向右移动时，带动滑片P右移，R接入电路的电阻不变，根据欧姆定律可知，电路中的电流不变，电流表示数不变，滑片P左侧部分的电阻丝长度变长，左侧电阻变大，根据U＝IR可知，左侧电阻两端的电压变大，电压表示数变大，故A、B错误；电压表示数变大，电流表示数不变，电压表示数和电流表示数的比值变大，故C正确，D错误.
（第8题）

## Slide 19
9.（2023·聊城中考）如图所示是列车上烟雾报警器的简化原理图.内装有一个激光发生器及带有一光敏电阻R的电路，其中电源电压恒定，R0为定值电阻.有烟雾产生时，激光被烟雾遮挡而使光敏电阻的阻值发生变化，从而改变电路中的电流.当电路中的电流增大至某一数值时报警器开始报警.下列说法中正确的是（ ）.
A.光敏电阻R的阻值随光照强度的减弱而增大
B.烟雾越浓，电流表示数越小
C.烟雾越浓，电压表示数越小
D.若要提高警报灵敏度，可以适当增大R0的阻值
（第9题）
C

## Slide 20
[解析]由题图可知，定值电阻R0与光敏电阻R串联，电流表测电
路中的电流，电压表测光敏电阻两端的电压；当有烟雾时，电路
中的电流增大至某一数值时报警器开始报警，故有烟雾时，光照
强度减弱，电路中电流增大，根据欧姆定律可知，电路的总电阻
减小，由电阻的串联规律可知，光敏电阻R的阻值减小，则光敏电阻R的阻值随光照强度的减弱而减小，A错误；因为光敏电阻R的阻值随光照强度的减弱而减小，所以烟雾越浓，光照强度越弱，电路总电阻越小，电路中的电流越大，B错误；根据欧姆定律可知，定值电阻R0两端的电压增大，串联电路电源电压等于各部分电压之和，则光敏电阻两端的电压减小，即电压表示数减小，C正确；要提高警报灵敏度，需减小电路中的电阻以增大电流，使报警器在烟雾不是很浓时就会报警，增大R0的阻值会增大电路中电阻，从而减小电流，不能提高警报灵敏度，D错误.
（第9题）

## Slide 21
串联电路中的电流处处相等，串联分压，电压的分配与电阻大小成正比，简单可以记忆为“大阻分大压，小阻分小压”；并联电路中，各支路两端的电压都相等，且等于电源电压，并联分流的关系可以直接根据欧姆定律得出；需要注意的是，串联电路中的电流处处相等，不能理解为“串联电路中的电流不变”；当串联电路的总电阻发生变化时，电路中的电流会随之变化，但依旧满足处处相等.