## Slide 1
第十七章 欧姆定律
竞赛思维空间

## Slide 2
【例1】（第四届全国中学生数理化学科能力展示活动物理试题）（多选）如图所示，电源为理想电源.滑动变阻器总阻值R＝50 Ω，定值电阻R1＝50 Ω，R2＝50 Ω，三只电流表都是理想电流表.滑动变阻器的滑动触头P从a向b移动过程中，下列说法中正确的是（ ）.
A.电流表A的示数逐渐增大
B.电流表A的示数先增大后减小
C.电流表A2的示数逐渐增大
D.滑动触头P移到a端时电流表A的示数最大
C、D

## Slide 3
解析：根据电路图分析电路的结构，滑动变阻器Pa部分与
R1串联，Pb部分与R2串联，然后两部分并联，根据P从a向b移动
过程中，各支路电阻的变化情况结合欧姆定律判断电流表A1和
电流表A2的示数变化情况，根据并联电路的电流特点判断电流表A的示数变化情况.
该电路可以看成R1与RPa串联，R2与RPb串联后两部分再并联的电路.在并联电路中，总电阻比任何一个分电阻都小，所以当P移至ab中点时，总电阻最大，总电压一定，总电流最小，即A示数最小，所以P从a移动至b的过程中，A的示数先减小后变大，A1的示数一直变小，A2的示数一直变大.

## Slide 4
【例2】 （“志英杯”物理竞赛）有一种测量人的体重和身高的电子秤，其测体重部分的原理如图中的虚线框所示，它主要由三部分构成：踏板和压力杠杆ABO，压力传感器R（电阻值会随所受压力大小发生变化的可变电阻），显示体重大小的仪表A（实质是电流表）.其中lOA∶lOB＝5∶1，压力传感器R表面能承受的最大压强为2×106 Pa，且已知压力传感器R的电阻与所受压力的关系如表所示.
压力F/N | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | …
电阻R/Ω | 300 | 270 | 240 | 210 | 180 | 150 | 120 | …

## Slide 5
设踏板和杠杆组件的质量可以忽略不计，接通电源后，压力传感器两端的电压恒为4.8 V.
（1）踏板空载时电流表的读数是多少？
踏板空载时，电流为I1＝＝＝0.016 A.
解析：由题意可知，结合表格中的数据，可以得出空载时，压力传感器电阻为300 Ω，根据欧姆定律可以求出电路中的电流.

## Slide 6
（2）若压杆与压力传感器之间的接触面积是2×10－4 m2，则该秤的最大称量值是多少？
压力传感器受到的最大压力为F＝pS＝2×106 Pa×2×10－4 m2＝400 N，根据杠杆平衡条件有G×lOB＝F×lOA，即＝，＝，解得踏板上受到的最大压力为G＝2 000 N，即该秤的最大称量值为2 000 N.
解析：结合压强的计算公式以及杠杆平衡条件可以求出最大称量值.

## Slide 7
（3）为了把电流表A的表盘改装成电子秤表盘，我们需要确定踏板上人的体重G与电流表的示数I的关系.请你写出这个关系式.（计算过程和结果可忽略单位）
设电路中电流为I时，则此时其电阻为R＝＝，因为表格中压力与电阻是呈线性关系，所以 ＝＝，故 F＝300－R，所以F＝500－…①，
而根据G×lOB＝F×lOA可知＝＝，即G＝5F…②，
将②代入①得G＝2 500－.
解析：设出电路中的电流，根据欧姆定律写出电路中电阻的表达式，再根据压力传感器R的电阻与所受压力的关系求出压力和电流的关系式，由杠杆的平衡条件进一步得出答案.

## Slide 8
1.（湖南省长沙市九年级应用物理知识竞赛复赛试题）有一种金属导体材料在0～100 ℃之间时，电阻R与温度t（℃）满足关系：R＝100＋2t（单位：Ω）.用这种材料制成的热敏电阻与电压表等元件连成如图所示电路.电源电压为6 V，电压表的测量范围是0～3 V，R0阻值为 200 Ω.若把电压表的刻度盘改为指示水温的刻度盘，则下列说法中正确的是（ ）.
A.水温刻度不均匀，环境温度越高，对应电压表读数越大
B.该装置的测温范围是0～100 ℃
C.水温刻度盘上的0 ℃与电压表0 V对应
D.若将R0换成更大的电阻，则该装置的测温范围会变小
（第1题）
A

## Slide 9
[解析]分析电路图可知两电阻串联，电路中的电流为I＝＝
，电压表测R两端的电压，则它的示数为UR＝
U－＝6 V－×200 Ω，因电压表示数UR与
温度t不是成正比例或一次函数，并且温度t越高，UR越大，所以水温刻度不均匀，环境温度越高，对应电压表读数越大，故A正确；当电压表的示数为3 V时，根据欧姆定律及电阻R与温度t的关系式可以得出t＝50 ℃，所以该装置的测温范围是0～50 ℃，故B错误；当水温t＝0 ℃时，电压表的示数为2 V，即水温刻度盘上的0 ℃与电压
表2 V对应，故C错误；电压表的示数UR＝U－＝U－，当温度一定
时，R0的阻值越大，电压表的示数越小，所以若将R0换成更大的电阻，则该装置的测温范围会变大，故D错误.
（第1题）

## Slide 10
2.[上海市第三十一届初中物理竞赛（大同中学杯）初赛试题]在如图所示的电路中，总电流I＝1.0 A，R1＝2R2＝2R3，则下列对通过R2的电流的判断正确的是（ ）.
A.大小为0.20 A，方向向右
B.大小为0.20 A，方向向左
C.大小为0.40 A，方向向右
D.大小为0.40 A，方向向左
（第2题）
D
[解析]三个电阻的连接关系为并联，根据并联电路的电流关系及欧姆定律得，流过R1、R2、R3的电流大小分别为0.2 A、0.4 A、0.4 A，再根据题图可知流经R2的电流方向向左.故选D.

## Slide 11
3.（第二十三届全国初中应用物理知识竞赛题）某测量仪器及其控制电路如图所示.仪器的等效内阻为100 Ω，正常工作时电流为100～300 mA，电源电压为30 V.控制电路由两个滑动变阻器组成，为了快速准确地调节仪器的工作电流，应选用的变阻器
组是（ ）.
A.R1＝100 Ω，R2＝10 Ω
B.R1＝200 Ω，R2＝20 Ω
C.R1＝100 Ω，R2＝100 Ω
D.R1＝200 Ω，R2＝200 Ω
（第3题）
B

## Slide 12
[解析]由I＝可得，电路总电阻R最小＝＝＝100 Ω，R最大＝＝＝300 Ω，仪器内阻为100 Ω，则滑动变阻器阻值为0～200 Ω，为了快速准确地调节仪器的工作电流，滑动变阻器阻值应为R1＝200 Ω，R2＝20 Ω.故选B.
（第3题）

## Slide 13
4.（特长生招生题）如图所示，电路中有50个电流表和50个电压表，考虑电表内阻，且电压表内阻相同，但电流表内阻不同，其中I1＝0.010 5 A， I2＝0.01 A，U1＝10 V， 则电压表V1到V50的示数之和为（ ）.
A.190 V
B.200 V
C.210 V
D.500 V
（第4题）
C

## Slide 14
[解析]流过电压表V1的电流为IV1＝I1－I2＝0.000 5 A.则电压表内阻RV＝＝＝20 000 Ω.流过电压表V2、V3、…、V50的电流、、…、最终会汇聚到电流表A2上，即I2＝＋＋…＋，故电压表V1～V50示数之和U＝U1＋U2＋U3＋…＋U50＝U1＋RV＋RV＋…＋RV＝U1＋（＋＋…＋）RV＝U1＋I2RV＝（10＋0.01×20 000）V＝210 V.故C正确.
（第4题）

## Slide 15
5.[上海第三十一届初中物理竞赛（大同杯）初赛试题]（多选）在如图所示的电路中，电源电压U保持不变，R1、R2、R3为定值电阻，移动滑动变阻器的滑片，使电压表V1、V2的示数分别增大ΔU1、ΔU2，在这个过程中（ ）.
A.ΔU1＞ΔU2
B.通过电阻R1的电流增加
C.通过电阻R2的电流减小
D.电阻R3两端的电压增大ΔU2
（第5题）
A、B、C

## Slide 16
[解析]因为U1＝U－（＋），所以ΔU1＝Δ＋Δ，同理ΔU2＝Δ，所以ΔU1＞ΔU2，故A正确；由于电阻R1为定值电阻，电压增加ΔU1，所以通过电阻R1的电流增加，故B正确；流经电阻R2的电流为干路电流，等于流经电阻R3的电流，所以电压表V2的示数增大ΔU2时，电阻R3两端的电压减小ΔU2，所以通过电阻R2的电流减小，故C正确，D错误.
（第5题）

## Slide 17
6.（湖南省长沙市九年级应用物理知识竞赛复赛试题）小明
家新买了一条电热毯，他想用电流表和电压表测量电热毯的
电阻，于是他设计了如图所示的电路.其中电源两端的电压为
6 V，Rx为电热毯的电阻值，滑动变阻器的最大阻值为20 Ω.
但实验过程中，小明发现不论怎样调整滑动变阻器的滑片P
的位置，电压表的示数都不发生变化，且查得电路各处均连接无误.
（1）请你分析一下产生这一现象的原因是 ，
.
（第6题）
电热毯的电阻远远大于滑动变阻器的最大
阻值
[解析]因为串联电路是根据电阻的比值起分压作用，当电压表的示数不变时，说明电热毯的电阻远远大于滑动变阻器的最大阻值.

## Slide 18
（2）若不更换实验器材，在原图基础上怎样改动电路，才能在滑片P滑动过程中，使电热毯两端的电压值变化范围为0～6 V？请在线框内画出改动后的电路图.
如图所示

## Slide 19
本题考查滑动变阻器的接法、欧姆定律的应用，滑动变阻器的接法在高中阶段叫滑动变阻器的限压式接法，在高中属于重点内容，会进一步的学习和应用.
[解析]在不改变实验器材的情况下，可以在原电路图所示的电路中，从滑动变阻器的b端向电源负极连接一根导线bc，如答图所示.这样当P在a端时，电压表的示数等于电源电压6 V，Ux＝6 V；P在b端时电热毯被导线bc短路，电压表示数为0，即Ux＝0，从而实现了电热毯上的电压值由0到6 V的大范围变化.

## Slide 20
7.（湖北省黄冈九年级四科联赛）近年来，我国汽车工业发展迅猛，各种新型汽车不断投放市场.它们中有许多使用汽油做燃料并符合国际排放标准.如图甲所示为某新型汽车自动测定油箱内油面高度的电路原理图，其中电源电压恒为6 V，R0为定值电阻，A为油量指示表（实质是一只测量范围为0～0.6 A的电流表），Rx为压敏电阻（其电阻值随电阻表面受到的液体压强增大而减小）.关于压敏电阻Rx的阻值与所受液体压强的对应关系如表所示.（ρ汽油＝0.71×103 kg/m3，g取10 N/kg）
（第7题）
Rx所受液体压强值/Pa | 0 | 1 420 | 2 840 | 4 260 | 5 680
Rx对应的电阻/Ω | 45 | 27 | 15 | 5 | 2.5
甲

## Slide 21
油箱是圆柱形容器，底面积为0.15 m2，油箱内汽油高度达到60 cm时油箱即装满，油箱装满时，油量指示表的示数如图乙所示.
乙
（1）当油箱内汽油用空时，油量指示表的指针指向某一位置，求此位置所对应的电流值.
0.12 A
（第7题）

## Slide 22
[解析]油箱装满时所盛汽油的质量为m＝ρ汽油V＝0.71×103 kg/m3
×0.15×0.6 m3＝63.9 kg，汽油对压敏电阻的压强为p＝ρ汽油gh
＝0.71×103 kg/m3×10 N/kg×0.6 m＝4 260 Pa，由题图可知，
电流表测量范围为0～0.6 A，分度值为0.02 A，则电流表示数为0.6
A，这时电路中的总电阻R＝＝＝10 Ω，查表可得对应的Rx的
阻值为5 Ω，所以定值电阻R0的阻值为R0＝R－Rx＝10 Ω－5 Ω＝5 Ω.油箱空时，压敏电阻所受液体压强为零，查表可得对应的压敏电阻的阻值为45 Ω，电路中总电阻R'＝
R0＋Rx'＝5 Ω＋45 Ω＝50 Ω，则由欧姆定律可得电路中的电流为I'＝＝＝0.12 A.
乙
（第7题）
Rx所受液体压强值/Pa | 0 | 1 420 | 2 840 | 4 260 | 5 680
Rx对应的电阻/Ω | 45 | 27 | 15 | 5 | 2.5

## Slide 23
（2）为测试该汽车的油耗，将汽车油箱装满后，沿高速公路行驶300 km路程，油量指示表的指针从“满”处向左逐渐偏转到“E”处，如图丙所示，问该汽车每行驶100 km消耗多少升汽油？
丙
10 L
[解析]当油量表的指针偏转到题图丙所示位置时，其示数为I″＝0.3 A，这时电路中的
电阻Rx的阻值为Rx″＝－R0＝－5 Ω＝15 Ω，查表可得对应的汽油压强值为2
840 Pa，则由p＝ρgh可得，h'＝＝＝0.4 m，则行驶300
km路程消耗汽油的体积V＝0.15 m2×（0.6 m－0.4 m）＝0.03 m3＝30 L，所以每行驶100 km消耗的汽油为10 L.
（第7题）