## Slide 1
第十八章 电功率
第1节 电能 电功

## Slide 2
1.说明电能与其他形式能的转化，电能的单位及其换算.
2.说明电能表参数的物理意义，会用电能表测量家庭电路消耗的电能.
3.说明电功大小的影响因素，会计算电功.

## Slide 3
1.如图所示的用电器工作时，消耗的电能主要转化为机械能的是（ ）.
A.计算器 B.电风扇 C.电暖气 D.电视机
B
[解析]计算器在工作时，消耗的电能主要转化为光能，故A不符合题意；电风扇在工作时，消耗的电能主要转化为机械能，故B符合题意；电暖气在工作时，消耗的电能主要转化为内能，故C不符合题意；电视机在工作时，消耗的电能主要转化为光能和声能，故D不符合题意.

## Slide 4
2.（2024·广元中考）如图所示是小英家的电能表表盘示意图，她断开其他用电器，只将电饭煲单独接入电路中正常工作1 min，发现电能表转盘转过10 r.下列说法正确的是（ ）.
A.电能表是测量电流的仪表
B.电能表允许通过的最大电流是10 A
C.电能表表盘示数为10 226 kW·h
D.电饭煲正常工作10 min，消耗电能6×105 J
（第2题）
D

## Slide 5
[解析]电能表是测量一定时间内用电器消耗电能（电功）的仪表，
A错误；10（20）A表示此电能表平时工作允许通过的最大电流不
超过20 A，B错误；电能表表盘示数为1 022.6 kW·h，C错误；600
r/kW·h表示电路中每消耗1 kW·h的电能，电能表转盘转过600 r，只
将电饭煲单独接入电路中正常工作1 min，电能表1 min内转盘转过
了10转，则1 min内电饭煲消耗的电能W＝ kW·h＝ kW·h＝×3.6×106 J＝6×104 J，则电饭煲正常工作10 min消耗的电能为6×104 J×10＝6×105 J，D正确.
（第2题）

## Slide 6
3. 关于电功，下列说法错误的是（ ）.
A.电流做了多少功，就有多少电能转化为其他形式的能
B.电流做功的过程就是消耗电能的过程
C.用电能表可以测量电流做功的多少
D.电流越大，电流做功就一定越多
D

## Slide 7
4.（2024·河南中考改编）如图甲所示为灯泡L的电流与电压关系的图像.将该灯泡接入图乙所示电路，电阻R阻值为10 Ω，闭合开关S，电流表示数为0.2 A，则电源电压为 V，干路电流为 A，此时灯泡L在3 min内消耗的电能是 J.
甲 乙
（第4题）
2
0.45
90

## Slide 8
[解析]已知电阻R的阻值R＝10 Ω，电流表测通过电阻R的电流，则IR＝0.2 A，由欧姆定律求得电阻R两端的电压UR＝IRR＝0.2 A×10 Ω＝2 V，根据并联电路电压规律可知电源电压U＝UR＝2 V；根据并联电路电压规律得UL＝U＝2 V，由图甲可知此时通过灯泡的电流为IL＝0.25 A，由并联电路电流规律可得，干路电流为I＝IL＋IR＝0.25 A＋0.2 A＝0.45 A；灯泡L 3 min内消耗的电能为W＝UILt＝2 V×0.25 A×3×60 s＝90 J.
甲 乙
（第4题）

## Slide 9
5.（2025·河南郑州经开区期末）如图所示为两个灯泡的U-I图像，关闭家里其他所有用电器，两灯正常发光，则两灯正常工作时干路中的电流为 A，两灯同时工作5 h，共消耗电能
kW·h.
（第5题）
0.65
0.715
关闭家里其他所有用电器，两灯正常发光，由题图可知，通过两灯的电流分别为0.25 A、0.4 A，根据并联电路的电流特点可知，干路电流I＝I1＋I2＝0.25 A＋0.4 A＝0.65 A；两灯同时工作5 h，共消耗电能W＝UIt＝220 V×0.65 A×5×3 600 s＝2 574 000 J＝0.715 kW·h.
[解析]家庭电路的各用电器之间并联，正常工作时的电压为220 V，

## Slide 10
6.如图所示是饭店里常用的一款干手器，它在工作时，电动机转动的同时还可以吹出热风，这一能量转化过程正确的是（ ）.
A.电能转化为内能
B.电能转化为机械能
C.电能转化为内能和机械能
D.机械能转化为内能
（第6题）
C
[解析]干手器可以吹风，其内部电动机转动，说明有机械能输出；还可以吹出热风，说明有内能产生，所以干手器将电能转化为机械能与内能，故C正确.

## Slide 11
7. 随着技术进步和新能源汽车的推广，纯电动车成为各大车企研发的重点.电动车的电池也由之前的三元聚合物锂电池换成了新型的刀片电池，刀片电池的体积利用率提升了50％以上，集高安全、高续航、高强度于一体.已知某刀片电池容量为150 A·h，若该刀片电池充电电压为3 V，则当刀片电池充满电时能释放的最大电能为 J，电池充电时将电能转化为 能；不计充电时的能量损失，则刀片电池从无电到充满电的过程，电能表的示数变化 kW·h.
1.62×106
化学
0.45
[解析]由题意知，当刀片电池充满电时能释放的最大电能W＝UIt＝3 V×150 A×3 600 s＝1.62×106 J＝0.45 kW·h；电池在充电过程中，将电能转化为化学能储存起来，此时电池相当于用电器；电能表的计量单位是千瓦时（kW·h），俗称度，不计充电时的能量损失，电池从无电到充满电的过程，电能表的示数变化了0.45 kW·h.

## Slide 12
8.在探究“电流做功的多少与哪些因素有关”时，同学们猜想：电流做功的多少可能与用电器两端的电压、通过用电器的电流和通电时间有关.小浩同学利用所学知识设计并连接了如图甲所示的实验电路.
（1）小浩设计的实验中，利用小灯泡把电能主要转化为 能来显示电流做功的多少.
（2）实验电路中的两个小灯泡L1和L2的规格应 （填“相同”或“不同”）.
（第8题）
内
不同

## Slide 13
（3）小浩在实验电路中接入一个滑动变阻器，目的之一是保护电路，另一个目的是 .
（4）在图甲所示的电路中，两个小灯泡是 （填“串联”或“并联”）的，这样连接是为了探究电流做功的多少与 的关系.
（第8题）
改变小灯泡的电压，便于多次实验得出普遍规律
串联
电压

## Slide 14
（第8题）
（5）完成上述探究后，小浩发现上述猜想中有一个猜想无法用图甲所示的电路验证，请你帮助小浩设计一个可以验证猜想的电路，把电路图画在图乙的虚线框内.
（6）对于“电流做功的多少可能与通电时间有关”的猜想，小浩是否必须通过实验验证？你的看法是 （填“不必”或“必须”），你的理由是 。
，
.
不必
个灯泡，电压和通过的电流相同，根据生活经验可知，通电时间越长，灯消耗的电能越多
对电路中的同一
如图所示

## Slide 15
在探究类实验中，控制变量法是一种重要的研究方法，要明确实验目的，控制哪些量不变，改变哪一个量.需要注意这里保持不变的量是和其他所探究的因素并列的量，而不是所有什么都不能改变.

## Slide 16
9.下面是某同学家本月的电费单据，据此单据你可以得到哪些数据信息（说出两点）.
本月抄表 | 分类 | 倍率 | 电量/（kW·h） | 金额/元
2929 | 4011 | 1 | 207 | 82.80
总金额 | 82.80 |  |  | 
××市供电局
户名：××
付费期限：××× 户号：×××
（1）截止到本月抄表时，总共用电为2 929 kW·h.
（2）本月消耗的电能为207 kW·h.
（3）电费为0.4元/（kW·h）.（答案出两条即可）

## Slide 17
10.（2025·山东济南期末）如图甲所示的电路中，
电阻R1＝10 Ω，开关S闭合时，电流表A的示数为
0.5 A，电流表A1的指针位置如图乙所示.通过计算
回答：
（1）通过电阻R2的电流为多少？
甲 乙
（第10题）
0.2 A
[解析]由图甲可知，两电阻并联，电流表A测干路电流，A1测R1支路电流，电流表A的示数为0.5 A，根据并联电路中干路电流等于各支路电流之和可知，A1使用的测量范围为0～0.6 A，分度值是0.02 A，示数为0.3 A，即R1支路电流为I1＝0.3 A，由并联电路的电流特点可得通过电阻R2的电流为I2＝I－I1＝0.5 A－0.3 A＝0.2 A.

## Slide 18
（2）电阻R1两端的电压为多少？
甲 乙
（第10题）
3 V
[解析]电阻R1两端的电压为U1＝I1R1＝0.3 A×10 Ω＝3 V.
（3）60 s内电阻R2消耗的电能为多少？
36 J
[解析]因并联电路中各支路两端的电压相等，所以电源电压为U＝U1＝3 V；60 s内电阻R2消耗的电能为W2＝UI2t＝3 V×0.2 A×60 s＝36 J.

## Slide 19
11.利用如图甲所示的实验装置探究“电流做功多少跟什么因素有关”.将质量一定的钩码通过细线挂在定滑轮下面，闭合开关，电动机将钩码提升得越高，表明电流做的功越多.电路中的电源电压可调，电压表测量电动机两端的电压，电流表测量通过电动机的电流，现将测得的实验数据记录在表中.
甲 乙
（第11题）
次数 | 电流表示数/A | 电压表示数/V | 通电时间/s | 钩码上升高度/m
1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.4
2 | 0.2 | 1.5 | 2 | 0.8
3 | 0.4 | 1.5 | 1 | 0.8
4 |  |  | 2 | 0.5

## Slide 20
（1）电流通过电动机将钩码提升的过程，是将 能转化为 能的过程.
（2）比较实验次数1和2，可以归纳出的结论是 ,
.
甲 乙
（第11题）
次数 | 电流表示数/A | 电压表示数/V | 通电时间/s | 钩码上升高度/m
1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.4
2 | 0.2 | 1.5 | 2 | 0.8
3 | 0.4 | 1.5 | 1 | 0.8
4 |  |  | 2 | 0.5
电
机械
长，电流做功越多
在电压与电流一定时，通电时间越

## Slide 21
（3）第4次实验中电流表和电压表的示数如图乙所示，请将电表示数填入表中相应位置.
甲 乙
（第11题）
次数 | 电流表示数/A | 电压表示数/V | 通电时间/s | 钩码上升高度/m
1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.4
2 | 0.2 | 1.5 | 2 | 0.8
3 | 0.4 | 1.5 | 1 | 0.8
4 |  |  | 2 | 0.5
0.2
1
（4）观察表中数据，可以归纳出电流做功与 有关.
电压、电流和通电时间

## Slide 22
12. （2023·南通中考）某智能手机的锂电池上标有“3.7 V 4 200 mA·h”字样，该手机搭配了超级快充功能，快充时保持充电电压3.7 V不变，增大充电的电流.若给锂电池充入80％的电能，需要充电40 min，此时手机的快充电流大小跟哪种用电器正常工作时的电流最接近（ ）.
A.节能灯 B.电风扇
C.电饭锅 D.电冰箱
C
[解析]该款手机使用快充功能充电时充电的电流I＝＝＝5
040mA＝5.04 A，电饭锅正常工作时的电流最接近5.04 A，其他三种电器正常工作时的电流都远小于5 A，故C正确.

## Slide 23
13.（2024·凉山州中考）小灯泡L和定值电阻R接在如图甲所示的电路中，其两者的I-U关系图像如图乙所示， （填“A”或“B”）图像是灯泡的I-U关系图像，B图像所代表元件的阻值为 Ω，当电压表示数为8 V时，小灯泡L和定值电阻R在10 s内消耗的总电能为 J.
甲 乙
（第13题）
A
40
48

## Slide 24
[解析]由欧姆定律可知，通过定值电阻的电流与其
两端的电压成正比，即定值电阻R的I-U关系图像是
一条直线，即图线B表示电阻R的I-U关系图像，小
灯泡的电阻随温度的变化而改变，故图线A表示小灯
泡的I-U关系图像；由图线B可知，电压U1＝4 V时，
电流I1＝0.1 A，由欧姆定律得R的阻值R＝＝＝40 Ω；由图甲可知灯泡与定值电
阻并联，则小灯泡和电阻R两端的电压都为8 V，由图乙可知此时通过小灯泡的电流IL＝0.4 A，通过电阻R的电流IR＝0.2 A，根据并联电路的电流特点得出干路电流I＝IL＋IR＝0.4 A＋0.2 A＝0.6 A，U＝8 V，通电时间t＝10 s，则消耗的总电能W＝UIt＝8 V×0.6 A×10 s＝48 J.
甲 乙
（第13题）