## Slide 1
第十八章 电功率
专题提优特训5 电功率之动态电路和范围问题

## Slide 2
1.（2024·枣庄中考）如图所示，电源电压保持不变，R2＝2R1，滑动变阻器标有“20 Ω 1 A”字样，闭合S1，断开S2，滑动变阻器的滑片P位于最右端时，电压表的示数为3 V，电路的总功率为P1；当闭合S2，断开S1，滑动变阻器的滑片P移至中点时，电压表示数为1.2 V，电路的总功率为P2，下列说法正确的是（ ）.
A.P1∶P2＝4∶5
B.电源电压为12 V
C.R1阻值为40 Ω
D.电路的最大功率为2.7 W
（第1题）
D

## Slide 3
[解析]闭合S1，断开S2，滑动变阻器的滑片P位于最右端时，电阻R1与滑动变阻器最大值20 Ω串联，电压表测量滑动变阻器的电压，根据欧姆定律知，电路中的电流，I
＝＝＝0.15 A…①；根据串联电路特点知，电源电压U＝IR1＋U滑＝0.15 A×R1
＋3 V；当闭合S2，断开S1，滑动变阻器的滑片P移至中点时，电阻R2与滑动变阻器R滑'
＝10 Ω串联，根据欧姆定律知，I'＝＝＝0.12 A…②；
（第1题）

## Slide 4
根据串联电路特点知，电源电压U＝I'R2＋U滑'＝0.12 A×R2＋1.2 V＝0.12 A×2R1＋1.2 V； 由①②解得R1＝20 Ω，U＝6 V；根据P＝UI知，电源电压不变，电功率之比等于电流之比，为0.15 A∶0.12 A＝5∶4，A、B、C错误；闭合S1、S2，滑动变阻器的滑
片P位于最左端时，两个定值电阻并联，电路的最大功率为P大＝＋＝＋＝2.7 W，D正确.
（第1题）

## Slide 5
2.（2023·岳阳中考）如图所示，电源电压为18 V，小灯泡规格为
“10 V 10 W”且不考虑灯丝电阻随温度变化，R1为定值电阻.R2
为滑动变阻器，最大阻值为60 Ω.甲、乙是同种电表，电表有两种
测量范围可供选择，电压表（测量范围分别为0～3 V 0～15 V）
和电流表（测量范围分别为0～0.6 A 0～3 A）.闭合开关，在保
证电路安全的情况下，调节滑动变阻器R2，两表示数均有变化且小
灯泡亮度发生改变.当小灯泡正常发光时，甲、乙两表示数之比为8∶13.下列表述均正确且无遗漏的一组是（ ）.
①甲、乙同为电流表 ②R1阻值为5 Ω
③调节R2，通过R2最小的电流为0.24 A ④调节R2，小灯泡的最小功率为3.6 W
A.①③ B.②④ C.①④ D.②③
（第2题）
B

## Slide 6
[解析]小灯泡规格为“10 V 10 W”且不考虑灯丝电阻随温度
变化，由P＝UI可得，灯泡正常工作时的电流IL＝＝＝1 A，
由I＝可得，灯泡的电阻RL＝＝＝10 Ω；若甲、乙都为电流
表，由题图可知，此时R1、R2、灯泡并联，因并联电路中各支路
互不影响，所以调节滑动变阻器R2，灯泡的亮度不变，因此两表
不可能都为电流表，则甲、乙两表都为电压表，故①错误；由于甲、乙两表都为电压表，因此R1、R2与灯泡串联，电压表甲测R1和R2两端的电压，电压表乙测灯泡和R2两端的电压，由题可知此时灯泡正常发光，所以，此时灯泡两端的电压为10 V，电路中的电流I＝IL＝1 A，
（第2题）

## Slide 7
由串联电路的电压特点可知，电压表甲的示数为U甲＝U－UL＝18 V－10 V＝8 V，已知此时甲、乙两表示数之比为8∶13，即U甲∶U乙＝8∶13，则电压表乙的示数U乙＝13 V，由串联电路的电压特点可知，此时R1两端的电压U1＝U－U乙＝18 V－13 V＝5 V，由I＝可知，R1的电阻R1＝＝＝5 Ω，故②正确；
（第2题）

## Slide 8
由欧姆定律可知，滑动变阻器接入电路的电阻最大时，电路中的电流最小，电压表乙的示数最大，因为RL＝10 Ω＞R1＝5 Ω，所以灯泡与滑动变阻器R2的总电阻大于R1与滑动变阻器R2的总电阻，由串联电路的分压原理可知，灯泡与滑动变阻器R2两端的总电压大于R1与滑动变阻器R2两端的总电压，即电压表乙的示数始终大于电压表甲的示数，根据灯泡正常发光时U甲＝8 V、U乙＝13 V可知两电压表的测量范围均为0～15 V，所以电压表乙能达到最大示数15 V（即灯泡和R2两端的最大电压为15 V），由串联电路的电压特点可知，
（第2题）

## Slide 9
R1两端的最小电压U1小＝U－U乙大＝18 V－15 V＝3 V，则电路中的最小电流I小＝
＝＝0.6 A，灯泡与滑动变阻器R2的最大总电阻R总大＝＝＝25 Ω，则滑动变
阻器接入电路的最大电阻R2大＝R总大－RL＝25 Ω－10 Ω＝15 Ω＜60 Ω，符合题意，由串联电路的电流特点可知，通过R2最小的电流I2小＝I小＝0.6 A，故③错误；灯泡的最小功率PL小＝RL＝（0.6 A）2×10 Ω＝3.6 W，故④正确.综上所述只有②④正确，故B正确.
（第2题）

## Slide 10
3.（2024·德州中考）如图所示，电源电压恒为4.5 V，灯泡L上标有“3 V 1.5 W”字样，滑动变阻器R2上标有“15 Ω 1 A”字样，定值电阻R1阻值为10 Ω，电压表测量范围为0～3 V，不计温度对灯丝电阻的影响，在保证电路元件安全的前提下，下列说法错误的是（ ）.
A.小灯泡正常工作时电流为0.5 A
B.当开关S1、S2、S3断开，S闭合时，R2接入电路的最小阻值为3 Ω
C.当开关S、S1、S2闭合，S3断开时，电路总功率最小值为3.375 W
D.当开关S、S3闭合，S1、S2断开时，R2接入电路的最大阻值为15 Ω
（第3题）
D

## Slide 11
[解析]由P＝UI可知，小灯泡正常工作时电流：IL＝＝＝0.5 A，A正确；当开关S1、S2、S3断开，S闭合时，小灯泡L与滑动变阻器R2串联，小灯泡允许通过的最大电流为0.5 A，滑动变阻器允许通过的最大电流为1 A，由串联电路的电流特点可知，电
路中允许通过的最大电流为0.5 A，由欧姆定律可知，小灯泡L的电阻：RL＝＝
＝6 Ω，由欧姆定律可知，此时电路中的总电阻：R总小＝＝＝9 Ω，
（第3题）

## Slide 12
由串联电路的电阻特点可知，R2接入电路的最小阻值：R2＝R总小－RL
＝9 Ω－6 Ω＝3 Ω，B正确；当开关S、S1、S2闭合，S3断开时，小灯
泡L被短路，定值电阻R1与滑动变阻器R2并联，由欧姆定律可知，当
滑动变阻器R2接入电路的电阻最大时，通过滑动变阻器R2的电流最小，
由并联电路的电流特点可知，电路中的总电流最小，通过滑动变阻器
R2的最小电流：I2小＝＝＝0.3 A，此时通过定值电阻R1的电流：I1＝＝＝
0.45 A，则电路中的最小总电流为I＝I2小＋I1＝0.3 A＋0.45 A＝0.75 A，电路总功率的最小值：P＝UI＝4.5 V×0.75 A＝3.375 W，C正确；
（第3题）

## Slide 13
当开关S、S3闭合，S1、S2断开时，小灯泡L与滑动变阻器R2串联，电压表测R2两端的电压，因为电压表的测量范围为0～3 V，所以R2两端的最大电压为3 V，由串联电路的分压原理可知，此时R2接入电路的阻值最大，由串联电路的电压特点可知，小灯泡
L两端的电压：U1＝U－U2＝4.5 V－3 V＝1.5 V，则通过R2的电流：I2＝IL'＝＝
＝0.25 A，由欧姆定律可知，R2接入电路的最大阻值：R2＝＝＝12 Ω，故D错
误.故选D.
（第3题）

## Slide 14
解决动态电路问题，首先要将电路分解，分析各种情况下电路元件的连接情况，电表的测量对象，必要时可以画出简易的等效电路图，再根据等效电路图进行分析、计算.

## Slide 15
4.（2024·西宁中考）如图所示的电路，电源电压保持6 V不变，小灯泡L标有“6 V 3 W”字样（不考虑温度对灯丝电阻的影响），电流表的测量范围为0～3 A，电压表的测量范围为0～3 V，电阻R1＝20 Ω，滑动变阻器R2的规格为“50 Ω 1 A”.求：
（1）小灯泡的电阻；
（第4题）
12 Ω
[解析]由P＝得：RL＝＝＝12 Ω.

## Slide 16
（2）只闭合开关S1、S2，R2接入电路中的电阻为8 Ω时，通电100 s电路消耗的电能；
（第4题）
180 J
[解析]当闭合开关S1和S2时，L和R2串联，电路中的总电阻R＝RL＋R2＝12 Ω＋8 Ω＝
20 Ω，通电100 s电路消耗的电能：W＝t＝×100 s＝180 J.

## Slide 17
（3）当所有开关都闭合时，电流表的示数；
（第4题）
0.8 A
[解析]当所有开关都闭合时，R1和L并联，R2被短路，通过灯泡L的电流IL＝＝
＝0.5 A，通过R1的电流I1＝＝＝0.3 A，干路电流为I＝IL＋I1＝0.5 A＋0.3 A＝0.8 A.
当电路中两点之间没有任何用电器，两点可结为一点.当用电器或电表接在电路一点时，用电器或电表被短路

## Slide 18
（4）在保证电路安全的情况下，此电路的最小功率.
（第4题）
0.9 W
[解析]只闭合开关S2、S3时，R1和R2串联，为保证电路安全，电压表示数为3 V，此
时电路中的电阻最大，功率最小；当电压表示数为3 V时，R1两端的电压为U1＝U－
U2＝6 V－3 V＝3 V，电路中的电流为I'＝I1'＝＝＝0.15 A，电路的最小电功率为
P＝UI'＝6 V×0.15 A＝0.9 W.
判断电路连接方式的时候，有电压表的地方看作断路，把电流表看作导线

## Slide 19
本题考查欧姆定律、电功率、等效电路的判断.做此类题时首先判断电路的连接方式，把电压表看作断路，电流表看作导线，画出等效电路图，把繁杂的电路画成简单的串、并联电路，结合相应的公式求解.
电源电压不变时，电路中电流最小时，电路的总功率最小，电路中电流最大时，电路的总功率最大.

## Slide 20
5.如图所示，电源电压保持6 V不变，电流表测量范围为
0～0.6 A，电压表测量范围为0～3 V，定值电阻R1的规格为
“10 Ω 0.5 A”，滑动变阻器R2的规格为“20 Ω 1 A”.闭
合开关，为了保证电路安全，在滑动变阻器滑片移动过程
中，下列说法正确的是（ ）.
①电阻R1消耗电功率允许的变化范围为0.4～0.9 W；②电流表示数允许的变化范围为0.2～0.5 A；③滑动变阻器R2允许接入电路阻值的变化范围为10～20 Ω；④电路消耗总电功率允许的变化范围为1.8～3 W.
A.只有①和③ B.只有①和④
C.只有②和③ D.只有②和④
（第5题）
A

## Slide 21
[解析]电压表示数为3 V时，电路电流为I1＝＝＝0.3 A＜0.5 A，而电流表选择的
测量范围是0～0.6 A，所以电路最大电流为I最大＝0.3 A，此时R1消耗的功率为P1最大＝U1I最大＝3 V×0.3 A＝0.9 W；当滑动变阻器的最大阻值接入电路中时，R＝R1＋R2＝
10 Ω＋20 Ω＝30 Ω，此时电路中电流最小为I最小＝＝＝0.2 A，此时R1消耗的功率
为P1最小＝R1＝（0.2 A）2×10 Ω＝0.4 W，所以电阻R1消耗功率允许的变化范围为0.4～0.9 W，电流表示数允许的变化范围为0.2～0.3 A，故①正确， ②错误.
（第5题）

## Slide 22
当电路电流最大为I最大＝0.3 A时，电路总电阻为R最小＝＝＝20 Ω，所以滑动变
阻器接入电路电阻为R2最小＝R最小－R1＝20 Ω－10 Ω＝10 Ω，所以R2允许接入电路的阻值变化范围为10～20 Ω，故③正确.整个电路消耗的最小功率为P总小＝UI最小＝6 V×0.2 A＝1.2 W，最大功率为P总大＝UI最大＝6 V×0.3 A＝1.8 W，所以电路消耗总功率允许的变化范围为1.2～1.8 W，故④错误.故选A.
（第5题）

## Slide 23
6.（2023·德州中考）如图甲所示，电源电压保持不变.电流表A的测量范围为0～0.6 A，电压表V1、V2的测量范围均为0～3 V，滑动变阻器R的规格为“50 Ω 2 A”，小灯泡的额定电压为2.5 V.闭合开关S，滑动变阻器的滑片P在某点时，小灯泡正常发光，此时电压表V2的示数为1.5 V.在保证电路各元件安全的最大范围内调节滑片P，其中一只电压表与电流表示数的变化图像如图乙所示.下列说法正确的是（ ）.
A.电源电压为3 V
B.电压表V1的示数变化范围为1.5～3 V
C.滑动变阻器阻值的取值范围是3～50 Ω
D.小灯泡的功率范围为0.1～1.25 W
甲 乙
（第6题）
D

## Slide 24
[解析]由题中电路图可知，小灯泡与滑动变阻器串联，电压表V1测小灯泡两端的电压，电压表V2测滑动变阻器两端的电压，电流表测电路中的电流.由题意可知，滑动变阻器的滑片P在某点时，小灯泡正常发光，此时电压表V2的示数UP＝1.5 V，小灯泡两端的电压UL＝UL额＝2.5 V，因串联电路中总电压等于各部分电压之和，所以电源的电压U＝UL＋UP＝2.5 V＋1.5 V＝4 V，A错误；
甲 乙
（第6题）

## Slide 25
由串联电路的分压原理可知，当滑动变阻器接入电路中的电阻变大时，其分得的电压变大，
即电压表V2的示数变大，此时电路中的总电阻变大，由I＝可知，电路中的电流变小，由串
联电路的电压特点可知，小灯泡两端的电压变小，即电压表V1的示数变小，由题图乙可知，当电压表的示数增大时，电流表的示数减小，则图像为滑动变阻器的I-U图像，由题图乙知当滑动变阻器两端电压最大即UP大＝3 V时，小灯泡两端电压最小即UL小＝U－UP大＝4 V－3 V＝1 V，小灯泡两端电压最大为其额定电压，所以电压表V1的示数变化范围为1～2.5 V，B错误；
甲 乙
（第6题）

## Slide 26
由题图乙知滑动变阻器接入电路的阻值最大时，其两端电压UP大＝3 V时，电路中的
电流I小＝0.1 A，则滑动变阻器接入电路中的最大阻值R大＝＝＝30 Ω，当滑动
变阻器接入电路的阻值最小时，其两端电压UP小＝1.5 V，电路中的电流I大＝0.5 A，
则滑动变阻器接入电路中的最小阻值R小＝＝＝3 Ω，所以滑动变阻器阻值的
取值范围是3～30 Ω，C错误；
甲 乙
（第6题）

## Slide 27
当电路中的电流I小＝0.1 A时，小灯泡两端的最小电压UL小＝1 V，小灯泡的最小功率PL小＝UL小×I小＝1 V×0.1 A＝0.1 W，当电路中的电流I大＝0.5 A时，小灯泡两端的最大电压UL＝2.5 V，小灯泡的最大功率PL大＝UL×I大＝2.5 V×0.5 A＝1.25 W，所以小灯泡的功率范围为0.1～1.25 W，D正确.
甲 乙
（第6题）

## Slide 28
7.如图甲所示，闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片，滑片从最右端滑至最左端时，小灯泡恰好正常发光.电流表示数与两电压表示数的关系图像如图乙所示.下列说法中正确的是（ ）.
A.电源电压为9V
B.滑动变阻器的最大阻值为12Ω
C.小灯泡的额定功率为8W
D.电路总功率的变化范围为6～12W
甲 乙
（第7题）
D

## Slide 29
[解析]由电路图可知，小灯泡L与定值电阻R0、滑动变阻器R串联，电压表V1测L与R0两端的电压之和，电压表V2测R0两端的电压，电流表测电路中的电流.当滑片位于最左端时，滑动变阻器接入电路中的电阻为零，此时电路中的电流最大，电路的总功率最大，两电压表的示数最大且电压表V1测电源两端的电压，由题图乙可知，电路中的最大电流I大＝1.0 A，电压表V2的示数U0＝6 V，电压表V1的示数为12 V，即电源的电压U＝12 V，故A错误；
甲 乙
（第7题）

## Slide 30
因串联电路中总电压等于各部分电压之和，所以滑片滑至最左端时灯泡两端的电压UL＝U－U0＝12 V－6 V＝6 V，因此时小灯泡恰好正常发光，所以小灯泡的额定功率PL＝ULI大＝6 V×1.0 A＝6 W，故C错误；当滑片位于最右端时，滑动变阻器接入电路中的电阻最大，此时电路中的电流最小，电路的总功率最小，
甲 乙
（第7题）

## Slide 31
由图像可知，电路中的最小电流I小＝0.5 A，电压表V1的示数UV1＝5 V，此时滑动变
阻器两端的电压UR＝U－UV1＝12 V－5 V＝7 V，由I＝可得，滑动变阻器的最大阻
值R＝＝＝14 Ω，故B错误；电路的最大总功率P大＝UI大＝12 V×1.0 A＝12 W，
电路的最小总功率P小＝UI小＝12 V×0.5 A＝6 W，则电路总功率的变化范围是6～
12 W，故D正确.
甲 乙
（第7题）

## Slide 32
8.（2024·聊城中考）如图甲所示电路中，电源电压不变，R1＝20 Ω，滑动变阻器R2的最大电阻为50 Ω，电流表使用的测量范围为0～0.6 A.小灯泡L的额定电压为3.8 V，其电流随电压的变化规律如图乙所示.当只闭合S2时，电流表的示数为0.25 A.求：
（1）电源电压；
甲 乙
（第8题）
8 V

## Slide 33
[解析]由题图甲可知，当只闭合S2时，小灯泡L与定值电阻R1串联，电流表测量电路中的电流.已知此时电流表的示数为I＝0.25 A，根据串联电路的电流规律可知，通过小灯泡和定值电阻R1的电流为IL＝I1＝I＝0.25 A，根据题图乙可知小灯泡L两端的电压：UL＝3 V，此时R1两端的电压：U1＝I1R1＝0.25 A×20 Ω＝5 V，根据串联电路的电压规律可得，电源电压U＝U1＋UL＝5 V＋3 V＝8 V.
甲 乙
（第8题）

## Slide 34
（2）当只闭合S3时，要使小灯泡L正常发光，滑动变阻器R2连入电路的电阻；
甲 乙
（第8题）
14 Ω
[解析]当只闭合S3时，小灯泡L与滑动变阻器R2串联，已知小灯泡的额定电压为U额＝3.8 V，由题图乙可知小灯泡正常发光时的电流为IL'＝0.3 A，则通过R2的电流：I2＝IL'＝0.3 A，R2两端的电压U2＝U－U额＝8 V－3.8 V＝4.2 V，此时R2接入电路的阻值R2＝
＝＝14 Ω.

## Slide 35
（3）当闭合S1、S2、S3时，为保证不损坏电流表，滑动变阻器R2的电阻可调范围和电路消耗的总电功率的变化范围.
甲 乙
（第8题）
40～50 Ω 4.48～4.8W
[解析]当闭合S1、S2、S3时，小灯泡L被短路，定值电阻R1与滑动变阻器R2并联，根据电流表测量范围可知，电路中的最大总电流为I大＝0.6 A，根据并联电路的电压规
律可知，R1和R2两端的电压：U1'＝U2'＝8 V，此时通过R1的电流I1'＝＝＝0.4 A，

## Slide 36
根据并联电路的电流规律可得，通过R2的最大电流：I2大＝I大－I1'＝0.6 A－0.4 A＝0.2 A，则
R2接入电路的最小阻值R2小＝＝＝40 Ω，此时电路消耗的最大总功率：P大＝UI大＝8 V
×0.6 A＝4.8 W；当滑动变阻器接入电路的阻值最大R2大＝50 Ω时，电路中的电流最小，电路
安全，此时通过R2的最小电流I2小＝＝＝0.16 A，根据并联电路的电流规律可得，电路
的最小总电流I小＝I1'＋I2小＝0.4 A＋0.16 A＝0.56 A，此时电路消耗的最小总功率：P小＝UI小＝8 V×0.56 A＝4.48 W，综上可知，滑动变阻器R2的电阻可调范围为40～50 Ω，电路消耗的总电功率的变化范围是4.48～4.8 W.
甲 乙
（第8题）

## Slide 37
串联电路电流处处相等，因此动态的串联电路中最大电流取决于串联的元件中允许通过的最大电流值中最小的那一个.在有关电流表示数范围、电压表示数范围、电路总功率范围、某个用电器功率范围问题中，只要首先求出滑动变阻器的阻值范围，其余问题均可以迎刃而解；在分析滑动变阻器的阻值范围时，首先进行动态电路分析，分析滑动变阻器的阻值变大时会导致哪个元件最不安全，根据该元件安全条件下的最不利情况求出滑动变阻器的阻值就是其最大阻值；同理，分析滑动变阻器阻值变小时会导致哪个元件最不安全，根据该元件安全条件下的最不利情况求出滑动变阻器的阻值就是其最小阻值.