## Slide 1
第十八章 电功率
第3节 跨学科实践：为家庭节约用电提建议

## Slide 2
1.调查家庭用电情况.
2.了解用电器的耗电情况.
3.提出用电建议，评估节电建议后的效果.

## Slide 3
1.如图所示5 W的节能灯可视为等于25 W的白炽灯.若一盏台灯每天工作6 h，用5 W节能灯取代25 W白炽灯后，一盏节能台灯每天可节电 度，这些电能可供这盏节能灯正常工作 天.
（第1题）
0.12
4
[解析]由P＝得白炽灯消耗的电能：W1＝P1t＝0.025 kW×6 h＝0.15 kW·h，节能灯
消耗的电能：W2＝P2t＝0.005 kW×6 h＝0.03 kW·h，节约的电能W＝W1－W2＝0.15
kW·h－0.03 kW·h＝0.12 kW·h；由P＝得这些电能还可供这盏节能灯正常工作的时
间Δt'＝＝＝24 h.由于一盏台灯每天工作6 h，则这些电能可供这盏节能灯正
常工作4天.

## Slide 4
2. 每年3月最后一个星期六的当地时间晚上20：30都会举行世界自然基金会倡导的“地球一小时活动”、号召大家用关灯一小时的方式提高节能意识，它是通过减少通电时间来减少消耗的 ，一只20 W的节能灯关灯1 h可节
电 kW·h.
电能
0.02
[解析]号召大家用关灯一小时的方式节电，它是通过减少通电时间来减少消耗的电能；节能灯的功率P＝20 W＝0.02 kW，节能灯关灯1 h可节电W＝Pt＝0.02 kW×1 h＝0.02 kW·h.

## Slide 5
3. 空调的能效标识将能效分为1～5五个等
级，等级1表示产品能耗低，等级5是能耗最高.
（1）图中所示的是两台空调的能效标识，按照图中所给的输入
功率，A为1 000 W，B为1 230 W，空调B正常工作时的电流是
A（结果保留一位小数）.
（第3题）
5.6
[解析]因为空调B在220 V电压下的电功率为1 230 W，所以，正常工作时的电流：I＝
＝≈5.6 A.

## Slide 6
（2）A、B两台空调制冷量一样，但为了节能，小宁选择了2级能效的空调A.假设夏天空调每日使用，累计工作的平均时间8 h/天，经过暑假60天空调A比B节电 度.
（第3题）
110.4
[解析]使用60天空调A所消耗的电能：WA＝UIt＝PAt＝1 kW×60×8 h＝480 kW·h；同理：空调B消耗的电能：WB＝UIt＝PBt＝1.23 kW×60×8 h＝590.4 kW·h；所以，使用60天空调A所节约的电能WB－WA＝590.4 kW·h－480 kW·h＝110.4 kW·h.

## Slide 7
4.（2025·江苏泰州海陵区期末）看完电视后，小红摁下遥控器将电视关闭，但她发现电视机上还有一个指示灯亮着（此时电视机处于待机状态），她想：电视机是否还在消耗电能呢？利用假期全家外出旅行时段，她将其他用电器的电源插头拔掉或断开开关，只让电视机处于待机状态，记下外出和到达家中的时间及对应电能表的示数（见表）.关于该时段电视机待机耗电，说法正确的是（ ）.
A.待机消耗0.7 kW的电能
B.待机的电功率是10 W
C.待机消耗0.7 J的电能
D.待机的电功率是0.7 W
时间 | 电能表示数
10月1日11：00 | 3 268.5
10月4日9：00 | 3 269.2
B

## Slide 8
[解析]电视机在待机状态下消耗的电能：W＝3 269.2 kW·h－3 268.5 kW·h＝0.7 kW·h，A、C错误；电视机待机的时间从10月1日11：00到10月4日9：00，共2天22小
时，即70 h，故待机的电功率：P＝＝＝0.01 kW＝10 W，B正确，D错误.故
选B.
时间 | 电能表示数
10月1日11：00 | 3 268.5
10月4日9：00 | 3 269.2

## Slide 9
5.旧物利用既节能又环保.小明爸爸将一节新电池和一节旧电池混
合使用，认为这样会更节能.善于观察的小明看到电池使用说明中
提示“请一次性更换所有电池，以免新旧电池混用”.于是小明在
家中找出同一品牌的新旧电池设计实验，探究新旧电池混用是否更
节能.
（1）小明分别将两节新电池串联和相同型号“一新一旧”的两节电池串联，再分别给同一辆玩具电动车供电，让玩具车在 的路面上行驶.他发现在相同时间内装有“一新一旧”电池的玩具车通过的路程较短，说明这个过程中该组电池提供的电能较少.
（第5题）
相同

## Slide 10
[解析]小明将同型号的两节新电池串联或“一新一旧”的两节电池串联，分别给同一辆玩具电动车供电，让玩具车在相同的路面上行驶.他发现在相同时间内装有“一新一旧”电池的玩具车通过的路程较短，说明这个过程中该组电池提供的电能较少.
（第5题）

## Slide 11
（2）小明换用定值电阻进一步探究，通过测量定值电阻两端的电压，比较电池给定值电阻提供电压的大小.他设计了如图所示的电路进行实验，分别将相同型号的电池以不同的组合方式接入A、B间，将开关S闭合前后的电压表读数记录在表中.
①分析表中的数据发现，“一新一旧”电池串联对外提供的电压最 .
实验 | 电池组合 | AB之间的电压UAB/V | 
 |  | S断开时 | S闭合时
1 | 两节新电池串联 | 3.2 | 3.1
2 | “一新一旧”电池串联 | 1.9 | 1.3
3 | 一节新电池 | 1.6 | 1.5
（第5题）
低
[解析]分析表中的数据发现，“一新一旧”电池串联对外提供的电压最低；

## Slide 12
②小明找来几个其他型号的新旧电池重复以上实验，是为了 .
实验 | 电池组合 | AB之间的电压UAB/V | 
 |  | S断开时 | S闭合时
1 | 两节新电池串联 | 3.2 | 3.1
2 | “一新一旧”电池串联 | 1.9 | 1.3
3 | 一节新电池 | 1.6 | 1.5
（第5题）
使实验结论具有普遍性
[解析]小明找来几个其他型号的新旧电池重复以上实验，进行多次实验是为了使实验结论具有普遍性；

## Slide 13
③小明查阅资料得知，电池本身有电阻，称为电池内阻，旧电池的内阻较大.分析实验电路可知，电池和电阻R串联，旧电池内阻越大，自身消耗的能量就越多，电路中的电流就越 ，所以新旧电池不能混用.
实验 | 电池组合 | AB之间的电压UAB/V | 
 |  | S断开时 | S闭合时
1 | 两节新电池串联 | 3.2 | 3.1
2 | “一新一旧”电池串联 | 1.9 | 1.3
3 | 一节新电池 | 1.6 | 1.5
（第5题）
小

## Slide 14
[解析]分析实验电路可知，电池和电阻R是串联，旧电池内阻越大，消耗自身的能量就越多，电池能提供给电阻R两端的电压就越少，所以新旧电池不能混用.
大电阻大电压，根据P＝，旧电池消耗的功率大，相同时间内消耗的电能多，
电源电压不变，电阻R分得电压变少，电功率变小
实验 | 电池组合 | AB之间的电压UAB/V | 
 |  | S断开时 | S闭合时
1 | 两节新电池串联 | 3.2 | 3.1
2 | “一新一旧”电池串联 | 1.9 | 1.3
3 | 一节新电池 | 1.6 | 1.5
（第5题）

## Slide 15
（3）分析表格中实验2、3的数据，请你提出一个具有研究价值的问题： ，
？
实验 | 电池组合 | AB之间的电压UAB/V | 
 |  | S断开时 | S闭合时
1 | 两节新电池串联 | 3.2 | 3.1
2 | “一新一旧”电池串联 | 1.9 | 1.3
3 | 一节新电池 | 1.6 | 1.5
（第5题）
时为什么“一新一旧”电池提供的电压比一节新电池提供的电压低
开关闭合
[解析]分析表格中实验2、3的数据，提出一个具有研究价值的问题是：开关闭合时为什么“一新一旧”电池提供的电压比一节新电池提供的低？

## Slide 16
6. 节能灯实际上就是一种紧凑型、自带镇流器的日光灯；LED灯的发光体是PN结，是一种发光二极管.某节能减排办公室人员在某地下停车场（24小时需要照明）进行了LED灯与节能灯的节能实验比较，具体实验过程如下：
第一步：在地下停车场管理办公室安装一电度表[铭牌为DDS642，5（20）A NO.9009897]，初始值为0 kW·h.
第二步：为满足通光需要，于9月11日上午9：00安装8盏共109 W的LED灯并开始工作，9月18日上午9：00电度表的读数为33.6 kW·h.
第三步：根据通光量计算，于9月18日上午9：00全部换成8盏共360 W的节能灯并开始工作，9月25日上午9：00电度表的读数为103.2 kW·h.
请你与节能减排工作人员一起进行分析：

## Slide 17
（1）第二步中7天实际消耗电能与理论消耗电能的差（即线路内耗电）为多少？
15.288 kW·h
[解析]由P＝可得，7天理论消耗电能W1＝Pt＝109×10－3 kW×24 h×7＝18.312
kW·h；7天实际消耗电能W2＝33.6 kW·h，则7天实际消耗电能与理论消耗电能的差ΔW＝33.6 kW·h－18.312 kW·h＝15.288 kW·h.

## Slide 18
（2）同样是7天，LED灯与节能灯相比线路内耗电哪种多？
LED灯的线路内耗电量比节能灯的内耗电量大
[解析] 节能灯7天理论消耗电能W1'＝P't＝360×10－3 kW×24 h×7＝60.48 kW·h，7天实际消耗电能W2'＝103.2 kW·h－33.6 kW·h＝69.6 kW·h，7天实际线路内耗电能：ΔW'＝69.6 kW·h－60.48 kW·h＝9.12 kW·h＜ΔW，则LED灯的线路内耗电量比节能灯的内耗电量大.

## Slide 19
（3）从以上计算结果比较LED灯与节能灯相比的每瓦每时的节电量为多少？如果以1 000盏12 W的LED灯计算，每年可节约电费多少？[一年以365天计算，电价为0.50元/（kW·h）]
0.001 97 kW·h 103 543.2元
[解析]LED灯与节能灯相比每瓦每时的节电量W节＝≈0.001 97 kW·h，1 000盏12 W的LED灯每年可以节约的电费0.001 97 kW·h×1000×12×24×
365×0.5元/（kW·h）＝103 543.2元.