## Slide 1
第十八章 电功率
第4节 焦耳定律

## Slide 2
1.说明什么是电流的热效应.
2.说明焦耳定律的内容和公式，并应用其公式进行简单的计算.

## Slide 3
1.（2024·菏泽中考）下列家用电器，利用电流的热效应工作的是（ ）.
A.电冰箱 B.洗衣机
C.电脑 D.电饭煲
D
[解析]电流通过导体时电能转化成内能，这种现象叫作电流的热效应；题中家用电器利用电流的热效应工作的是电饭煲，故A、B、C错误，D正确.

## Slide 4
2.电吹风、电熨斗和电烙铁上都标有“220 V 600 W”字样，它们均正常工作1 h，产生的热量最少的是（ ）.
A.电吹风 B.电熨斗
C.电烙铁 D.一样大
A
并不是在任何情况下用电器消耗的电能都等于它产生的热量，只有在纯电阻电路中（把电能全部转化为内能的电路中），电流通过导体产生的热量才等于其消耗的电能.

## Slide 5
3. 某导体的电阻是10 Ω，通过3 A的电流时，5 min产生的热量是 J.请列举一个生活或生产中利用电流热效应的实例： .
2.7×104
电饭锅
4. 电炉丝通过导线接到电路里，电炉丝和导线通过的电流
（填“相同”或“不同”），电炉丝热的发红而导线却几乎不热，说明电流通过导体时产生的热量跟导体的 有关.有许多重大火灾都是用电线路连接处接触不良所造成的.当线路连接处接触不良时，该处的电阻将 （填“减小”“增大”或“不变”），在该接触处就会局部过热引起升温，接触处的电阻又将随着温度的升高而 （填“减小”“增大”或“不变”），从而形成电热的逐步积累和恶性循环，最终引发火灾.
相同
电阻
增大
增大

## Slide 6
5.（2024·苏州中考）某电饭锅的电路如图所示，发热盘内有发热电阻R1和分压电阻R2，S是温控开关，当S接a时，电饭锅处于高温挡，通过的电流为4 A；当温度达到一定值时，开关S自动切换到b，电饭锅处于保温挡，通过的电流为0.25 A.求：
（1）R1的阻值；
（第5题）
55 Ω
[解析]S是温控开关，当S接a时，电饭锅处于高温挡，通过的电流为4 A，电压为220
V，R1＝＝＝55 Ω.

## Slide 7
（2）电饭锅高温挡的功率；
880 W
[解析]电饭锅高温挡的功率：P高＝UI高＝220 V×4 A＝880 W.
（第5题）
（3）保温16 min，分压电阻R2产生的热量.
4.95×104 J
[解析]I保＝，则电阻R2＝－R1＝－55 Ω＝825 Ω，Q2＝R2t＝（0.25 A）2×825
Ω×16×60 s＝4.95×104 J.

## Slide 8
6.如图所示，在左、右两个相同容器中分别装有质量和温度都
相同的水和煤油，通电后，两容器中的液体同时升到60 ℃，由
此可知（ ）.
A.R1＝R2 B.R1＜R2
C.R1＞R2 D.条件不足，无法确定
（第6题）
B
[解析]两容器内装有质量和初温都相等的水和煤油，末温也相等，因为水的比热容较大，根据公式Q＝cmΔt可知，水吸收的热量较多.由电路图可知，电阻R1与R2并联，
它们两端的电压U相等，闭合开关，它们的通电时间t相等，由公式Q＝W＝t可知，
R1＜R2.故B正确.

## Slide 9
7.如图所示将两根电热丝R1和R2串联在电路中，若R1＝10R2，请问哪根火柴会先被点燃？（ ）.
A.在R2上的火柴
B.在R1上的火柴
C.同时点燃
D.无法确定
（第7题）
B
[解析]由题可知，两电热丝串联，由串联电路电流特点可知，通过两电热丝的电流相等，已知R1＝10R2，由焦耳定律Q＝I2Rt可知，相同时间内电流通过R1产生的热量是R2的10倍，所以R1上的火柴应最先达到着火点被点燃.故B正确.

## Slide 10
8. （2023·湘潭中考）取口香糖锡纸，剪成如图甲所示的形状，其中AB和CD段等长.戴好防护手套，将锡纸条（带锡的一面）两端连接电池正、负极，如图乙所示，发现锡纸条很快开始冒烟、着火.下列分析正确的是（ ）.
A.通过AB和CD段的电流不相等
B.正常情况下，AB段会先着火
C.AB和CD段的电压相等
D.AB和CD段的电阻相等
甲 乙
（第8题）
B

## Slide 11
[解析]AB和CD段锡纸串联在电路中，由于串联电路中的电流处处相等，所以通过AB和CD段的电流相等，A错误；在材料和长度相同时，导体的横截面积越小，电阻越大，由题图可知，AB段的横截面积小于CD段的横截面积，所以AB段的电阻大于CD段的电阻，根据Q＝I2Rt可知，在电流和通电时间一定时，AB段产生的热量多，温度高，先着火，B正确，D错误；AB段的电阻大于CD段的电阻，根据串联电路的分压原理可知，AB段的电压大于CD段的电压，C错误.
甲 乙
（第8题）

## Slide 12
本题考查运用欧姆定律、焦耳定律、串并联电中各中电压、电流的规律解决实际问题，锡纸是导体，导体电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积等因素有关，根据导体电阻的大小，应用欧姆定律判断电压的大小，进而判断其他的物理量如何变化，是一道电学综合题.

## Slide 13
9.（2024·成都中考）小张想设计一个有“低温”、“中温”和“高温”三个挡位的电加热器，其电路图如图所示，电源电压为220 V，R1、R2是电热丝，开关S接触相邻的两个触点.她准备了三根电热丝，R1＝242 Ω，另外两根电热丝的阻值分别是121 Ω和242 Ω，R2该选取阻值为 Ω的电热丝.开关S接触“1”、“2”两个触点时，通电1 min，电流产生的热量是 J.
（第9题）
121
1.2×104

## Slide 14
[解析]电路的工作状态有三种，分别是“R1单独接入”、“R1、R2并联接入”、“R2单独接入”，那么如果想要有3种挡位，则需要R1、R2的阻值不同，R1＝242 Ω，则R2该选取阻值为121 Ω的电热丝；开关接触“1”、“2”两个触点时，只有R1单独接
入，通电1 min，电流产生的热量Q＝t＝×60 s＝1.2×104 J.
（第9题）

## Slide 15
10.（2024·无锡中考）用如图所示的装置探究影响电流热效应的因素，甲、乙、丙三个相同的容器内均装有质量相等的煤油，电阻丝R1、R2、R3浸没在煤油中，其中R1＝R2＝5 Ω，R3＝10 Ω.闭合开关前，记录下煤油的初温度t0.开关S接a，调节滑动变阻器滑片P，使电流表的示数为1 A，记录下第100 s和第200 s时甲容器中煤油的末温度t；开关S接b，调节滑片P，使电流表的示数为0.5 A，记录下第200 s时乙、丙容器中煤油的末温度t，断开开关.结果如表所示，比较序号①②可得：当通过导体的电流和导体的 相等时，导体产生的热量与通电
有关.比较序号②和 可知导体产生的热量与电流大小有关.实验中，电阻R2产生的热量为 J.
（第10题）
序号 | 电阻 | I/A | 时间/s | t0/℃ | t/℃
① | R1 | 1 | 100 | 20 | 34
② | R1 | 1 | 200 | 20 | 48
③ | R2 | 0.5 | 200 | 20 | 27
④ | R3 | 0.5 | 200 | 20 | 34
电阻
时间
③
250

## Slide 16
[解析]比较序号①②可得：当通过导体的电流和导体的电阻相等时，导体产生的热量与通电时间有关；由表中②③组数据可知，导体的阻值和通电时间相等、电流不相等时，煤油升高的温度不相等，说明导体产生的热量不相等，故可知，导体产生的热量与电流大小有关；通电后R2产生的热量为Q＝I2R2t＝（0.5 A）2×5 Ω×200 s＝250 J.
（第10题）
序号 | 电阻 | I/A | 时间/s | t0/℃ | t/℃
① | R1 | 1 | 100 | 20 | 34
② | R1 | 1 | 200 | 20 | 48
③ | R2 | 0.5 | 200 | 20 | 27
④ | R3 | 0.5 | 200 | 20 | 34

## Slide 17
11. 小明家的电饭锅电源线坏了，他在网上新买了一根，使用时闻到橡胶的焦煳味，他立即拔下电源插头，发现这根电源线很热，其他用电器仍然正常工作，你认为引起电源线过热的原因可能是 （填序号）.
A.电路的电压过高
B.新买的电源线过细
C.新买的电源线过粗
D.新买的电源线过短
选择的理由： ，
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .
B
导体的电阻与材料、长度、横截面积和温度有关.当电源线过细时，电阻较大，因为电源线与电饭锅串联，所以电流相等，由Q＝I2Rt可知，通电时间一定时，电阻越大，产生的热量越多，所以电源线就会很热，导致使用时会闻到橡胶的焦煳味

## Slide 18
12.如图所示是小明同学在课外科技创新活动中制作的演示课本焦耳定律的替代实验装置.图中3个空烧瓶的瓶口向下，固定在竖直的木板上，瓶口用橡皮塞塞紧，3根两端开口的L形的玻璃短管穿过橡皮塞与瓶内相通，每根玻璃管中各有一段相同长度的红色水柱，实验前3条红色水柱在同一高度，每个瓶中各有一根电阻丝，每根电阻丝跟通过橡皮塞的引线与外面的电路连接（1、2、3、4、5、6为电路中的金属连接触点），瓶子不漏气.请回答下列问题.
（第12题）

## Slide 19
（1）此实验是通过观察玻璃管中红色水柱上升的高度来判断电阻丝产生热量多少的.下面的研究实例中，采用了相同研究方法的是 （填序号）.
①“探究压力的作用效果与受力面积的关系”时，保持压力不变，改变受力面积
②研究声音的产生时，将发声的音叉与水面接触，水花四溅表明音叉在振动
（第12题）
③利用光线表示光传播的径迹和方向
④“探究物体的动能与速度的关系”时，让同一钢球从斜面的不同高度由静止滚下
②

## Slide 20
（2）小明所在的实验小组分别将1、2触点和4、5触点连接起来，闭合开关S，①与②瓶中的两段电阻丝是 联的，通电20 s后断开开关.本次实验是研究电流产生的热量与 的关系.
（第12题）
串
电阻

## Slide 21
13.（2024·淄博中考）如图甲所示电路，电源电压保持不变，闭合开关S，滑动变阻器的滑片P从b端移到a端的过程中，电流表示数I与电压表示数U的关系如图乙所示.下列说法中（ ）.
①电源电压为6 V；
②定值电阻R的阻值为5 Ω；
③滑动变阻器的最大阻值为10 Ω；
④滑片P在b端时，通电1 min电阻R产生的热量为27 J.
A.只有②③正确 B.只有①③正确
C.只有②③④正确 D.只有①②④正确
甲 乙
（第13题）
C

## Slide 22
[解析]由图甲可知，定值电阻R与滑动变阻器RP串联，电流表测电路中的电流，电压表测定值电阻R两端的电压.当滑片P在a端时，RP连入电路的电阻为0，电路中只有R工作，则电压表示数最大且等于电源电压，由图乙可知，电源电压U＝Ua＝4.5 V，此时电路中的电流Ia＝0.9 A，
根据欧姆定律可得，定值电阻R的阻值R＝＝＝5 Ω，①错误，②正确；当滑片P在b端
时，由图乙可知，R两端的电压Ub＝1.5 V，此时电路中的电流Ib＝0.3 A，根据串联电路的电压规律，RP两端电压UP＝U－Ub＝4.5 V－1.5 V＝3 V，根据欧姆定律可得，滑动变阻器的最
大阻值RP＝＝＝10 Ω，通电1 min电阻R产生的热量Q＝Rt＝（0.3 A）2×5 Ω×60 s＝
27 J，③④正确.故选C.
甲 乙
（第13题）

## Slide 23
14.（2023·娄底中考）如图甲所示是一款采用增压技术的挂烫机，简化电路如图乙所示，电源电压为220 V，R1、R2是电热丝，R1＝55 Ω，R2＝110 Ω.开关S接2、3时处于慢热挡；开关S接3、4时处于速热挡.求：
（1）挂烫机慢热过程中，电路中的电流；
甲 乙
（第14题）
4 A
[解析]由电路图可知，开关S接2、3时处于慢热挡，电路为电热丝R1的简单电路，则
电路中的电流为I＝＝＝4 A.

## Slide 24
（2）挂烫机慢热工作1 min，电热丝产生的热量；
甲 乙
（第14题）
5.28×104 J
[解析]t＝1 min＝60 s，电热丝产生的热量Q＝I2R1t＝（4 A）2×55 Ω×60 s＝5.28×104 J.

## Slide 25
（3）挂烫机速热过程中的总电功率.
甲 乙
（第14题）
1 320 W
[解析]开关S接3、4时处于速热挡，两电热丝并联，R1的电功率P1＝UI1＝＝＝880 W；R2的电功率P2＝UI2＝＝＝440 W；挂烫机速热过程中
的总电功率P＝P1＋P2＝880 W＋440 W＝1 320 W.