## Slide 1
第十八章 电功率
母题变式提优（二）电、热综合计算

## Slide 2
确定不同挡位的电路状态主要依赖于电路中电阻的连接方式和开关的状态，通过电路中的开关断开与闭合，判断电路中电阻的变化.在电源电压不变的情况下，根据公式 可以判断用电器的挡位高低.总电阻最小时，总功率最大，用电器处于高温挡；总电阻最大时，总功率最小，用电器处于低温挡.

## Slide 3
1.（2023·潍坊中考）恒温箱广泛应用于医疗、科研、化工等行业部门，如图所示为某恒温箱的工作原理图.S为电源开关，通过控制温控开关S1可实现“保温”“加热”两个挡位间的切换.电源电压U＝220 V，R1、R2是电热丝，R1＝440 Ω，“加热”时恒温箱的电功率P加热＝550 W.将恒温箱两气孔封闭，闭合开关S，S1置于“加热”挡位，箱内温度从20 ℃升至设定的恒温温度，用时130 s，该段时间内的加热效率η＝80％.恒温箱的容积V＝2 m3，箱内空气密度ρ＝1.3 kg/m3，箱内空气的比热容c＝1.0×103 J/（kg·℃）.求：
（1）“保温”时恒温箱的电功率；
（第1题）
110 W

## Slide 4
[解析]由题图可知，当闭合开关S，温控开关S1置于右边两个触点时，R1、R2并联，
根据并联电路的电阻特点可知，此时电路中的总电阻最小，由P＝可知，电路中的
总功率最大，恒温箱处于加热挡；当闭合开关S，温控开关S1置于左边触点时，电路为R1的简单电路，电路中的总电阻最大，总功率最小，恒温箱处于保温挡；保温时恒
温箱的电功率为P保温＝＝＝110 W.
（第1题）

## Slide 5
（2）电热丝R2的阻值；
（第1题）
110 Ω
[解析]由于并联电路中各用电器的电功率之和等于电路的总功率，则恒温箱处于加热
挡时R2的电功率为P2＝P加热－P保温＝550 W－110 W＝440 W，则R2的阻值为R2＝＝＝110 Ω.

## Slide 6
（3）恒温箱的恒温温度.
（第1题）
42 ℃
[解析]由P＝可知，恒温箱消耗的电能W＝P加热t＝550 W×130 s＝71 500 J，由η＝×100％可知，恒温箱内气体吸收的热量Q吸＝ηW＝80％×71 500 J＝57 200 J，由ρ＝可知，恒温箱内气体的质量m＝ρV＝1.3 kg/m3×2 m3＝2.6 kg，由Q吸＝cm（t－t0）可知，恒温箱的恒温温度为t＝＋t0＝＋20 ℃＝42 ℃.

## Slide 7
由P＝UI＝可知，当电源电压一定时，电路电阻越大，功率越小，根据电路图分析电路结构，结合并联电路电阻规律和P＝UI＝可知各挡位时电路的连接.
（第1题）

## Slide 8
子题练思维
（2023·鞍山中考）中医药是中华文化的瑰宝，在疾病治疗方面具有不可替代的作用.如图甲所示为小明同学家的小型电中药锅，其电路简图如图乙所示，通过开关S1和S2的不同接法组合，可以实现三挡加热功能，其中定值电阻R1、R2都是发热电阻，其部分参数如表所示.[已知ρ药液＝1.0×103 kg/m3，c药液＝4.2×103 J/（kg·℃）]求：
甲 乙
（变式1.1）
额定电压/V | 220
额定功率/W | 高温挡880
 | 中温挡440
 | 低温挡_______

## Slide 9
（1）锅中的1 L药液从25 ℃加热到35 ℃，中药液吸收的热量；
额定电压/V | 220
额定功率/W | 高温挡880
 | 中温挡440
 | 低温挡_______
4.2×104 J
[解析]药液的体积 V＝1 L＝1 dm3＝1×10－3 m3，药液的质量m＝ρ药液V＝1.0×103 kg/m3×1×10－3 m3＝1 kg，药液吸收的热量Q吸＝c药液m（t－t0）＝4.2×103 J/（kg·℃）×1 kg×（35 ℃－25 ℃）＝4.2×104 J.
甲 乙
（变式1.1）

## Slide 10
（2）低温挡的功率；
额定电压/V | 220
额定功率/W | 高温挡880
 | 中温挡440
 | 低温挡_______
220 W
[解析]由题图乙可知，当开关S1闭合，S2接1时，R1、R2并联，根据并联电路的电阻
特点可知，此时电路中的总电阻最小，由P＝可知，电路中的总功率最大，电中药
锅处于高温挡；当开关S1断开、S2接2时，R1、R2串联，根据串联电路的电阻特点可知，此时电路中的总电阻最大，
甲 乙
（变式1.1）

## Slide 11
由P＝可知，电路中的总功率最小，电中药锅处于低温挡；当开关S1闭合，S2接2时，电路为R1的简单电路，电中药锅处于中温挡；由表格数据可知，电中药锅中温挡
的功率P中＝440 W，由P＝可知，R1的阻值R1＝＝＝110 Ω；
额定电压/V | 220
额定功率/W | 高温挡880
 | 中温挡440
 | 低温挡_______
甲 乙
（变式1.1）

## Slide 12
并联电路中的总功率等于各用电器的电功率之和，则高温挡工作时，R2的电功率P2＝
P高－P中＝880 W－440 W＝440 W，由P＝可知，R2的阻值R2＝＝＝110 Ω；
根据串联电路的电阻特点可知，R1、R2的串联总电阻R＝R1＋R2＝110 Ω＋110 Ω＝220 Ω，
低温挡的功率P低＝＝＝220 W.
额定电压/V | 220
额定功率/W | 高温挡880
 | 中温挡440
 | 低温挡_______
甲 乙
（变式1.1）

## Slide 13
（3）若该中药锅以中温挡的工作电路给已煲好的药液温热110 s，实际消耗的电能为4×104 J，则此时电路的实际电压.
额定电压/V | 220
额定功率/W | 高温挡880
 | 中温挡440
 | 低温挡_______
200 V
[解析]由W＝t可知，电路的实际电压U实＝＝＝200 V.
甲 乙
（变式1.1）

## Slide 14
（2024·潍坊中考）中国茶文化源远流长.图示是
一款智能煮茶机的简化电路图，电源电压U＝220 V，R0、R1、R2是阻值不变
的电热丝，用于“加热”或“保温”，R1＝20.5 Ω，R2＝840 Ω，S为电源开
关，通过温控开关S1可实现“加热”和“保温”状态的切换，煮茶机的“加
热”功率P加热＝800 W，“加热”效率η＝80％.煮茶机会根据用户选择的茶
品和所需茶水浓度不同进行智能工作，其工作过程是首先将水“加热”至100 ℃，然后继续以“加热”功率再进行相应时间的“煮茶加热”（“煮茶加热”时间如表格所示），最后自动进入“保温”状态.将0.8 L、初温为20 ℃的水装入煮茶机，水的比热容c＝4.2×103 J/（kg·℃），水的密度ρ＝1.0×103 kg /m3.
茶品 | 低浓度“煮茶加热”时间 | 中浓度“煮茶加热”时间 | 高浓度“煮茶加热”时间
乌龙茶 | 2 min | 5 min | 10 min
红茶 | 1 min | 2 min | 5 min
黑茶 | 2 min | 5 min | 7 min
（变式1.2）

## Slide 15
（1）求将水“加热”至100 ℃过程中水吸收的热量.
（变式1.2）
2.688×105 J
[解析]水的质量m＝ρV＝1.0×103 kg/m3×0.8×10－3 m3＝0.8 kg，将水加热至100 ℃过程中水吸收的热量Q＝cmΔt＝4.2×103 J/（kg·℃）×0.8 kg×（100 ℃－20 ℃）＝2.688×105 J.

## Slide 16
（2）求煮茶机的“保温”功率.
55 W
[解析]由P＝知，在电源电压不变时，电路电阻越小，功率越大.由题图知，电路在
不同状态时分别为R0与R1串联或者R0与R2串联，由于R1＜R2，所以可知当R0与R1串联
时，为加热状态，R0与R2串联时为保温状态.加热时电路的总电阻R01＝＝＝60.5 Ω，R0＝R01－R1＝60.5 Ω－20.5 Ω＝40 Ω，保温时电路的总电阻R02＝R0＋R2＝40 Ω＋840 Ω＝880 Ω，煮茶机的“保温”功率P保温＝＝＝55 W.
（变式1.2）

## Slide 17
（3）若用户选择“红茶高浓度煮茶”，煮茶机经过将水“加热”至100 ℃、“煮茶加热”和“保温”状态，共工作15 min，求这个过程煮茶机消耗的电能.
（变式1.2）
5.859×105 J
[解析]将水加热至100 ℃，消耗的电能W1＝＝＝3.36×105 J，此阶段所用
时间t1＝＝＝420 s＝7 min，由题意知煮茶加热时间为t2＝5 min＝300 s，
保温时间t3＝15 min－5 min－7 min＝3 min＝180 s，整个煮茶过程煮茶机消耗的电能W＝W1＋P加热t2＋P保温t3＝3.36×105 J＋800 W×300 s＋55 W×180 s＝5.859×105 J.

## Slide 18
挡位问题常见题型：两个电阻连接方式不同时，导致总电阻不同，从而导致电功率的大小不同，关键在于判断如下几种情形：（1）两个电阻串联工作，电阻最大，为最低挡位；（2）两个电阻并联工作，电阻最小，为最高挡位；（3）取其中一个工作，电阻不大不小，为中挡位.

## Slide 19
（2023·朝阳中考）小彤家里有一台电热锅，它的一些参数如表中所示，加热功率有高、低两个挡位，其内部简化电路如图甲所示.
（1）电热锅在高挡位工作时的额定功率是多大？
（变式1.3）
额定电压 | 220 V
加热电阻R1 | 55 Ω
加热电阻R2 | 44 Ω
1 100 W

## Slide 20
[解析]由题图甲可知，当双触点开关置于1时，R1、R2串联，根据串联电路的电阻特
点可知，此时电路中的总电阻最大，由P＝可知，电路中的总功率最小，电热锅处
于低挡位；当双触点开关置于2时，电路为R2的简单电路，电路中的总电阻最小，总
功率最大，电热锅处于高挡位；电热锅在高挡位工作时的额定功率为P高＝＝＝1 100 W.
（变式1.3）
额定电压 | 220 V
加热电阻R1 | 55 Ω
加热电阻R2 | 44 Ω

## Slide 21
（2）若将锅中0.5 L的水从23 ℃加热到100 ℃，水吸收多少热量？
（变式1.3）
额定电压 | 220 V
加热电阻R1 | 55 Ω
加热电阻R2 | 44 Ω
1.617×105 J
[解析]电热锅中装满水后水的体积为V＝0.5 L＝0.5 dm3＝0.5×10－3 m3，由ρ＝可
知，水的质量为m＝ρV＝1.0×103 kg/m3×0.5×10－3 m3＝0.5 kg，水吸收的热量为Q吸＝cm（t－t0）＝4.2×103 J/（kg·℃）×0.5 kg×（100 ℃－23 ℃）＝1.617×105 J.

## Slide 22
（3）上述加热水的过程中，不计热量损失，电热锅高挡位需正常工作多长时间？
（变式1.3）
额定电压 | 220 V
加热电阻R1 | 55 Ω
加热电阻R2 | 44 Ω
147 s
[解析]不计热量损失，电热锅消耗的电能为W＝Q吸＝1.617×105 J，由P＝可知，电热锅高挡位需正常工作的时间为t＝＝＝147 s.

## Slide 23
（4）爱动脑的小彤把原电热锅内部简化电路设计成如图乙所示的电路，也有高、低两个挡位.已知该电热锅允许通过的最大电流为8 A，请判断图乙电路是否合理，并通过计算说明原因.
（变式1.3）
额定电压 | 220 V
加热电阻R1 | 55 Ω
加热电阻R2 | 44 Ω
由于图乙中高温挡工作时干路上的总电流大于该电热锅允许通过的最大电流，所以图乙电路不合理

## Slide 24
[解析]由题图乙可知，当双触点开关置于2时，R1、R2并联，根据并联电路的电阻特
点可知，此时电路中的总电阻最小，由P＝可知，电路中的总功率最大，电热锅处
于高挡位，根据并联电路的电流特点和欧姆定律可知，高挡位工作时干路中的总电流
为I＝＋＝＋＝9 A＞8 A，所以图乙电路不合理.
（变式1.3）