## Slide 1
第十八章 电功率
竞赛思维空间

## Slide 2
【例1】（第二十二届全国初中应用物理竞赛）
如图甲所示的热熔胶枪是一种装修工具，用于材料
涂胶.它的内部有2只相同的PTC（正温度系数）加
热元件，其工作电路如图乙所示，扣动扳机能使固
体胶条向前挤压，联动开关S同时掷向A、B，枪口冒出胶液，松开扳机，联动开关S同时掷向B、C.单只PTC元件的电阻随温度的变化如图丙所示.关于PTC元件的工作情况，下列说法中正确的是（ ）.
A.扣动扳机，两只PTC元件串联在电路中
B.松开扳机，只有一只PTC元件接入电路
C.松开扳机，当温度为80 ℃时，电路消耗的电功率为55 W
D.扣动扳机，当温度为180 ℃时，1 min电路消耗的电能为4 800 J
甲 乙 丙
D

## Slide 3
解析：扣动扳机时，联动开关S同时掷向A、B，等效电路如图甲所示.
两只PTC元件并联在电路中，当温度为180 ℃时，R1＝R2＝1 210 Ω，1 min电路消
耗的电能W＝＋＝＋＝4 800 J，故A错误，D正确.
甲

## Slide 4
松开扳机时，联动开关S同时掷向B、C，等效电路如图乙所示.
两只PTC元件串联在电路中，当温度为80 ℃时，R1＝R2＝880 Ω，电路消耗的电
功率P＝＝＝27.5 W，故B、C错误.
乙

## Slide 5
【例2】（第二十三届全国初中应用物理知识竞赛预
赛）如图甲所示是测定小灯泡额定功率的实物连接图，其
中电源是三节新的干电池，灯泡额定电压是3.8 V，其灯丝
电阻约是10 Ω，滑动变阻器上标有“10 Ω 1 A”的字样，
电流表（0～0.6 A、0～3 A），电压表（0～3 V、0～15 V）.
（1）请你用笔画线代替导线将电路中未连接的部分连接好，使它成为完整的实验电路.
甲
解析：电流表串联在电路中，用0～0.6 A测量范围，电压表并联在灯泡两端，选0～15 V测量范围，滑动变阻器接一上一下两接线柱，电路图如答案图甲所示.
如图甲所示

## Slide 6
（2）小刚合理地连接好电路，并按正确的顺序操作，但闭合开关后灯不亮，聪明的小刚猜想：
A.可能是灯丝断了 B.可能是滑动变阻器断路
C.可能是小灯泡短路 D.可能是电流表断路
根据小刚的猜想，请你借助图中的电流表和电压表验证小刚的猜想，将电流表、电压表的示数填入下表.
猜想 | 电流表示数/A | 电压表示数/V
如果A成立 |  | 
如果C成立 |  | 
0
4.5
0.45
0
解析：如果是灯丝断了，电流表示数I＝0，电压表示数等于电源电压U＝1.5 V×3＝
4.5 V；如果是小灯泡短路，电流表示数约为I＝＝＝0.45 A，电压表示数U＝0.

## Slide 7
（3）假如电压表0～15 V测量范围已损坏，小刚仍想测出小灯泡的额定功率，请你设计一个新的电路图画在下面的方框内.
乙 丙
解析：电压表用0～3 V测量范围测滑动变阻器两端的电压，电路图如答案图乙所示.
如图乙所示

## Slide 8
（4）按照新设计的电路图调节滑动变阻器，使电压表的示数达到 V，小灯泡正常发光，此时电流表示数如图丙所示，则小灯泡的额定功率是 W.
0.7
1.14
解析：当灯泡正常发光时，电压为额定电压U灯＝3.8 V，此时滑动变阻器两端电压，即电压表示数U滑＝U－U灯＝4.5 V－3.8 V＝0.7 V；电流表测量范围是0～0.6 A，分度值是0.02 A，电流表示数I＝0.3 A，灯泡的额定功率P＝UI＝3.8 V×0.3 A＝1.14 W.
乙 丙

## Slide 9
1.（特长生招生题）一个电热毯的额定电压为220 V，电阻为R.将其改造成两挡，第一挡正常使用时的功率为额定功率，单位时间发热量为Q；第二挡降压使用，其功率
为额定功率的一半，单位时间内发热量为.则下列做法正确的是（ ）.
A.将电热毯电压变为110 V，功率就减半
B.使用额定电压，给它串联一个电阻R1＝（－1）R，R的功率就减半
C.使用额定电压，给它串联一个电阻R1＝R，R的功率就减半
D.使用额定电压，给它并联一个电阻R＝（－1）R，R的功率就减半
B

## Slide 10
[解析]电热毯的发热功率只计R的功率，由公式P＝，若电压变为110 V，则功率减
为四分之一，A错误；串联一个（－1）R的电阻后，总电阻为R，电流变为原来
的倍，由公式P＝I2R可知，R的功率减为一半，B正确，C错误；并联一个电阻时，
不改变R的功率，D错误.

## Slide 11
2.[上海第三十一届初中物理竞赛（大同中学杯）初赛]用电阻为13Ω的均匀电阻丝制成一个圆环，并把它接到如图所示的电路中，图中导线的P端能沿圆环移动，并保持良好接触，已知R0为2Ω，电源电压保持3V不变，改变P的位置，则圆环的最大电功率为（ ）.
A.W
B.W
C.W
D.W
（第2题）
B

## Slide 12
[解析]P转到某点时，两圆弧电阻分别为R1和R2，设R1和R2并联总电阻为R时，圆环的电功率最大，最大电功率为P圆环大＝×R＝＝，当R＝
R0＝2 Ω时，圆环的电功率最大，最大为P圆环大＝＝＝ W.故选B.
结合数学知识可得出R的大小
（第2题）

## Slide 13
3.（第二十六届全国初中应用物理知识竞赛初赛）中国首创的
十秒级闪充电车在宁波正式下线，如图所示.这种电车采用超级
电容（一种可以直接以电能形式储存能量的设备，像蓄电池一
样也有正、负两极）作为电能存储设备.这种超级电容安全环保，
可反复充放电100万次以上，使用寿命长达十年.与该车相匹配的
充电桩安装在各公交站点，充电桩在乘客上下车的约30s时间里即可把电充满，并可让车持续正常行驶5km以上.在制动和下坡时，电车还可以把部分动能再转化为电能为超级电容充电.若假设这种电车的质量（满载，含乘客）为m＝15t；正常匀速行驶时，电车受到的平均阻力f为车重G的0.02；正常匀速行驶时的速度为v＝10m/s.（g取10N/kg）
（第3题）

## Slide 14
（1）求这种电车正常匀速行驶时的功率P行.
3×104 W
[解析]电车匀速行驶时，电车的牵引力F＝f＝0.02G＝0.02mg＝0.02×15×103 kg×10 N/kg＝3×103 N，电车正常匀速行驶时的功率P行＝Fv＝3×103 N×10 m/s＝3×104 W.
（第3题）
（2）若这种电车每次充满电后持续正常行驶5km，正常匀速行驶时的效率为η行＝90％，试估算每次充满电时电车从充电桩所获得的能量E.
1.67×107 J
[解析]这种电车每次充满电后持续正常行驶s＝5 km，电车所做的功W＝Fs＝3×103
N×5×103 m＝1.5×107 J，电车从充电桩所获得的能量E＝＝≈1.67×107 J.

## Slide 15
（3）若每次给这种电车充满电须耗时t＝30s，试估算充电桩为电车充电时的输出功率P出.
5.57×105 W
[解析]充电桩为电车充电时的输出功率P出＝＝≈5.57×105 W.
（4）若按电价0.5元/（kW·h）来计算，则每次充电需花费电费多少元？与之同样功能的燃油公交车百公里油耗约为36 L，燃油价格按5.5元/L来计算，同样行驶5km需花费燃油费多少元？
2.32元 9.9元
[解析]每次充电所需电费 kW·h×0.5元/（kW·h）≈2.32元；燃油公交车行驶5 km需花费燃油费×36 L×5.5元/L＝9.9元.
（第3题）

## Slide 16
本题考查重力、功和功率、能量利用效率的计算以及二力平衡条件的应用，考查面比较广，解题的关键是公式及其变形的灵活运用，还要知道物体做匀速运动时牵引力等于阻力.

## Slide 17
4.（第二十八届全国初中应用物理知识竞赛初赛）某学校新装的饮水机既能提供温度为100℃的开水，也能提供温度为35℃的可直接饮用的温开水，研究性学习小组的同学查阅了相关资料，画出了饮水机内部结构简图如图所示.他们发现从自来水管流入饮水机的20℃生水并不是直接进入加热器，而是先进入换热器，与已经加热到100℃的开水进行热交换，这样开水就变成了35℃的温开水，生水也被加热到85℃然后进入加热器.若饮水机加热器
（第4题）
的额定功率为3kW，饮水机内水箱容积为45 L，已知c水＝4.2×103J/（kg·℃）.不计热量损失.

## Slide 18
（1）写出A、B、C、D四个位置的水温.
见解析
[解析]A位置的水温为20 ℃，B位置的水温为35 ℃，C位置的水温为100 ℃，D位置的水温为85 ℃.
（第4题）
（2）相同功率的只能提供开水的饮水机，一天供应8小时开水，最多能供应多少升？
257.14 L
[解析]因水吸收的热量和消耗的电能相等，则Q＝W＝Pt＝3000 W×8×3 600 s＝8.64×107 J，最多能供应的水的质量为m＝＝
≈257.14 kg，水的体积V1＝＝＝0.257 14 m3＝257.14 L.

## Slide 19
（3）统计结果显示，学校学生一天所需的开水和温开水的质量之比是1∶4，使用该型号饮水机每天正常工作8小时，最多能供应多少升可饮用水？
734.7 L
[解析]Pt＝c水×m'Δt开水＋c水×4m'Δt温开水，代入数据，解得m'
≈146.94 kg，则最多能供应的可饮用水为V＝＝＝0.734 7 m3＝ 734.7 L.
（第4题）

## Slide 20
（4）请简述这种饮水机有哪些优点？
见解析
[解析]主要优点就是节能，把开水放凉浪费的能量用来加热冷水；其他合理的优点，例如：方便，可以直接喝温水，不用放凉.
（第4题）