## Slide 1
期末专题整合提优（二） 电路和欧姆定律

## Slide 2
一、 选择题
1.上课时老师展示了如图所示的图片，根据图片所提供的信息，小浩很快就画出了中间乙球上电荷最合理的分布图，则小浩画出的答案是（ ）.
A B C D
（第1题）
B

## Slide 3
[解析]根据电荷间的作用规律，即“同种电荷相互排斥、异种电荷相互吸引”的特点可知，乙球的左边为负电荷，右边为正电荷.故选B.
（第1题）

## Slide 4
2.（2024·枣庄中考）常用智能手机是通过指纹开关S1或密码开关S2来解锁的，若其中任何一种方式解锁失败后，锁定开关S3均会断开而暂停手机解锁功能，开关S3将在一段时间后自动闭合而恢复解锁功能.若用灯泡L发光模拟手机解锁成功，则图中符合要求的模拟电路是（ ）.
A B C D
D
[解析]由题意可知，指纹开关S1或密码开关S2均可以解锁，锁定开关S3断开时暂停手机解锁功能，则指纹开关S1和密码开关S2可以独立工作、互不影响，即为并联，且锁定开关S3位于干路，然后与灯泡、电源组成电路，结合选项电路图可知，D符合要求.

## Slide 5
3.如图所示为部分物质的原子核对核外电子束缚能力强弱情况.下列说法正确
的是（ ）.
A.毛皮与梳子摩擦，梳子会得到电子
B.棉花与毛衣摩擦，毛衣会带负电荷
C.纸与梳子摩擦最容易发生电荷转移
D.梳子、橡皮筋都是导体
（第3题）
A
[解析]毛皮与梳子摩擦，梳子的原子核对核外电子束缚能力比毛皮强，梳子会得到电子，故A正确；棉花与毛衣摩擦，棉花的原子核对核外电子束缚能力比毛衣强，毛衣会失去电子带正电，故B错误；纸和梳子的原子核对核外电子束缚能力都很强，不是最容易发生电荷转移的，故C错误；梳子和橡皮筋都是绝缘体，故D错误.

## Slide 6
4.如图所示的电路，电压表V1、V2、V3示数分别为U1、U2、U3，电流表A1、A2示数分别为I1、I2，那么下列关系正确的是（ ）.
A.两电阻并联
B.I1＞I2
C.U2＝U1＋U3
D.若R1短路，则V2示数为零
（第4题）
C

## Slide 7
[解析]由电路图可知，电流从电源的正极出发，依次经电流表A1、电阻R1、电阻R2、电流表A2回到电源的负极，即电路只有一条路径，两电阻串联，且两电流表均测电路中的电流，由电压表与被测电路元件并联可知，电压表V1测R1两端的电压，电压表V2测电源的电压，电压表V3测R2两端的电压，故A错误；因串联电路中各处的电流相等，所以I1＝I2，故B错误；因串联电路中总电压等于各分电
（第4题）
压之和，所以三电压表的示数关系为U2＝U1＋U3，故C正确；若R1短路，则电压表V1也被短路，示数为零，此时电路为R2的简单电路，电压表V2、V3均测电源的电压，示数不为零，故D错误.

## Slide 8
5.（2024·河北石家庄长安区期末改编）小明用如图甲所示的电路探究“影响导体电阻大小的因素”，图乙是备用的几种导体（A、B、C、D代表四根裸露的金属导体，S代表导体的横截面积）.下列表述正确的是（ ）.
A.灯泡越亮表示接入M、N之间的电阻越大
B.分别接入B、D两个导体可探究导体的电阻与导体长度的关系
C.在M、N之间分别接入B、C两个导体，接入B导体时电路中的电流大
D.将灯泡换成电流表，没有安全隐患且使得判断更精准
甲 乙
（第5题）
B

## Slide 9
[解析]灯泡越亮表示接入M、N之间的电阻越小，A错误；B、D两个导体的材料和横截面积相同，长度不同，分别接入B、D两个导体可探究导体的电阻与导体长度的关系，B正确；B、C两个导体的材料和长度相同，C导体的横截面积是B导体横截面积的2倍，因此B导体的电阻大于C导体的电阻，根据欧姆定律可知，在M、N之间分别接入B、C两个导体，接入B导体时电路中的电流小，C错误；将灯泡换成电流表，如果在M、N之间接入的电阻过小时，会导致电路中电流过大而损坏电流表甚至电源，D错误.
甲 乙
（第5题）

## Slide 10
6.（2024·深圳模拟）如图所示为一款新式无线插座转换器，带有插头、一转多位插座、调光台灯等多种功能，下列说法正确的是（ ）.
A.台灯的外壳是导体
B.给手机充电时，台灯与手机串联
C.调节台灯亮度的元件相当于滑动变阻器
D.给手机充电，手机电池相当于电源
（第6题）
C
[解析]台灯的外壳要用不易导电的材料制成，是绝缘体，A错误；给手机充电时，台灯与手机可独立工作，互不影响，是并联的，B错误；滑动变阻器可以调节电路中的电流，从而影响台灯的亮度，因此，调节台灯亮度的元件相当于滑动变阻器，C正确；给手机充电，手机电池消耗电能，相当于用电器，D错误.

## Slide 11
7.小张同学在某次实验中，连接了如图所示的电路后，闭合开关，小灯泡正常发光，电流表、电压表均有读数.实验进行中的某个时刻，灯泡突然熄灭，电流表示数明显增大，电压表的示数为零.在分析故障原因时，小张列出了以下几条：①灯丝被烧断； ②灯泡被短路； ③滑动变阻器的电阻丝被烧断； ④电压表内部短路.其中有可能的是（ ）.
A.①③ B.①④
C.②③ D.②④
（第7题）
D
[解析]灯泡熄灭，电流表示数明显增大，说明电路出现短路；电压表无示数，说明电压表两接线柱之间出现短路，即②④符合题意.

## Slide 12
8.（2024·无锡中考）用如图所示的电路探究通过导体的电流与电阻的关系.器材有：干电池2节（每节1.5 V，串联使用），开关、滑动变阻器（20 Ω 2 A）、电压表、电流表各一个，阻值为5 Ω、10 Ω、15 Ω、20 Ω的定值电阻各一个，导线若干.连接好电路，设定加在电阻两端的电压为1.2 V进行探究，发现在获得两组数据后无法再进行实验.为了继续使用前面两组数据，利用现有器材完成探究，下列方案中可行的是（ ）.
①用1节干电池作为电源
②将设定加在电阻两端的电压调整为2 V
③将5 Ω的电阻串联在开关和滑动变阻器之间
④将10 Ω的电阻串联在开关和滑动变阻器之间
A.只有①② B.只有①④
C.只有③④ D.只有①③④
（第8题）
B

## Slide 13
[解析]①用1节干电池作为电源，定值电阻两端的电压为U＝
1.2 V，滑动变阻器两端的电压为U滑1＝U电源1－U＝1.5 V－1.2 V
＝0.3 V；根据串联电路的电压之比等于电阻之比，则当最大电
阻接入电路中时，1.2 V∶0.3 V＝20 Ω∶R滑1，解得R滑1＝5 Ω，
小于最大阻值20 Ω，故可行；②将设定加在电阻两端的电压调整
为2 V，滑动变阻器两端的电压为U滑2＝3 V－2 V＝1 V；根据串联电路的电压之比等于电阻之比，则当最大电阻接入电路中时，2 V∶1 V＝20 Ω∶R滑2；解得R滑2＝10 Ω，小于最大阻值20 Ω，但这时前面的数据不可以用，故不可行；③保持设定电压1.2 V不变，
根据控制变量法的要求，本实验中要控制定值电阻两端电压保持不变
（第8题）

## Slide 14
则滑动变阻器两端的电压为U'＝U电源2－U＝3 V－1.2 V＝1.8 V；根据串联电路的电压之比等于电阻之比，则当最大电阻接入电路中时，1.2 V∶1.8 V＝20 Ω∶R滑3；解得R滑3＝30 Ω，将5 Ω的电阻串联在开关和滑动变阻器之间相当于增大滑动变阻器的最大阻值，则最大阻值为25 Ω，其小于30 Ω，不可行；④同理，将10 Ω的电阻串联在开关和滑动变阻器之间，则最大阻值为30 Ω，可行.综上所述，①④可行.故选B.
（第8题）

## Slide 15
9.（2024·武汉中考）如图所示是一种测定油箱内油量的装置，其中R是滑动变阻器的电阻片，杠杆的右端是滑动变阻器的滑片，杠杆左端固定着一个浮子，油箱内油量变化时，滑片就在电阻片R两端之间滑动.下列说法错误的是（ ）.
A.定值电阻R0和滑动变阻器是串联的
B.油量减少时，滑动变阻器接入电路的电阻变大
C.油量增加时，电流表示数变大
D.油箱中没有油时，电流表示数为零
（第9题）
D

## Slide 16
[解析]由题图可知，定值电阻R0和滑动变阻器首尾顺次连接在电
路中，是串联的，电流表测量电路中的电流，A正确，不符合题
意；油量减少时，浮子下降，在杠杆作用下，滑片上移，滑动变
阻器接入电路中的电阻丝变长，滑动变阻器接入电路的阻值变大，
B正确，不符合题意；油量增加时，浮子上浮，在杠杆作用下，
滑片下移，滑动变阻器接入电路的阻值变小，电路的总电阻变小，由欧姆定律可知电路中的电流变大，即电流表的示数变大，C正确，不符合题意；油箱中没有油时，浮子在最低位置，在杠杆作用下，滑片移动到最上端，滑动变阻器接入电路的阻值最大，由欧姆定律可知，电路中的电流最小，但不为零，即电流表示数不为零，D错误.故选D.
（第9题）

## Slide 17
10.将一个定值电阻接入如图甲所示电路的虚线框处，
并将一个电压表（图中未画出）并联在某段电路两端，
闭合开关S，移动滑片P，多次记录两电表示数；断开
开关，只将定值电阻更换为小灯泡，再次移动滑片P，
将两次实验记录的数据绘制成如图乙所示的I- U图像.
下列分析正确的是（ ）.
A.电源电压为3.5 V
B.定值电阻阻值为10 Ω
C.当定值电阻和灯泡两端的电压都为3.5 V时，灯泡的电阻较大
D.接入小灯泡后，将滑片P向右移动时，电压表的示数将变大
甲 乙
（第10题）
C

## Slide 18
[解析]闭合开关，定值电阻（或灯泡）和滑动变阻器
串联接入电路，根据U＝IR可知，定值电阻（或灯泡）
两端的电压随电流的增大而增大，串联电路总电压等
于各部分电压之和，则滑动变阻器两端的电压随电流
的增大而减小，由题图乙可知，电压表与滑动变阻器
并联接入电路，电压表测滑动变阻器两端电压，又因定值电阻的阻值不变，而灯泡的电阻是变化的，所以图线a是由接入定值电阻时记录的数据绘制得到的，图线b是由接入灯泡时记录的数据绘制得到的；当滑动变阻器两端的电压为0.5 V时，通过电路的电流为0.7 A，当滑动变阻器两端的电压为3.5 V时，通过电路的电流为0.1 A，因为串联电路总电压等于各部分电压之和，
甲 乙
（第10题）

## Slide 19
根据欧姆定律可得电源电压U＝IR定＋UV，代入数据可得
0.7 A×R定＋0.5 V＝0.1 A×R定＋3.5 V，解方程可得R定＝
5 Ω，则电源电压U＝IR定＋UV＝0.7 A×5 Ω＋0.5 V＝
4 V，故A、B错误；定值电阻和灯泡两端的电压各为
3.5 V时，根据串联电路电压规律可知，滑动变阻器两
端的电压为4 V－3.5 V＝0.5 V，由题图乙可知，此时通过定值电阻的电流大于通过灯泡的电流，根据R＝可知，灯泡的电阻较大，故C正确；接入小灯泡后，将滑片P向右移动时，滑动变阻器接入电路的电阻变小，根据串联分压原理可知电压表的示数将变小，故D错误.
甲 乙
（第10题）

## Slide 20
小灯泡的电阻一般随其两端电压（灯丝温度）的变化而变化，表现在I-U图像上是一条曲线；要明确该题中的电流随电压的增大而减小，分析可知电压表测滑动变阻器两端电压.
甲 乙
（第10题）

## Slide 21
11.（2025·江苏无锡滨湖区期末）大多数水果最适宜的储存温度为0～4 ℃，小明设计了如图甲所示的电路图，监测温度变化，确保水果保鲜.电源电压恒为6 V，R0是滑动变阻器，热敏电阻Rt的阻值随温度t的变化关系如图乙所示，报警仪由测量范围为0～3 V的电压表改装而成.闭合开关S，将滑片调至某一位置固定，当温度达到4 ℃时，报警仪指针指在表盘中央，开始报警.下列说法中正确的是（ ）.
A.温度升高时，电路中的电流变小
B.当报警仪电压U＝2 V时，环境温度不符合要求
C.当电路中电流I＜0.05 A时，环境温度符合要求
D.若要降低报警温度，应将滑片向右移动
甲 乙
（第11题）
C

## Slide 22
[解析]由题图甲可知，滑动变阻器R0与热敏电阻Rt串联，报警仪电压表测Rt两端的电压；由题图乙可知，温度升高时热敏电阻Rt的阻值变小，根据串联电路的总电阻等于各用电器的电阻之和可知总电阻变小，根据欧姆定律可知电路中电流变大，A错误；由题图乙可知，当温度达到4 ℃时，热敏电阻Rt的阻值为30 Ω，报警仪由测量范围为0～3 V的电压表改装而成，报警仪指针指在表盘中央，即热敏电阻Rt两端的电压为1.5 V，串联电路中用电器两端电压之比等于电阻之比，
甲 乙
（第11题）

## Slide 23
设滑动变阻器R0连入电路的阻值为R滑，则有＝，即＝，解得R滑＝90 Ω；
当报警仪电压U＝2 V时，根据串联电路的分压规律可知，热敏电阻Rt的阻值变大，由题图乙可知温度变小，小于4 ℃，故环境温度符合要求，B错误；当电路中电流I＜
0.05 A时，根据欧姆定律I＝可知，滑动变阻器两端的电压为U滑'＝I'R滑＜0.05 A×90
Ω＝4.5 V，
甲 乙
（第11题）

## Slide 24
根据串联电路的电压特点可知热敏电阻Rt两端的电压为U'＝U－U滑'＞6 V－4.5 V＝1.5 V，由B选项分析可知，环境温度符合要求，C正确；因报警时电压表的示数不变，若要降低报警温度，因热敏电阻Rt的阻值变大，根据串联电路的电压特点可知滑动变阻器连入电路的阻值应变大，则滑片应向左移动，D错误.故选C.
甲 乙
（第11题）

## Slide 25
二、 填空题
12.如图所示是一种课间音乐定时播放装置的原理图，播放器是有电流通过时会播放音乐的装置.定时器开关应该安装在 （填“a”或“b”）导线上.当该装置定时播放音乐时，定时器开关应处于 （填“断开”或“闭合”）状态，此时通过指示灯的电流 （填“大于”“等于”或“小于”）通过播放器的电流.
（第12题）
b
断开
等于

## Slide 26
13.如图所示的电路.
（1）若只闭合S2，电流表A1的示数为0.4 A，则电流表A2的示数
为 A.
（2）若要使两灯并联，应闭合开关 ，此时电流表A1的
示数为0.6 A，电流表A2的示数为0.9 A，则通过灯L1的电流为
A，通过灯L2的电流为 A.
（3）当S1、S2、S3均闭合时，电流表 （填“A1”或“A2”）可能被毁坏.
（第13题）
0.4
S1和S3
0.6
0.3
A2

## Slide 27
14.物理课上，老师拿出一个电路板，如图甲所示，开关S闭合后，发现灯L不亮.现已确定是灯L短路或L断路引起的，要求检测是哪一种故障.小羽做了如图乙所示的检测电路，将故障电路的开关S断开，分别把M、N接到a、b接线柱上，若检测灯亮，则故障是 ；若检测灯不亮，则故障是 .
甲 乙
（第14题）
灯L短路
灯L断路

## Slide 28
[解析]当把M、N接到a、b接线柱上时，若L没有问题，L与检测灯应都亮，但比较暗；若检测灯不亮，说明不能形成通路，是L断路了；若只有检测灯亮，说明L发生短路了.
甲 乙
（第14题）

## Slide 29
15.如图所示，开关闭合后，三只电压表V1、V2、V3的示数分别为6 V、4 V、2 V，灯泡L1两端的电压为 V，L3两端的电压为 V.
（第15题）
2
2
[解析]根据电压表的示数可知，电源的电压为U＝6 V，灯泡L2、L3两端的总电压为U2＝4 V，L3两端的电压为U3＝2 V；因为串联电路的总电压等于各分电压之和，所以L1两端的电压为U1＝U－U2＝6 V－4 V＝2 V，L2两端的电压为U2－U3＝4 V－2 V＝2 V.

## Slide 30
三、 作图题
16.如图所示，已知电源电压为6 V，3个电阻R1＝30 Ω、R2＝60 Ω、R3＝15 Ω，选择其中2个电阻连接在电路中，干路上的开关闭合时电流表的示数为0.6 A.请画出虚线框内2个电阻以及开关的连接方式，并标明电阻的符号，再将电路补画完整.
（第16题）
如图所示

## Slide 31
[解析]电源电压为6V，干路上的开关闭合时电流表的示数为0.6A；根据欧姆定律可
知，电路中的总电阻为R＝＝＝10Ω；根据并联电路的电阻关系可知，当R1＝
30Ω、R3＝15Ω的两个电阻并联时，其总电阻是10Ω.
（第16题）
并联电路总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和；并联电路中电阻所占比例越大，通过它的电流所占比例就越小.

## Slide 32
四、 实验探究题
17.小南在“探究电流与电压、电阻的关系”的实验中，选用的实验器材：电源（电压6 V），电流表，电压表，定值电阻R1＝5 Ω、R2＝10 Ω、R3＝15 Ω、R4＝20 Ω，滑动变阻器（30 Ω 2 A），开关，导线若干，电路图如图甲所示.
（1）连接完电路后，小南发现电流表和电压表的位置放反了，如果闭合开关，则
（填“电压”或“电流”）表的指针可能有明显偏转.
甲 乙
（第17题）
电压

## Slide 33
[解析]连接完电路后，小南发现电流表和电压表的位置互换了，则电压表串联在电路中，电流表与R并联，因电压表内阻很大，故电流表示数几乎为零，而电压表串联在电路中测电源电压，故如果闭合开关，则电压表的指针可能有明显偏转.
甲 乙
（第17题）

## Slide 34
（2）正确连接电路后，小南测得数据如表所示，其中①的电流表示数如图乙所示，为 ，分析表格中的实验数据可得结论： ,
.
电压U/V | 1.0 | 1.2 | 2 | 2.4 | 3
电流I/A | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.24 | ①
甲 乙
（第17题）
0.30 A
流与导体两端的电压成正比
当导体的电阻一定时，导体中的电

## Slide 35
[解析]如题图乙所示，电流表选用的测量范围为0～0.6 A，分度值为0.02 A，则读数为0.30 A，分析表格中的实验数据可知，电压增大为原来的几倍，通过的电流也增大为原来的几倍，可得结论：当导体的电阻一定时，导体中的电流与导体两端的电压成正比.
乙
（第17题）

## Slide 36
（3）在“探究电流与电阻的关系”实验中，滑动变阻器除了能保护电路，还有 ,
的作用；小南首先用5 Ω定值电阻完成实验，此时电压表示数为2 V.断开开关，再换上10 Ω的电阻后，后续操作有以下四步：①闭合开关；②将滑动变阻器的滑片移到阻值最大位置；③记录电流表示数；④将滑动变阻器的滑片移到适当位置.从安全和规范角度考虑，正确的顺序是 .
甲 乙
（第17题）
定值电阻两端的电压不变
控制
②①④③

## Slide 37
[解析]在“探究电流与电阻的关系”实验中，滑动变阻器除了保护电路，还有控制定值电阻两端的电压不变的作用；从安全和规范角度考虑，正确的顺序为②将滑动变阻器的滑片移到阻值最大位置；①闭合开关；④将滑动变阻器的滑片移到适当位置；
③记录电流表示数.所以正确的顺序是②①④③.
甲 乙
（第17题）

## Slide 38
（4）他又分别将15 Ω和20 Ω的电阻接入电路进行实验，当 Ω的电阻接入电路后，无法将电压表示数调节到2 V.请你帮他想一个解决问题的方法： ,
.
甲 乙
（第17题）
20
大的滑动变阻器
换用阻值更
[解析]若电压表示数为2 V，根据串联电路电压的特点，滑动变阻器分得的电压为U滑1＝
6 V－2 V＝4 V，定值电阻的电压为滑动变阻器分得的电压的，

## Slide 39
将滑动变阻器的最大电阻连入电路中时，对应的定值电阻的最大值为R大＝0.5×30 Ω＝15 Ω，当20 Ω的电阻接入电路后，闭合开关S，当滑动变阻器接入电路的阻值最大时，电压表的示数仍大于2 V，说明滑动变阻器分得的电压过小，即滑动变阻器的最大电阻过小，解决问题的方法是换用阻值更大的滑动变阻器.
甲 乙
（第17题）

## Slide 40
五、 综合解答题
18.（2024·宿迁中考）新房装修时，工人经常用普通量角器测
量一些角度，不方便读数.小明根据所学的知识设计了电子量
角器，电路如图所示，电流表的测量范围为0～0.6 A，电压表
的测量范围为0～3 V，O为半圆弧电阻MN的圆心，金属滑片
OP为半径，与半圆弧接触良好，接入电路的电阻RMP与指针旋
转角度θ成正比，电源电压恒为6 V，R0为电阻箱.将滑片OP旋转至M处，调节R0的阻值，使电路中电流为0.6 A.
（1）求电阻箱接入电路的阻值.
（第18题）
10 Ω

## Slide 41
[解析]将滑片OP旋转至M处时，圆弧电阻接入电路的阻值为零，此时只有R0接入电路，已知此时电路中电流为I＝0.6 A，根据欧姆定律可得，电阻箱接入电路的阻值R0
＝＝＝10 Ω.
（第18题）

## Slide 42
（2）调节θ为90°时，电流表示数为0.3 A，求此时电压表示数.
（第18题）
3 V
[解析]由题图知，电阻箱R0与圆弧电阻串联，电压表测圆弧电阻两端的电压，电流表测电路中的电流，调节θ为90°时，电流表示数为0.3 A，则R0两端的电压U0＝I'R0＝0.3 A×10 Ω＝3 V，根据串联电路的电压特点可得，此时电压表的示数UV＝U－U0＝6 V－3 V＝3 V.

## Slide 43
（3）为能满足测量0～180°的要求，重新调节电阻箱R0，求满足要求的R0的最小阻值.
（第18题）
20 Ω
[解析]设圆弧电阻的最大阻值为R滑大，调节θ为90°接入电路的电阻为R滑大，此时电路的总电阻R总＝＝＝20 Ω，由串联电路的电阻特点可知接入电路的阻值R滑大＝R总－R0
＝20 Ω－10 Ω＝10 Ω，则R滑大＝20 Ω；由题图知，

## Slide 44
所测角度越大，半圆弧电阻接入电路的阻值越大，由串联分压的规律可知半圆弧电阻分得的电压越大（即电压表示数越大），则电阻箱分得的电压越小；当电压表的示数为最大值3 V时，由串联电路的电压特点可知，R0的最小电压U0小＝U－UV大＝6 V－3 V＝3 V；因为两者的电压相等，所以根据串联分压的规律可知电阻箱的最小阻值与圆弧电阻的最大阻值相等，即R0小＝R滑大＝20 Ω.
（第18题）