## Slide 1
期末专题整合提优（三） 电功率

## Slide 2
一、 选择题
1.如图所示，下列用电器的额定功率最接近10 W的是（ ）.
A.电冰箱 B.电吹风 C.节能灯 D.豆浆机
C
[解析]电冰箱的额定功率约为200 W，A不符合题意；电吹风的额定功率大约为1 000 W，B不符合题意；节能灯的额定功率约为10 W，C符合题意；豆浆机的额定功率约为200 W，D不符合题意.

## Slide 3
2.（2024·广安中考）小强上次查看家里的电能表显示为
，本次查看时电能表示数如图所示，下列
说法正确的是（ ）.
A.电能表是测量电功率的仪表
B.在这段时间内消耗的电能为792 kW·h
C.小强家同时工作的用电器的总功率不能超过2 200 W
D.只将一台标有“220 V 1 000 W”的电热水器接入电路中，正常工作5 min，电能表的指示灯闪烁300次
（第2题）
D

## Slide 4
[解析]电能表是测量电功的仪表，不是电功率，A错误；电能表
前、后的示数为8 553.2 kW·h、8 632.4 kW·h，这段时间内消耗
的电能为8 632.4 kW·h－8 553.2 kW·h＝79.2 kW·h，B错误；由
题图知，电能表的工作电压是220 V，电能表平时工作允许通过
的最大电流为20 A，小强家同时使用的用电器最大总功率：P最大
＝UI最大＝220 V×20 A＝4 400 W，C错误；电热水器正常工作时
的电功率P＝P额＝1 000 W＝1 kW，单独正常工作5 min消耗的电能W＝Pt＝1 kW× h＝ kW·h，3 600 imp/（kW·h）表示电路中用电器每消耗1 kW·h的电能，电能表的指示灯
闪烁3 600次，这段时间内电能表指示灯闪烁的次数n＝3 600 imp/（kW·h）× kW·h＝
300 imp（次），D正确.故选D.
（第2题）

## Slide 5
3.（2023·潜江中考）某款电热杯有高、中、低三挡，简化电路如图所示，S1、S2不能同时闭合，R1的阻值为2.5 Ω.只闭合S3时，电路中的电流为2 A.下列说法正确的
是（ ）.
A.电源电压为10 V
B.只闭合S1、S3时，电热杯处于低温挡
C.只闭合S3时，电热杯工作1 min产生的热量为600 J
D.加热100 g水，水温由25 ℃升高到35 ℃，水吸收的热量为420 J
（第3题）
C

## Slide 6
[解析]只闭合S3时，电路为R1的简单电路，电路中的电流为2 A，
R1的阻值为2.5 Ω，根据欧姆定律可得电源电压U＝I1R1＝2 A×2.5
Ω＝5 V，A错误；闭合S1、S3时，两电阻并联接入电路，并联电
路总电阻小于任一分电阻，根据P＝可知电热杯消耗的功率最
大，处于高温挡，B错误；只闭合S3时，电热杯工作1 min产生的
热量Q＝W＝UI1t＝5 V×2 A×60 s＝600 J，C正确；加热100 g水，水温由25 ℃升高到35 ℃，水吸收的热量为Q'＝cmΔt＝4.2×103 J/（kɡ·℃）×100×10－3 kɡ×（35 ℃－25 ℃）＝4 200 J，D错误.
（第3题）

## Slide 7
4.（2024·青岛中考）如图所示电路，开关S闭合，灯泡L1和L2均发光.若它们的阻值不同，忽略温度对电阻的影响，下列说法不正确的是（ ）.
A.通过A、B两点的电流不相等
B.L1和L2两端的电压相等
C.L1和L2的实际功率不相等
D.若L1断路，则L2不会发光
（第4题）
D
[解析]题图中两个灯泡并联，根据并联电路的特点知，L1和L2两端的电压相等，由于它们的阻值不同，根据欧姆定律知，通过的电流不等，A、B正确；根据P＝UI知，电压相等，电流不等，实际功率不等，C正确；根据并联电路中各支路互不影响，若L1断路，则L2会发光，D错误.

## Slide 8
5.如图所示，电源电压为8 V保持不变，当开关S闭合时，灯泡L1、L2均正常发光，电压表示数为2 V.下列说法正确的是（ ）.
A.L1、L2的额定电压相等
B.正常发光时，L1、L2功率之比为1∶3
C.灯泡L1两端的电压是2 V
D.正常发光时，L1、L2电阻之比为3∶1
（第5题）
D
[解析]由题图可知，两灯泡串联，电压表测L2两端的电压，且电压表示数为2 V，因此L2两端的电压为2 V，因串联电路中电源两端电压等于各用电器两端电压之和，所以，灯泡L1两端的电压U1＝U－U2＝8 V－2 V＝6 V，C错误；

## Slide 9
由于两灯泡均正常发光，所以实际电压等于额定电压，即两灯泡的额定电压不相等，
A错误；因串联电路中的电流处处相等，且额定电压下灯泡正常发光，所以，由I＝可得，两灯泡正常发光时的电阻之比＝＝＝＝，D正确；由P＝UI可得，L1、L2功率之比＝＝＝，B错误.
（第5题）

## Slide 10
6.（2024·济宁中考）图中，小灯泡L1、L2的额定电压相同.闭合开关后，发现L1比L2亮，下列分析正确的是（ ）.
A.L1的额定功率比L2的额定功率大
B.L1两端电压比L2两端电压小
C.L1的电阻比L2的电阻大
D.通过L1的电流比通过L2的电流小
（第6题）
C
[解析]由题图可知，两灯串联，通过的电流相等.发现L1比L2亮，L1的实际功率比L2
的实际功率大，由P＝UI可知，L1的实际电压比L2的实际电压大；由R＝可知，L1的电阻比L2的电阻大，B、D错误，C正确；小灯泡L1、L2的额定电压相同，由P＝可
知，L1的额定功率比L2的额定功率小，A错误.故选C.

## Slide 11
7.某款家用电热取暖器有两个挡位，它正常工作时，下列说法正确的是（ ）.
A.取暖器的电热丝是由电阻率小、熔点高的材料制成
B.“高温”挡一定比“低温”挡产生的热量多
C.“高温”挡一定比“低温”挡的工作电阻大
D.连接电热丝的导线比电热丝的电阻小
D
[解析]取暖器上的发热体是由电阻率大、熔点高的材料制成的，故A错误；由Q＝W＝Pt可知，取暖器产生热量的多少除了与取暖器的电功率有关，还与通电时间的长短有关，
所以“高温”挡不一定比“低温”挡产生的热量多，故B错误；由P＝可知，电热丝的工作电阻R＝，电源电压相等，电功率越大，工作电阻越小，所以“高温”挡一定比“低温”
挡的工作电阻小，故C错误；连接电热丝的导线比电热丝的电阻小，故D正确.

## Slide 12
8.甲醛对人体的危害非常严重.“追梦”小组的同学们设计了甲醛监测设备，其简化电路如图甲所示.电源电压恒为3 V，R0为10 Ω的定值电阻，R为可以感知甲醛污染指数的可变电阻，其阻值随污染指数变化的情况如图乙所示.污染指数在50以下为轻度污染，50～100间为中度污染，100以上为重度污染.以下分析正确的是（ ）.
A.污染指数越大，电压表示数越小
B.污染指数越小，电路中电流越大
C.电压表示数为1 V时，属于中度污染
D.污染指数为50时，电压表示数为0.5 V
甲 乙
（第8题）
D

## Slide 13
[解析]由图像可知，污染指数越大，可变电阻的阻值越小，根据串联电路的分压特点可知，可变电阻分得的电压越小，则定值电阻分得的电压越大，即电压表示数越大，故A错误；电源电压不变，污染指数越小，可变电阻的阻值越大，电路总电阻越大，
根据I＝可知，电流越小，故B错误；电压表示数为1 V时，电路中电流I＝＝＝ 0.1 A，可变电阻两端电压UR＝U－U0＝3 V－1 V＝2 V，
甲 乙
（第8题）

## Slide 14
则可变电阻连入电路中的阻值R＝＝＝20 Ω.由图像可知，电阻为20 Ω时，污染
指数为150，属于重度污染，故C错误；污染指数为50时，可变电阻连入电路中的阻
值为50 Ω，根据串联电路的分压特点＝得，＝，解得R0两端电压U0
＝0.5 V，即电压表示数为0.5 V，故D正确.
甲 乙
（第8题）

## Slide 15
根据图像，明确阻值随污染指数的变化情况：污染指数越大，可变电阻阻值越小.
甲 乙
（第8题）

## Slide 16
9.（2024·临沂中考）图甲是一款能自动变形、万向行走的坦克玩具，其简化电路如图乙所示.该玩具的电源电压为4.5 V，闭合开关后，“0.5 V 0.2 W”的指示灯正常发光，线圈电阻为0.5 Ω的电动机正常工作，则（ ）.
A.指示灯的灯丝电阻为0.8 Ω
B.电动机的发热功率为1.6 W
C.电动机的额定功率为0.08 W
D.电路的总功率为1.8 W
（第9题）
D

## Slide 17
[解析]由P＝可知，指示灯的灯丝电阻：RL＝＝＝1.25 Ω，A错误；由题图乙可知，电动机和指示灯串联，由P＝UI可知，电路中的电流：I＝IM＝IL＝＝＝0.4 A，电动机的发热功率：P＝RM＝（0.4 A）2×0.5 Ω＝0.08 W，B错误；
根据串联电路的电压特点可知，电动机两端的电压：UM＝U－UL＝4.5 V－0.5 V＝4 V，电动机的额定功率：PM＝UMIM＝4 V×0.4 A＝1.6 W，C错误；电路的总功率：P＝UI＝4.5 V×0.4 A＝1.8 W，D正确.
（第9题）

## Slide 18
10.（2023·北京中考）如图所示是两个定值电阻R1、R2的内部结构图，R1、R2所用电阻丝（涂有绝缘漆）粗细均匀、材料相同，分别缠绕在相同的圆柱形绝缘棒上，圈数分别为43圈和33圈，R1的电阻丝比R2的电阻丝细.将R1、R2并联在电路中工作一段时间，下列说法正确的是（ ）.
A.通过R1的电流等于通过R2的电流
B.R1两端的电压大于R2两端的电压
C.R1的电功率大于R2的电功率
D.R1消耗的电能小于R2消耗的电能
（第10题）
D

## Slide 19
[解析]电阻丝R1与R2的材料相同，R1比R2更长、更细，所以R1的电阻比R2的电阻更大，将R1、R2并联在电路中工作一段时间，根据并联电路的电压特点可知，R1两端的电压等于R2两端的电压，B错误；根据欧姆定律可知，由于R1的电阻比R2的电阻更大，所以通过R1的电流小于通过R2的电流，A错误；由于R1两端的电压等于R2两端的电压，通过R1的电流小于通过R2的电流，根据P＝UI可知，R1的电功率小于R2的电功率，C错误；根据W＝UIt＝Pt可知，R1消耗的电能小于R2消耗的电能，D正确.
（第10题）

## Slide 20
11.（2024·淮安中考）如图甲所示，电源电压保持不变，R1为定值电阻，滑动变阻器R2的最大阻值为20 Ω.电压表测量范围为0～3 V，电流表测量范围为0～0.6 A.在保证电路各元件安全的前提下，电压表的示数随滑动变阻器R2阻值变化的关系图像如图乙所示.下列说法中正确的是（ ）.
A.电源电压为7.5 V
B.定值电阻R1阻值为5 Ω
C.电路的最小功率为0.6 W
D.电流表示数变化范围为0.2～0.3 A
甲 乙
（第11题）
D

## Slide 21
[解析]由题图甲可知，R1、R2串联，电压表测R1两端的电压，电流表测电路中的电流.由题图乙可知，当R2接入电路的电阻为10 Ω时，R1两端的电压为3 V，由串联电路的
电压特点和分压原理可知，此时R1的电阻与R2接入电路的电阻之比为＝，即＝……①，同理，当R2接入电路的电阻为20 Ω时，R1两端的电压为2 V，由串联电路的电压特点和分压原理可知，此时R1的电阻与R2接入电路的电阻之比为＝，即＝……②，
甲 乙
（第11题）

## Slide 22
由①②解得：R1＝10 Ω，U＝6 V，A、B错误；由欧姆定律可知，当滑动变阻器接入电路的电阻最大时，电路中的电流最小，由串联电路的电阻特点和欧姆定律可知，电路中的
最小电流：I小＝＝＝＝0.2 A，则电路的最小功率：P小＝UI小＝6 V×0.2 A
＝1.2 W，C错误；由欧姆定律可知，当R1两端的电压最大时，电路中的电流最大，因为电压表的测量范围为0～3 V，所以R1两端的最大电压为3 V，则电路中的最大电流：I大＝
＝＝0.3 A＜0.6 A，符合题意，因此电流表示数变化范围为0.2～0.3 A，D正确.
甲 乙
（第11题）

## Slide 23
（1）观察电路图，先要识别电路的连接方式，看清各个电表的测量对象，再由电学规律分析相关物理量的变化.（2）分析图像问题时，先要明确图像中横、纵坐标表示什么物理量，看清相关物理量的变化规律，再从图像中找到特殊点，获取有用信息，代入公式求解.
甲 乙
（第11题）

## Slide 24
二、 填空题
12.甲、乙两电阻的电流随电压的变化关系如图所示，则R甲 （填“＞”“＜”或“＝”）R乙，当电阻两端电压相等时，甲、乙两个电阻的电功率之比P甲∶P乙＝ .
（第12题）
＜
3∶1

## Slide 25
[解析]由题图像可知，当U甲＝3 V时通过甲的电流为I甲＝3 A，当U乙＝3 V时通过乙的电流为I乙＝1 A，由I＝可得甲、乙的电阻分别为R甲＝＝＝1 Ω，R乙＝＝
＝3 Ω，故R甲＜R乙.电阻R甲、R乙两端的电压相等，故两电阻的功率之比为P甲∶P乙＝
∶＝R乙∶R甲＝3∶1.
（第12题）

## Slide 26
13.如图所示的电路，小灯泡L标有“6 V 3 W”字样，R是阻值为10 Ω的定值电阻.当小灯泡的电功率为3 W时，小灯泡的电阻为 Ω，定值电阻R消耗的功率是 W.
（第13题）
12
3.6

## Slide 27
[解析]由题图可知，R与L并联，电流表测干路电流.由P＝UI＝可知，小灯泡的电
阻RL＝＝＝12 Ω；由题意可知，小灯泡的实际功率等于额定功率，因此
小灯泡两端的电压等于额定电压6 V，由并联电路的电压特点可知，定值电阻R两端的
电压UR＝UL＝6 V，则定值电阻R消耗的功率PR＝＝＝3.6 W.
实际功率等于额定功率时，小灯泡正常发光，所以实际电压等于额定电压
（第13题）

## Slide 28
14.小昕发现机场规定：“严禁携带额定容量超过160 W·h的充电宝搭乘飞机.”于是查看自己携带的充电宝铭牌上标有电压为3.7 V，容量为20 000 mA·h.她 （填“能”或“不能”）带这个充电宝搭乘飞机，理由： .
能
充电宝储存的电能小于160 W·h
[解析]充电宝充满电储存的电能：W＝UIt＝3.7 V×20 000×10－3 A×1 h＝74 W·h＜160 W·h，所以小昕能带这个充电宝搭乘飞机.

## Slide 29
15.如图所示，在测量电阻实验中，电阻R0＝10 Ω.闭合开关S1，将单刀双掷开关S2掷于a端，电压表示数为6 V，将S2切换到b端，电压表示数为2 V，则电源电压为 V，电阻Rx的阻值为 Ω，1 min内电流对R0做功 J.
（第15题）
6
20
24

## Slide 30
[解析]已知电阻R0与Rx串联，闭合开关S1，将单刀双掷开关S2掷于a端时，电压表测量电源电压，则电源电压U＝6 V；将S2切换到b端时，电压表测量电阻R0两端的电压，根据串联电路的电压特点可知，此时Rx两端的电压Ux＝U－U0＝6 V－2 V＝4 V，
根据串联电路的电流特点和欧姆定律可知，通过Rx的电流Ix＝I0＝＝＝0.2 A；由I＝可知，电阻Rx的阻值Rx＝＝＝20 Ω；1 min内电流对R0所做的功W＝U0I0t＝2
V×0.2 A×1×60 s＝24 J.
（第15题）

## Slide 31
16.（2024·德州中考）图甲是一款家用蒸箱，图乙是其加热盘模块的简化电路，蒸箱有“低温”“中温”“高温”三挡，其中R1、R2为阻值不变的电热丝，当开关S1断开、S2接a时，蒸箱处于 挡，此时通过温控开关的电流为2 A，已知蒸箱的额定电压为220 V，R1＝88 Ω，则R2的阻值为 Ω，高温挡的电功率为 W.
甲 乙
（第16题）
低温
22
2 750

## Slide 32
[解析]当S1闭合，S2拨到b时，R1、R2并联；当S1断开，S2拨到a时，R1、R2串联；当S1闭合，S2拨到a时，电路为R1的简单电路；因为并联电路的总电阻小于各支路的电
阻，串联电路的总电阻大于各串联导体的电阻，所以由P＝UI＝可知，R1、R2并联
时，电路中的电阻最小，电功率最大，蒸箱为高温挡；R1、R2串联时，电路中的电阻最大，电功率最小，蒸箱为低温挡；电路为R1的简单电路时，蒸箱为中温挡；则当开关S1断开、S2接a时，蒸箱处于低温挡；
甲 乙
（第16题）

## Slide 33
当S1断开，S2拨到a时，R1、R2串联，由欧姆定律可知，此时电路中总电阻：R低＝
＝＝110 Ω，由串联电路的电阻特点可知，R2的阻值：R2＝R低－R1＝110 Ω－88 Ω
＝22 Ω；高温挡时R1、R2并联，由并联电路的电流特点和欧姆定律可知，高温挡时电
路中的总电流：I高＝I1＋I2＝＋＝＋＝12.5 A，则高温挡的电功率：P高＝
UI高＝220 V×12.5 A＝2 750 W.
甲 乙
（第16题）

## Slide 34
17.科学家发现，某些物质在很低温度时，电阻就变成了0，这就是 现象；如图所示是“探究电热与电流的关系”的部分装置，已知A、B两点间的电压为6 V，R1＝R2＝R3＝5 Ω，通电时间2 min，则R1与R2产生的热量相差 J.
（第17题）
超导
288

## Slide 35
[解析]某些物质在很低温度时，电阻就变成了0，这就是超导现象.由题图可知，R2、
R3并联后再与R1串联，R1＝R2＝R3＝5 Ω，R2、R3并联后的总电阻为R23＝×5 Ω＝2.5 Ω，
电路的总电阻为R＝R1＋R23＝5 Ω＋2.5 Ω＝7.5 Ω，由欧姆定律可得，电路干路的电流I1＝I23＝I＝＝＝0.8 A，I2＝I1＝×0.8 A＝0.4 A，通电时间2 min，R1与R2产生的
热量差为Q1－Q2＝R1t－R2t＝（0.8 A）2×5 Ω×2×60 s－（0.4 A）2×5 Ω×2×60 s＝288 J.
（第17题）

## Slide 36
三、 实验探究题
18.（2023·湘潭中考）利用图1所示的电路测量小灯泡的电功率，小灯泡的额定电压为2.5 V.
（1）用笔画线代替导线，将图1所示的器材连接成完整电路.
（第18题）
图4
图3
图2
图1
如图所示

## Slide 37
[解析]连接电路时，电压表与小灯泡并联，电流从电压表的正接线柱流入，根据小灯泡额定电压为2.5V，确定选择小的测量范围，完整电路图如图所示.
（第18题）
图1

## Slide 38
（2）连接电路时开关应处于 （填“断开”或“闭合”）状态，正确连接后，应将滑片P由最大阻值处缓慢向 （填“A”或“B”）端移动，使灯逐渐变亮.
（第18题）
图4
图3
图2
图1
断开
A
[解析]为保护电路，连接电路时，开关应处于断开状态；滑动变阻器开始处于最大阻值处，即在题图中的B端，正确连接后，要使灯变亮，应减小滑动变阻器连入电路的阻值，应将滑片向A端移动.

## Slide 39
（3）某次实验时，电流表的示数如图2所示，则通过灯L的电流为 A；移动滑片P，记下多组电压和电流值，绘制成图3所示的图像，根据图像的信息，小灯泡的额定电功率为 W.
（第18题）
图4
图3
图2
图1
0.2
0.625
[解析]由题图2知，电流表选择的测量范围为0～0.6A，分度值为0.02A，指针位于0.2A位置，故电流表示数为0.2A；由题图3可知，当小灯泡两端电压为其额定电压2.5V时，通过小灯泡的电流为0.25A，故小灯泡的额定电功率P＝UI＝2.5V×0.25A＝0.625W.

## Slide 40
（4）实验时，由于操作失误，在未断开开关的情况下，直接将亮着的小灯泡从灯座上取出，电压表的示数 （填“变大”“变小”或“不变”）.
（第18题）
图4
图3
图2
图1
变大
[解析]题图1中灯泡与滑动变阻器串联，正常工作时电压表测量灯泡两端电压，灯泡两端电压小于电源电压；在未断开开关的情况下，直接将亮着的小灯泡从灯座上取出，小灯泡处发生断路，电压表测量电源电压，故电压表示数变大.

## Slide 41
（5）在没有电流表的情况下，用如图4所示的实验电路，也可以测出小灯泡的额定功率.已知小灯泡的额定电压为U额，定值电阻的阻值为R，实验步骤如下：①只闭合开关S、S1，调节滑片，使电压表示数为U额；②保持滑片位置不变，只闭合开关S、S2，此
时电压表的示数为U；可知小灯泡的额定功率P额＝ （用U额、U和R表示）；若已知电源电压为U0，此时滑动变阻器接入电路的阻值Rx＝ （用U0、U额、U和R表示）.
（第18题）
图4
图3
图2
图1
R

## Slide 42
[解析]①只闭合开关S、S1，灯泡、定值电阻和滑动变阻器串联，电压表测量灯泡两端电压，调节滑片，使电压表示数为U额，此时灯泡正常发光；②保持滑片位置不变，只闭合开关S、S2，灯泡、定值电阻和滑动变阻器串联，电路电流不变，电压表测量灯泡和定值电阻两端的总电压，此时电压表的示数为U，则定值电阻两端电压为U－U额，电路电流为I＝I额＝
；故小灯泡的额定功率P额＝U额I额＝；若已知电源电压为U0，则滑动变阻器两端的电压为U0－U，此时滑动变阻器接入电路的阻值Rx＝＝R.
（第18题）
图4
图3
图2
图1

## Slide 43
在测量小灯泡电功率的实验中要熟悉实验操作的各个环节，当缺少电表时，会用特殊方式测量灯泡的电功率.

## Slide 44
四、 计算题
19.（2023·济南中考）传感器是一种能感受被测量信息并按照一定规律转换成可用信号的器件或装置.如图甲所示是一种常用压力传感器的原理电路图，电源电压恒定，R1为电阻器，压力感应板A和滑动变阻器R2的滑片P固定在一起，压力感应板A、B之间由绝缘弹簧相连，其间有可伸缩的导线.闭合开关S，不对压力感应板A施加力时，滑动变阻器R2的滑片P恰在其最上端，电流表、电压表的示数如图乙所示.当在压力感应板A上施加一个5 N的压力F时，电流表的示数变为0.3 A.通过计算回答下列问题.
甲 乙
（第19题）

## Slide 45
（1）电阻器R1的电阻值是多少？
甲 乙
（第19题）
6 Ω
[解析]电阻器R1和滑动变阻器R2串联，开始时R2接入电路的阻值为零，由图乙可知，
电源电压U＝3 V.由欧姆定律I＝可得，电阻器R1的电阻值R1＝＝＝6 Ω.

## Slide 46
（2）此时电压表的示数是多少？
甲 乙
（第19题）
1.8 V
[解析]由欧姆定律I＝可得，此时电压表的示数U'＝I'R＝0.3 A×6 Ω＝1.8 V.

## Slide 47
（3）此时滑动变阻器R2消耗的电功率是多少？
0.36 W
[解析]U2'＝U－U'＝3 V－1.8 V＝1.2 V；此时滑动变阻器R2消耗的电功率P'＝U2'I'＝1.2 V×0.3 A＝0.36 W.
甲 乙
（第19题）

## Slide 48
20.近年来，我国家电产业迅猛发展，不仅成为全球家电制造第一大国，而且已成为全球智能家电第一大技术来源国.电饭煲是我国家电产品中的优秀代表之一.如图甲所示为某国产智能电饭煲的外观图，该电饭煲有“快煮”“精煮”“保温”三种基本模式；图乙为该电饭煲的基本原理简化电路图，额定电压U0＝220V.当S1置于a、S2置于d时，处于“快煮”模式，电饭煲的额定功率P1＝1 210W；当S1置于a、S2断开时，处于“精煮”模式，电饭煲的额定功率P2＝484W；当S1置于b、S2置于c时，处于“保温”模式.求：
甲 乙
（第20题）

## Slide 49
（1）R1的阻值；
甲 乙
（第20题）
100Ω
[解析]由题可知，当S1置于a、S2断开时，电阻R2断路，电路中只有电阻R1工作，电
饭煲处于“精煮”模式，此时电饭煲的额定功率P2＝484W，根据P＝得，电阻R1的阻值为R1＝＝＝100Ω.

## Slide 50
（2）小明采用“精煮”模式将饭煮熟用时t＝50min，求该电饭煲一次精煮过程消耗的电能E；
甲 乙
（第20题）
1.452×106J
[解析]电饭煲在“精煮”模式下，工作50min电流做的功为W＝P2t＝484W×50×60s＝1.452×106J，电饭煲消耗的电能等于电流通过电饭煲做的功，即E＝W＝1.452×106J.

## Slide 51
（3）该电饭煲“保温”模式下的额定功率P3.
甲 乙
（第20题）
290.4W
[解析]由题可知，当电饭煲处于“快煮”模式时，电阻R1和R2并联，且同时工作，此时的电功率为P1＝1210W.电饭煲处于“精煮”模式时，电阻R1单
独工作的电功率为P2＝484W，根据并联电路的电功率关系得，在“快煮”模式下，
电阻R2的功率为P＝P1－P2＝1210W－484W＝726W，根据P＝得，电阻R2的阻值为R2＝＝＝Ω，当S1置于b、S2置于c时，电阻R1和R2串联，处于“保温”模式，根据串联电路电阻规律得，此时电路中的总电阻为R总＝R1＋R2＝100Ω＋Ω＝Ω，则电饭煲“保温”模式下的额定功率为P3＝＝＝290.4W.