## Slide 1
第十四章 内能的利用

## Slide 3
考点1 热机冲程的识别及能量的转化
例1（2024·镇江中考）下列汽油机工作的四个冲程中，做功冲程是（ ）.
A B C D
C

## Slide 4
[解析]汽油机一个工作循环包括四个冲程，只有做功冲程对外做功，因此一个工作循环做功一次.图A中的一个气门打开，活塞向下运动，所以图A为吸气冲程；图B中的两个气门都关闭，活塞向上运动，所以图B为压缩冲程；图C中的两个气门都关闭，活塞向下运动，所以图C为做功冲程；图D中的一个气门打开，活塞向上运动，所以图D为排气冲程.故选C.
通过模型来揭示原型的形态、特征和本质的方法称为模型法，例如用汽油机和柴油机模型来学习四冲程内燃机.

## Slide 5
根据各冲程的特点确定是哪一个冲程，一般从两个方面突破：①看进气门和排气门的开、闭，进气门开的为吸气冲程，排气门开的为排气冲程，进气门和排气门都闭合为压缩或做功冲程；②看活塞的运动方向，活塞向下运动为吸气或做功冲程，活塞向上运动为压缩或排气冲程.
名师启发 此题主要考查了内燃机四个冲程的特点.要掌握通过气门的关闭情况和活塞的运动情况来判断是哪一个冲程，并知道做功冲程中能量的转化情况.

## Slide 6
例2（2024·通辽中考）课外活动中，某同学将刚喝完水的空矿泉水瓶的瓶盖拧上，握住上下两部分，用力拧成如图所示的形状，会看到瓶盖被弹出，并发出爆响声，同时瓶口内出现白雾.拧瓶子过程中瓶盖未弹出前跟汽油机 冲程类似，瓶盖被弹出时，瓶内气体内能会 而导致温度降低，出现白雾.
压缩
减小
[解析]拧瓶子过程中，人压缩气体做功，将机械能转化为内能，这跟汽油机的压缩冲程类似；瓶内气体膨胀对外做功，将瓶盖弹出，将内能转化为机械能，使瓶内气体的内能减小，瓶口处的温度降低，瓶口处的水蒸气遇冷发生液化现象，从而形成了小
水滴.

## Slide 7
四冲程内燃机的工作过程是考试中经常考查的内容，一般考查汽油机四个冲程的工作特点、转速、做功次数及能量转化的情况.
名师启发 拧瓶子的过程中，人压缩气体做功，机械能转化为内能.改变内能的方法有做功和热传递；当气体膨胀做功时，将内能转化为机械能，内能减小，温度降低.

## Slide 8
考点2 能量的转化及守恒
例3（2024·湖南中考）有关能量的转移、转化和利用，下列说法正确的是（ ）.
A.电烤炉取暖，是电能转移到人体
B.钻木取火，是内能转化为机械能
C.中医提倡的热水泡脚，是通过热传递的方式增大脚部的内能
D.用嘴对着手哈气取暖，主要是通过做功的方式增大手的内能
C
[解析]电烤炉取暖是利用电流的热效应工作的，是电能先转化为内能，内能通过热传递转移到人体，A错误；古人钻木取火是通过做功方式将机械能转化为内能，B错误；热水泡脚，是通过热传递的方式将水的内能转移到脚上，增大脚部的内能，C正确；对着手哈气取暖，是通过热传递改变物体内能，D错误.故选C.

## Slide 9
（1）能量的转化和转移的本质是不同的，“转化”是指能量由一种形式变为另一种形式；“转移”只是能量由一个物体传递到另一个物体，能量的形式不变.
（2）有能量转化时，必定会有一种形式的能量减少，另一种形式的能量增加.
（3）要明白消耗能量、利用能量或获得能量的过程就是能量的相互转化和转移的过程，能在具体情境中分析能量形式的转化.
名师启发 本题考查了改变内能的两种方式、能量之间的相互转化.区分能量的转化与转移；改变物体内能的方式：做功和热传递.

## Slide 10
例4 随着我国人民生活水平的不断提高，汽车已进入寻常百姓家，在行驶的汽车中，燃料的 能通过燃烧转化为燃气的 能，再通过热机做功把_____能转化为 能.
化学
内
内
机械
名师启发 本题考查了能量的转化，要知道能量是守恒的，在一定条件下，各种形式的能量是可以相互转化的.
能量守恒定律是自然界最普遍、最重要的基本定律之一.要学会用能量的观点解释物理问题和生活中的一些现象，这不仅是考查的要求，也是重要的科学素养.

## Slide 11
考点3 热量与热机效率的计算
例5（2024·达州中考）在1个标准大气压下，小明用天然气灶将质量1 kg的水，从20 ℃加热到沸腾，水吸收的热量是 J.他家天然气热水器的热效率是70％，他某次洗澡，耗水20 kg，热水器进水温度是22 ℃，出水温度是42 ℃，他这次洗澡消耗天然气 m3.已知水的比热容是4.2×103 J/（kg·℃），天然气的热值是3.2×107 J/m3.
3.36×105
0.075

## Slide 12
[解析]1标准大气压下水的沸点为100 ℃，故1 kg水吸收的热量Q＝cmΔt＝4.2×103 J/（kg·℃）×1 kg×（100 ℃－20 ℃）＝3.36×105 J.小明本次用水升温Δt'＝42 ℃－22 ℃＝20 ℃，水需吸热Q吸＝cmΔt'＝4.2×103 J/（kg·℃）×20 kg×20 ℃＝1.68×106 J，热水器的热效率为70％，则需要天然气放热Q放＝＝＝2.4×106 J，消耗的天然气体积为V＝＝＝0.075 m3.
名师启发 此题为热量的综合计算，利用比热容和热值的定义，代入题中所给数据即可求解.

## Slide 13
例6（2024·宿迁中考）氢能是新能源利用的新潮流，加快氢能产业发展成为实现“碳达峰、碳中和”的重要举措.如图所示是市场上某品牌氢能自行车，一次性充满0.02 kg氢气，2 h能匀速骑行50 km，氢能自行车与骑行者总质量为84 kg，骑行时受到的阻力为总重的0.05，氢气热值为1.4×108 J/kg.氢气完全燃烧产生的热量是 J，氢气的利用效率是 （g
2.8×106
75％
[解析]氢气完全燃烧放出的热量为Q放＝qm＝1.4×108 J/kg×0.02 kg＝2.8×106 J；氢能自行车骑行时受到的阻力为f＝0.05G＝0.05m总g＝0.05×84 kg×10 N/kg＝42 N，由二力平衡的条件可知，骑行时发动机的牵引力为F＝f＝42 N，氢能自行车牵引力所做的有用功为W有用＝Fs＝42 N×50×103 m＝2.1×106 J；氢气的利用效率为η＝×100％＝×100％＝75％.
取10 N/kg）.

## Slide 14
名师启发 本题考查了对二力平衡条件、功、热值和效率的计算公式的应用.已知氢气的热值和消耗氢气的质量，利用Q放＝qm可求出氢气完全燃烧放出的热量；由题意可求出氢能自行车骑行时受到的阻力，由于自行车在做匀速直线运动，所以自行车受到的动力与阻力为一对平衡力，根据F＝f得出牵引力，根据W＝Fs求出牵引力所做的
有用功，根据η＝×100％求出氢气的利用效率.
物体吸收热量的公式是Q吸＝cm（t－t0）；燃料完全燃烧放出的热量的公式是
Q放＝mq或者Q放＝Vq；机械功的公式是W＝Fs或者W＝Pt；燃料燃烧的效率用到的公式是η＝×100％；热机的效率公式是η＝×100％.

## Slide 15
易错点1 内燃机工作循环的理解
例1 一台四冲程内燃机转速为600 r/min，则（ ）.
A.每分钟内做功100次，活塞往复10次
B.每分钟内做功300次，共有80个冲程
C.每秒内做功20次，共有80个冲程
D.每秒内做功5次，活塞往复10次
D

## Slide 16
解析 一台四冲程内燃机的转速为600 r/min，说明飞轮转速是600 r/min，表示飞轮每分钟转动600 r，因为燃气对外做功1次，活塞往复2次，飞轮转动2圈，完成4个冲程，所以每分钟燃气对外做功300次，活塞往复600次，完成1 200个冲程，故A、B错误；该四冲程内燃机飞轮转速是600 r/min＝10 r/s，表示飞轮每秒转动10圈，所以每秒燃气对外做功5次，活塞往复10次，完成20个冲程，故C错误，D正确.
在1个工作循环中，燃气对外做功1次，活塞往复2次，曲轴转动2圈，飞轮转动2圈，完成4个冲程.

## Slide 17
1.（2024·河南周口川汇区期中）汽油机是小汽车的重要组成部分，如图所示是一台四冲程汽油机的 （填“压缩”或“做功”）冲程，若某汽油机每1 s对外做功30次，则飞轮的转速为 r/min.
（第1题）
压缩
3 600
[解析]图中进气门和排气门关闭，活塞向上运动，故此冲程为汽油机的压缩冲程；一台单缸四冲程汽油机每秒对外做功30次，则1 min对外做功1 800次，飞轮转2 r时做功一次，所以汽油机的飞轮转速是3 600 r/min.

## Slide 18
易错点2 不能正确理解热值的概念
例2（2024·福建漳州芗城区期中）关于燃料的热值说法正确的是（ ）.
A.燃料燃烧得越完全，燃料的热值越大
B.燃料燃烧的质量越大，燃料的热值越大
C.燃料的热值越大，燃料释放出的热量越多
D.燃料的热值只与燃料的种类有关，与燃料的质量和体积无关
D
解析 燃料的热值只与燃料的种类有关，与燃料是否完全燃烧无关，A错误；燃料的热值只与燃料的种类有关，与燃料的质量无关，B错误；燃料释放出的热量与燃料是否完全燃烧、燃料的质量和热值都有关，因此热值大的燃料不一定放出的热量就多，C错误；燃料的热值只与燃料的种类有关，与燃料的质量和体积无关，故D正确.

## Slide 19
（1）燃料的热值指的是某种燃料完全燃烧放出的热量与其质量之比，是燃料本身的一种特性，它与燃料的质量以及燃烧条件无关.（2）热值在数值上等于1 kg某种燃料完全燃烧放出的热量，如果没有完全燃烧，放出的热量要比完全燃烧放出的热
量少.

## Slide 20
2. 关于燃料热值的概念，下列说法正确的是（ ）.
A.燃烧时放出热量多的燃料的热值大
B.相同质量的燃料燃烧时放出热量多的热值大
C.质量同为1 kg的燃料完全燃烧时放出热量多的热值大
D.质量为3 g的酒精比质量为10 g的酒精热值小
C

## Slide 21
易错点3 对能量转化和转移的理解
例3 在密闭的房间里有一个开着门的电冰箱，给电冰箱通电，过一段时间后，房间的温度将（ ）.
A.升高 B.不变
C.降低 D.无法确定
A
解析 开着门的冰箱理想情况下不会引起密闭房间里温度的变化，但通电过程中电流在做功，电能转化为内能，根据能量守恒可知，室内温度升高了.故B、C、D错误，A正确.

## Slide 22
（1）能量的转化和转移的本质是不同的，“转化”是指能量由一种形式变为另一种形式；“转移”只是能量由一个物体传递到另一个物体，能量的形式不变.
（2）有能量转化时，必定会有一种形式的能量减少，另一种形式的能量增加.

## Slide 23
3.（2024·安徽淮北期中）第33届夏季奥林匹克运动会的主火炬的上部是一个高为30 m、直径为22 m的热气球.火炬手点燃火焰环后，热气球缓缓腾空，如图所示.下列说法中正确的是（ ）.
A.点燃火焰环后，燃料的内能转化为化学能
B.点燃火焰环后，热气球缓缓腾空，这个过程中内能转化为机械能
C.热气球缓缓腾空的过程中动能和重力势能的总和是不变的
D.热气球缓缓腾空的过程说明可以创造机械能
（第3题）
B

## Slide 24
[解析]燃料燃烧时是将化学能转化为内能，A错误；点燃火焰环后热气球缓缓腾空，属于利用内能做功，将内能转化为机械能，B正确；热气球缓缓腾空的过程中动能和重力势能的总和是增加的，C错误；热气球缓缓腾空的过程说明可以转化机械能，不可以创造机械能，D错误.
A.点燃火焰环后，燃料的内能转化为化学能
B.点燃火焰环后，热气球缓缓腾空，这个过程中内能转化为机械能
C.热气球缓缓腾空的过程中动能和重力势能的总和是不变的
D.热气球缓缓腾空的过程说明可以创造机械能

## Slide 25
例1 在“比较质量相等的不同燃料燃烧时放出的热量”实验中，小林选用碎纸片和酒精为燃料进行了实验.
（1）小林将天平放在水平桌面上并将游码归零后，若指针静止时的位置如图甲所示，则他应将平衡螺母向 端调节；图乙是正确测量所用碎纸片质量时的场景，此时游码所处位置如图丙所示，则他还应称量 g的酒精.
甲
乙
丙
丁
左
6.5

## Slide 26
为了比较不同燃料的热值大小，要用相同质量的不同燃料.
解析 把天平放在水平桌面上，将游码调到标尺左端的零刻度线处，此时指针偏向右侧，说明天平的左侧上翘，平衡螺母应向左调节；如图乙和丙所示，碎纸片的质量m＝5 g＋1.5 g＝6.5 g，为了比较热值大小，要用相同质量的不同燃料，所以他还应称量6.5 g的酒精.
甲
乙
丙
丁

## Slide 27
（2）小林组装的实验装置如图丁所示，他在器材安装中的一处错误是_____________
_________________.
丁
温度计的玻璃
泡接触到了容器底
根据温度计的使用规则分析解答.
解析 由图丁知，实验中温度计的玻璃泡碰到了容器底.

## Slide 28
（3）本实验中，燃料完全燃烧放出热量的多少是通过 来反映的.
温度计的示数变化
（4）正确组装实验装置后，小林用（1）中所称量的碎纸片和酒精分别进行实验，正确采集的数据如表所示，根据实验数据，小林却得出了与事实相反的实验结论：质量相同的碎纸片和酒精完全燃烧后，碎纸片放出的热量较多.你认为他在实验中最有可能遗漏的操作是 .
控制被加热水的质量相等
燃料 | 加热前的水温/℃ | 燃料燃尽时的水温/℃ | 水温的变化/℃
酒精 | 20 | 65 | 45
碎纸片 | 20 | 80 | 60

## Slide 29
解析 （3）为了比较热值大小，要用相同质量的不同燃料，加热同一种液体，让液体的质量相同，通过温度计的示数变化反映液体吸热多少（即燃料放热多少）.（4）实验中要用相同质量的不同燃料，加热质量相等的同一种液体，而小林却得出了与事实相反的实验结论，可能是没有控制被加热水的质量相等.
燃料的热值大小不能直接测量，需要通过液体吸收热量的多少来体现燃料燃烧放出热量的多少，根据Q吸＝cmΔt，可通过温度计的示数高低反映液体吸热多少，再根据Q放＝mq判断热值大小.

## Slide 30
本题通过实验考查了学生对控制变量法的应用，同时考查了学生对热值的理解和掌握，考查了学生对实验情况的分析.（1）燃料的热值指的是某种燃料完全燃烧放出的热量与其质量之比，是燃料本身的一种特性，它与燃料的质量以及燃烧条件无关.（2）燃料燃烧越充分，只能说越接近“完全燃烧”，燃烧效果越好，而不能说热值越大.（3）只有1kg某种燃料在完全燃烧时放出的热量才在数值上等于这种燃料的热值，如果没有完全燃烧，放出的热量要比完全燃烧时少.

## Slide 31
1.（2024·江苏盐城期中）小明利用如图所示装置，可完成以下两个探究实验：
实验一：“探究不同物质吸热升温的现象”；
实验二：“比较质量相等的不同燃料燃烧放出的热量”.
A
B
C
D
（第1题）

## Slide 32
（1）“探究不同物质吸热升温的现象”的实验，甲、乙虚线中应选择的器材
是 （填“A”或“B”）和 （填“C”或“D”），物质吸收热量的多少通过__________来反映.小明设计了两个方案比较不同物质吸热升温的性质.方案一：加热相同时间，比较升高的温度.方案二：升高相同的温度，比较加热的时间.你认为_________（填“方案一”“方案二”或“两方案都”）可行.
A
B
C
D
（第1题）
B
C
加热时间
两方案都

## Slide 33
[解析]在“探究不同物质吸热升温的现象”的实验中，应控制液体的种类不同，液体的质量相同，使用相同的酒精灯加热，所以甲、乙虚线中应选择的器材是B和C.由于实验中运用相同的酒精灯加热，加热时间相同时，两种液体吸收的热量相同，所以实验中运用转换法，通过加热时间来反映物质吸收热量的多少.
A
B
C
D
（第1题）

## Slide 34
实验中运用相同的酒精灯加热，加热时间相同时，两种液体吸收的热量相同，比较两种液体升高的温度，可以比较不同物质吸热升温的现象，所以方案一可行；两种液体的质量相同，升高相同的温度，吸收的热量越多，需要加热的时间越长，所以通过比较加热的时间，可以比较不同物质吸热升温的现象，所以方案二可行，故两方案都
可行.
A
B
C
D
（第1题）

## Slide 35
（2）“比较质量相等的不同燃料燃烧放出的热量”，正确选择实验器材，实验前，应控制烧杯中被加热物质 （填“质量”或“体积”）相同，若实验过程中燃料还未燃尽时，某一烧杯内水就沸腾了，此时小明立即在该烧杯中添加了少量水继续实验，直至燃料燃尽后测量水温；这样操作是否可行？ ，理由是______________
___________________.
A
B
C
D
（第1题）
质量
不可行
没有控制两个
烧杯中水的质量相等

## Slide 36
[解析]实验中，利用物质吸收热量的多少来反映燃料燃烧放出热量的多少，而物质吸收热量的多少和质量、比热容、温度变化有关，所以，应控制烧杯中被加热物质的质量相等.由于实验中，为了判断物质吸热多少，要控制烧杯中被加热物质的质量相等，所以某一烧杯内水沸腾了，立即在该烧杯中添加少量水继续实验，则两个烧杯中水的质量不相等，由控制变量法可知，这样操作不可行.
A
B
C
D
（第1题）

## Slide 37
例2 小明家买了一台燃气热水器，为了测出这台热水器的热效率，他在老师的指导下进行了一系列的实验，并测得如下数据.
（1）老师发现，上表中有一项是可以不用测量的，是 .同时小明还需要知道两组数据分别是 和 ，小明通过教科书上的表格很快查出了这两组数据，我们在这里分别用c和q表示.
冷水温度/℃ | 热水温度/℃ | 水的质量/kg | 加热时间/min | 消耗天然气/m3
t0 | t | m | T | V
加热时间
水的比热容
天然气的热值
本题考查热效率的测量和提高热效率的方式，结合相关的物理知识即可解答.根据热水器的热效率的公式即可分析出需要测量的物理量和需要查找的数据.

## Slide 38
解析 根据热水器的热效率η＝×100％可知需要间接测量得出Q吸和Q放，由于Q吸＝cm（t－t0），Q放＝qV，所以需要测量的物理量有冷水温度t0、热水温度t、水的质量m、消耗天然气的体积V；比较表格数据可知，加热时间T不用测量；其中，水的比热容c和天然气的热值q是物质的特性，数据根据教科书查出直接利用即可.
冷水温度/℃ | 热水温度/℃ | 水的质量/kg | 加热时间/min | 消耗天然气/m3
t0 | t | m | T | V

## Slide 39
（2）请你帮小明计算出该热水器的热效率 （用含有字母的式子表示）.
冷水温度/℃ | 热水温度/℃ | 水的质量/kg | 加热时间/min | 消耗天然气/m3
t0 | t | m | T | V
η＝×100％
本题考查热效率的测量和提高热效率的方式，结合相关的物理知识即可解答.利
用热量公式和η＝×100％即可得出热效率的表达式.
解析 由于Q吸＝cm（t－t0），Q放＝qV，则热水器的热效率η＝×100％
＝×100％.

## Slide 40
（3）经查阅资料发现，用燃气热水器烧水比用普通燃气灶烧水效率高，于是他找来了家中用坏的一台热水器拆开观察，发现在热水器中有一根弯成多圈的螺旋状的管道，冷水通过这些管道后就变成了热水，同时他还注意到热水器的火焰喷口由许多个小的喷口排列而成比普通燃气灶的面积大（如图所示），请结合上述材料归纳燃气热水器热效率高的原因： 、 .
燃料能充分燃烧
减小了热量的散失
本题考查热效率的测量和提高热效率的方式，结合相关的物理知识即可解答.根据影响热水器热效率的因素分析即可.
解析 影响热水器热效率的主要因素是燃料燃烧程度和热量的散失，比较燃气热水器和普通燃气灶可知，热水器的火焰喷口处燃料充分燃烧，还有通过热水器中的一根弯成多圈的螺旋状的管道可以尽可能地吸收更多的热量.

## Slide 41
2.根据能量转化与守恒定律可知，在与外界没有热传递的条件下，物体内能的增加量与外界对物体做功的多少相等.为了验证此规律，某兴趣小组设计了如图所示的实验.在容器里装一定质量的水，中间装上带有叶片的转轴，转轴上绕上绳子，绳子另一端通过滑轮与一重物相连；当重物下降时，绳子拉动转轴转动，带动叶片旋转，使容器里的水温度升高，结合水的比热容计算出水增加的内能，以此验证水的内能增加量与重物的重力做功多少是否相等.
（第2题）

## Slide 42
（1）为了完成此实验，除已提供测质量的电子天平外，还需要的测量工具：________、 ________.
（第2题）
刻度尺
温度计
[解析]实验中应需要用刻度尺测量重物下降的高度、用温度计测量水升高的温度.

## Slide 43
（2）兴趣小组在实验过程中发现，水内能的增加量小于重物做功的大小，请写出造成这种现象的一种原因： .
（第2题）
滑轮存在摩擦
[解析]在实验的过程中，滑轮存在摩擦、液体会散热等情况，会使得水内能的增加量小于重物做功的大小.

## Slide 44
（3）改进实验后，获得了如下数据，规律得到验证.
若使容器内相同质量水的温度升高2.5℃，则25kg的重物需下降 m.
实验序号 | 重物质量/kg | 下降高度/m | 升高温度/℃
1 | 20 | 5 | 0.5
2 | 20 | 10 | 1.0
3 | 20 | 15 | 1.5
4 | 10 | 10 | 0.5
5 | 30 | 10 | 1.5
6 | 40 | 10 | 2.0
（第2题）
20
[解析]由实验数据可知，20kg的重物高度下降5m，水温升高0.5℃，即1kg的重物高度下降1m，水温升高0.005℃，则有25kg的重物高度下降1m，水温升高0.125℃，要使水温升高2.5℃，根据比例可知，需要下降的高度为20m.