## Slide 1
第十五章 电流和电路

## Slide 3
考点1 摩擦起电及电荷间的相互作用
例1（2024·东营中考）甲、乙、丙三个轻质小球用绝缘细线悬挂，相互作用情况如图所示.如果丙带负电，则甲（ ）.
A.一定带负电
B.一定带正电
C.一定不带电
D.可能带负电
B
[解析]已知丙带负电，由题图可知，乙、丙相互吸引，则乙带正电或不带电；甲、乙相互排斥，则甲、乙均带电且带同种电荷.综上可知，甲一定带正电，B正确.

## Slide 4
如果两个物体互相吸引，可能是两者带有异种电荷，也可能是一个带电体吸引另一个轻小物体；如果两个物体互相排斥，则一定是两者带同种电荷.
名师启发 该题考查带电物体之间的相互作用.一个带电的物体吸引另一个物体时，要注意带电体具有能吸引轻小物体的性质.

## Slide 5
例2（2024·巴中中考）用丝绸摩擦过的玻璃棒接触不带电的验电器，金属箔张开.下列说法正确的是（ ）.
A.正电荷从丝绸转移到玻璃棒
B.玻璃棒带正电是因为得到了电子
C.摩擦起电是创造了电荷
D.验电器金属箔张开，是由于同种电荷相互排斥
D
[解析]由正、负电荷的规定可知用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电，这是因为玻璃棒与丝绸摩擦时，玻璃棒失去电子而带正电，丝绸得到电子而带负电，并不是正电荷在丝绸和玻璃棒之间发生了转移，A、B错误；摩擦起电的实质是电荷的转移，在摩擦起电中并没有创造电荷，C错误；验电器金属箔张开，是由于同种电荷相互排斥，D正确.

## Slide 6
在电荷转移的过程中，电荷总量保持不变，电荷守恒.摩擦起电导致的电荷转移过程中，只转移带负电荷的电子.
名师启发 本题考查了摩擦起电的实质、用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电、电子转移情况、验电器的原理.
被丝绸摩擦过的玻璃棒带正电.验电器的工作原理是同种电荷相互排斥.电荷间的相互作用是同种电荷互相排斥，异种电荷互相吸引.

## Slide 7
考点2 电流和电路
例3（2024·徐州中考）如图所示电路，闭合开关，电路所处的状态是（ ）.
A.通路
B.断路
C.短路
D.无法判断
C
[解析]由题图可知，开关闭合后，电源两极直接用导线连接起来，形成了电源短路.故选C.

## Slide 8
名师启发 本题考查电路的三种状态，导线将电源两极连接起来的电路叫短路；短路时，用电器都不能工作，电源将被烧坏.
短路分为两种情况：一是直接用导线将电源的正、负极连接起来，属于电源被短路，此时电路中的电流很大，可能把电源烧坏，这是不允许的；二是用电器两端被导线直接连通，属于用电器被短路（短接），此时被短路的用电器中没有电流通过，该用电器不工作，电流从导线中通过，其他未被短路的用电器中仍有电流通过，且电流变大.

## Slide 9
例4（2023·锦州中考）试卷在印刷厂“诞生”时，由于 现象会使印刷机积累大量电荷，为避免出现火花放电，工人会将机器接地.当自由电子从机器流向大地时，电流方向是 （填“从机器到大地”或“从大地到
机器” ）.
摩擦起电（静电）
从大地到机器
[解析]试卷在印刷厂“诞生”时，由于摩擦起电现象会使印刷机积累大量电荷，为避免出现火花放电，工人会将机器接地.当自由电子从机器流向大地时，由于电子带负电荷，负电荷定向移动的方向与电流方向相反，故电流方向是从大地到机器.

## Slide 10
名师启发 本题考查摩擦起电、电流的方向.摩擦起电的实质是电荷的转移；正电荷定向移动的方向为电流方向，负电荷定向移动的方向与电流方向相反.
判断电流方向时，要明确以下三点.（1）发生定向移动的是什么电荷.（2）此电荷从哪个物体转移到哪个物体上.（3）如果定向移动的电荷是正电荷，则电流方向与该电荷移动的方向相同；如果定向移动的电荷是负电荷，则电流方向与该电荷移动的方向相反.

## Slide 11
考点3 电路的识别和设计
例5（2024·镇江中考）某学校电动门既可以用遥控器开启，也可以用按钮开关开启.电动门开启时，电动机工作，警示灯L亮起.若取下警示灯L，电动机仍能工作.按下遥控器相当于S1闭合，按下按钮开关相当于S2闭合.符合上述要求的电路是（ ）.
A B C D
D
[解析]某学校电动门既可以用遥控器开启，也可以用按钮开关开启，说明两个开关独立工作，是并联的.电动门开启时，电动机工作，警示灯L亮起.若取下警示灯L，电动机仍能工作，说明电动机和警示灯并联，故D正确，A、B、C错误.

## Slide 12
名师启发 本题考查电路的设计，正确判断用电器连接方式和开关的位置是关键.电动门既可以用遥控器开启，也可以用按钮开关开启，说明两个开关是并联的.电动机工作，警示灯L亮起.若取下警示灯L，电动机仍能工作，说明电动机和警示灯并联.

## Slide 13
（1）若电路中各元件是逐个首尾顺次连接的，则此电路是串联电路；若电路中各元件“首首相接，尾尾相接”并列地连在电路中，则此电路是并联电路.（2）如果电流只有一条路径，则属于串联电路；如果有两条或多条路径，则属于并联电路.（3）串联电路中各用电器之间相互影响，若一个用电器断路，则整条电路都断路；并联电路中各用电器之间能独立工作，若一个用电器断路，则其他支路上的用电器不受影响.（4）串联电路中的开关控制整个电路；并联电路中，干路上的开关控制整个电路.（5）当两个或两个以上的开关控制同一个用电器时，若只有所有的开关都闭合，用电器才能工作，则这些开关是串联的；若闭合任意一个开关，用电器都能工作，则这些开关是并联的.

## Slide 14
考点4 探究串、并联电路电流的规律
例6（2024·成都中考）在“探究并联电路中的电流特点”实验中，图甲是某小组同学设计的电路图.
（1）图乙是该小组连接的电路，闭合开关S，电流表测通过 的电流.
甲
乙
L2
[解析]识别题图乙，共有两条支路，一条是L1单独接入，另一条是L2和电流表串联接入，所以电流表测量L2的电流.

## Slide 15
（2）该小组同学换用不同规格的小灯泡进行实验，用电流表多次测A、B、C三点电流，记录实验数据如下表.
分析表中数据，以下说法不合理的是 .
A.四次实验中电流表选用测量范围为0～0.6 A B.表中的数据均在误差范围内
C.此实验还可测量更多组数据 D.通过多次实验，可避免偶然性
实验次数 | IA/A | IB/A | IC/A
第1次 | 0.30 | 0.22 | 0.50
第2次 | 0.22 | 0.28 | 0.50
第3次 | 0.24 | 0.22 | 0.46
第4次 | 0.28 | 0.30 | 0.28
甲
乙
B

## Slide 16
[解析]所有示数没有超过0.6 A，故应选择测量范围0～0.6 A来提高数据的精确度，因此A选项说法合理；第4次实验IC的电流与两条支路电流之和差距过大，不在误差允许范围内，因此B选项说法不合理；此实验还可以继续换不同规格灯泡，或者换电压不同的电源进行实验，测量更多数据，因此C选项说法合理；本实验为探究实验，多次实验的目的是避免实验结论出现偶然性，因此D选项说法合理.综上所述，故选B.
实验次数 | IA/A | IB/A | IC/A
第1次 | 0.30 | 0.22 | 0.50
第2次 | 0.22 | 0.28 | 0.50
第3次 | 0.24 | 0.22 | 0.46
第4次 | 0.28 | 0.30 | 0.28
甲
乙

## Slide 17
（3）小成同学测量通过灯泡L1电流时，L1正常发光，L2忽亮忽灭，他接下来的操作应该是 .（写出一条即可）
甲
乙
检查L2支路的接线柱是否连接好（或检查L2是否拧紧）
[解析]L1与L2此时是并联关系，若L1正常发光，L2忽亮忽灭，可能是L2所在支路接触不良导致，可以检查L2支路的接线柱是否连接好，或者检查L2是否拧紧.

## Slide 18
名师启发 此题为并联电路电流规律的探究，谨记“并联分流”原则，即干路电流等于各支路电流之和即可解决.
探究串、并联电路电流的规律实验通常考查电路的连接、电流表的使用、电路故障分析、实验的操作、数据处理、实验的研究方法、实验结论和实验的评价等，题型多以实验探究题为主.

## Slide 19
易错点1 物体互相作用时，对带电性质的判断易出错
例1（2024·广东珠海香洲区期中）用绝缘细线悬挂甲、乙、丙三个轻质小球及带电棒，相互作用情况如图所示，则（ ）.
A.甲带负电
B.乙带负电
C.丙不带电
D.丙带负电
C

## Slide 20
解析 同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引且带电体具有吸引轻小物体的性质.图中带电棒带正电时，与甲相互排斥，则甲带正电；甲、乙相互排斥，则乙带正电，故A、B错误；带电棒不管带正电还是带负电均能吸引丙，根据带电体可以吸引不带电的轻小物体可知，丙不带电，C正确，D错误.
带电体具有吸引轻小物体的性质；电荷间相互作用的规律：同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引.

## Slide 21
1.如图所示，利用静电喷漆枪给物件上漆，涂料小液滴之间相互排斥，但被物件吸引.则（ ）.
A.物件一定带负电
B.物件一定不带电
C.小液滴可能不带电
D.小液滴一定带同种电荷
（第1题）
D
[解析]喷枪喷出的涂料小液滴相互排斥而散开，所以带同种电荷；涂料小液滴被喷涂的物件吸引，物件有两种可能：①带异种电荷，因异种电荷相互吸引；②不带电，带电的小液滴吸附在不带电的物件表面.综上分析，故D正确，A、B、C错误.

## Slide 22
易错点2 不能正确判断串联电路和并联电路
例2 如图所示的电路图中，三个灯泡不属于并联的是（ ）.
A B C D
解析 由图A可知，灯L1与灯L2串联以后再与灯L3并联，所以不是并联，故A符合题意；由图可知，B、C、D三个电路中，都是有三条电流的路径，灯L1、灯L2、灯L3并联在电源两端，都是并联，故B、C、D不符合题意.
A

## Slide 23
（1）串联电路的特点：①连接特点是依次逐个相连，无分支；②工作特点是各用电器工作有关联，任意一个用电器不工作，其余用电器均停止工作；③开关的控制特点是一只开关可控制所有用电器工作，且与开关的位置无关.（2）并联电路的特点：①连接特点是各用电器（包括跟用电器相连的开关）首首相连、尾尾相连，并列连接在电路两点之间；②工作特点是某一条支路断开时，其他支路上的用电器照常工作；③开关的控制特点是干路上的开关可以控制所有用电器，而支路上的开关只能控制所在支路上的用电器.

## Slide 24
2.（2024·北京海淀区期中）如图所示的电路中，开关S、S1闭合后，两盏电灯串联的电路是（ ）.
A B C D
D
[解析]图A中当开关S闭合后，电路有两条支路，两盏电灯并联，A不符合题意；图B中当开关S闭合后，电路有两条支路，两盏电灯并联，B不符合题意；图C中当开关S、S1闭合后，L2被短路，C不符合题意；图D中当开关S闭合后，电路只有一条通路，两盏电灯串联，D符合题意.故选D.

## Slide 25
易错点3 不会正确使用电流表
例3（2024·天津静海区期中）在如图所示的四幅电路图中，开关闭合时电流表能够测灯L1电流的是（ ）.
A B C D
A

## Slide 26
解析 电流表的测量对象取决于它与哪些电器串联.电流表所测量的电流，正是流经与其相连的用电器的电流.由图A可知，电流表测量的是灯L1所在支路的电流，A符合题意；由图B可知，电流表正负接线柱接反了，B不符合题意；由图C可知，灯L1与灯L2并联，电流表测的是干路的电流，C不符合题意；由图D可知，电流表并联在灯L1两端，电流表不能与被测用电器并联，D不符合题意.故选A.
电流表的使用规则：（1）电流表与用电器串联.（2）电流表的使用符合“正进负出”.（3）被测电流不能超过电流表的最大测量值.（4）不能把电流表直接接在电源的两端.

## Slide 27
3.下列四个电路中，闭合开关后电流表能测量通过灯L1电流的是（ ）.
A B C D
D
[解析]由图A可知，开关闭合后，电源被短路，故A错误；由图B可知，两灯并联，电流表在干路上，测量的是干路的总电流，故B错误；由图C可知，灯L1被短路，故C错误；由图D可知，两灯并联，电流表与灯L1串联且符合“正进负出”，测量的是通过灯L1的电流，故D正确.

## Slide 28
易错点4 不能正确应用串、并联电路的电流规律
例4 如图所示，如果电流表A1的示数为1.2 A，电流表A3的示数为0.5 A，则通过L1的电流和L2的电流分别是多少？
0.5 A 0.7 A
解析 由电路图可知，灯L1、L2并联，电流表A1测干路电流，A2测L2支路电流，A3测L1支路电流，所以通过灯L1的电流I1＝0.5 A，干路电流I＝1.2 A，并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，所以通过灯L2的电流I2＝I－I1＝1.2 A－0.5 A＝0.7 A.

## Slide 29
串、并联电路的电流规律
物理量 | 电流
串联 | I＝I1＝I2＝…＝In
并联 | I＝I1＋I2＋…＋In

## Slide 30
4.（2024·山东德州德成区期中）某同学在做“用电流表测量电流”的实验中所用的电路图如图甲所示，他按电路图正确连接电路并闭合开关S后，电流表A1、A2的指针位置如图乙所示.问：
（1）该电路属于串联电路还是并联电路？
甲
乙
（第4题）
并联电路
（2）电流表A1、A2的示数分别是多少？
0.5 A 1.5 A
（3）通过灯L1的电流多大？
1.0 A

## Slide 31
[解析]由电路图可知，L1与L2并联，电流表A1测L2支路的电流，电流表A2测干路电流.因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，且图乙中电流表A2指针的偏角小于电流表A1指针的偏角，所以，L2支路电流表A1的测量范围为0～0.6 A，分度值为0.02 A，示数I2＝0.5 A，干路电流表A2的测量范围为0～3 A，分度值为0.1 A，示数I＝1.5 A，则通过灯L1的电流I1＝I－I2＝1.5 A－0.5 A＝1.0 A.
甲
乙
（第4题）

## Slide 32
易错点5 不熟悉电路图、实物图的设计与连接
例5 在如图所示的电路中，有两根导线尚未连接，请用笔画线代替导线补上.补上后要求：闭合开关S后，灯L1和L2都能发光，且电流表只测量通过灯L2的电流.
如图所示
解析 由题意可知两只灯泡的连接方式为并联，电流表只测量通过灯L2的电流，即电流表与灯L2串联，故应将灯泡L2右侧的接线柱与电流表的“－”接线柱相连接，将灯泡L1右侧的接线柱与电流表的“0.6”接线柱相连接.

## Slide 33
连接实物图关键是明确电流表与待测电路串联、开关与控制的电路串联.根据题意，确定两只灯泡的连接方式为并联，再根据电流表只测量通过灯L2的电流，确定电流表的位置，据此确定连接导线的位置.

## Slide 34
5.（2024·安徽六安裕安区期中）根据图甲的电路图连接图乙的实物电路图.（L1电流约0.4 A，L2电流约0.5 A）
（第5题）
如图所示

## Slide 35
[解析]由电路图可知，该电路为并联电路，开关S1在干路上，S2在L2支路上，电流表在干路上测干路电流，L1电流约为0.4 A，L2电流约为0.5 A，则干路电流为I＝I1＋I2＝0.4 A＋0.5 A＝0.9 A，则电流表应接大量程，根据电路图连接实物图，如图所示.
（第5题）

## Slide 36
6. （2025·泉州模拟）请在图的两个虚线框内，选填“电源”和“小灯泡L2”的电路图符号连入电路，并满足两灯组成并联电路且开关只控制灯L2.
（第6题）
如图所示

## Slide 37
[解析]要求满足两灯组成并联电路且开关只控制灯L2，因此下面虚线框只能为电灯，
则上面虚线框就为电源，如图所示.
开关控制哪个用电器，就与该用电器串联
（第6题）
检查电路是否连接正确的要点：（1）检查电路是否缺少组成完整电路的四类元件.（2）检查电路元件的符号是否正确.（3）检查开关闭合前后电路是否会出现短路.（4）检查开关是否能控制用电器.

## Slide 38
例1（2024·上海青浦区期中）如图所示，甲、乙两种纳米材料相互摩擦后，甲的上表面和乙的下表面分别聚集了不同性质的电荷，将甲、乙接入电路后产生电流，则甲、乙整体上相当于电路中的_______（填元件名称）；摩擦过程中，甲、乙的______能转化为_____能.这一原理为更好地开发利用海洋蓝色能源提供了新的可能.
电源
机械
电

## Slide 39
电源是能持续提供电能的装置，能产生电流，从能量转化的观点来看，电源工作时把其他形式的能转化为电能；用电器是消耗电能的装置，从能量转化的观点来看，用电器工作时把电能转化为其他形式的能.
解析 甲的上表面和乙的下表面分别聚集了不同性质的电荷，将甲、乙接入电路后产生电流，则甲、乙整体上相当于电路中的电源；摩擦过程中，甲、乙的机械能转化为电能.

## Slide 40
1.（2023·大连模拟）做饭时，妈妈不小心将胡椒粉撒到了粗粒盐盒里，她想将胡椒粉与盐分离，苦于没有办法.小玉急中生智，拿了一根筷子在毛皮上摩擦几下，然后将筷子靠近胡椒粉，胡椒粉被吸到筷子上，成功地将其与粗粒盐分开.请回答：
（1）小玉选用的筷子是金属的还是塑料的？为什么？
塑料的；因为塑料筷子是绝缘体，摩擦产生的电荷被限制在摩擦的区域，这样，带电的筷子就能吸引轻小物体.
（2）请解释胡椒粉与粗粒盐分开的原因.
胡椒粉属于轻小物体，塑料筷子与毛皮摩擦带电，带电体具有吸引轻小物体的性质，而粗粒盐相对较重，所以带电的筷子吸引胡椒粉.

## Slide 41
例2（2024·湖南益阳赫山区期中）某班的同学们一起来研究“串联电路的电流规律”，实验电路如图所示，请你回答下列问题：
（1）该实验应选择规格 （填“相同”或“不同”）的灯泡.
不同
为了避免偶然性，得到规律的普遍性，应选择规格不同的灯泡实验.
解析 探究“串联电路的电流规律”时，为了使得到的规律具有普遍性，避免偶然性，应选用不同规格的小灯泡进行实验.

## Slide 42
（2）小亮同学连接电路后，闭合开关，两灯泡都亮，由于
连线较乱，一时无法确定电路是串联还是并联，现有如表一
两种方法：
则下列说法正确的是 .
A.方法1可行，方法2不可行 B.方法1不可行，方法2可行
C.两种方法都可行 D.两种方法都不可行
方法 | 操作 | 现象 | 结论
方法1 | 把其中一灯泡从灯座中取下 | 若另一灯熄灭 | 两灯一定是串联
方法2 | 把其中一根导线断开 | 若两灯熄灭 | 两灯一定是串联
表一
A

## Slide 43
①串联电路中，只有一条电流路径，串联电路的用电器
是互相影响的，一个用电器发生断路，不能工作，其他用电
器都不能工作.切断任何一条导线，所有的用电器都不能工作；
②并联电路中，有多条电流路径，各用电器之间互不影响.切断一条支路，其他用电器还能正常工作，但是若切断干路，则所有的用电器都不能工作.
方法 | 操作 | 现象 | 结论
方法1 | 把其中一灯泡从灯座中取下 | 若另一灯熄灭 | 两灯一定是串联
方法2 | 把其中一根导线断开 | 若两灯熄灭 | 两灯一定是串联
表一

## Slide 44
解析 方法1.把其中一个灯泡从灯座上取走，灯座处断路，
另一盏灯不能工作，各用电器之间互相影响，所以两个灯
泡是串联的，方法1可行.方法2.在串联电路中，断开一条
导线，所有的用电器都不能工作；在并联电路中，断开干路导线，所有的用电器也都不能工作；断开其中一条导线，两灯都熄灭，两灯泡既可能是串联的，也可能是并联的，不能根据两灯泡都熄灭判断出两灯泡是串联的，故方法2不可行.故选A.
方法 | 操作 | 现象 | 结论
方法1 | 把其中一灯泡从灯座中取下 | 若另一灯熄灭 | 两灯一定是串联
方法2 | 把其中一根导线断开 | 若两灯熄灭 | 两灯一定是串联
表一

## Slide 45
（3）小刚将三次实验数据记录，如表二.指出他所记录的数据中，明显错误的一组
是 （填“A”“B”或“C”），造成错误的原因是 ,
.
表二
电流表位置 | A | B | C
电流I/A | 0.3 | 0.3 | 1.5
C
选用的是小测量范围却
按大测量范围读数了
根据串联电路中各处的电流都相等分析.
解析 串联电路中各处的电流都相等，C处的电流为1.5 A，是其他电流0.3 A的5倍，原因可能是选用的是小测量范围却按大测量范围读数了.

## Slide 46
例3 某学习小组想探究“并联电路中电流的规律”，小铭设计如图甲所示电路，准备测量A、B、C三处电流，并从实验室取来电流表1个、小灯泡2只、开关1个、电池和导线若干进行实验.
（1）如图乙所示是小铭测量电流时连接的实验电路，此时电流表测量的是___ （填“A”“B”或“C”）处的电流.
甲
乙
丙
A

## Slide 47
本题探究并联电路的电流规律，考查注意事项、操作分析、归纳结论等知识.根据电流表与待测电路串联分析解答.
解析 由于电流表与待测电路串联，图乙中电流表与灯L1串联，所以此时电流表测量的是A处的电流.
甲
乙
丙

## Slide 48
（2）若在某次测量时，按如图甲所示电路连好，闭合开关前发现电流表指针位置如图丙所示，则应该先 ；排除问题后闭合开关，发现指针又偏向如图丙所示位置，其原因是 .
甲
丙
调零
电流表正负接线柱接反了
本题探究并联电路的电流规律，考查注意事项、操作分析、归纳结论等知识.电流表使用前要调零；电流应从电流表正接线柱流入、负接线柱流出，否则电流表指针反向偏转，根据图丙分析答题.

## Slide 49
解析 闭合开关前，电流表中没有电流通过，电流表指针偏在零刻度左侧，是因为电流表指针没有调零，则应该先调零；闭合开关，电流表中有电流通过，发现指针又偏向零刻度线左侧，是因为电流表正负接线柱接反了.
甲
丙

## Slide 50
（3）小铭测量了A、B、C三处的电流，并将电流表示数记录在表格中.
小铭分析数据后得出结论：①并联电路中 电流等于 电流之和；②并联电路中各支路电流相等.同组同学指出小铭结论 （填“①”或“②”）是错误的，还指出他实验中存在不当之处，要求他重新实验.请你对接下来的实验提出改进措施 （写出一条即可）.
IA/A | IB/A | IC/A
0.18 | 0.18 | 0.36
甲
乙
丙
干路
各支路
②
换用不同规格的灯泡多次测量

## Slide 51
本题探究并联电路的电流规律，考查注意事项、操作分析、归纳结论等知识.并联电路中干路电流等于各支路电流之和；用归纳法得出普遍性的结论，一要选用的样本有代表性，二要样本数量足够多.

## Slide 52
解析 观察表格中数据发现，A、B处的电流之和等于C处的电流，所以可得结论：并联电路中干路电流等于各支路电流之和.之所以得出并联电路中各支路电流相等，是因为选用的两灯泡规格相同，选用的器材太特殊，不具有普遍性，所以②是错误的.为了得到普遍规律，应换不同规格的灯泡多次测量.
甲
乙
丙
IA/A | IB/A | IC/A
0.18 | 0.18 | 0.36

## Slide 53
2.如图甲所示是“探究串联电路电流规律”的实验.
（1）L1、L2选择规格 （填“相同”或“不相同”）的小灯泡，其目的是______________________.
甲
乙
（第2题）
不相同
避免实验结论的偶然性
[解析]为了避免实验结论的偶然性，得出普遍性的结论，应选用不同规格的小灯泡进行多次实验.

## Slide 54
（2）闭合开关前，发现电流表的指针指在零刻度的左侧，接下来的操作是_________
_________.
甲
乙
（第2题）
对电流表
进行调零
[解析]闭合开关前，电流表指针指在零刻度线的左侧，没有指在零刻度线上，所以接下来要对电流表进行调零.

## Slide 55
（3）小明将电流表分别连接在A、B处，其指针偏转均如图乙所示，请完成表格中相应内容的填写.
序号 | ________ |  | 
① | ________ | ________ | IC/A
 | ________ | ________ | 1.6
电流
IA/A
IB/A
0.32
0.32
甲
乙
（第2题）

## Slide 56
[解析]小明分别测量A、B处的电流，记录在表格中，则表格需要记录的物理量是电流，A、B两处的电流IA、IB，其单位为A.由题图乙可知，电流表选用测量范围0～0.6 A，分度值为0.02 A，示数为0.32 A，由于A、B两处电流表指针偏转相同，故记录的电流值都为0.32 A.
序号 | ________ |  | 
① | ________ | ________ | IC/A
 | ________ | ________ | 1.6
乙
（第2题）
电流
IA/A
IB/A
0.32
0.32
甲

## Slide 57
（4）当电流表连接在C处时，小明读取示数后填入表中，请分析是否存在问题，若存在问题请说明原因：______________________________________________________
_____.
甲
乙
（第2题）
存在问题，选用测量范围0～0.6 A却按测量范围0～3 A进行
读数
[解析]串联电路中，电流处处相等，则C处的电流与A、B两处的应相等，都为0.32 A.而表格中，C处的电流为1.6 A，是因为C处测量的电流表用小测量范围，读数时按大测量范围记录了，所以表格数据记录存在问题.
序号 | ________ |  | 
① | ________ | ________ | IC/A
 | ________ | ________ | 1.6
电流
IA/A
IB/A
0.32
0.32

## Slide 58
（5）为了使实验的结论更具有科学性，请你对该实验提出合理化的建议：_________
____________________.
换用不同
规格的灯泡多次实验
[解析]表格数据只记录一次数据，即只进行一次实验，不能得出具有普遍性的实验结论，所以应换用不同规格的灯泡多次实验，得出多组实验数据，寻找普遍规律.
甲
乙
（第2题）
序号 | ________ |  | 
① | ________ | ________ | IC/A
 | ________ | ________ | 1.6
电流
IA/A
IB/A
0.32
0.32

## Slide 59
3.（2024·河南郑州第四中学期中）实验小组用如图甲所示的电路来探究并联电路中电流的关系，其实验思路如下：接好电路后，把电流表分别接入到A、B、C三处，测出第一组数据；为了防止个别偶然因素的影响，他们采用以下两种方法之一来重复实验，并完成第二次和第三次测量.
方法一：改变电源电压.
方法二：更换其中一条支路中的灯泡（规格不同）.
甲
乙
丙
（第3题）

## Slide 60
（1）实验时，接好电路后，闭合开关发现两灯都亮，但由于连线较乱，一时无法确定两灯是串联还是并联，小明灵机一动，随意拆下一根导线，发现两灯都熄灭，因此他认定两灯就是串联的，小明的结论是 （填“可靠”或“不可靠”）的，理由是 .
甲
乙
丙
（第3题）
不可靠
如果拆下的导线是接在并联电路干路上的，则两灯也会同时熄灭
[解析]若两灯泡串联，拆开一根导线，电路断路，两灯泡熄灭；若两灯泡并联时，拆开干路中的一根导线，两灯泡也同时熄灭，所以，根据拆开电路中的一根导线后两灯泡都熄灭不能判定两灯泡是串联的，即小明的结论是不可靠的.

## Slide 61
（2）如图乙所示的是某同学连接的并联电路的局部图，某次实验中，测量完干路电流之后，某同学想测量通过L1的电流，为接入电流表，a、b、c、d四个接点中，最方便的导线拆接点是 点.
乙
d
[解析]由题图乙所示电路图可知，测量完干路C处电流之后，某同学想测量通过L1的电流，为接入电流表，a、b、c、d四个接点中，将导线bd的d端改接电流表的“0.6”接线柱即可，即最方便的导线拆接点是d点，同时注意，在拆接电路时，开关必须
断开.

## Slide 62
（3）该同学表格设计中存在的不足之处： .
项 目 | A处的电流IA | B处的电流IB | C处的电流IC
第一次测量 | 0.10 | 0.12 | 0.22
第二次测量 | 0.20 | 0.24 | 0.44
第三次测量 | 0.25 | 0.30 | 0.55
甲
乙
丙
（第3题）
所测电流都没有单位
[解析]由表格可知，所测电流都没有单位，这是表格设计中存在的不足之处.

## Slide 63
（4）若闭合开关前出现图丙中的实验现象，说明 .
丙
电流表使用前没有调零
[解析]若闭合开关前出现题图丙中的实验现象，即电流表指针没有与零刻度线对齐，说明电流表使用前没有调零.

## Slide 64
（5）表格补充完整后，对数据分析可知，后面两次实验是采用方法 （填“一”或“二”）进行实验的.
项 目 | A处的电流IA/A | B处的电流IB /A | C处的电流IC/A
第一次测量 | 0.10 | 0.12 | 0.22
第二次测量 | 0.20 | 0.24 | 0.44
第三次测量 | 0.25 | 0.30 | 0.55
一
[解析]由表中实验数据知道，第二次与第三次实验时，电流值与第一次实验的电流值只是数值上发生了倍数变化，所以，后面两次实验是通过改变电源电压进行实验的，即采用了方法一进行实验.