## Slide 1
第十六章 电压 电阻

## Slide 3
考点1 根据灯泡以及电表的状态判断电路故障
例1（2024·盐城中考）在探究串联电路电压的特点时，闭合开关，灯泡都不发光，电压表无示数.以下可能的是（ ）.
A.L1短路
B.L1断路
C.L2短路
D.L2断路
B

## Slide 4
[解析]由题图可知，该电路为串联电路，电压表测量灯泡L2两端的电压，闭合开关，灯泡都不发光，电压表无示数；两个小灯泡都不发光，不可能只是L1短路或L2短路，因为如果L1短路，L2会发光，如果L2短路，L1会发光，则可能出现了断路.电压表无示数，说明是灯L1断路，如果灯L2断路，则电压表会有示数.故选B.

## Slide 5
名师启发 用电压表检验电路故障时，将电压表与用电器并联，如果电压表无示数，可能是并联的用电器短路或其他部分断路；如果电压表有示数且较大（接近电源电压），可能是并联的用电器断路或其他部分短路.

## Slide 6
例2（2024·东营中考）如图所示，电源电压不变，闭合开关S，灯泡L1、L2都发光，一段时间后，其中一个灯泡突然熄灭，而电压表示数不变，电流表示数几乎为零，由此判断发生故障的原因可能是 .
L2断路
[解析]由题图可知，灯泡L1、L2并联，电流表测通过L2的电流.一段时间后，其中一个灯泡突然熄灭，即另一个灯泡仍能工作，说明电路故障为某处断路；电压表示数不变，说明电压表两接线柱到电源两极的电路是通路，电流表示数几乎为零，则发生故障的原因可能是L2断路.

## Slide 7
名师启发 本题是一道故障分析题，解答时让学生根据实验现象来分析出故障的原因，从中培养了学生分析问题和解决问题的能力.在并联电路中：某支路断路时，电压表测断路两端电压和没断路的支路两端电压都等于电源电压；电流表测断路所在支路示数为零，测没断路的支路仍为原来的示数.

## Slide 8
（1）当电压表示数为电源电压时有两种推测：①电压表所测范围内的电路断路；②电压表所测范围之外的所有用电器都短路.（2）当电压表示数为零时有两种推测：①电压表所测范围内的电路短路；②电压表所测范围之外出现断路.（3）电路故障常结合灯泡的亮灭来进一步判断：串联电路中两灯都不亮可能是某处断路；串联电路中一亮一灭可能是灭的那个灯泡短路；并联电路中一亮一灭可能是灭的那个灯泡断路.（4）有时题意与上述推测矛盾：电压表或电流表自身坏了或没接上时，示数
为零.

## Slide 9
考点2 电路中的电表类型
例3（2024·河北保定徐水区期中）如图所示的电路中，L1、L2、L3是三个规格相同的小灯泡，闭合开关S，下列说法错误的是（ ）.
A.若a是电流表，b是电压表，则L1、L2和L3都亮
B.若a、b都是电流表，L1、L2和L3并联
C.若a是电压表，b是电流表，则只有L1亮，L2和L3被短路
D.若a、b都是电压表，L1、L2和L3串联
A

## Slide 10
[解析]若a是电流表，b是电压表，则L1、L3被短路，只有L2接通发光，故A错误，符合题意；若a、b都是电流表，则L1、L2、L3并联，电流表a测量L2和L3的电流之和，电流表b测量L1和L3的电流之和，故B正确，不符合题意；若a是电压表，b是电流表，灯泡L2、L3被短路，电流通过L1后直接通过电流表，只有L1发光，故C正确，不符合题意；若a、b都是电压表，电流依次通过L1、L3、L2，则L1、L2和L3串联，故D正确，不符合题意.故选A.

## Slide 11
名师启发 本题考查了灯泡连接方式的判断，判断用电器的连接方式，是解电学题的基础与关键，一定要掌握.各用电器首尾顺次连接，电路只有一条电流路径的连接方式是串联；各用电器首首相连、尾尾相连，电路有多条电流路径的连接方式是并联；电流表内阻很小，在电路中相当于导线，电压表内阻很大，在电路中相当于断路.

## Slide 12
例4（2025·江苏南京建邺区期末）在如图所示电路的圆圈内填上适当的电表符号.要求：当开关S闭合时，电路连接正确，电阻R1、R2都能正常工作.
如图所示

## Slide 13
名师启发 本题考查了电流表和电压表的连接，正确判断电路的连接方式是关键.电压表与被测用电器并联，并且在电路中相当于断路；电流表与被测用电器串联，并且在电路中相当于导线；根据电压表和电流表的正确使用方法以及在电路中的作用选择填入.

## Slide 14
（1）电压表和电流表的比较.①不同点：电压表是测电压的仪器，表盘中央标有符号V，必须与被测电路并联，可以直接接在电源两端，测电源电压；电流表是测电流的仪器，表盘中央标有符号A，必须与被测电路串联，不能直接接在电源两端，否则电流表会烧坏.②相同点：使用前都要校零，都要选择合适的测量范围，都要让电流从正接线柱流入、负接线柱流出，读数时都要先判断测量范围，认清分度值，再进行读数，大的测量范围都是小的测量范围的5倍.
（2）因为电压表的内部电阻很大，电流表的内部电阻很小，在分析电路时，电压表被看作是断路，电流表被看作是导线.

## Slide 15
考点3 电流表、电压表的使用
例5（多选）小明探究串联电路的电压规律，连接了如图所示的电路，下列做法正确的是（ ）.
A.闭合开关S，电压表测量L2两端的电压
B.只将导线①的下端改接到L1右端，闭合开关S，电压表测量L2两端的电压
C.只将导线①的下端改接到L1左端，闭合开关S，电压表测量L1和L2的总电压
D.只将导线②的下端改接到L1左端，闭合开关S，电压表测量L1两端的电压
A、B、C

## Slide 16
[解析]闭合开关S，该电路为串联电路，电压表与L2并联，电压表测
量L2两端的电压，故A正确；只将导线①的下端改接到L1右端，电压
表仍与L2并联，闭合开关S，电压表测量L2两端的电压，故B正确；只
将导线①的下端改接到L1左端，闭合开关S，电压表并联到了电源的
两端，测量电源电压，即L1和L2的总电压，故C正确；只将导线②的
下端改接到L1左端，闭合开关S，电压表的正负接线柱接反了，无法测量L1两端的电压，故D错误.故选A、B、C.
名师启发 本题考查了电路的识别、电压表的使用，根据每个选项中的操作判断电路的连接方式和电压表的作用是否正确.

## Slide 17
根据电流表和电压表的使用方法可知，电流表要串联在电路中且不能直接接在电源两极，否则会造成电路短路，烧坏电表；电压表和电流表都要让电流从正接线柱流入、负接线柱流出，否则会造成反偏现象；电压表要与待测电路并联且可以直接接在电源两极，电压表测量的是并联部分电路的电压.

## Slide 18
例6（2023·绥化中考）定值电阻R1和R2并联在如图甲所示的电路中，电流表的示数为0.5 A，通过R1的电流为0.3 A，则通过R2的电流 A；再将R1和R2串联在如图乙所示的电路中，电源电压为5 V，电压表示数为3 V，则R1两端的电压为 V.
甲
乙
0.2
2

## Slide 19
[解析]如题图甲所示，定值电阻R1和R2并联，电流表测量干路的电流.电流表的示数为0.5 A，通过R1的电流为0.3 A，根据并联电路中干路电流等于各支路电流之和，则通过R2的电流为I2＝I－I1＝0.5 A－0.3 A＝0.2 A.如题图乙所示，将R1和R2串联在电路中，电源电压为5 V，电压表示数为3 V，根据串联电路中总电压等于各部分电路电压之和，则R1两端的电压为U1＝U－U2＝5 V－3 V＝2 V.
甲
乙

## Slide 20
名师启发 本题考查了串、并联电路电流、电压的规律及相关计算.（1）在并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，表达式为I＝I1＋I2.（2）串联电路中总电压等于各部分电路电压之和，表达式为U＝U1＋U2.
解决此类含有电表电路的计算问题时，要做到：一看电路，要看清电路的连接方式，是串联还是并联；二看电表，要看清电表的类型，是电流表还是电压表，并且要明确电表的测量对象；三选规律，判断应该选取哪种电路的规律解决问题.

## Slide 21
考点4 电阻和变阻器
例7 中考新考法 方法开放 （2024·济南中考）学习了“伏安法”测电阻后，某小组想进一步探究“导体的电阻与导体长度的关系”.他们选择了如图甲所示的器材，并连接了部分电路.将固定在木板上长为15 cm的铅笔芯作为研究对象，并标记为等长的五段，a、f为铅笔芯的两个端点，中间四点分别标记为b、c、d、e.
甲
乙
丙

## Slide 22
（1）若使滑动变阻器的滑片P向D端滑动时电流表的示数增大，需用一根导线将电源的正极接线柱与滑动变阻器的 （填“A”“B”或“C”）接线柱连接.
甲
乙
丙
B
[解析]若使滑动变阻器的滑片P向D端滑动时电流表的示数增大，滑动变阻器阻值变小，则B接线柱必须接入电路，故需用一根导线将电源的正极接线柱与滑动变阻器的B接线柱连接.

## Slide 23
名师启发 本题是一道实验题，考查了影响导体电阻大小的因素，解题时注意控制变量法和转换法的应用.滑片向右滑动时，小灯泡变亮，说明电路中电流变大，滑动变阻器阻值变小，据此确定滑动变阻器选用的是右下端接线柱.
甲
乙
丙

## Slide 24
（2）将电路连接完整后，把线夹夹在f点，闭合开关，发现无论如何调节滑动变阻器，电压表和电流表始终无示数.用一根导线检测电路故障，将导线的两端分别接到开关两端的接线柱上时，电压表和电流表仍无示数；将导线的两端分别接到滑动变阻器接入电路的两接线柱上时，电压表和电流表均有示数.若电路中只有一处元件故障，则故障是 .
甲
乙
丙
滑动变阻器断路

## Slide 25
[解析]将导线的两端分别接到开关两端的接线柱上时，电压表和电流表仍无示数，说明电路是断路，将导线的两端分别接到滑动变阻器接入电路的两接线柱上时，电压表和电流表均有示数，说明电路是通路，故与导线并联的部分断路，若电路中只有一处元件故障，则故障是滑动变阻器断路.
甲
乙
丙

## Slide 26
名师启发 本题是一道实验题，考查了影响导体电阻大小的因素，解题时注意控制变量法和转换法的应用.闭合开关发现：小灯泡不亮，电流表无示数，说明电路可能断路；电压表无示数，电路只有一处故障，电压表并联的部分电路不会短路，说明电压表与电源不连通，与电压表并联的电路以外的电路是断路.
甲
乙
丙

## Slide 27
（3）该小组排除故障后继续实验，闭合开关后快速记录电流表和电压表的示数，然后立即断开开关.电流表的示数如图乙所示，该读数为 A.调节滑动变阻器，多次测量并计算出电阻的平均值.
乙
0.26
[解析]电流表的示数如题图乙所示，使用的是小的测量范围，分度值为0.02 A，该读数为0.26 A.
名师启发 本题是一道实验题，考查了影响导体电阻大小的因素，解题时注意控制变量法和转换法的应用.根据电流表的测量范围和分度值读数.

## Slide 28
（4）将线夹分别夹在e、d、c、b点，重复步骤（3），得到铅笔芯接入长度l和对应的铅笔芯接入电阻的平均值R的数据，如表所示：
①请在如图丙所示的坐标纸上描点，并画出铅笔芯接入电阻的平均值R和铅笔芯接入长度l的关系图像.
线夹位置 | b | c | d | e | f
铅笔芯接入长度l/cm | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
铅笔芯接入电阻的平均值R/Ω | 2.0 | 4.0 | 5.9 | 8.0 | 10.0
如图所示
[解析]根据数据描点画图；
丙
名师启发 本题是一道实验题，考查了影响导体电阻大小的因素，解题时注意控制变量法和转换法的应用.根据数据描点画图，结合图像得出规律.

## Slide 29
②通过分析图像可得实验结论：在材料和横截面积一定的条件下，________________
__________.
导体的电阻与长
度成正比
线夹位置 | b | c | d | e | f
铅笔芯接入长度l/cm | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
铅笔芯接入电阻的平均值R/Ω | 2.0 | 4.0 | 5.9 | 8.0 | 10.0
丙
[解析]通过分析图像是过原点的直线，可得实验结论：在材料和横截面积一定的条件下，导体的电阻与长度成正比.
名师启发 本题是一道实验题，考查了影响导体电阻大小的因素，解题时注意控制变量法和转换法的应用.根据数据描点画图，结合图像得出规律.

## Slide 30
（5）在实验评估环节，有的同学认为，只通过对铅笔芯电阻与其长度的探究得到的结论具有偶然性，为了使证据更充分，接下来还应该__________________________.
甲
乙
丙
用不同的导体进行多次实验
[解析]只通过对铅笔芯电阻与其长度的探究得到的结论具有偶然性，为了使证据更充分，接下来还应该换用不同的导体进行多次实验，使实验结论具有普遍性.
名师启发 本题是一道实验题，考查了影响导体电阻大小的因素，解题时注意控制变量法和转换法的应用.根据归纳得出结论必须具有普遍性且用于分析的样本足够多.

## Slide 31
在“探究影响导体电阻大小的因素”实验中，影响电阻大小的因素（称为变量）有多个，我们在研究某一个因素的影响时，只改变这个因素，而保持其他因素不变，从而确定该因素是否影响导体电阻的大小.据此类推，对有关因素逐个进行判断，就能找出影响导体电阻大小的所有因素.这种方法称为控制变量法.控制变量法是解决复杂问题的一种有效方法.

## Slide 32
例8（2024·大庆中考）根据电路图，用笔画线代替导线连接实物图.要求：
①电压表测量范围用0～3 V，电流表测量范围用0～0.6 A；
②滑动变阻器的滑片置于a端时，接入电路的阻值最大.
如图所示
[解析]根据电路图可知，灯泡和滑动变阻器串联，电流表串联在电路中，电压表并联在灯泡两端；电压表测量范围为0～3 V，电流表测量范围为0～0.6 A；滑动变阻器的滑片置于a端时，接入电路的阻值最大，即滑动变阻器右下的接线柱接入电路.

## Slide 33
名师启发 本题考查了根据电路图连接实物图，连接实物图的过程中要注意电流的流向，特别是电表的正、负接线柱不能接反，还要注意滑动变阻器所接的接线柱.
滑动变阻器要“一上一下”地接入电路，滑动变阻器接入电路的阻值大小由滑片与下端连接的接线柱之间的电阻丝长度决定.

## Slide 34
易错点1 不能正确判断电压表测量哪段电路两端的电压
例1（2024·山东临沂费县期中）如图所示电路中，闭合开关S时，电压表所测的是（ ）.
A.电源两端的电压
B.灯L1两端的电压
C.灯L2两端的电压
D.灯L1和L2两端的总电压
B
解析 结合电路图，开关闭合后，两灯泡串联，电压表并联在灯L1两端，所以电压表测灯L1两端的电压.

## Slide 35
电压表的使用规则：①使用电压表前首先要校零，明确电压表的量程和分度值，被测电压不要超过电压表的测量范围；②电压表应与被测电路并联；③通过电压表的电流方向为红接线柱（＋）入，黑接线柱（－）出；④电压表可以直接接到电源两极上，所测电压为电源电压.

## Slide 36
1.在下面的电路中，闭合开关S，能用电压表测量L1两端电压的是（ ）.
A B C D
D
[解析]题图A、B、C中，L1和L2两灯均串联，电压表均并联在L2的两端，测量的是L2两端电压，故A、B、C错误；题图D中，L1和L2两灯并联，电压表并联在L1的两端，可测量L1两端的电压，故D正确.

## Slide 37
易错点2 认识不清影响电阻大小的因素
例2（2025·河北保定望都县期末）在相同温度下，关于导体的电阻，下列说法正确的是（ ）.
A.铜线的电阻一定比铝线的电阻小
B.长度相同、粗细也相同的铜线和铝线电阻相等
C.长度相同的两根铜线，粗的那根电阻较小
D.粗细相同的两根铜线，长的那根电阻较小
C

## Slide 38
解析 导体电阻与导体的材料、长度和横截面积有关，只知道导体的材料，不知道导体的长度和横截面积关系，无法确定铜线与铝线电阻的大小，故A错误；长度相同、粗细也相同的铜线和铝线，由于材料不同，则电阻不相等，故B错误；在材料、长度相同的情况下，导体越粗，横截面积越大，电阻越小，所以，长度相同的两根铜线，粗的那根电阻较小，故C正确；在材料、横截面积相同的情况下，导体越长，导体电阻越大，所以，粗细相同的两根铜线，长的那根电阻较大，故D错误.

## Slide 39
电阻是导体本身的一种性质，反映了导体对电流阻碍作用的大小；电阻大小与导体的材料、长度、横截面积有关，另外还受温度的影响，与导体中的电流、导体两端的电压无关.

## Slide 40
2.（2024·山东枣庄薛城区期中）如图所示有一个长方体的金属电阻，材料分布均匀，长、宽、高分别为a、b、c，且a＞b＞c.当有电流按下列方向通过该电阻时
（ ）.
A.沿AB方向通电流时电阻最小
B.沿CD方向通电流时电阻最小
C.沿EF方向通电流时电阻最小
D.沿以上三个方向通电流时电阻相等
A
[解析]金属电阻的材料分布均匀，分析题图可知，沿AB方向通电流时，横截面积最大，长度最小，此时的电阻是最小的.

## Slide 41
易错点3 不能正确识别滑动变阻器在电路中的连接及接入电路中电阻值的变化
例3（2025·河南商丘夏邑县期中）如图所示，是某未连接完整的电路，当连接滑动变阻器不同的接线柱时，下列分析正确的是（ ）.
A.M接A，N接D，闭合开关前，滑片应置于最左端
B.M接C，N接B，闭合开关前，滑片应置于最右端
C.M接A，N接D，向右滑动滑片，灯泡发光变亮
D.M接C，N接B，向右滑动滑片，灯泡发光变亮
D

## Slide 42
解析 连接电路时，若M接A点，N接D点，闭合开关前，应使
滑动变阻器接入电路的电阻最大，滑片P应移动到最右端；向
右滑动滑片，滑动变阻器接入电路的电阻变大，总电阻变大，
电路中的电流变小，灯泡发光变暗，故A、C错误.连接电路
时，若M接C点，N接B点，闭合开关前，应使滑动变阻器接入
电路的电阻最大，滑片P应移动到最左端；向右滑动滑片，滑动变阻器接入电路的电阻变小，总电阻变小，电路中的电流变大，灯泡发光变亮，故D正确，B错误.

## Slide 43
滑动变阻器在接入电路中时，一要把握住两个接线柱“一上一下”的连接方法，不能“同上”或“同下”；二要看准是哪部分电阻丝接入电路，要看准滑动变阻器滑片的移动方向，要以下面的接线柱为标准，根据“近小远大”的判断方法进行
判定.

## Slide 44
3.在物理老师的帮助下，小明制作了亮度可以连续变化的台灯，如图甲所示，它是用电位器和灯泡串联而成的，电位器是一个变阻器，它的内部结构如图乙所示.
（1）朝某一方向旋转电位器的旋钮，灯泡会逐渐变亮，灯泡中的电流会 （填“变大”或“变小”），此时电位器中的电流会 （填“变大”或“变小”）.
甲
乙
（第3题）
变大
变大
[解析]朝某一方向旋转电位器的旋钮，灯泡会逐渐变亮，说明灯泡中的电流变大，电位器与灯泡串联在电路中，此时电位器中的电流会变大.

## Slide 45
（2）电位器有a、b、c三个接线柱，若旋钮带动滑片顺时针转动时灯泡变亮，则接入电路的接线柱为 （填“a和b”“a和c”或“b和c”）.
甲
乙
（第3题）
b和c
[解析]若旋钮带动滑片顺时针转动时灯泡变亮，说明灯泡中的电流变大，电路电阻变小，因此接入电路的接线柱为b和c.

## Slide 46
（3）电位器的电阻丝材料，应该用 （填“铜丝”或“镍铬合金丝”）.
甲
乙
（第3题）
镍铬合金丝
[解析]铜丝电阻率太小，电位器的电阻丝材料应该选用电阻率较大的镍铬合金丝.
电阻率较大是指在长度和横截面积相等时，导体的电阻较大；在高中我们将会进一步学习电阻率的概念，从而定量地研究影响导体电阻大小的因素

## Slide 47
例1 如图甲所示是“探究串联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系”的实验电路图.实验中，只要用电压表分别测出A与B、B与C以及A与C之间的电压，就可以找出串联电路中各用电器两端的电压与电源两端电压的关系.
甲
乙
丙

## Slide 48
（1）为使探究得出的结论具有普遍性，应选用规格 （填“相同”或“不相同”）的灯泡.
甲
乙
丙
不相同
为了使探究得出的结论具有普遍性，应该选取不同规格的小灯泡进行实验.
解析 为了避免实验的偶然性，使探究得出的结论具有普遍性，应该选取规格不相同的小灯泡进行实验.

## Slide 49
（2）某同学对照图甲及实验设计后认为用一块电压表分别测A与B以及B与C之间的电压时，需要对电路进行改接，为了不反复拆接电压表，优化实验过程.于是，他设计了图乙所示的电路，他的思路是只闭合开关S和S1，电压表测L1的电压；只闭合开关S和S2，电压表就可以测L2的电压.这种设计思路是否正确？为什么？————————————————————————————————————————.
甲
乙
丙
不正确，原因是这样测量L2的电压会造成电压表正、负接线柱接反，从而导致指针反偏
电压表并联在电路中，电流从正接线柱流入、负接线柱流出.

## Slide 50
解析 测L1两端的电压时，只闭合开关S和S1，此时电流从电压表正接线柱流入、负接线柱流出，符合电压表的使用原则；而当只闭合开关S和S2，测L2两端的电压时，这种接法会造成电压表正、负接线柱接反，从而导致指针反偏，不符合电压表的使用原则.
甲
乙
丙

## Slide 51
（3）在另一组同学正确的实验过程中，闭合开关后两灯均正常发光，电压表分别接在A、B和A、C两点时，电压表的指针均指在了如图丙所示的位置，则在此过程中，灯泡L1两端的电压大小为 V.
丙
1.3
根据电压表的测量范围和串联电路电压规律判断出电压表的测量范围，读出电压表的示数.

## Slide 52
解析 电压表分别接在A、B和A、C两点时，测量的分别是灯泡L1两端的电压和电源电压，而电压表指针位置相同，由此可判断接在A、C时电压表使用的是大的测量范围0～15 V，接在A、B时电压表使用的是小的测量范围0～3 V，则分度值为0.1 V，由此可知，灯泡L1两端电压为1.3 V.
丙

## Slide 53
例2 小明同学“探究并联电路的电压关系”的实验电路如图甲所示.
（1）小明根据图甲连接好电路，并将电压表连入电路中，闭合开关，电压表示数如图乙所示，为了使读数更准确，接下来他应该怎么做？ .
换用小的测量范围
甲
乙
如果电压表的指针偏转的角度较小，应该换用较小的测量范围继续实验.

## Slide 54
解析 闭合开关，电压表示数如图乙所示，读数为2 V，比3 V小.为了使读数更准确，接下来应该换用小的测量范围.
乙

## Slide 55
（2）小明完成第一次实验，并把数据记录在表中后，接下来他的操作是___________
______________________________.
V | /V | U电源/V
2.8 | 2.8 | 2.8
 |  | U电源/V
2.8 | 2.8 | 2.8
换用规格不
同的灯泡，重复前面的实验两次
为了让实验结论具有普遍性，应该换用规格不同的灯泡，重复前面的实验两次.
解析 小明完成第一次实验，并把数据记录在表中后，接下来他的操作是换用规格不同的灯泡，重复前面的实验两次.

## Slide 56
（3）在纠正了上面实验中的问题后，小明继续探究“并联电路中的电流关系”.在A处安装电流表并闭合开关后，电流表示数为0.1 A，小明猜想：电流经过用电器后，大小应该有所衰减，为了验证这条猜想，他下一步应该将电流表安装在图甲中____处.看到_____________ ，即证明他的猜想是错误的.
V | /V | U电源/V
2.8 | 2.8 | 2.8
 |  | U电源/V
2.8 | 2.8 | 2.8
甲
乙
D
电流大小不变
串联电路的电流处处相等.
解析 为了验证这条猜想，他下一步应该将电流表安装在图甲中D处.看到电流大小不变，即证明他的猜想是错误的.

## Slide 57
（4）当他把电流表接到C处时，刚读完数，仅有L2突然熄灭，此时电流表的读数会 _______（填“增大”“减小”或“不变”）.
甲
乙
减小
并联电路中，干路中的电流等于各个支路的电流之和.
解析 当他把电流表接到C处时，刚读完数，仅有L2突然熄灭，其所在支路断路，因为干路中的电流大于支路中的电流，所以电流表的读数会减小.

## Slide 58
1.（2024·广东中考）探究串联电路中电压的规律.
（1）根据如图甲所示的电路图，用笔画线代替导线将如图乙所示电路连接完整.
甲
乙
丙
（第1题）
如图所示
[解析]根据如题图甲所示的电路图，两灯泡串联，电压表测L1的电压.

## Slide 59
（2）连接电路时，开关应处于 状态.正确连接电路后，闭合开关，若灯L2断路，则L1两端 （填“有”或“无”）电压.
甲
乙
丙
（第1题）
断开
无
[解析]为了保护电路，在连接电路时，开关应处于断开状态；正确连接电路后，闭合开关，若灯L2断路，则L1两端无电压.

## Slide 60
（3）用电压表分别测出电压UAB、UBC和UAC.其中测UAB时，电压表的示数如图丙所示，示数为 V.接着更换不同规格的灯泡并多次实验，数据记录如表所示.
实验 次序 | 电压UAB/V | 电压UBC/V | 电压UAC/V
1 |  | 1.7 | 2.9
2 | 1.3 | 1.6 | 2.9
3 | 1.1 | 1.8 | 2.9
甲
乙
丙
（第1题）
1.2
[解析]如题图丙所示，电压表选用小的测量范围，分度值为0.1 V，其示数为1.2 V；

## Slide 61
①分析表中数据，得到初步结论：串联电路两端的总电压等于各部分电路两端电压 .
实验 次序 | 电压UAB/V | 电压UBC/V | 电压UAC/V
1 |  | 1.7 | 2.9
2 | 1.3 | 1.6 | 2.9
3 | 1.1 | 1.8 | 2.9
甲
乙
丙
（第1题）
之和
[解析]分析表中数据可得出：AC两端电压UAC等于AB两端电压UAB与BC两端电压UBC之和，即串联电路中，电源两端电压等于各用电器两端电压之和；

## Slide 62
②为使结论更具普遍性，小明将灯泡换成其他类型用电器并多次实验.此外，还可以 .
实验 次序 | 电压UAB/V | 电压UBC/V | 电压UAC/V
1 |  | 1.7 | 2.9
2 | 1.3 | 1.6 | 2.9
3 | 1.1 | 1.8 | 2.9
甲
乙
丙
（第1题）
改变电源电压并多次实验
[解析]此外，还可以改变电源电压并多次实验.

## Slide 63
实验中的注意事项：（1）连接电路时，开关应断开，电压表并联在被测电路中.（2）应从电源正极（或负极）起按电路图将元件逐个连接起来.（3）读数时视线应与刻度盘垂直，读数完毕，断开开关，记录数据.实验完成，切断电源，整理好仪器.（4）为了使实验结论具有普遍性，可以更换不同规格的用电器，或者改变电源电压多次实验.

## Slide 64
2.如图所示是探究“导体电阻大小与哪些因素有关”的实验，请将下列实验现象及对应的结论补充完整.
（1）如图甲所示，将材料和长度均相等的导体A和B并联接入电路，若A的横截面积比B小，则闭合开关后，我们会看到电流表A1的示数 （填“大于”“小于”或“等于”）电流表A2的示数.这样可以得到结论：当导体的材料和长度相同时， ，电阻越小.
甲
乙
丙
（第2题）
小于
横截面积越大

## Slide 65
[解析]如题图甲所示，将材料和长度均相等的导体A和B并联接入电路.若A的横截面积比B小，闭合开关后，发现电流表A1的示数小于电流表A2的示数，这说明A的电阻大、B的电阻小，故结论为当导体的材料和长度相同时，横截面积越大，电阻越小.
甲
（第2题）

## Slide 66
（2）如图乙所示，分别将长度和横截面积均相同的铜丝和镍铬合金丝接入电路中的MN之间，接入 （填“铜丝”或“镍铬合金丝”）时灯泡更亮.这样做的目的是探究导体电阻大小跟导体的 的关系.
乙
（第2题）
铜丝
材料
[解析]如题图乙所示，分别将长度和横截面积均相同的铜丝和镍铬合金丝接入电路中的MN之间，导体的材料不同，会发现接入铜丝时灯泡更亮，这说明铜丝的电阻小，这样做的目的是探究导体电阻大小跟导体的材料的关系.

## Slide 67
（3）如图丙所示，若想探究导体电阻大小与长度的关系，应选择_____和_________均相同的导体来完成实验.若实验中发现电压表V2的示数大于V1的示数，说明导体C的电阻小于导体D的电阻.
丙
（第2题）
材料
横截面积
[解析]如题图丙所示，若想探究导体电阻大小与长度的关系，由控制变量法可知应选择材料和横截面积均相同的导体来完成实验.

## Slide 68
例3 德国物理学家乔治·西蒙·欧姆在1826年发表了关于电阻的实验结果.小华用如图所示的电路探究影响导体电阻大小的因素，实验数据如表所示.
次序 | 材料 | 长度/cm | 直径/mm | 电流/A
1 | 镍铬合金 | 60 | 0.36 | 0.22
2 | 镍铬合金 | 60 | 0.51 | 0.24
3 | 铜镍合金 | 60 | 0.36 | 0.24
4 | 铁铬铝合金 | 60 | 0.36 | 0.20
（1）连接电路时开关应该 ，实验中通过 反映导体电阻大小.
断开
电流表的示数

## Slide 69
连接电路时，为了保护电路，开关应断开；实验中通过观察电流表的示数来判断电阻的大小，这应用了转换法.
解析 为了保护电路，连接电路时开关应该断开；实验中，电路中电阻的大小不能直接判断出来，可以通过比较电路中电流的大小，即电流表的示数来判断导体电阻的
大小.

## Slide 70
（2）为了研究导体电阻与横截面积的关系，他应该选取 两次实验的数据进行比较分析.
次序 | 材料 | 长度/cm | 直径/mm | 电流/A
1 | 镍铬合金 | 60 | 0.36 | 0.22
2 | 镍铬合金 | 60 | 0.51 | 0.24
3 | 铜镍合金 | 60 | 0.36 | 0.24
4 | 铁铬铝合金 | 60 | 0.36 | 0.20
1、2
影响导体电阻大小的因素：导体的温度、材料、长度和横截面积.在研究电阻与其中某个因素的关系时，要采用控制变量法的思想，要研究导体的电阻大小与一个量之间的关系，需要保持其他量不变.

## Slide 71
解析 研究导体电阻与横截面积的关系，需保证电阻丝的长度和材料相同，横截面积不同，故选1、2两次实验数据进行比较分析.
次序 | 材料 | 长度/cm | 直径/mm | 电流/A
1 | 镍铬合金 | 60 | 0.36 | 0.22
2 | 镍铬合金 | 60 | 0.51 | 0.24
3 | 铜镍合金 | 60 | 0.36 | 0.24
4 | 铁铬铝合金 | 60 | 0.36 | 0.20

## Slide 72
（3）为了研究导体电阻和长度的关系，小华从已有的四根导体中任选一根，进行以下三种操作，你认为可行的是 .
A.分别将导体的 、、 和全部长度接入电路测量电流
B.先将整根导体接入电路测量电流，再将导体拉长接入电路测量电流
C.先将整根导体接入电路测量电流，再将导体对折接入电路测量电流
次序 | 材料 | 长度/cm | 直径/mm | 电流/A
1 | 镍铬合金 | 60 | 0.36 | 0.22
2 | 镍铬合金 | 60 | 0.51 | 0.24
3 | 铜镍合金 | 60 | 0.36 | 0.24
4 | 铁铬铝合金 | 60 | 0.36 | 0.20
A

## Slide 73
解析 要探究电阻和导体长度的关系，需保证电阻丝的横截面积和材料相同，长度不同.分别将导体的 、、 和全部长度接入电路测量电流，保证了电阻丝的横截面积和材料相同，仅长度不同，故A符合题意；先将整根导体接入电路测量电流，再将导体拉长接入电路测量电流，保证了材料相同，但长度和横截面积都发生了变化，故B不符合题意；先将整根导体接入电路测量电流，再将导体对折接入电路测量电流，保证了材料相同，但长度和横截面积都发生了变化，故C不符合题意.故选A.
次序 | 材料 | 长度/cm | 直径/mm | 电流/A
1 | 镍铬合金 | 60 | 0.36 | 0.22
2 | 镍铬合金 | 60 | 0.51 | 0.24
3 | 铜镍合金 | 60 | 0.36 | 0.24
4 | 铁铬铝合金 | 60 | 0.36 | 0.20

## Slide 74
3. （2024·黄冈实验中学模拟）物理兴趣小组的同学开展“探究盐水电阻大小与哪些因素有关”的实验，他们提出了以下猜想：
A.可能与盐水的浓度有关.
B.可能与盐水的液柱长度有关.
他们利用玻璃管（管中带有接线柱的金属活塞可以
左右移动）、电源、开关、小灯泡、导线等器材，
组装成如图所示的电路进行实验.
（第3题）

## Slide 75
（1）向玻璃管内注满盐水，闭合开关后灯泡发光，说明盐水是 （填“导体”或“绝缘体”）；根据小灯泡的亮度可以判断盐水的电阻大小，这种研究方法是 .
（第3题）
导体
转换法
[解析]将适量盐水从注水口倒入玻璃管中并闭合开关，观察到小灯泡发光，说明盐水容易导电，所以盐水是导体；串联电路，电压一定，电阻变化时，灯泡亮暗随之发生变化，故可以根据灯泡的亮度判断盐水电阻的大小，运用了转换法.

## Slide 76
（2）探究猜想A时，为了增加盐水的浓度，可向玻璃管中添加_____（填“盐”或“清水”）并搅拌均匀.探究猜想B时，用注射器缓慢地从玻璃管中抽取部分盐水，同时调节活塞使玻璃管中仍充满盐水，灯泡的亮度逐渐变亮；这一实验过程_____（填“能”或“不能”）验证猜想B.
（第3题）
盐
能

## Slide 77
[解析]探究猜想A时，为了改变盐水的浓度，可向塑料管中添加盐，并搅拌均匀，观察灯泡的亮度变化；探究猜想B时，用注射器缓慢地从玻璃管中抽取部分盐水，同时调节活塞使玻璃管中仍充满盐水，保持了横截面积不变，盐水的长度变短，灯泡的亮度逐渐变亮，这一实验过程能验证猜想B.
（第3题）

## Slide 78
（3）实验中发现，盐水的电阻改变较小时，灯泡的亮度无明显变化.甲、乙同学分别对实验装置做以下改进：甲同学把灯泡更换为电流表，乙同学在原电路中串联接入电流表，改进方法更好的是 同学，理由是 .
（第3题）
乙
小灯泡可以起到保护电路的作用
[解析]将灯泡换为电流表，盐水的电阻影响电路中的电流，因此，当盐水的电阻过小时，电流会过大，电路可能会被烧坏；在原电路中串联一个电流表，可以起到保护电路的作用，因此乙同学的方案更好.

## Slide 79
（4）利用此装置可以继续探究盐水电阻大小与盐水的 是否有关.
（第3题）
横截面积
[解析]因为电阻的大小与导体的材料、长度以及横截面积有关，如果倒掉一些盐水再进行测量，相当于盐水的横截面积减小，因此可以探究盐水电阻的大小与盐水的横截面积是否有关.