## Slide 1
第十七章 欧姆定律

## Slide 3
考点1 欧姆定律的综合运用
例1（2024·滨州中考）如图所示，电源电压为3 V，闭合开关后，电流表A1的示数为0.6 A，电流表A2 的示数为0.2 A，则通过灯泡L2的电流为_____ A，灯泡L1的阻值为_____Ω.
0.4
15

## Slide 4
[解析]由图可知，两灯并联，电流表A1测干路电流，电流表A2测通过L1的电流，电流表A1的示数为0.6 A，电流表A2的示数为0.2 A，由并联电路的电流规律可知通过灯泡L2的电流I2＝I－I1＝0.6 A－0.2 A＝0.4 A；因为并联电路各支路两端电压相等，等于电源电压，所以U1＝U＝3 V，由I＝可得，灯泡L1的阻值R1＝＝＝15 Ω.

## Slide 5
名师启发 本题考查了欧姆定律的应用和并联电路电压、电流的特点，熟悉相关规律即可解答.由图可知，两灯并联，电流表A1测干路电流，电流表A2测通过L1的电流，根据并联电路的电流规律求出通过灯泡L2的电流；根据并联电路的电压规律和欧姆定律求出灯泡L1的阻值.

## Slide 6
串、并联电路中电流、电压、电阻的规律（以含有两个电阻的电路为例）.①电流规律：串联电路中，电流处处相等，I＝I1＝I2，并联电路中，干路中的电流等于各支路中的电流之和，I＝I1＋I2.②电压规律：串联电路中电源两端电压等于各用电器两端电压之和，U＝U1＋U2；并联电路中各支路用电器两端电压相等，等于电源两端电压，U＝U1＝U2.③电阻规律：串联电路总电阻等于各分电阻之和，R＝R1＋R2；并联电路总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和，＝＋.④串联分压：串联电路中电压与电阻成正比，＝；并联分流：并联电路中电流与电阻成反比，I1R1＝I2R2或＝.

## Slide 7
例2（多选）（2024·天津中考）如图所示的电路中电源电压不变，a、b为同种电表（电流表或电压表）.闭合S1和S2，a、b两表示数分别为3和1（单位为A或V）；将a、b换为另一种电表，闭合S1、断开S2，a表示数为0.4（单位为A或V）.则（ ）.
A.R1的电阻为5 Ω
B.R2的电阻为7.5 Ω
C.前一种情况中a表的示数为3 V
D.后一种情况中b表的示数为1.2 A
B、C

## Slide 8
[解析]由题知，a、b为同种电表（电流表或电压表）；由图知，闭
合S1和S2，若a、b都为电流表，则会造成电源短路，所以a、b都为
电压表，此时两个电阻串联，a表测电源电压，b表测R2两端的电压；
由题意可知此时a、b两表示数分别为3 V和1 V，即电源电压为3 V，
R2两端的电压为1 V，C正确.根据串联电路的电压特点可知，R1两端的电压：U1＝U－U2＝3 V－1 V＝2 V，根据串联分压的规律可得＝，即＝，所以R1＝2R2.将a、b换为另一种电表，

## Slide 9
闭合S1、断开S2，若a、b都为电压表，则会造成电路断路，所以a、
b都为电流表，此时两个电阻并联，a表测通过R2的电流，b表测干
路电流，根据并联电路的电压特点可知，此时两个电阻两端的电
压都是3 V，由题意可知此时a表示数为0.4 A，即I2＝0.4 A，则R2
的阻值：R2＝＝＝7.5 Ω，由前面分析可知，R1的阻值：R1＝2R2＝2×7.5 Ω＝15 Ω，A错误，B正确.通过R1的电流：I1＝＝＝0.2 A，由并联电路的电流特点可知，干路电流（此时b表的示数）：I＝I1＋I2＝0.2 A＋0.4 A＝0.6 A，D错误.故选B、C.

## Slide 10
名师启发 本题考查了串并联电路的特点与欧姆定律的应用.闭合S1和S2，若a、b都为电流表，则会造成电源短路，所以a、b都为电压表，据此得出电源电压与R2两端电压；将a、b换为另一种电表，闭合S1、断开S2，此时a、b都为电流表，据此得出干路电流和R2支路电流；根据上述分析与题目判断各选项.

## Slide 11
利用欧姆定律解决复杂的串、并联电路问题，一般根据题意将复杂电路简化为基本的串联电路或并联电路，可以画出等效电路图，再利用欧姆定律解决问题.值得注意的是在此类问题中经常需要结合串、并联电路中电流或电压的规律进行求解.

## Slide 12
考点2 电阻的测量
例3（2024·潍坊中考）为测定一只标有“2.5 V”字样的小灯泡正常工作时的电阻，某同学准备了下列器材：待测小灯泡、干电池3节、滑动变阻器、电流表、电压表、开关、导线若干.
（1）请用笔画线代替导线将图甲中的电路补充完整.
甲
乙
丙
丁
如图所示

## Slide 13
[解析]实验中，灯泡与滑动变阻器串联，电压表测量灯泡两端的电压，电流表测量电路中电流，如图所示.
名师启发 此题考查了伏安法测电阻的实验，涉及电路的连接、滑动变阻器的调节、欧姆定律、电阻箱的使用等知识.实验中，灯泡与滑动变阻器串联，将电压表并联在灯泡两端.
甲

## Slide 14
（2）闭合开关后，滑片P位于某一位置时，电压表示数如图乙所示，为了让小灯泡正常发光，应将滑动变阻器的滑片P向 （填“左”或“右”）移动.
乙
左
[解析]电压表的分度值为0.1 V，所选测量范围为0～3 V，电压表示数为2.4 V，小于小灯泡的额定电压，则为测量小灯泡正常发光时的电阻，应将滑片向左移动，减小滑动变阻器接入电路中的电阻，使电压表示数为2.5 V.

## Slide 15
名师启发 此题考查了伏安法测电阻的实验，涉及电路的连接、滑动变阻器的调节、欧姆定律、电阻箱的使用等知识.根据电压表的量程和分度值读出示数，由串联电路分压原理可知滑动变阻器接入电路的电阻太大，所以滑动变阻器的滑片应向左移动，使滑动变阻器接入电路的电阻变小.
乙

## Slide 16
（3）滑片P调整到适当位置，电压表示数为2.5 V，此时电流表示数如图丙所示，则该小灯泡正常工作时的电阻为_____Ω，此时滑动变阻器接入电路的电阻为____Ω.
丙
6.25
5
[解析]滑片P调整到适当位置，电压表示数为2.5 V，电流表的分度值为0.02 A，所选
测量范围为0～0.6 A，电流表示数为0.4 A，则该小灯泡正常工作时的电阻为RL＝＝＝6.25 Ω；此时滑动变阻器接入电路的电阻为R滑＝＝＝＝5 Ω.

## Slide 17
名师启发 此题考查了伏安法测电阻的实验，涉及电路的连接、滑动变阻器的调节、欧姆定律、电阻箱的使用等知识.根据电流表的量程和分度值读出示数，即灯泡正常发光时的电流，由欧姆定律可求得小灯泡正常发光时的电阻；根据R滑＝＝计算此时滑动变阻器接入电路的电阻.
丙

## Slide 18
（4）小华认为不用电流表也能测出小灯泡正常工作时的电阻，他又找来一个电阻箱和一个单刀双掷开关，设计了如图丁所示的电路，两虚线框中一处接入电阻箱，另一处接入滑动变阻器，然后进行了下列操作：
丁
[解析]①闭合开关S，将单刀双掷开关掷于位置1，调整b处电阻，使电压表示数为2.5 V，此时灯泡正常发光；②根据等效替代的思维，将单刀双掷开关掷于位置2，保持滑动变阻器电阻不变，调节电阻箱，使电压表示数再次为2.5 V，此时电阻箱的示数即为小灯泡正常工作时的电阻，因此电阻箱应接在图丁中的a处.
②将单刀双掷开关掷于位置2，保持b处电阻不变，调整a处电阻，使电压表示数为 _____V，此时电阻箱的示数即为小灯泡正常工作时的电阻.电阻箱应接在图丁中的 _____ （填“a”或“b”）.
2.5
a
①闭合开关S，将单刀双掷开关掷于位置1，调整b处电阻，使电压表示数为2.5 V；

## Slide 19
名师启发 此题考查了伏安法测电阻的实验，涉及电路的连接、滑动变阻器的调节、欧姆定律、电阻箱的使用等知识.根据等效替代的思维，开关先接1，调节滑动变阻器，使电压表示数为2.5 V，让灯泡正常发光，再接2，保持滑动变阻器接入电路的电阻不变，调节电阻箱，使电压表示数再次为2.5 V，此时电阻箱的示数即为小灯泡正常工作时的电阻.
甲
丁

## Slide 20
例4 中考新考法 合理性判断 （2024·聊城中考）在“制作定值电阻”的实践活动中，同学们在实验室找到一捆镍铬合金丝，其包装上标有“横截面积1 mm2，长度10 m”的字样.为了利用这捆镍铬合金丝制作一个8 Ω的定值电阻，同学们先将这捆镍铬合金丝两端的绝缘皮刮掉接到接线柱上，然后进行了如下操作：
（1）根据图甲的电路图，以笔画线将图乙的实物电路连接完整（要求：导线不能
交叉）.
甲
乙
丙
如图所示

## Slide 21
[解析]由图甲可知滑动变阻器的滑片向右移动时，滑动变阻器接入电路的阻值变大，故应选择滑动变阻器的左下接线柱与镍铬合金丝串联，如图所示.
名师启发 本题考查“制作定值电阻”实验，涉及伏安法测量定值电阻的阻值、电路连接、故障分析、电表读数、数据处理、欧姆定律等知识点.由图甲连接图乙.
乙

## Slide 22
（2）闭合开关后，移动滑动变阻器滑片的过程中发现电流表、电压表均有示数，但始终不变化，出现这一现象的原因可能是 （填字母）.
A.镍铬合金丝短路
B.镍铬合金丝断路
C.滑动变阻器短路
D.滑动变阻器断路
甲
乙
丙
C
[解析]闭合开关移动滑片P发现，电流表、电压表均有示数，且示数始终不变，两电表都有示数，说明镍铬合金丝正常接入电路，滑动变阻器没有断路，两表示数始终不变，说明滑动变阻器起不到变阻的作用，说明滑动变阻器短路，A、B、D错误，C
正确.

## Slide 23
名师启发 本题考查“制作定值电阻”实验，涉及伏安法测量定值电阻的阻值、电路连接、故障分析、电表读数、数据处理、欧姆定律等知识点.闭合开关，移动滑片P时，电流表、电压表均有示数，且示数始终不变，据此可知电路故障.
甲
乙
丙

## Slide 24
（3）排除故障后闭合开关，移动滑动变阻器的滑片改变这捆镍铬合金丝两端的电压，测得多组电压及电流的值，将数据填入表格中.第三次实验时，电流表的示数如图丙所示，则测得的电流为 A，计算该次的电阻值为 Ω（计算结果保留两位小数）.
次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω
1 | 1.0 | 0.10 | 10.00
2 | 2.0 | 0.21 | 9.52
3 | 3.0 |  | 
甲
乙
丙
0.28
10.71
[解析]电流表选用的测量范围是0～0.6 A，分度值为0.02 A，读数为0.28 A；第三次实验时电压为3.0 V，由欧姆定律I＝得，R3＝＝≈10.71 Ω.

## Slide 25
名师启发 本题考查“制作定值电阻”实验，涉及伏安法测量定值电阻的阻值、电路连接、故障分析、电表读数、数据处理、欧姆定律等知识点.读出电流表示数，由欧姆定律，求电阻大小.
次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω
1 | 1.0 | 0.10 | 10.00
2 | 2.0 | 0.21 | 9.52
3 | 3.0 |  | 
甲
乙
丙

## Slide 26
（4）为了确定这捆镍铬合金丝的电阻，上表在设计时还应增加的一项内容为_______
___________.
电阻
平均值R/Ω
[解析]通常情况下要进行多次测量，其目的是取平均值减小误差，因此题中表格在设计时还应增加的一项内容为电阻平均值R/Ω.
次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω
1 | 1.0 | 0.10 | 10.00
2 | 2.0 | 0.21 | 9.52
3 | 3.0 |  | 
甲
乙
丙
名师启发 本题考查“制作定值电阻”实验，涉及伏安法测量定值电阻的阻值、电路连接、故障分析、电表读数、数据处理、欧姆定律等知识点.该实验中进行多次测量的目的是取平均值减小误差.

## Slide 27
（5）根据实验的计算结果，制作8 Ω的定值电阻应截取长度约为 m的镍铬合金丝.
次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω
1 | 1.0 | 0.10 | 10.00
2 | 2.0 | 0.21 | 9.52
3 | 3.0 |  | 
甲
乙
丙
8
[解析]题中镍铬合金丝的电阻值为R＝≈10 Ω；镍铬合金丝长度为10 m，因此每1 m镍铬合金丝的电阻值约为1 Ω；要制作8 Ω的定值电阻，应截取长度约为L＝＝8 m.

## Slide 28
名师启发 本题考查“制作定值电阻”实验，涉及伏安法测量定值电阻的阻值、电路连接、故障分析、电表读数、数据处理、欧姆定律等知识点.求出电阻平均值，计算出每1 m镍铬合金丝的电阻值，据此求出制作8 Ω的定值电阻应截取镍铬合金丝的
长度.

## Slide 29
电阻的测量是考试中重点考查的内容之一，题型多以实验探究题为主，题目的综合性强，涉及的知识点多，一般难度中等或较难.该类题目主要考查实验的原理、电路的连接、电表的使用、实验的操作过程、故障分析、电阻的计算、误差分析、实验设计、实验评价等.要求学生熟练掌握电学的相关知识和规律.

## Slide 30
考点3 动态电路问题的分析
例5（2024·重庆中考）如图所示电路，电源电压保持不变，L1和L2是两个相同的小灯泡.先闭合开关S1，记录两电表示数；再闭合开关S2，电流表和电压表的示数变化情况是（ ）.
A.电流表示数减小，电压表示数减小
B.电流表示数增大，电压表示数减小
C.电流表示数增大，电压表示数不变
D.电流表示数不变，电压表示数不变
C

## Slide 31
[解析]由图可知，闭合开关S1时，电路为灯泡L2的简单电路，电流表测量通过L2的电流，电压表测量电源电压；再闭合开关S2，电路为灯泡L1和L2的并联电路，电流表测量干路的电流，电压表测量电源电压，故电压表示数不变；由于并联电路各支路互不影响，所以通过L2的电流不变，由于并联电路中干路中的电流等于各支路中的电流之和，故电流表的示数增大.故C正确，A、B、D错误.

## Slide 32
名师启发 本题考查并联电路特点的应用，正确判断电路的连接方式和电表的作用是关键.由图可知，闭合开关S1时，电路为灯泡L2的简单电路，电流表测量通过L2的电流，电压表测量电源电压；再闭合开关S2，电路为灯泡L1和L2的并联电路，电流表测量干路电流，电压表测量电源电压，根据并联电路的特点可知两表的示数变化情况.

## Slide 33
例6（2024·陕西中考）小明在课外实践活动中设计了一款台秤，其显示端由电压表表盘改装而成，电路设计如图所示.闭合开关S，关于该台秤的分析正确的是（ ）.
A.保持R2阻值不变，被测物体质量变小时，电路中电流变大
B.保持R2阻值不变，被测物体质量变大时，电压表示数变小
C.若需要使台秤的分度值变小，可以将R2滑片向左滑动
D.若台秤测量值偏小，可以将R2滑片向右滑动进行校准
D

## Slide 34
[解析]闭合开关S，由题图可知，保持R2阻值不变，被测物体质量
变小时，滑片向上移动，由于电压表与滑片串联，电压表的内阻很
大，此时移动滑片也不会改变R1连入电路的阻值，由于电源电压不
变，R1与R2连入电路的阻值不变，根据欧姆定律可知，电路中电流不变，A错误；保持R2阻值不变，被测物体质量变大时，滑片向下移动，由U＝IR可知，电路中电流不变，电压表测量部分电阻增大，电压表示数变大，B错误；将R2滑片向左滑动，接入电路电阻变大，由串联分压规律可知，R1分到的电压变小，测量物体质量最大时，电压表测R1两端电压，示数变小，分度值变大，C错误；若台秤测量值偏小，根据串联电路分压规律可知，可以将R2滑片向右滑动进行校准，这时R2连入电路的电阻变小，R1两端的电压变大，使台秤测量值变大，D正确.

## Slide 35
名师启发 本题考查了电路的动态分析，难度较大.（1）明确引起电路动态变化的原因.（2）明确元件变化时，接入电路的各部分电阻如何变化.（3）明确电源的电压是否保持不变.（4）从串联电路或并联电路中电流、电压的规律及欧姆定律中选择一条判断电路中电流或某一元件两端的电压的变化情况.

## Slide 36
①看懂电路图，弄清各电表测量哪些用电器的哪些物理量.
②弄清改变电阻的方法，利用滑动变阻器改变电阻还是利用其他改变电阻.
对于串联电路解题方法有两种.
方法一：按这样的顺序分析，局部电阻如何变化→总电阻如何变化→由于电源电压不变，导致电路中电流如何变化→依据U＝IR分析不变的电阻两端的电压如何变化→依据U变化的电阻＝U总－U不变的电阻分析变化的电阻两端的电压如何变化.

## Slide 37
方法二：串联电路中＝，即电压与电阻成正比，由此可
知串联电路中按电阻的比例分配电压，电阻所占比例越大，
分得的电压所占比例就越大.
对于并联电路解题方法也有两种.
方法一：根据支路中电阻的变化→该支路中电流的变化→依据并联电路电流的规律分析干路电流如何变化.
方法二：并联电路中＝，由此可知并联电路中电阻越大，通过它的电流就越小.

## Slide 38
考点4 电路故障分析
例7（2023·上海中考）在如图所示的电路中，电源电压为U0，电阻R1的阻值为R0，R2的阻值为2R0，闭合开关S，发现电流表的示数有变化.已知电路中仅有一处故障，且只发生在电阻R1或R2上.请写出开关S闭合后电流表和电压表的示数及其对应的
故障. ____________________________________________________________
______________________.
若电压表示数为U0，电流表示数为，则R1短路；若电压表示数为零，电流
表示数为，则R2短路

## Slide 39
[解析]已知电路中仅有一处故障，且只发生在电阻R1或R2上，闭合开关S后，电流表的示数有变化.①若R1断路，则整个电路断路，无论开关S断开还是闭合，电流表示数都为零，其示数不会有变化，故电路故障不是R1断路.②若R1短路，则开关S断开时，电压表串联在电路中测电源电压，电压表示数为U0，电流表示数为零；开关S闭合后，电路为R2的简单电路，电压表示数仍然为U0，由欧姆定律可得此时电流表示数为I＝＝，则电流表的示数有变化，故电路故障可能为R1短路.

## Slide 40
③若R2断路，则开关S断开时，电压表串联在电路中，电流
表示数为零；开关S闭合后，电压表仍然串联在电路中，电
流表示数仍然为零，其示数不会有变化，故电路故障不是R2
断路.④若R2短路，则开关S断开时，电压表串联在电路中测
电源电压，则电压表示数为U0，电流表示数为零；开关S闭合后，电路为R1的简单电路，此时电压表被短路，则电压表示数为零，由欧姆定律可得此时电流表示数为I'＝
＝，则电流表的示数有变化，故电路故障可能为R2短路.综上可知，闭合开关S后，若电压表示数为U0，电流表示数为，则R1短路；若电压表示数为零，电流表示数为，则R2短路.

## Slide 41
名师启发 此题考查了用电流表、电压表判断串联电路的故障，关键是利用好条件“电流表的示数有变化”，而题中并未说明电压表的示数有变化，则要注意电压表的示数可能不变，也可能有变化.由图可知，闭合开关，正常情况下，两个定值电阻串联，电流表测电路中的电流，电压表测R2两端的电压，开关断开时，电压表串联在电路中，无论R1是否存在故障，电流表都是无示数的；已知电路中仅有一处故障，且只发生在电阻R1或R2上，据此利用假设法分析电路存在的故障.

## Slide 42
例8（2024·泰安中考）如图所示电路，电源电压保持不变.闭合开关后，电路中各元件正常工作，两个相同的电流表（均有最大测值为0.6 A和3 A的测量范围）指针偏转的角度相同.一段时间后电流表A1指针偏转的角度突然变为原来的，若定值电阻R1或R2出现了断路故障，其他元件均完好.针对故障电路的观察分析，下列说法正确的是（ ）.
A.电压表示数为零
B.电流表A1的示数一定大于A2的示数
C.一定是电阻R1出现了断路故障
D.一定是电阻R2出现了断路故障
C

## Slide 43
[解析]分析电路可知，R1、R2并联，电流表A1测干路电流，电流表A2测R2支路电流，电压表测电源电压.电压表测电源电压，所以电压表示数不为零，A错误.两个相同的电流表（均有最大测量值为0.6 A和3 A两个测量范围）指针偏转的角度相同，根据并联电路的电流规律可知，电流表A1选用大量程，电流表A2选用小量程，且电流表A1示数是电流表A2示数的5倍.一段时间后，电流表A1指针偏转的角度突然变为原
来的，则电流表A1和电流表A2示数相等，所以故障是电阻R1出现了断路，故C正
确，B、D错误.故选C.

## Slide 44
名师启发 本题考查了并联电路中电路故障分析，根据并联电路电流、电压规律并结合电流表和电压表的示数情况分析.（1）首先根据电路图可知，R1、R2并联，电流表A1测干路电流，电流表A2测R2支路电流，电压表测电源电压.（2）结合并联电路电流与电压规律分析解答即可.

## Slide 45
使用电流表和电压表检验电路故障时，一般需要综合两个电表的示数情况进行判断.
（1）当电流表示数为零时，电路中可能存在断路；当电流表有示数时，要排除其所测电路存在断路，有可能是存在短路故障.
（2）当电压表示数为电源电压时有两种推测：①电压表所测范围内的电路断路；
②电压表所测范围之外的所有用电器都短路.

## Slide 46
（3）当电压表示数为零时有两种推测：①电压表所测范围内电路短路；②电压表所测范围之外有断路的地方.
（4）常结合灯泡的亮灭来进一步判断：
串联电路中两灯都不亮可能是某处断路；串联电路中一个灯亮一个灯灭，可能是灭的那个灯短路；并联电路中一个灯亮一个灯灭，可能是灭的那个灯断路.
（5）有时需要注意：电压表或电流表自身坏了或接线柱没接上时，示数也为零.

## Slide 47
易错点1 不能准确判断电流与电压和电阻关系叙述是否正确
例1 下列关于电流、电压、电阻的关系说法正确的是（ ）.
A.电压大的电路中电流一定大
B.导体中的电流与电压、电阻无关
C.电阻大的电路中电流一定小
D.导体的电阻与电流、电压无关
D

## Slide 48
解析 只有在电阻一定时，电压大的电路中电流才一定大，故A错误；导体中的电流与电压、电阻都有关系，故B错误；只有在电压一定时，电阻大的电路中电流才一定小，故C错误；导体电阻大小取决于导体的材料、长度、横截面积等因素，与导体两端的电压和通过的电流无关，故D正确.
①当导体的电阻一定时，导体中的电流与导体两端的电压成正比；当导体两端的电压一定时，导体中的电流与导体的电阻成反比.②导体电阻大小取决于导体的材料、长度、横截面积等因素，与导体两端的电压和通过的电流无关.

## Slide 49
1.（2024·重庆北碚区月考）下列关于电流、电压和电阻的关系的说法，正确的是（ ）.
A.由U＝IR可知，电阻一定，电压与电流成正比
B.由I＝可知，电阻一定，电流与电压成正比
C.由R＝可知，电流一定，电阻与电压成正比
D.电路中有电压一定有电流，有电流不一定有电压
B

## Slide 50
[解析]根据欧姆定律可知，当电阻不变时，通过导体的电流与导体两端电压成正比，A错误；由I＝可知，当电阻一定时，通过导体的电流跟导体两端的电压成正比，B正确；电阻是导体本身的一种性质，只与导体的材料、长度、横截面积等因素有关，与通过导体的电流、导体两端的电压大小无关，C错误；因为电压是电流产生的原因，若电路中有电流，则电路两端就一定有电压，D错误.故选B.
在叙述I与U、R的关系时，要体现控制变量的思想，还要注意U与R的变化是“因”，I的变化是“果”，正确的叙述是“电阻一定，电流与电压成正比”和“电压一定，电流与电阻成反比”.在描述时要注意体现控制变量且不能“因”“果”颠倒.

## Slide 51
易错点2 不能正确分析电路故障
例2 小明用如图所示电路测量灯泡的灯丝电阻，闭合开关后灯泡亮度较暗，两电表示数较小，移动滑动变阻器的滑片时现象不变，可能原因是（ ）.
A.滑动变阻器断路
B.滑动变阻器短路
C.同时接了滑动变阻器的上面两个接线柱
D.同时接了滑动变阻器的下面两个接线柱
D
解析 两电表示数均较小，说明电路是通路，发现灯泡较暗，说明电路中电阻较大，移动滑片，现象不变，说明此时滑动变阻器相当于定值电阻，即滑动变阻器同时接入了下面两个接线柱.

## Slide 52
滑动变阻器接入电路中，要采用“一上一下”的接法；灯泡较暗，两电表示数均较小，移动滑片，现象不变，说明电路中电阻较大，滑动变阻器此时没有通过改变自身接入电路中的阻值进而改变电路中的电流和电压的作用，相当于定值电阻.

## Slide 53
2.（2024·山东泰安新泰三模）如图所示，闭合开关S，滑动变阻器滑片P移动的过程中，灯突然熄灭，电压表和电流表均无示数.若电路中仅有一处故障，则故障不可能是（ ）.
A.开关S接触不良
B.滑动变阻器R接线松开
C.小灯泡L接线松开
D.电流表接线松开
（第2题）
C

## Slide 54
[解析]由电路图可知，灯泡和滑动变阻器串联，电流表测电路中的
电流，电压表测灯泡两端的电压.闭合开关后，移动滑动变阻器的滑
片，发现灯泡不亮，电流表和电压表均无示数，说明电路中出现了
断路故障；若小灯泡断路，则电压表的正负接线柱与电源两极相连，
此时电压表测的是电源电压，电压表会有示数，所以不可能是小灯
泡断路，即不可能是小灯泡L接线松开；若开关S接触不良或电流表断路或滑动变阻器断路，则电路中没有电流通过，且电压表与电源的两极不能接通，所以此时小灯泡不亮，电流表和电压表均无示数，是可能的情况.故C符合题意，A、B、D不符合题意.故选C.
（第2题）

## Slide 55
易错点3 不能正确分析动态电路
例3 （2024·陕西西安新城区期中）某同学利用如图甲所示的电路进行实验，电源电压恒为3 V，更换5个定值电阻Rx，得到如图乙所示的图像.以下有关叙述正确的是（ ）.
A.该同学研究的是电流和电压的关系
B.实验中电压表的示数保持0.5 V不变
C.将Rx从5 Ω换成10 Ω后，应将滑片P向右移
D.实验中若Rx短路，则电压表与电流表示数均变为零
甲
乙
C

## Slide 56
解析 要探究电流和电压的关系需保持电阻不变，题中该同学更换了5个定值电阻，由图乙可知，定值电阻两端电压不变，所以该同学探究的是电流与电阻的关系，A错误；由图乙可知，定值电阻两端电压U0＝I1R1＝0.5 A×5 Ω＝2.5 V，B错误；由串联电路的分压原理可得：＝，所以把Rx由5 Ω换成10 Ω时，滑动变阻器接入电路的阻值R滑接也要变大，所以滑动变阻器滑片P向右移动，C正确；若电路中只有Rx短路，则电压表被短路，电压表的示数为零，电路为滑动变阻器的简单电路，所以电路中电流不为零，电流表有示数，D错误.
甲
乙

## Slide 57
（1）探究电流和电压的关系时，要控制电阻不变.（2）探究电流与电阻的关系时，需控制定值电阻两端的电压不变，当换上阻值较小的电阻时，根据串联分压原理可知电压表示数会变小，滑动变阻器的滑片应向阻值变小的方向移动.
甲
乙

## Slide 58
3.跨学科 数形结合 如图甲所示的电路图中，电源电压保持不变.当闭合开关S，滑动变阻器滑片P从a端移到b端，两电表示数变化关系用图乙中的线段AB表示.求：
（1）滑动变阻器最大阻值；
甲
乙
（第3题）
20 Ω

## Slide 59
[解析]由电路图可知，R1与R2串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流.当滑动变阻器滑片P在a端时，滑动变阻器接入电路中的阻值最大，电路中的电流最小，由题图乙可知，电路中的最小电流I小＝0.2 A，电压表的示数U2＝4 V，由I＝可知，滑动变阻器的最大阻值R2＝＝＝20 Ω.
（第3题）

## Slide 60
（2）电源电压和R1的阻值；
甲
乙
（第3题）
6 V 10 Ω

## Slide 61
[解析]由电路图可知，R1与R2串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流.当滑动变阻器滑片P在a端时，因串联电路中电源电压等于各用电器两端电压之和，所以电源的电压U＝I小R1＋U2＝0.2 A×R1＋4 V…①，当滑动变阻器滑片P在b端时，其接入电路中的阻值为零，此时电路中的电流最大，由题图乙可知，电路中的最大电流I大＝0.6 A，则电源的电压U＝I大R1＝0.6 A×R1…②，由①②可得R1＝10 Ω，U＝6 V.
甲
乙
（第3题）

## Slide 62
（3）滑片P滑到ab中点时，电压表的示数.
甲
乙
（第3题）
3 V
[解析]由电路图可知，R1与R2串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电
流.当滑片P滑到ab中点时，R2接入电路中的阻值R'2＝R2＝×20 Ω＝10 Ω，因串联电路中总电阻等于各部分电阻之和，所以电路中的电流I＝＝＝＝0.3 A，则电压表的示数U2'＝IR2'＝0.3 A×10 Ω＝3 V.

## Slide 63
例1（2024·德阳中考）2024年3月，德阳市青少年科技创新代表队在第38届四川省青少年科技创新大赛中取得优异成绩.如图所示是本次大赛我市青少年科技创新小组自制的肺活量比较装置，通过观察电流表示数的变化即可比较肺活量的大小；R0为滑动变阻器，R1为定值电阻，电压表、电流表为理想电表，电源电压保持不变.现闭合开关S，科技创新小组成员向装置吹气，隔板向上平移，滑动变阻器R0接入电路的阻值变小，下列说法正确的是（ ）.
A.电压表的示数不变，电流表A1的示数变小
B.电压表的示数不变，电流表A2的示数变小
C.电压表的示数变小，电流表A1的示数变大
D.电流表A1的示数变大，电流表A2的示数变大
D

## Slide 64
本题考查并联电路特点和欧姆定律的应用，正确判断电路
的连接方式和各电表的作用是关键.由图可知，闭合开关S，滑动
变阻器R0与定值电阻R1并联，电压表测量电源电压，电流表A1测
量干路中的电流，电流表A2测量R0支路中的电流.
科技创新小组成员向装置吹气，隔板向上平移，滑动变阻器R0接入电路的阻值变小，根据电源电压可知电压表的示数是否变化.
根据并联电路的电压规律和欧姆定律可知R0支路中的电流是否变化，即电流表A2的示数是否变化；根据欧姆定律可知R1支路中的电流是否变化，根据并联电路的电流规律可知干路中的电流是否变化，即电流表A1的示数是否变化.

## Slide 65
解析 由图可知，闭合开关S，滑动变阻器R0与定值电阻R1并联，
电压表测量电源电压，电流表A1测量干路中的电流，电流表A2
测量R0支路中的电流.科技创新小组成员向装置吹气，隔板向上
平移，滑动变阻器R0接入电路的阻值变小，由于电源电压保持不
变，所以电压表的示数不变；并联电路各支路两端的电压相等，且等于电源电压，由欧姆定律可知R0支路中的电流变大，即电流表A2的示数变大；根据欧姆定律可知R1支路中的电流不变，因为并联电路干路中的电流等于各支路中的电流之和，所以干路中的电流变大，即电流表A1的示数变大.
综上可知，D正确，A、B、C错误.

## Slide 66
1.如图所示是一个简易电子身高测量仪的示意图，电源电压恒为6 V，R0是保护电阻，R是一只固定着的、竖直放置的硬电阻棒，总长为40 cm，其接入电路的电阻与接入电路的棒长成正比；金属棒cd和MP与电路接触良好且电阻不计.用该测量仪对甲、乙和丙三位同学的身高进行了测量，其数据如表所示.若已知乙同学测量时，滑片恰在电阻棒ab的中点位置，则根据题中提供的信息可知（ ）.
A.电阻棒的总电阻是30 Ω B.R0＝40 Ω
C.丙同学比甲同学高20 cm D.丙同学测量时，电压表示数为4 V
 | 甲同学 | 乙同学 | 丙同学
电流表示数I/A | 0.2 | 0.15 | 0.12
电压表示数U/V | 2 | 3 | 3.6
身高h/m |  | 1.6 | 
C
（第1题）

## Slide 67
[解析]由电路图可知，定值电阻R0和电阻棒R串联，电流表测量电路中的电流，电压表测量R两端的电压.乙同学测量时，由I＝可得，电阻棒的总电阻R＝2×＝2×＝40 Ω，故A错误；乙同学测量时，由I＝可得，接入电路的总电阻R总＝＝＝40 Ω，因串联电路中的总电阻等于各分电阻之和，
 | 甲同学 | 乙同学 | 丙同学
电流表示数I/A | 0.2 | 0.15 | 0.12
电压表示数U/V | 2 | 3 | 3.6
身高h/m |  | 1.6 | 
（第1题）

## Slide 68
所以R0的阻值R0＝R总－R＝40 Ω－×40 Ω＝20 Ω，故B错误；已知电阻棒总长为40 cm，总电阻为40 Ω，所以每厘米电阻棒的阻值为1 Ω，甲同学测量时，电阻棒接入电
路的电阻R甲＝＝＝10 Ω，所以电阻棒接入电路的长度为10 cm，丙同学测量时，
电阻棒接入电路的电阻R丙＝＝＝30 Ω，所以电阻棒接入电路的长度为30 cm，则丙同学比甲同学高30 cm－10 cm＝20 cm，故C正确；根据表中数据可知，丙同学测量时，电压表的示数为3.6 V，故D错误.
 | 甲同学 | 乙同学 | 丙同学
电流表示数I/A | 0.2 | 0.15 | 0.12
电压表示数U/V | 2 | 3 | 3.6
身高h/m |  | 1.6 | 
（第1题）

## Slide 69
例2（2024·重庆中考）小吴同学利用如图甲所示的器材探究导体A、B中电流与两端电压的关系，其中电源电压可调.
（1）连接好如图甲所示电路，试触开关，发现电流表无示数、电压表指针偏转到最大值，原因可能是导体A发生 .排除故障后，闭合开关进行实验，某次实验时电流表如图乙所示，示数为 A.
甲
乙
丙
丁
戊
断路
0.2

## Slide 70
本题考查了探究电流与电阻和电压关系的实验，涉及故障分析、电流表读数、数据分析以及相关计算，有一定的难度.试触开关，发现电流表无示数，说明电路有断路的地方、电压表指针偏转到最大值，说明与电压表并联的元件故障，根据电流表的测量范围和分度值读数；
甲
乙

## Slide 71
解析 试触开关，发现电流表无示数，说明电路有断路的地方、电压表指针偏转到最大值，说明与电压表并联的定值电阻即导体A断路；电流表的测量范围为0～0.6 A，分度值为0.02 A，读数为0.2 A.
甲
乙

## Slide 72
（2）多次改变导体A两端的电压，并记录对应的 .换用导体B重复上述实验，根据实验数据绘制图像如图丙所示.分析图像发现，同一导体两端的电压与通过电流的比值是 的，因此将这个比值定义为导体的电阻.
丙
本题考查了探究电流与电阻和电压关系的实验，涉及故障分析、电流表读数、数据分析以及相关计算，有一定的难度.实验过程中，改变电阻两端的电压并记录相应的电流值，对比分析；
电流
不变

## Slide 73
解析 实验过程中，改变电阻两端的电压并记录相应的电流值，电压与电流的比值是不变的.
丙

## Slide 74
（3）根据电阻定义可知导体B的阻值为_____ Ω.在工程技术中用不同颜色的环对电阻进行标记，阻值是两位数以内的电阻可以根据前两环的颜色来判断阻值，色环含义及导体A、B的色环如图丁所示，若还需用到一个15 Ω的电阻，应选用图戊中电阻____（填“d”“e”或“f”）.
丁
戊
本题考查了探究电流与电阻和电压关系的实验，涉及故障分析、电流表读数、数据分析以及相关计算，有一定的难度.由图丙进行计算求值，计算A、B的电阻，根据图丁判断色环代表的数值；
10
e

## Slide 75
解析 由图丙可知，当B电阻的电压UB＝3 V时，对应电流IB＝0.3 A，则电阻RB＝＝＝10 Ω；同理当A电阻的电压UA＝3 V时，对应电流IA＝0.6 A，则电阻RA＝＝＝5 Ω；图丁中A的阻值为5 Ω，则十位为0，个位为5，因此黑色代表0，绿色代表5，B电阻同理，棕色代表1，因此选择15 Ω的电阻就是十位时棕色环1，个位是绿色环5，即e为15 Ω电阻.
丁
戊

## Slide 76
（4）小欣同学用上述器材研究导体中电流与电阻的关系，保持电源电压不变，为了精确控制导体两端的电压，于是串联接入滑动变阻器进行实验.
①电路中接入15 Ω的电阻，使电阻两端电压达到某一固定值，测出电流；
甲
乙
丙
丁
戊

## Slide 77
②将15 Ω的电阻替换为B，要使B两端电压达到固定值，滑动变阻器接入的阻值应比前次实验 ；
甲
乙
丙
丁
戊
本题考查了探究电流与电阻和电压关系的实验，涉及故障分析、电流表读数、数据分析以及相关计算，有一定的难度.根据电流的变化分析电阻的变化，
小

## Slide 78
解析 根据表中数据，更换B电阻后，接入电路中的定值电阻变小，根据串联分压可知其两端电压变小，在此实验中需要保证定值电阻两端电压大小不变，因此需将滑动变阻器的电压减小，以此增大定值电阻的电压，即减小滑动变阻器接入电路中的
阻值；
甲
乙
丙
丁
戊
实验次数 | ① | ② | ③
R/Ω | 15 | B | A
I/A | 0.2 | 0.3 | 0.4

## Slide 79
③将电阻B替换为A再次进行实验.三次实验数据如表所示，交流时小欣发现第③次实验数据有误，这是由于接入A后忘记调节滑动变阻器，滑片仍在第②次实验的位置，此时滑动变阻器接入的阻值是 Ω.
实验次数 | ① | ② | ③
R/Ω | 15 | B | A
I/A | 0.2 | 0.3 | 0.4
甲
乙
丙
丁
戊
10

## Slide 80
本题考查了探究电流与电阻和电压关系的实验，涉及故障分析、电流表读数、数据分析以及相关计算，有一定的难度.根据表中第1次实验，计算保持不变的电压值，根据A、B电阻的阻值以及串联电路的电压规律分析解答.
实验次数 | ① | ② | ③
R/Ω | 15 | B | A
I/A | 0.2 | 0.3 | 0.4
甲
乙
丙
丁
戊

## Slide 81
解析 ③将电阻B替换为A再次进行实验时，电源电压不变，滑动变阻器接入电路的阻值不变，由串联电路电压规律和表格数据可知，第②次的电源电压可表示为U＝UB＋U滑＝I2RB＋I3R滑＝0.3 A×10 Ω＋0.3 A×R滑①；第③次的电源电压可表示为U＝UA＋U滑＝I3RA＋I3R滑＝0.4 A×5 Ω＋0.4 A×R滑②，由①②式可得，电源电压U＝6 V，滑动变阻器接入电路的阻值R滑＝10 Ω.
实验次数 | ① | ② | ③
R/Ω | 15 | B | A
I/A | 0.2 | 0.3 | 0.4
甲
乙
丙
丁
戊

## Slide 82
例3（2024·烟台中考）在“测量小灯泡正常发光时的电阻”实验中，器材如下：电源（电压恒为6 V）、小灯泡（额定电压3.8 V，正常发光时的电阻约10 Ω）、电流表（0～0.6 A，0～3 A）、电压表（0～3 V，0～15 V）、滑动变阻器R1（50 Ω，0.2 A）、滑动变阻器R2（20 Ω，1 A）、开关和导线若干.
（1）画出该实验的电路图.（各元件不必标注字母）
如图所示

## Slide 83
本题测量小灯泡的电阻，考查电路图的画法、滑动变阻器的选择、欧姆定律的应用等知识.在“测量小灯泡正常发光时的电阻”实验中，将灯泡与滑动变阻器串联，电压表测量灯泡两端电压，电流表串联在电路中.
解析 实验电路图如图所示.

## Slide 84
（2）为了完成实验，电流表的测量范围应选择 ，电压表的测量范围应选择 ，滑动变阻器应选择 （填“R1”或“R2”）.
0～0.6 A
0～15 V
R2
本题测量小灯泡的电阻，考查电路图的画法、滑动变阻器的选择、欧姆定律的应用等知识.小灯泡的额定电压为3.8 V，正常发光时的电阻约10 Ω，利用欧姆定律求得额定电流的大约值，由此确定电流表的测量范围，根据灯泡的额定电压确定电压表的测量范围，根据灯泡的额定电流大约值选择滑动变阻器.
解析 已知小灯泡（额定电压U额＝3.8 V，正常发光时的电阻约10 Ω）、则灯泡的额定电流约为I约＝＝＝0.38 A，故电流表应选择的测量范围是0～0.6 A，因灯泡的额定电压U额＝3.8 V，则电压表选择的测量范围是0～15 V，因为额定电流约为0.38 A，超过了R1允许通过的最大电流，故选滑动变阻器R2.

## Slide 85
（3）闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P，使电压表示数为3.8 V，此时电流表的示数如图1所示，则小灯泡正常发光时的电阻为 Ω.
图1
9.5
本题测量小灯泡的电阻，考查电路图的画法、滑动变阻器的选择、欧姆定律的应用等知识.根据电流表所选测量范围和指针位置读出此时电流表示数，由I＝可求得小灯泡正常发光时的电阻.

## Slide 86
解析 闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P，使电压表示数为3.8 V，根据电流表的测量范围和指针位置可知，此时电流表的示数I＝0.4 A，即小灯泡的额定电流I额＝I＝0.4 A，由I＝可得，小灯泡正常发光时的电阻R'＝＝＝9.5 Ω.
图1

## Slide 87
（4）完成上述实验之后，老师提出：如果没有电压表，用一个电流表和一个定值电阻R0，仍可完成本实验.兴趣小组经过讨论设计了如图2所示的电路，并进行了如下操作：
①闭合开关S、S2，移动滑动变阻器滑片P，使电流表示数为I1，此时小灯泡正常发光；
②保持滑动变阻器滑片P的位置不变，断开S2，闭合S1，电流表示数为I2，则小灯泡正常
发光时的电阻R＝ （用R0、I1、I2表示）.
图2

## Slide 88
本题测量小灯泡的电阻，考查电路图的画法、滑动变阻器的选择、欧姆定律的应用等知识.闭合开关S、S2，R0与灯泡并联，保持滑动变阻器滑片P的位置不变，断开S2，闭合S1，R0与灯泡也是并联，根据并联电路的特点及电压规律列出等式可求得小灯泡正常发光时的电阻.
图2

## Slide 89
解析 由题意可知，开关变化前后，R0与灯泡都是并联，并联电路中各支路两端电压相等，则I1R0＝RL（I2－I1），则小灯泡正常发光时的电阻RL＝.
图2

## Slide 90
例4 学习了欧姆定律的知识后，老师给同学们布置了设计不同方案测量未知电阻的任务，三位同学的设计方案如下.
（1）小明的设计方案如图甲所示，闭合开关S，调节滑动变阻器R的滑片P至适当位置，电压表、电流表的示数分别如图乙、丙所示，则电压表的示数为 V，未知电阻Rx的阻值为 Ω.
甲
乙
丙
丁
戊
2.7
9

## Slide 91
本题考查了电表的读数、欧姆定律的应用、特殊法测电阻的应用等.根据图乙与图丙确定电压表与电流表的测量范围与分度值，读出电压表与电流表示数，然后根据图甲中各元件的连接位置与方式，最后结合欧姆定律求出待测电阻的阻值.
甲
乙
丙

## Slide 92
解析 由图甲可知，待测电阻Rx与滑动变阻器串联，电压表测Rx两端的电压，电流表测电路中的电流，由图乙可知，电压表的测量范围是0～3 V，分度值是0.1 V，电压表示数是2.7 V，即Rx两端的电压为2.7 V；由图丙可知，电流表的测量范围是0～0.6
A，分度值是0.02 A，电流表示数是0.3 A，即通过Rx的电流为0.3 A；由欧姆定律I＝可得，待测电阻的阻值Rx＝＝＝9 Ω.
甲
乙
丙

## Slide 93
（2）小林的设计方案如图丁所示，闭合开关S，电流表A1和A2的示数分别为I1和I2，已知定值电阻的阻值为R0，则未知电阻Rx＝ （用I1、I2和R0表示）.
丁
本题考查了电表的读数、欧姆定律的应用、特殊法测电阻的应用等.分析开关闭合后电路的连接方式及各元件的位置，再根据各电表的示数和电路中的电压、电流规律与欧姆定律求解Rx的阻值.

## Slide 94
解析 在图丁中，闭合开关S，定值电阻R0和Rx并联接入电路，电流表A1和A2的示数分别为I1和I2，由并联电路的电压规律可知Ux＝U0＝I2R0，由并联电路的电流规律可知Ix＝I1－I2，由欧姆定律I＝可得，未知电阻Rx＝＝.
丁

## Slide 95
（3）小刚的设计方案如图戊所示，闭合开关S后，先将开关S1拨至触点 ，移动滑动变阻器R的滑片P至适当位置，此时电压表的示数为U；保持滑片P的位置不变，再将开关S1拨至另一触点，调节电阻箱R1的阻值，使 ，此时电阻箱的读数为R0，则未知电阻Rx＝ .
戊
b
电压表的示数恰好为U
R0
本题考查了电表的读数、欧姆定律的应用、特殊法测电阻的应用等.根据等效替代法进行分析，利用分别接入未知电阻和电阻箱时产生的效果相同，可知二者电阻相等.

## Slide 96
解析 由电路图戊可知，先将开关S1拨至b，移动滑动变阻器R的滑片P至适当位置，此时电压表的示数为U，此时Rx与R串联，电压表测Rx两端的电压，再将开关S1拨至另一位置a，调节电阻箱阻值R1，使电压表的示数恰好为U，记下电阻箱的读数为R0，此时R1与R串联，电压表测R1两端的电压，因两种情况下滑动变阻器接入电路中的阻值不变，且电压表的示数相同，所以由欧姆定律可知，两种情况下电路中的电流相同，电路的总电阻相等，故Rx＝R0.
戊

## Slide 97
例5 现要测量电阻Rx的阻值，提供的实验器材有待测电阻Rx（约为5 Ω）、两节干电池、电流表、电压表、滑动变阻器、开关及导线若干.
（1）用笔画线代替导线，将图甲中的实物图连接完整，要求滑动变阻器的滑片P向接线柱D移动时接入电路的阻值变小.
甲
乙
丙
如图所示

## Slide 98
根据给出的电源电压，待测电阻Rx的大约阻值，由欧姆
定律求出电路近似的最大电流，确定电流表选用的测量范围；
根据滑片移动后滑动变阻器接入电路的阻值变化，确定滑动
变阻器的连接方式.
甲
解析 由题意知电源电压为3 V，待测电阻Rx约为5 Ω，由欧
姆定律可得，电路的最大电流约为I＝＝＝0.6 A；电流表选用小量程串联在电路中，滑动变阻器的滑片P向接线柱D移动时，滑动变阻器接入电路的阻值变小，故滑动变阻器右下接线柱连入电路中，如答图所示.

## Slide 99
（2）正确连线后，闭合开关，移动滑片P，电流表示数几乎为零，电压表示数接近电源电压且几乎不变.若电路中只有一处故障，则可判断该故障是 .
甲
Rx断路
若电流表示数为零，说明电路可能断路；电压表示数接近电源电压，说明电压表与电源连通，则与电压表并联的电路以外的电路是完好的，则与电压表并联的电路断路了.

## Slide 100
解析 正确连线后，闭合开关，移动滑片P，电流表示数几乎为零，电压表示数接近电源电压且几乎不变，说明电压表与电源之间是连通的，则与电压表并联的部分电路存在断路，若电路中只有一处故障，可判断该故障是电阻Rx断路.
甲

## Slide 101
（3）排除故障继续实验，某次测量，电流表的示数为0.50 A，电压表的示数如图乙所示，该示数为 V，则Rx＝ Ω.
乙
2.6
5.2
根据电压表选用的测量范围，确定分度值，进而读数，由欧姆定律求出电阻大小.
解析 排除故障继续实验，某次测量，电流表的示数为0.50 A，电压表的示数如题图乙所示，电压表选用的测量范围是0～0.6 A，分度值为0.1 V，该示数为2.6 V，由欧
姆定律可得Rx＝＝＝5.2 Ω.

## Slide 102
（4）某同学利用电源（电压未知）、电阻箱（0～999.9 Ω）和电流表（指针能正常偏转，但刻度盘示数模糊不清）等器材，测电阻Rx的阻值，设计的电路如图丙所示.请完成下列实验步骤：
①正确连接电路，断开S1、S2，将电阻箱R阻值调至最大；
②___________________________________；
③______________________________________________________________________；
④电阻Rx＝____.（用测得量的符号表示）
丙
只闭合S1，标记电流表指针所指的位置
断开S1，闭合S2，调节电阻箱，使电流表指针指在标记的位置，记下电阻箱阻值R0
R0
根据等效替代测电阻的方法分析回答.

## Slide 103
解析 ①正确连接电路，断开S1、S2，将电阻箱R阻值调至最大；②闭合S1，标记电流表指针所指的位置；③断开S1，闭合S2，调节电阻箱，使电流表指针指在标记的位置，记下电阻箱阻值R0；④根据等效替代法可知，电阻Rx＝R0.
丙

## Slide 104
2.（2024·湖南长沙期末）小红做“伏安法测电阻”的实验，用到的器材：电源（电压保持不变），电流表、电压表和滑动变阻器各1只、1个待测电阻（约为5 Ω）、导线若干、开关1个.
（1）如图甲所示是实验电路图，该实验的原理是 （填写公式）.
甲
乙
丙
丁
（第2题）
R＝

## Slide 105
[解析]根据I＝得R＝，实验中分别测出定值电阻的电压和电流，可得电阻值，故测定值电阻的阻值实验原理是R＝.
甲
（第2题）

## Slide 106
（2）闭合开关，电流表如图乙所示，造成该现象的原因可能是—————————————.
乙
（第2题）
电流表正负接线柱
接反了
[解析]当闭合开关以后出现指针左偏，则是因为电流表正负接线柱接反了.

## Slide 107
（3）排除故障，闭合开关，在移动滑动变阻器滑片P的过程中小红发现：电压表示数变小时，电流表示数反而变大.出现这种现象的原因可能是 （填序号）.
A.电流表未调零 B.电阻R短路
C.电压表并联在了滑动变阻器两端 D.滑动变阻器最大阻值过小
甲
（第2题）
C

## Slide 108
[解析]串联电路中，当电路中电流增大时定值电阻两端电压会变大，再根据分压规律可知滑动变阻器的电压会变小，此时的电压表可能是并联在了滑动变阻器两端.
甲
（第2题）

## Slide 109
（4）排除故障后再次闭合开关，某次测量时两表示数如图丙所示，则该次测得R的阻值为 Ω.为了让测量结果更准确，接下来小红适当增大电阻R两端的电压，并进行了多次测量计算出了待测电阻R的阻值，其目的是 （填序号）.
A.求平均值，减小实验误差
B.寻求普遍规律，避免实验偶然性
丙
（第2题）
5.5
A
[解析]根据图丙可知此时定值电阻两端的电压是1.1 V，通过的电流为0.2 A，根据公式求出电阻R＝＝＝5.5 Ω；测量定值电阻的实验中，是通过进行多次实验求电阻的平均值来减小实验误差，故选A.

## Slide 110
（5）利用本实验器材还能完成下列哪个实验 （填序号）.
A.探究电流与电阻的关系
B.探究电流与电压的关系
甲
（第2题）
B
[解析]根据现有的实验器材，通过调节滑动变阻器可以多次改变定值电阻的电压和电流，因此还可以做“探究电流与电压的关系”的实验，故选B.

## Slide 111
（6）另一位同学小林根据自己的实验数据绘制出定值电阻和小灯泡的I－U图像如图丁所示，试分析图像中A、B、C三点电阻最大的是 （填“A”“B”或“C”）点.
丁
（第2题）
B
[解析]由图像可知，B点电压值高而电流值小，根据R＝可得B点的电阻最大.

## Slide 112
3.如图甲所示是测量小灯泡在不同电压下电阻的实验电路图（小灯泡正常发光时的电压为1.5 V）.
（1）小明按电路图连接实物，刚接上最后一根导线，看到电流表的指针立刻有偏转.若电路连线正确，造成这种异常现象的原因是 .
甲
乙
丙
（第3题）
开关没有处于断开状态
[解析]连接电路中，开关没有处于断开状态，刚接上最后一根导线，电路中有电流通过，电流表的指针偏转.

## Slide 113
（2）实验中，调节滑动变阻器，分别记录电压表和电流表的示数如表所示.
①第4次测量对应的电压表和电流表示数如图乙所示，此时小灯泡两端的电压是 _____V，通过它的电流是_____ A.
测量次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
电压U/V | 1.8 | 1.5 | 1.0 |  | 0.3
电流I/A | 0.32 | 0.30 | 0.26 |  | 0.18
乙
（第3题）
0.6
0.22

## Slide 114
[解析]根据图乙可知，电压表的测量范围为0～3 V，分度值为0.1 V，故小灯泡两端电压为0.6 V；电流表使用的测量范围是0～0.6 A，分度值为0.02 A，故通过小灯泡的电流为0.22 A.
乙
（第3题）

## Slide 115
②小灯泡正常发光时的电阻是 Ω.
测量次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
电压U/V | 1.8 | 1.5 | 1.0 |  | 0.3
电流I/A | 0.32 | 0.30 | 0.26 |  | 0.18
甲
乙
丙
（第3题）
5
[解析]小灯泡正常发光时的电压为1.5 V，由第2次实验可知小灯泡正常发光时的电流
为0.3 A，小灯泡正常发光时的电阻R＝＝＝5 Ω.

## Slide 116
③第5次测量中，小灯泡不发光，小明断定是灯丝断了.这个判断是______（填“正确”或“错误”）的，理由是________________________________________________
____________.
测量次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
电压U/V | 1.8 | 1.5 | 1.0 |  | 0.3
电流I/A | 0.32 | 0.30 | 0.26 |  | 0.18
甲
乙
丙
（第3题）
如果灯丝断了，整个电路断路，则电流表无示数，电
错误
压表有示数

## Slide 117
[解析]这个判断是错误的，理由是如果灯丝断了，整个电路断路，则电流表无示数，电压表有示数，小灯泡不发光.
测量次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
电压U/V | 1.8 | 1.5 | 1.0 |  | 0.3
电流I/A | 0.32 | 0.30 | 0.26 |  | 0.18
甲
乙
丙
（第3题）

## Slide 118
4.（2024·江苏南京建邺区期末）在“用电压表和电流表测电阻的实验”中：
（1）根据如图甲所示的电路图，用笔画线代替导线将图乙的实物图连接起来.
甲
乙
丙
丁
（第4题）
如图所示

## Slide 119
[解析]根据电路图，按照电流流过元件的顺序，将滑动变阻器按照“一上一下”连接原则串联在电路中，电源由两节干电池串联组成，电源电压是3 V，电压表的测量范围为0～3 V，电压表和电阻并联，由图丙可知，电流表的测量范围为0～0.6 A，电流表串联接入电路中，如图所示.
甲
乙
丙
（第4题）

## Slide 120
（2）该实验原理为 （填写公式）.
甲
乙
丙
丁
（第4题）
R＝
[解析]用伏安法测电阻的实验原理为欧姆定律的推导式R＝.

## Slide 121
（3）开关S闭合前，滑动变阻器的滑片P应调至最 （填“左”或“右”）端，小红正确连接电路闭合开关后，发现电流表、电压表均有示数，但示数比较小，接下来的操作合理的是 .
A.更换电压值更大的电源
B.移动滑动变阻器的滑片
C.更换最大阻值更小的滑动变阻器
甲
乙
（第4题）
右
B

## Slide 122
[解析]为保护电路安全，开关闭合前，滑动变阻器接入电路中的阻值要最大，滑动变阻器的左下接线柱接入电路中，因此滑片滑到最右端时滑动变阻器接入电路中的阻值最大；正确连接电路闭合开关后，发现电流表、电压表均有示数，说明电路是通路，但示数比较小，说明可能是滑动变阻器接入电路的阻值太大，所以接下来应移动滑动变阻器的滑片，观察两表示数的变化，故选B.
甲
乙
（第4题）

## Slide 123
（4）闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P移到某处时，电压表的示数为3 V，电流表的示数如图丙所示，读数为 A，被测电阻的阻值为 .
丙
（第4题）
0.3
10
[解析]电压表的示数为3 V，电流表选用的测量范围是0～0.6 A，分度值为0.02 A，读数为0.3 A，则待测电阻的阻值R＝＝＝10 Ω.

## Slide 124
（5）某小组利用图丁也可以测出R2的阻值，步骤如下：
①将开关接a，调节电阻箱和滑动变阻器滑片至适当位置，记下___________________
________；
丁
（第4题）
电流表示数和电阻箱
阻值R1
[解析]将开关接a，调节电阻箱和滑动变阻器滑片至适当位置，记下电流表示数和电阻箱阻值R1；此时电阻箱、R0和滑动变阻器串联，电流表测量电路中的电流；

## Slide 125
②将开关接b，调节 ，保持 不变，记下 ，则R2＝ .
丁
（第4题）
电阻箱
变阻器的滑片位置和电流表示数
电阻箱阻值R3
R1－R3
[解析]将开关接b，电阻R2、R0、电阻箱、滑动变阻器串联，电流表测量电路中的电流，因保持滑动变阻器滑片位置不变，即滑动变阻器连入的阻值不变，调节电阻箱，使电流表示数不变，记下电阻箱阻值R3；由等效替代法可得R1＋R0＝R2＋R3＋R0，则未知电阻R2＝R1－R3.

## Slide 126
5.（2024·河南周口期中）小龙同学用伏安法测量一个定值电阻Rx的阻值，进行了如下实验.
（1）用笔画线代替导线，将图甲中电路连接完整.要求滑片P向右移动时，电路中的电流变大.
甲
乙
丙
（第5题）
如图所示

## Slide 127
[解析]滑动变阻器应与定值电阻串联，同时题中要求闭合开关后，滑动变阻器的滑片向右移动时电路中电流变大，由此确定，滑动变阻器接入电路中的电阻变小，应接滑动变阻器的右下接线柱接入电路中，连接电路如图所示.
甲

## Slide 128
（2）连接电路过程中，开关处于 状态，这样做的目的是 .
甲
（第5题）
断开
保护电路
[解析]为了保护电路，避免接线错误时损坏电路元件，连接电路过程中，开关应处于断开状态.

## Slide 129
（3）闭合开关后，发现电压表的示数约为电源电压，移动滑片P电压表示数无明显变化，电流表示数为零.造成该故障的原因是 .
甲
（第5题）
Rx断路
[解析]电流表没有示数，说明电路为断路，电压表有示数，说明电路中与电压表并联以外的部分不会断路，所以应是与电压表并联的电路出现了断路，即可能是Rx
断路.

## Slide 130
（4）排除故障后闭合开关，移动滑片P，电压表示数为2.4 V时，电流表示数如图乙所示，待测电阻的阻值为 Ω.
乙
（第5题）
10
[解析]由图乙知，电流表选用的测量范围是0～0.6 A，分度值为0.02 A，通过Rx的电流为0.24 A，由欧姆定律可得Rx＝＝＝10 Ω.
甲

## Slide 131
（5）实验中，改变滑片P的位置，并记录相应数据，多次测量，求Rx的平均值是为了 .
甲
（第5题）
减小误差
[解析]实验中，改变滑片P的位置，并记录相应数据，多次测量求Rx的平均值，是为了减小误差.

## Slide 132
（6）利用图甲实验器材还能完成下列探究实验 （填“A”或“B”）.
A.探究电流与电压的关系 B.探究电流与电阻的关系
甲
（第5题）
A
[解析]排除故障后利用图甲实验器材，可以改变电阻的电压，但不能改变电阻大小，故可以探究电流与电压关系，故选A.

## Slide 133
（7）在缺少电流表时，小龙选用阻值为R0的定值电阻设计了如图丙所示电路，并完成实验.过程如下：
①闭合S和S1，电压表的示数为U1；
②再闭合S2，电压表的示数为U2；
③Rx＝ （用字母U1、U2和R0表示）.
丙
（第5题）
R0
[解析]①闭合S和S1，Rx、R0串联，电压表测量Rx两端的电压，电压表的示数为U1；②再闭合S2，R0被短路，电路为Rx的简单电路，电压表测量Rx两端的电压，也测量电源电压，电压表的示数为U2，电源电压U＝U2；③在步骤①中，R0两端的电压U0＝U－Ux＝U2－U1，Rx两端的电压Ux＝U1，因为在串联电路中电流处处相等，结合欧姆定律可得＝，＝，解得Rx＝R0.

## Slide 134
6.小明用“伏安法”测量未知电阻Rx的阻值，实验电路图如图甲所示.
（1）图甲中，闭合开关前要将滑动变阻器的滑片调到最 （填“左”或“右”）端.
甲
乙
（第6题）
右
[解析]闭合开关前，滑动变阻器的滑片应置于阻值最大处，所以在题图甲中滑动变阻器的滑片要调到最右端.

## Slide 135
（2）小明移动滑动变阻器的滑片测出多组电压和电流的值，记录到表格中.小明根据表中数据算出电阻，发现虽然测量的是同一个电阻，但每次实验算出的电阻并不完全相同，同组同学进行讨论后总结出造成这种差异的原因是测量过程存在 ，同组同学觉得小明设计的表格存在缺陷，缺少 一栏.
实验次数 | 电压/V | 电流/A | 电阻/Ω
1 | 1.0 | 0.10 | 
2 | 2.0 | 0.21 | 
3 | 3.0 | 0.29 | 
误差
平均值/Ω

## Slide 136
[解析]实验中发现测量同一个电阻的阻值，每次计算出的结果不完全相同，造成这种差异的原因是测量过程存在误差，要减小测量的误差，可以采取多次测量，求平均值的方法，所以小明设计的表格存在缺陷，缺少平均值一栏.
实验次数 | 电压/V | 电流/A | 电阻/Ω
1 | 1.0 | 0.10 | 
2 | 2.0 | 0.21 | 
3 | 3.0 | 0.29 | 

## Slide 137
（3）完成上述探究后，小明想测另一个未知阻值的定值电阻Rx，在电流表被借走的情况下，只有电压表，利用一个已知阻值为R0的电阻、一个单刀双掷开关和原有实验器材，利用如图乙所示的电路图测出了Rx阻值.请你将以下实验步骤补充完整.
①闭合开关S1，把开关S2接到a，把滑片P移动到某一个位置，记下电压表示数U1.
乙
（第6题）
②闭合开关S1， ，记下电压表示数U2.
保持滑动变阻器滑片P的位置不变，把开关S2接到b
③Rx阻值的表达式Rx＝ .（用U1、U2、R0表示）
R0

## Slide 138
乙
（第6题）
[解析]①闭合开关S1，把开关S2接到a，把滑片P移动到某一个位置，记下电压表示数U1，此时电压表测Rx两端的电压；②闭合开关S1，保持滑动变阻器滑片P的位置不变，把开关S2接到b，记下电压表示数U2，此时电压表测Rx和R0两端的总电压；③两种情形下，Rx、R0与滑动变阻器均为串联，电路中电流不变，定值电阻R0
两端的电压为U0＝U2－U1，通过Rx的电流为Ix＝I0＝＝，则被测电阻Rx的阻值为Rx＝＝＝R0.