## Slide 1
第十八章提优测评卷

## Slide 2
第Ⅰ卷 （选择题 共30分）
一、 选择题（本题包括10小题，每小题3分，共30分，每小题只有1个选项符合题意）
1.（2025·江苏泰州姜堰区期末）如图所示为小明家6月初和6月底电能表的示数，则
（ ）.
A.小明家电路中允许的最大功率为2 200 W
B.小明家6月份消耗的电能为101.1 J
C.该电能表上指示灯闪烁320次，表示家庭电路
消耗电能0.2 kW·h
D.电能表上指示灯闪烁的次数越多，电路的功率越大
（第1题）
C

## Slide 3
[解析]小明家允许使用的用电器最大功率P＝UI＝220 V×40 A＝8 800 W，A错误；因为电能表的最后一位是小数位，单位是kW·h，所以6月初电能表的示数是5 546.7 kW·h，由题知，6月底电能表的示数是5 647.8 kW·h，6月消耗的电能W＝5 647.8 kW·h－5 546.7 kW·h＝101.1 kW·h，B错误；该电能表上指示灯闪烁320次，表示家庭电路消耗电能W1＝ kW·h＝0.2 kW·h，C正确；电能表上指示灯闪烁的次数越多，说明电路中消耗的电能越多，D错误.故选C.
（第1题）

## Slide 4
2.（2023·深圳中考）已知R1＝2 Ω，R2＝3 Ω，某同学分别按照如图甲所示和如图乙所示的两种方式将电阻连接在一起，则（ ）.
A.图甲中R1与R2的电流比I1∶I2＝2∶3
B.图乙中R1与R2的电压比U1∶U2＝3∶2
C.图甲与图乙的总功率比P1∶P2＝6∶25
D.图甲与图乙的总功率比P1∶P2＝25∶6
（第2题）
C

## Slide 5
[解析]题图甲中R1与R2串联，根据串联电路的电流规律
可知I1∶I2＝1∶1，故A错误；题图乙中R1与R2并联，根
据并联电路的电压规律可知U1∶U2＝1∶1，故B错误；
题图甲中的总电阻为R＝R1＋R2＝2 Ω＋3 Ω＝5 Ω，题图乙中的总电阻为R'＝＝＝1.2 Ω.根据P＝可知，题图甲与题图乙的总功率比P1∶P2＝∶＝＝＝
＝6∶25，故C正确，D错误.
串联电路中，电流处处相等
并联电路中，各支路两端电压相等
（第2题）

## Slide 6
3. 手机使用过程充电 小明的手机电池的铭牌上标有“5 V 4 000 mA·h”的字样，手机正常使用时功率为2 W.如果他在电池电量剩余30％时，立刻插上30 W的充电器，并持续正常使用，直到电量充满.他这次给手机充电的时间是
（ ）.
A.0.2 h B.0.47 h
C.0.5 h D.0.67 h
C
[解析]手机充满电储存的电能为W＝UIt＝5 V×4 000×10－3 A×1 h＝20 W·h，需要充的电能W需＝W－Wη＝W充－W用＝P1t－P2t，充满需要的时间t＝＝＝0.5 h.故C正确.

## Slide 7
4.如图所示的电路中电源电压不变，灯泡L1标有“6 V 3 W”，灯泡L2标有“12 V 12 W”，灯丝电阻不随温度变化.闭合开关S，其中一个灯泡能正常发光，另一个灯泡的亮度比其正常发光时暗.下列说法正确的是（ ）.
A.L2正常发光
B.电路总功率为9 W
C.电源电压为12 V
D.L1的实际功率比L2的实际功率大
（第4题）
C

## Slide 8
[解析]灯泡L1标有“6 V 3 W”，灯泡L2标有“12 V 12 W”，则I1额＝＝＝0.5 A，I2额＝＝＝1 A，闭合开关，两灯泡串联接入电路，串联电路各处电流相等，由题意可知通过电路的电流I＝I1额＝0.5 A，此时灯泡L1正常发光，故A错误；灯泡L2的电阻R2＝＝＝12 Ω，灯泡L2实际功率P2＝I2R2＝（0.5 A）2×12 Ω＝3 W，比较可知两灯泡的实际
功率相同，故D错误；电路总功率P＝P1＋P2＝3 W＋3 W＝6 W，故B错误；串联电路总电压等于各部分电压之和，根据欧姆定律可得电源电压U＝U1＋IR2＝6 V＋0.5 A×12 Ω＝12 V，故C正确.
（第4题）

## Slide 9
5.（2025·山东淄博临淄区期末）甲、乙两只节能灯泡的铭牌上分别标有“220 V 25 W”和“220 V 100 W”的字样，下列说法中正确的是（ ）.
A.甲灯的实际功率一定是25 W
B.两灯均正常发光时，甲灯灯丝电阻较大
C.两灯均正常发光时，乙灯消耗的电能较多
D.将乙灯接入110 V电路，它的实际功率为50 W
B

## Slide 10
[解析]甲灯只有在额定电压下工作时，功率等于25 W，A错误；由R＝可知，额定电压相同时，额定功率越小，电阻越大，因此两灯均正常发光时，甲灯灯丝电阻较大，B正确；根据W＝Pt可知，正常发光时灯泡消耗的电能与通电时间有关，因此无法确定它们的大小关系，C错误；乙灯的电阻：R乙＝＝＝484 Ω；将乙灯接入110 V电路中，它的实际功率P实＝＝＝25 W，D错误.故选B.

## Slide 11
6.（2024·常州武进区二模）如图所示是灯泡L的I﹣U图像.结合图像分析，下列选项正确的是（ ）.
A.通过灯泡L的电流与其两端的电压成正比
B.当通过灯泡L的电流为0.3 A时，其实际功率为0.72 W
C.两个完全相同的灯泡L串联在2.4 V电源两端，电路总功率为0.24 W
D.灯泡L和18 Ω的电阻并联在3.6 V的电源两端，电路的总电阻为6 Ω
（第6题）
D

## Slide 12
[解析]灯泡L的I-U图像是一条曲线，所以通过灯泡的电流与它两端所加电压不成正比，A错误；由图像可知，通过灯泡L的电流为0.3 A时，灯泡两端的电压小于2.4 V，此时灯泡的实际功率：PL＝ULIL＜2.4 V×0.3 A＝0.72 W，B错误；由串联电路的电压特点可知，两个完全相同的灯泡L串联在2.4 V的电源两端时每个灯泡两端的电压：UL串＝U串＝×2.4 V＝1.2 V，由图像可知，
（第6题）

## Slide 13
当灯泡两端的电压为1.2 V时，通过灯泡的电流为0.2 A，此时电路的总功率：P串＝U串IL串＝2.4 V×0.2 A＝0.48 W，C错误；灯泡L和18 Ω的电阻并联在3.6 V的电源两端，根据并联电路的电压特点知，灯泡和电阻的电压都是3.6 V，根据图像知，灯泡的电流为0.4 A，根据欧姆定律知，电阻的电流I'＝＝＝0.2 A，则干路电流为I＝I'＋IL'＝0.2 A＋0.4 A＝0.6 A；电路的总电阻R＝＝＝6 Ω，D正确.故选D.
（第6题）

## Slide 14
7.（2024·泰州中考）如图所示是探究“影响电流热效应的因素”的实验装置，甲、乙两个完全相同的烧瓶内装有等质量的同种液体，电阻丝R甲、R乙分别浸没在两烧瓶的液体中且R甲≠R乙.有下列四种观点：①烧瓶内可以装入不同种类的液体；②温度计示数的变化可反映电阻丝产生热量的多少；③该装置能探究电流通过导体产生的热量与电阻的关系；④该装置能探究电流通过导体产生的热量与电流的关系.在不增加其他器材和仪表的条件下，上述观点中正确的有（ ）.
A.②③
B.①②③
C.②③④
D.①②③④
（第7题）
A

## Slide 15
[解析]烧瓶内应该装入质量和初温相同的同种液体，通过液体温度上升的度数间接反映电阻丝放出热量的多少，故①错误；温度计示数的变化可反映电阻丝产生热量的多少，故②正确；两根电阻丝串联，电流和通电时间相同，电阻不同，该装置能探究电流通过导体产生的热量与电阻的关系，故③正确；移动滑片位置，改变电路中的电流，比较相同时间内甲瓶或乙瓶中温度计示数变化，该装置需要增加秒表才能探究电流通过导体产生的热量与电流的关系，故④错误.综上所述，A正确，B、C、D错误.故选A.
（第7题）

## Slide 16
影响电热的因素是电流、电阻和通电时间；本实验采用了控制变量法.
（第7题）

## Slide 17
8.电源电压为3 V保持不变，把标有“3 V 3 W”的灯L1和标有“3 V 1.5 W”的灯L2按如图所示的方式连接，当开关S闭合后，设灯丝电阻不变，则下列说法中正确的是（ ）.
A.灯L1消耗的实际功率是3 W
B.灯L2消耗的实际功率是1.5 W
C.两灯消耗的总功率是1 W
D.电压表的示数与电源电压之比是1∶2
（第8题）
C

## Slide 18
[解析]由P＝可知，灯L1的电阻R1＝＝＝3 Ω，灯L2的电阻R2＝＝＝6 Ω，由题中电路图可知两灯泡串联，电压表测L1两端电压，电路电流I＝＝＝ A，灯L1消耗的实际功率P1'＝I2R1＝×3 Ω＝W，故A错误；灯L2消耗的实际功率P2'＝I2R2＝×6 Ω＝ W，故B错误；两灯消耗的总功率P总＝P1'＋P2'＝ W＋ W＝1 W，故C正确；电压表示数与电源电压之比＝＝＝＝1∶3，故D错误.
（第8题）

## Slide 19
9.小夏将n个“3 V 0.3 W”的小灯泡按照甲、乙两种连接方式分别接入电压为U的电路中（如图所示），通过分别调节滑动变阻器R1和R2，使所有灯泡均正常发光.下列关于甲、乙两电路中的总电流与总功率的关系正确的是（ ）.
A.I甲＝I乙
B.I甲＝I乙
C.P甲＝nP乙
D.P甲＝n2P乙
（第9题）
C

## Slide 20
[解析]n个完全相同的灯泡，正常发光时的电流相等，都为I＝＝＝0.1 A.若将它们并联，则干路中的电流I甲＝0.1 A×n＝0.1n A；若将它们串联，串联电路中电流处处相等，则电路中的电流I乙＝0.1 A，所以I甲＝nI乙，则电路中的总功率分别为P甲＝UI甲＝U×0.1n A，P乙＝UI乙＝U×0.1 A，故P甲＝nP乙.故C正确.
（第9题）

## Slide 21
10.（2025·河北石家庄藁城区期末）如图甲所示电路，电源电压为4.5 V，小灯泡的额定电压为2.5 V.闭合开关S后，将滑动变阻器的滑片从最左端向右移动到某一位置的过程中，两电表的示数关系如图乙所示.下列说法正确的是（ ）.
A.小灯泡的额定功率为6.25 W
B.电路的最大总功率为1.125 W
C.小灯泡的灯丝阻值逐渐变小
D.R的阻值变化范围为8～20 Ω
甲
乙
（第10题）
B

## Slide 22
[解析]根据题意可知，小灯泡的额定电压为2.5 V，由题图乙知，此时通过小灯泡的电流即额定电流为I＝0.25 A，小灯泡的额定功率P＝UI＝2.5 V×0.25 A＝0.625 W，A错误；电路的最大总功率P大＝UI大＝4.5 V×0.25 A＝1.125 W，B正确；由题图乙知，小灯泡的电阻R1＝＝＝6.25 Ω，R2＝＝＝10 Ω，所以灯泡的电阻逐渐增大，C错误；
甲
乙
（第10题）

## Slide 23
当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，电路中的电流最小，小灯泡分得的电压最小，由题图乙知，小灯泡两端的最小电压UL小＝0.5 V，通过的电流I小＝0.08 A，此时滑动变阻器两端的电压U滑大＝U－UL小＝4.5 V－0.5 V＝4 V，滑动变阻器接入电路的最大电阻R滑大＝＝＝50 Ω，电路中电流的最大值I大＝0.25 A，滑动变阻器接入电路的最小电阻R滑小＝＝＝8 Ω，D错误.故选B.
甲
乙
（第10题）

## Slide 24
解决由滑动变阻器引起的动态电路变化问题，一般思路：判断电路连接情况及电表的测量对象→滑动变阻器滑片移动后，连入电路的阻值如何变化→电路中的电流如何变化→相应的电压如何变化→其他物理量如何变化.
甲
乙
（第10题）

## Slide 25
第Ⅱ卷 （非选择题 共70分）
二、 填空题（每空2分，共26分）
11. 小芳家中的电能表表盘如图所示，她家新
购置了一台用电器，她想用这个电能表来判断该用电器的电功率
与说明书上是否一致，于是她把家中的其他用电器都与电源断开，
仅让这个用电器工作，1 min内电能表的转盘转了30转，则测得该
用电器的电功率是 W；已知她家原有用电器的总功率是
3 000 W，从电能表使用的角度考虑，她家的电路 （填“能”或“不能”）接入该用电器.
（第11题）
600
能

## Slide 26
[解析]3 000 r/（kW·h）表示电路中每消耗1 kW·h的电能，电能
表的转盘转3 000 r，电能表的转盘转过30 r消耗的电能W＝
kW·h＝0.01 kW·h；用电器的总功率P＝＝＝0.6 kW＝
600 W；“220 V 10（40）A”中，40 A为电能表平时工作允许
通过的最大电流；电能表允许接入的用电器最大电功率P最大＝
UI最大＝220 V×40 A＝8 800 W，增加此用电器后，他家的用电器总功率为P总＝3 000 W＋600 W＝3 600 W，因为P总＜P最大，所以她家的电路能接入该用电器.
（第11题）

## Slide 27
12.（2024·南充中考）如图所示，电源电压不变，电流表的测量范围为0～0.6 A，定值电阻R1＝30 Ω，R2为滑动变阻器，其最大阻值为50 Ω，滑动变阻器的滑片P在b端时，电流表的读数为0.3 A，则电源电压为 V，在保证电路安全的情况下，滑动变阻器的功率范围为 .
（第12题）
24
3.6～4.8 W

## Slide 28
[解析]当滑动变阻器的滑片P在b端时接入电路中的电阻为50 Ω，电路的总电阻R＝R1＋R2＝30 Ω＋50 Ω＝80 Ω，电流表测电路中的电流I＝0.3 A，由I＝可得，电源的电压U＝IR＝0.3 A×80 Ω＝24 V；电源电压不变，电流表的测量范围为0～0.6 A，根据
P＝I2R可知，变阻器的功率可表示为P＝R2＝R2＝＝＝，
（第12题）

## Slide 29
当R1＝R2时，变阻器的功率最大，为Pmax＝＝＝4.8 W，根据串联电路电流规律可知，变阻器的功率可表示为P＝UI－I2R1＝－30 Ω×I2＋24 V×I，电路的安全电流为0.6 A，当变阻器功率最大时，电路中的电流为0.4 A，由数学知识，在0.4～0.6 A内，当电流为0.6 A时，变阻器的功率最小为3.6 W，故在保证电路安全的情况下，滑动变阻器的功率范围为3.6～4.8 W.
（第12题）

## Slide 30
13.（2024·威海中考）如图所示，电源电压恒定，电流表的测量范围为“0～3 A”，R0＝15 Ω.只闭合开关 S，滑动变阻器R（40 Ω 1 A）的滑片P处于中点时，小灯泡L（3 V 1.8 W）正常发光，则电源电压为 V.当开关全部闭合时，在保证电路安全的前提下，该电路消耗的最大功率为 W（不考虑灯丝电阻的变化）.
（第13题）
15
30

## Slide 31
[解析]只闭合开关S，小灯泡和滑动变阻器串联，电流表测量电路电流.根据P＝UI可知小灯泡正常发光时电路电流I＝＝＝0.6 A，根据欧姆定律可知滑动变阻器两端的电压U滑＝I×＝0.6 A×＝12 V，根据串联电路的电压特点可知电源电压U＝U滑＋UL＝12 V＋3 V＝15 V；当开关全部闭合时，小灯泡被短路，定值电阻和滑动变阻器并联，电流表测量干路电流.在保证电路安全的前提下，根据欧姆定律可知通过定值电阻的电流I1＝＝＝1 A，允许通过滑动变阻器的最大电流为1 A，根据并联电路的电流特点可知干路电流最大为I'＝I1＋I2＝1 A＋1 A＝2 A，根据P＝UI可知该电路消耗的最大功率为P＝UI'＝15 V×2 A＝30 W.
（第13题）

## Slide 32
14.如图所示，电源电压保持不变，灯泡L标有“12 V 12 W”字样（忽略灯丝电阻的变化）.闭合开关S1，断开S2，灯泡L正常发光；闭合开关S1、S2，电流表示数为1.5 A，则电源电压为 V；闭合开关S1，断开S2，通电30 s，定值电阻R产生的热量是____J.
（第14题）
36
720

## Slide 33
[解析]闭合开关S1，断开S2，灯泡L和定值电阻串联，灯泡L正常发光，根据P＝UI可知，电路电流I＝＝＝1 A，根据欧姆定律可知，定值电阻两端的电压UR＝IR＝1 A×R，根据串联电路的电压特点可知，电源电压U＝UL＋UR＝12 V＋1 A×R…①；闭合开关S1、S2，电路为定值电阻的简单电路，电流表示数为1.5 A，则电源电压U＝I'R＝1.5 A×R…②；联立①②可知，U＝36 V，R＝24 Ω；闭合开关S1，断开S2，灯泡L和定值电阻串联，通电30 s定值电阻R产生的热量Q＝I2Rt＝（1 A）2×24 Ω×30 s＝720 J.
（第14题）

## Slide 34
本题考查了串并联电路的特点和欧姆定律，对于这一类问题要根据题意分情况列式，然后联立即可求解.

## Slide 35
15.（2023·威海中考）如图所示的实验装置是用来探究电流通过导体产生的热量与_______的关系，通过U形管内液面的高度差反映电流通过导体产生热量的多少.下列实验采用同种研究方法的是_____（填“①”或“②”）.①探究光的反射定律；②探究阻力对物体运动的影响.
（第15题）
电阻
②

## Slide 36
[解析]由题图可知，阻值不同的电热丝串联在两个密闭容器中，通过的电流和通电时间都相同，所以探究的是电流通过导体产生热量与电阻的关系；电流通过导体产生热量的多少不能直接观察，但其引起的气体温度变化可以通过U形管内液面高度差的变化来反映，采用的是转换法；探究光的反射定律实验中，描述光的传播路径和规律时引入了光线，运用了模型法；在探究阻力对物体运动的影响时，阻力的大小可以通过物体运动的距离大小来反映，运用了转换法.故选②.
（第15题）

## Slide 37
16.如图所示是某款电热水龙头的电路原理图.R1、R2为电热丝，通过旋转手柄可使扇形开关S同时接触相邻两个触点，实现冷水、温水、热水挡之间的切换.如图所示，此时水龙头放出的是 （填“冷”“温”或“热”）水.若R1＝48.4 Ω，R2＝121 Ω，此水龙头出温水时的电功率是 W，此水龙头出热水时的电功率是 .W.
（第16题）
冷
1 000
1 400

## Slide 38
[解析]当开关处于位置1、2时，电路不通，所以水龙头放出的是冷水；当开关处于位置2、3时，为电阻R1的简单电路，此时电路总电阻大，根据P＝可知此时功率小，故此时放出的是温水；当开关处于位置3、4时，R1、R2并联接入电路，此时电路总电阻小，根据P＝可知此时功率大，故此时放出的是热水.水龙头出温水时的电功率是P1＝＝＝1 000 W；电热丝R2的功率为P2＝＝＝400 W，电路总功率等于各用电器功率之和，所以水龙头出热水时的电功率是P＝P1＋P2＝1 000 W＋400 W＝1 400 W.
（第16题）

## Slide 39
三、 实验探究题（共22分）
17.（12分） （2024·凉山州中考）在“测量小灯泡的功率”实验中，小灯泡额定电压为2.5 V，小灯泡正常发光时的电阻约为9 Ω，按如图甲所示连接好电路.
甲
乙
丙
丁
（第17题）

## Slide 40
（1）连接电路时应断开开关，闭合开关之前滑动变阻器的滑片应移到 （填“A”或“B”）端.
甲
（第17题）
A
[解析]电学实验普遍要求，闭合开关前滑动变阻器滑片要移到阻值最大处.
保护电路

## Slide 41
（2）小明试触时，发现电流表指针偏转如图乙所示，电路连接出现的问题为电流表_____（填答案序号）.
A.测量范围选择过大
B.测量范围选择过小
C.正负接线柱接反
乙
C
[解析]电路中电流表接线必须使电流正入负出，否则，电流表指针将向反向偏转.
（第17题）

## Slide 42
（3）排除故障后，移动滑动变阻器的滑片到某一位置时电压表示数为2.1 V，为了让灯泡正常发光，滑片应向 （填“A”或“B”）端移动.
甲
（第17题）
B
[解析]要想让灯泡正常发光，必须把灯泡两端电压调成2.5 V，电压表示数为2.1 V时，滑片应向B端移动，才能使灯泡两端电压达到2.5 V.

## Slide 43
（4）移动滑片使灯泡正常发光，电流表示数如图丙所示，灯泡的额定功率为____W.
丙
0.75
[解析]由电流表示数可知，灯泡正常发光时，电流为0.3 A，灯泡的额定功率P＝U额I额＝2.5 V×0.3 A＝0.75 W.
（第17题）
（5）小明同学通过计算发现在不同功率下灯泡的电阻不同，主要原因是灯泡的电阻受 的影响.
温度
[解析]灯丝电阻与温度有关，灯丝电阻随温度升高而增大.

## Slide 44
（6）在测量小灯泡电功率拓展实验中，电流表坏了，老师给同学们提
供了一个阻值为R0的定值电阻和一个单刀双掷开关，借助部分现有的
实验器材，设计了如图丁所示的实验电路图，下面是某同学的实验步骤：
①连接好实验电路，闭合开关S1，将开关S2拨到触点2，移动滑片，使
电压表的示数为U额；
②保持滑片的位置不动，再将开关S2拨到触点1，读出电压表的示数为U；
③小灯泡额定功率的表达式P额＝ （用“U额”“U”和“R0”表示）.
丁
（第17题）
U额
[解析] U额是灯泡两端的额定电压，U是灯泡与R0的总电压，灯泡的额定功率P额＝U额I额＝U额I0＝U额＝U额.

## Slide 45
18.（10分）下面是“探究影响电流热效应的因素”的实验.
甲
乙
（第18题）

## Slide 46
（1）为了探究电流通过电阻产生的热量与电流的关系，小明设计了如图甲所示的装置，在烧瓶内安装一根电阻丝并插入一支温度计，该实验通过比较 来判断通电的电阻丝产生的热量多少.下列的探究实例中，也是采用这种研究方法的是 .
A.力是看不见的，可以通过力的作用效果认识它
B.探究电流与电压、电阻的关系
C.用总电阻表示同一段电路中串联的两个电阻
实验中烧瓶内液体小明选择了煤油而不是水，这样选择
的理由是 .
甲
温度计示数变化
A
煤油的比热容较小，
升温明显
（第18题）

## Slide 47
（2）小明测量烧瓶内液体的温度后闭合开关，通电30 s后再测量烧瓶内液体的温度，得到温度的升高量填入表中.然后移动滑动变阻器滑片改变电流大小，重复上述操作，获得第二组数据，如表所示.
实验次数 | 电流/A | 通电时间/s | 电阻/Ω | 温度升高量/℃
1 | 0.3 | 30 | 10 | 1.5
2 | 0.6 | 30 | 10 | 6.0
由此得出：同一导体，在通电时间相等时，电流 ，其产生的热量 .
甲
乙
（第18题）
越大
越多

## Slide 48
（3）若要探究电流通过电阻产生热量与电阻的关系，可选择图乙中 （填“A”或“B”）烧瓶电阻与图甲中的烧瓶电阻 （填“串联”或“并联”）.
甲
乙
（第18题）
B
串联

## Slide 49
（4）小明提议利用上述实验装置改做“比较水和煤油比热容的大小”的实验，则他应选择图乙中 （填“A”或“B”）烧瓶与图甲中的烧瓶并联，并将其中一烧瓶中的液体换成同质量的 .水和煤油吸热的多少是通过 （填“温度计示数”或“加热时间”）来反映的.
甲
乙
（第18题）
A
水
加热时间

## Slide 50
四、 计算题（共22分）
19.（12分） （2024·淄博桓台县二模）三亚芒果大获丰收，为筛选优质大果，设计自动筛选装置如图甲所示，检测装置电路图如图乙所示，电源电压恒为12 V，电阻R0为20 Ω，R为压敏电阻，其阻值随压力变化关系如图丙所示.当电路电流小于0.15 A时，不达标的芒果将被推离传送带，达标芒果继续被传送到指定位置，实现自动筛选.求：
甲
乙
丙
（第19题）

## Slide 51
（1）当R与R0阻值相等时，电流表的示数；
甲
乙
丙
（第19题）
0.3 A
[解析]由题图乙可知，两电阻串联，电流表测电路中的电流.当R与R0阻值相等时，总电阻R总＝R＋R0＝20 Ω＋20 Ω＝40 Ω，由欧姆定律可知，此时电路中的电流I1＝＝＝0.3 A.

## Slide 52
（2）当R与R0阻值相等时，R消耗的电功率；
甲
乙
丙
（第19题）
1.8 W
[解析]由题图乙可知，两电阻串联，电流表测电路中的电流.R消耗的电功率PR＝R＝（0.3 A）2×20 Ω＝1.8 W.

## Slide 53
（3）此装置能筛选出重力至少为多大的芒果；
甲
乙
丙
（第19题）
此装置能筛选出重力至少为1 N的芒果
[解析]由题图乙可知，两电阻串联，电流表测电路中的电流.由欧姆定律可知，电路中的最大总电阻R总最大＝＝＝80 Ω，由串联电路的电阻特点可知，此时压敏电阻R的阻值R ' ＝R总最大－R0＝80 Ω－20 Ω＝60 Ω，由题图丙可知，此时压敏电阻受到的压力为1 N，即此装置能筛选出重力至少为1 N的芒果.

## Slide 54
（4）若想筛选出重力至少为2 N的芒果，适当增加R0的阻值即可，请通过计算求出R0的最小阻值.
甲
乙
丙
（第19题）
40 Ω

## Slide 55
[解析]由题图乙可知，两电阻串联，电流表测电路中的电流.由题图丙可知，压敏电阻的阻值随着压力的增大而减小，当压力为2 N时，压敏电阻的阻值为40 Ω，由串联电路的电阻特点可知，为了筛选出重力至少为2 N的芒果，R0的阻值为R0'＝R总最大－R″＝80 Ω－40 Ω＝40 Ω＞20 Ω，因此R0的阻值至少增加至40 Ω才可以让重力小于2 N的芒果被推离传送带，将重力至少为2 N的芒果继续传送到指定位置.
甲
乙
丙
（第19题）

## Slide 56
本题考查串联电路的电阻、欧姆定律和电功率公式的应用，解题的关键是根据图像读出相关的信息.
甲
乙
丙
（第19题）

## Slide 57
20.（10分）在综合实践活动中，兴趣小组设计了一款双挡位电加热器，利用产生的蒸汽加湿或消毒，电加热器工作时，高挡位先将水箱内的水加热到100 ℃，低挡位维持水沸腾确保蒸汽不断产生.如图甲所示是其内部简化电路图，S1和S均为自动控制开关，当水温达到100 ℃时，S1自动断开，当水的质量低于0.2 kg时S自动断开，R1、R2均为电热丝.水箱加满水后闭合开关，电加热器正常工作时电流随时间变化的图像如图乙所示.已知水箱容量为2.2 L，水的初温为20 ℃.[c水＝4.2×103 J/（kg·℃），ρ水＝1.0×103 kg/m3]求：
甲
乙
（第20题）

## Slide 58
（1）低挡位工作时加热器的电功率；
（第20题）
440 W
[解析]由题意可知，低挡位工作时，开关S1断开，由题图乙可知加热器低挡位工作时的电流I低＝2 A，则低挡位工作时加热器的电功率P低＝UI低＝220 V×2 A＝440 W.

## Slide 59
（2）R1的电阻；
（第20题）
27.5 Ω
[解析]低挡位工作时，R2的电阻R2＝＝＝110 Ω，当两个开关都闭合时，两个电阻并联，电路的总电阻最小，由P＝可知，电功率最大，处于高挡位，总电流I总＝10 A，由并联电路的电流特点可知I总＝＋，即10 A＝＋，解得R1＝27.5 Ω.

## Slide 60
（3）电加热器高挡位工作的加热效率.
（第20题）
80％
[解析]电加热器高挡位工作7 min，消耗的电能W＝UI总t＝220 V×10 A×7×60 s＝9.24×105 J，由ρ＝可得，水的质量m＝ρ水V＝1.0×103 kg/m3×2.2×10－3 m3＝2.2 kg，水吸收的热量Q＝c水mΔt＝4.2×103 J/（kg·℃）×2.2 kg×（100 ℃－20 ℃）＝7.392×105 J，加热效率η＝×100％＝×100％＝80％.