## Slide 1
第四章 交通运输布局与区域发展
第一节 区域发展对交通运输布局的影响

## Slide 2
交通运输布局的一般原则
1.交通运输布局的任务和目的

## Slide 3
2.影响交通运输布局的因素

## Slide 4
3.区域交通运输布局的一般原则

## Slide 5
4.区域交通运输布局的变化

## Slide 6
交通运输方式的选择
选择交通运输方式时，必须考虑它们的特点。交通运输方式一般可分为客运和货运两个方面。
客运：人们旅行大多从所乘交通运输工具的运行速度、费用、安全性、舒适度等方面考虑，远距离选乘飞机或火车，近距离选乘汽车；为了欣赏沿河两岸的风景或海上的风光，有时也选乘轮船。
货运：根据货物的性质、重量和运输距离、
时间效益等情况，选择适宜的交通运输方式，
要本着“多、快、好、省”的原则。

## Slide 7
交通运输需求与交通运输布局
1.交通运输需求决定交通线和场站的标准与规模
2.交通运输需求决定交通运输点和线的布局

## Slide 8
3.综合性交通运输枢纽
4.区域交通运输需求增长与分布特点决定交通运输布局特点

## Slide 9
我国交通运输线的分布特点
东部地区交通运输线密度大，西部地区交通运输线密度小。我国东部地区海陆空交通运输发达，可实现水陆联运和海陆空立体化运输；随着西部大开发战略的实施，西部地区的交通运输条件正在全面改善。

## Slide 10
资金与交通运输布局
1.区域不同发展阶段交通建设的资金来源及交通布局
发展阶段 | 资金来源 | 交通布局
工业化初期 | 政府一般无力全面、快速解决交通运输问题，需要借助外力 | 建设急需的交通线、站点
发展至一定水平 | 政府拥有足够的资金 | 全面提高交通运输的水平

## Slide 11
2.不同地区交通线、站点密度及质量的差异
地区 | 交通线、站点密度 | 交通线、站点质量
经济较落后地区 | 稀疏 | 较低
经济较发达地区 | 密集 | 较高

## Slide 12
3.资金对交通运输布局的间接影响

## Slide 13
山区公路形态的变化
 | 线路形态 | 原因
早期 | “之”字形盘山公路，迂回前进 | 资金少、技术水平低，可降低线路坡度，降低工程难度，保障行车安全
现代 | 直达运输，桥隧比例很大 | 经济、技术水平高，缩短线路长度，提高通车效率，保护生态环境

## Slide 14
交通运输线（铁路、公路）的区位因素
1.自然因素（限制因素）
长期以来，自然因素是交通运输线区位选择的重要因素，虽然现在其影响已经减弱，但仍是基础因素。
区位因素 |  | 影响
地形 | 平原 | 对线路的限制较小，选线时要尽量少占耕地，处理好与农田水利设施、城市发展的关系
 | 山地 | 线路尽量沿等高线修筑，尽量避开地形复杂的地区，在陡坡上呈“之”字形或开凿隧道

## Slide 15
区位因素 | 影响
水文 | 线路应避开沼泽地，尽量避免跨越河流，以减少桥涵的总长度
地质 | 注意避开断层带和滑坡、泥石流多发地区，特别是开凿隧道时要尽量避开向斜、断层带，从背斜部位穿过
气候 | 工程设计应特别注意沿线的暴雨、大风等天气出现的强度和频率，以及冻土、积雪的深度等，桥涵孔径的大小、路基高低都需要根据当地的暴雨强度来设计

## Slide 16
2.社会经济条件（决定性因素）
区位因素 | 影响
经济因素 | 合理布局交通线，促进沿线地区经济发展。铁路和公路国道线基本以直达为主，并适当照顾沿线重要经济点，其通过城市时多从城市边缘通过；省道等地方性公路，则以满足地方经济发展和居民需要为主，可以通过当地的居民点、车站、码头等
社会因素 | 巩固国防，加强民族团结，促进少数民族地区和革命老区的经济发展

## Slide 17
3.科学技术条件（保障因素）
在科技水平比较低的时代或地区，自然因素往往是影响交通线布局最主要的因素；在科技水平比较高的时代或地区，自然因素的影响程度逐渐下降，社会经济因素成为影响交通线布局最主要的因素。

## Slide 18
沪昆高速铁路桥隧长度占总长度的比例高，尤其在贵州段。下页左栏图为沪昆高速铁路贵州段景观。据此完成1～2题。
1.沪昆高速铁路在贵州段桥隧比例高，主要影响因素
是（ ）
A.气候 B.水文
C.植被 D.地形
D
结合所学知识，贵州位于云贵高原，地势崎岖，多喀斯特地貌，地形复杂，修建铁路难度大，故桥隧比例高；气候和植被影响施工难度，但是不影响桥隧比例；水文影响桥梁长度比例，不影响隧道长度比例。

## Slide 19
2.沪昆高速铁路经过长三角某些地段也架设桥梁，其主要目的是（ ）
A.减少洪涝对轨道的影响
B.降低线路坡度
C.减少对耕地资源的占用
D.增加行车安全
C
结合所学知识，沪昆高速铁路经过东部平原地区，农业用地较多，应尽量减少占用耕地资源；长三角地区虽有洪涝灾害，但通过合理的排水等工程措施可应对，不是架设桥梁的主要目的；平原地形区地势平坦，不需要降低线路坡度；高速铁路一般都是封闭的，架设桥梁也不能增加行车安全。

## Slide 20
交通运输站点的区位因素和区位选择
 | 港口 | 汽车站 | 航空港
自然因素 | 水域条件要有利于航行、停泊；筑港条件影响港口的规划建设；平原地形有利于港口平面布置，但航道容易淤积 | 受自然因素影响较小，但要求地势开阔平坦，位置适宜 | 受地形、气候、地质、水文等影响较大
经济、社会、技术因素 | 腹地条件和城市依托影响较大。另外还需完善的配套设施和高效率的运作服务 | 数量、密度、规模受经济发展水平制约 | 人口稠密，经济发达，人流、物流集中地区的城市外围最为有利
选址要求 | 河港：河宽水深，位于或靠近城市陆路交通运输便利的地方；海港：背风、避浪、水深的海湾且交通运输便利的地方 | 城市交通干线两侧，与市内干道系统和其他对外交通有方便直接联系的地点 | 地形开阔平坦，坡度适当；晴天较多；地势较高，距城市较远但交通运输便利的地方

## Slide 21
2024年12月25日，珠三角枢纽（广州新）机场动工。该机场位于佛山市高明区（下图），处于珠三角西部核心位置，承担广州第二机场的功能，拓展肇庆、阳江、茂名、云浮等粤西城市客源，助力珠江东西两岸均衡发展。据此完成1～2题。
1.珠三角枢纽（广州新）机场选址于佛山市高明区，主要考虑的区位优势是（ ）
A.靠近港澳地区，便于国际航班中转
B.当地生态环境优美，空气质量洁净
C.地理位置优越，辐射珠江西岸城市
D.依托广州中心城区，基础设施完善
C

## Slide 22
该机场位于佛山市高明区，处于珠三角西部核心位置，承担广州第二机场的功能，拓展肇庆、阳江、茂名、云浮等粤西城市客源，所以其主要考虑的区位优势是地理位置优越，辐射珠江西岸城市；作为“广州第二机场”，其核心目的是辐射珠江西岸并促进区域均衡发展，而非依托广州中心城区；该机场主要服务粤西城市，而非国际航班中转；该机场承担广州第二机场的功能，拓展肇庆、阳江、茂名、云浮等粤西城市客源，助力珠江东西两岸均衡发
展，生态环境不是考虑的主要区位优势。

## Slide 23
2.为密切新机场和粤西城市之间的快捷联系，应完善它们之间的（ ）
①高速铁路 ②市区地铁 ③长途大巴
④城际轻轨
A.①② B.①④
C.②③ D.③④
B
密切新机场与粤西城市的快捷联系，需选择高效、长距离的交通运输方式，高速铁路适合连接城市群，快速通达粤西城市；市区地铁仅服务本地短途通勤，不适用于跨市联系；长途大巴速度慢、效率低，不符合“快捷”要求；城际轻轨专为中短途城际交通设计，适合机场与周边城市衔接。