## Slide 1
第三章 交变电流
2.交变电流的描述

## Slide 2
周期和频率
1.物理意义
描述交变电流变化快慢的物理量.
2.周期
交变电流完成一次周期性变化所需的时间，用T表示，单位是秒(s).
3.频率
交变电流在1 s内完成周期性变化的次数，用f表示，单位是赫兹(Hz).
4.角速度ω与T、f 的关系
角速度ω＝＝2πf，T＝或f＝.

## Slide 3
峰值、有效值和相位
1.峰值
(1)定义：交变电流的电流或电压所能达到的最大数值.
(2)意义：用来表示电流的强弱或电压的高低.
(3)应用：电容器所能承受的电压要高于所加交流电压的峰值.
2.有效值
(1)定义：让交变电流与恒定电流分别通过大小相同的电阻，如果在交变电流的一个周期内它们产生的热量相等，就把这个恒定电流的电流、电压叫作这个交变电流的有效值.

## Slide 4
(2)应用：电气设备铭牌上标注的额定电压、额定电流都是有效值，交流电压表和交流电流表测量的都是有效值.以后提到的交变电流的数值，若没有特别说明，都是指有效值.
3.有效值与峰值的关系
对于正弦式交变电流，有效值I、U与峰值Im、Um之间的关系：I＝≈0.707Im，U＝≈0.707Um.
4.相位
(1)相位：反映交变电流任何时刻的状态的物理量，在函数y＝Asin(ωt＋φ)中，ωt＋φ称为相位.
(2)相位差：两个频率相同的交变电流的相位之差.

## Slide 5
电感器和电容器对交变电流的作用
1.电感器对交变电流的阻碍作用
(1)感抗：反映电感器对交变电流阻碍作用的大小.影响感抗大小的因素是线圈的自感系数L、交变电流的频率f.
(2)线圈的自感系数越大、交流频率越高，电感器对交流的阻碍作用就越大，线圈的感抗就越大.
(3)应用——扼流圈
①低频扼流圈：自感系数大，对低频交流有较大的阻碍作用，它的作用是“通直流，阻交流”.
②高频扼流圈：自感系数小，对低频交流的阻碍作用较小，对高频交流的阻碍作用很大，其作用是“通低频，阻高频”.

## Slide 6
2.电容器对交变电流的阻碍作用
(1)容抗：交流是能够“通过”电容器的，但是在交流电路中，由于电容器不断地充、放电，所以电容器极板上所带电荷对定向移动的电荷有阻碍作用，物理学上把这种阻碍作用称之为容抗.容抗反映了电容对交流的阻碍作用，电容C越大，交变电流频率f越高，容抗越小.
(2)应用
①隔直电容：隔直流，通交流.
②高频旁路电容：让高频交流信号通过电容器所在的电路，而将低频信号送到下一级，作用为“通高频，阻低频”.

## Slide 7
从图像上理解描述交变电流的物理量
交变电流的图像可以直观地体现出峰值、周期等物理量.
(1)从交变电流图像容易得到周期，进而可以计算出频率、角速度、转速等.
(2)峰值：也叫最大值，是所有瞬时值中的最大数值.在正弦式交变电流图像上峰值等于波峰(波谷)对应的相关数值.
(3)有效值：对于图像是正弦或余弦函数图像的交变电流(即正弦式交变电流)，其有效值为E＝.

## Slide 8
AD
(多选)如图甲所示为交流发电机示意图，匀强磁场磁感应强度为B，矩形线圈abcd的匝数为N、面积为S、总电阻为r，绕轴OO'以角速度ω匀速转动，线圈与外电阻R和理想交流电流表形成闭合回路.图乙所示是线圈转动过程中产生的感应电动势e随时间t变化的图像.下列说法正确的是( )
A.电动势的最大值为NBSω
B.电流的最大值为
C.t3时刻穿过线圈的磁通量为BS
D.t1～t3时间内穿过线圈的磁通量变化量为0
甲 乙

## Slide 9
由图像可知，该发电机产生的是正弦式交变电流，电动势最大值为Em＝NBSω，
故A正确；电流的最大值为Im＝，故B错误；由图像可知，t3时刻感应电动势最大，则此时穿过线圈的磁通量为0，故C错误；由图像可知，t1和t3时刻穿过线圈的磁通量均为0，故t1～t3时间内穿过线圈的磁通量变化量为0，故D正确.故选A、D.
甲 乙

## Slide 10
正弦式交变电流四值的理解与计算
1.瞬时值
正弦式交变电流电动势的瞬时值e＝Emsin ωt.
2.有效值
求解交变电流的有效值时，通常采用以下两种方法：
(1)若按正弦规律变化的交变电流，可利用交变电流的有效值与峰值的关系求解，即E＝，U＝，I＝.
(2)对于非正弦式交变电流，必须根据有效值的定义进行计算：第一步，计算交变电流在一个周期内产生的热量Q；第二步，将热量Q用相应的物理量的有效值表示， Q＝I2RT或Q＝T；第三步，代入数值，求解有效值.

## Slide 11
(3)几种典型的交变电流及其有效值
 | 电流(电压)图像 | 有效值
正弦式交变电流 |  | I＝U＝
正弦式半波交变电流 |  | I＝U＝
正弦单向脉冲电流 |  | I＝U＝
 | 电流(电压)图像 | 有效值
正弦式交变电流 |  | 
正弦式半波交变电流 |  | 
正弦单向脉冲电流 |  | 

## Slide 12
 | 电流(电压)图像 | 有效值
矩形脉冲电流 |  | I＝I1U＝U1
非对称性交变电流 |  | I＝ U＝
 | 电流(电压)图像 | 有效值
矩形脉冲电流 |  | 
非对称性交变电流 |  | 

## Slide 13
(1)在输入交变电流的电路中，电压表、电流表、功率表等电工仪表的示数均为交变电流的有效值，在没有具体说明的情况下，所给出的交变电流的电压、电流指的也都是有效值.
(2)在计算交变电流通过导体产生的热量和电功率以及确定保险丝的熔断电流时，只能用交变电流的有效值，如电功率的计算式P＝UI中，U、I均为有效值；若计算通过电路某一横截面的电荷量，必须用交变电流的平均值.
(3)研究电容器是否被击穿时，应该用交变电流的峰值(最大值)，因为电容器上标明的电压是电容器长时间工作时所能承受的最大电压.

## Slide 14
3.最大值
写正弦式交变电流电动势瞬时值表达式e＝Emsinωt时要用到最大值，最大值 Em＝nBSω.
4.平均值
(1)求某一过程中的电动势用平均值，＝n.
(2)计算通过线圈某一横截面的电荷量时用电流的平均值，即q＝Δt＝Δt＝n.

## Slide 15
如图甲所示为一交流电压随时间变化的图像，每个周期内，前二分之一周期电压按正弦规律变化，后二分之一周期电压恒定.若将此交流电压接在如图乙所示的电路中，电阻R阻值为50 Ω，则( )
A.理想交流电压表读数为50 V
B.理想交流电流表读数为0.8 A
C.电阻R消耗的电功率为45 W
D.电阻R在50 s内产生的热量为2 025 J
D
甲 乙

## Slide 16
设交流电压有效值为U有，根据有效值定义可得＋＝T，解得U＝45 V，则理想交流电压表读数为45 V，根据欧姆定律可得理想交流电流表读数为I＝＝0.9 A，电阻R消耗的电功率为P＝I2R＝40.5 W ，电阻R在50 s内产生的热量为Q＝I2Rt＝2 025 J， 故选D.
甲 乙

## Slide 17
如图所示，线圈abcd的面积是0.05 m2，共100匝，线圈电阻为1 Ω，外接电阻R＝9 Ω，匀强磁场的磁感应强度B＝ T，线圈以300 r/min的转速绕垂直于磁场方向的轴匀速旋转.
(1)线圈中感应电动势的最大值是多少？
50 V
线圈转速为n＝300 r/min＝5 r/s，
则线圈转动的角速度为ω＝2πn＝10π rad/s.
线圈中感应电动势的最大值为
Em＝NBSω＝100××0.05×10π V＝50 V.

## Slide 18
(2)若从线圈处于中性面位置开始计时，写出线圈中感应电动势的瞬时值表达式.
e＝50sin 10πt(V)
感应电动势的瞬时值表达式为
e＝Emsin ωt＝50sin 10πt(V).

## Slide 19
(3)电路中理想电压表和理想电流表的示数各是多少？
V A
感应电动势的有效值为
E＝＝ V＝25 V，
则电流表的示数为I＝＝ A＝ A，
电压表的示数为U＝IR＝×9 V＝ V.