## Slide 1
第三章 交变电流
4.电能的输送

## Slide 2
降低输电损耗的两个途径
1.输送电能的基本要求
(1)可靠：保证供电线路可靠地工作，少有故障.
(2)保质：保证电能的质量——电压和频率稳定.
(3)经济：输电线路建造和运行的费用低，电能损耗少.

## Slide 3
2.输电线上的功率损失
ΔP＝I 2r，I为输电电流，r为输电线的电阻.
3.降低输电损耗的两个途径
(1)减小输电线的电阻：在输电距离一定的情况下，为了减小电阻，应当选用电阻率小的金属材料，还要尽可能增大导线的横截面积.
(2)减小输电线中的电流：为减小输电电流，同时又要保证向用户提供一定的电功率，就要增大输电电压.

## Slide 4
电网供电
1.远距离输电的基本原理
在发电站内用升压变压器升压，然后进行远距离输电，在用电区域通过降压变压器降到用户所需的电压.
2.电网
通过网状的输电线、变电站，将许多电厂和广大用户连接起来，形成全国性或地区性的输电网络.
3.电网输电的优点
(1)降低一次能源的运输成本，获得最大的经济效益.
(2)减小断电的风险，调剂不同地区电力供需的平衡.
(3)合理调度电力，使电力的供应更加可靠，质量更高.

## Slide 5
距离高压输电问题分析
解决远距离输电问题时，需要画输电的电路图，理清三个回路，抓住两个联系，掌握一个定律.
(1)画图、理清三个回路

## Slide 6
(2)抓住两个联系
①理想升压变压器中回路1和回路2的联系，即＝，I1n1＝I2n2，P1＝P2.
②理想降压变压器中回路2和回路3的联系，即＝，I3n3＝I4n4，P3＝P4.
(3)掌握一个定律
根据能量守恒定律得P2＝ΔP＋P3.

## Slide 7
(4)常用关系
①功率关系：P1＝P2，P2＝ΔP＋P3，P3＝P4.
②电压关系：＝，U2＝ΔU＋U3，＝.
③电流关系：＝，I2＝I线＝I3，＝.
④输电电流：I线＝＝＝.
⑤输电线上损耗的电功率：ΔP＝P2－P3＝R线＝＝ΔUI线.
⑥输电线上的电压损失：ΔU＝I线R线＝U2－U3.

## Slide 8
(5)减少电压损失和功率损失的方法
①减小输电线的电阻r，根据r＝ρ可知，可减小电阻率ρ，目前一般用电阻率较小的铜或铝作为导线材料；也可增大导线的横截面积S，但这要多耗费金属材料，增加成本，同时给输电线的铺设工程带来很大的困难.
②减小输电电流I，根据I＝可知，在输送功率P一定，输电线电阻r一定的条件下，输电电压提高到原来的n倍，输送电流可减小为原来的 ，输电线上的功率损耗将降为原来的.

## Slide 9
如图所示为长距离高压输电的示意图.关于长距离输电，下列说法正确的是
( )
A.减小输电导线的横截面积有利于减小输电过程中的电能损失
B.高压输电通过减小输电电流来减小电路的发热损耗
C.在输送电压一定时，输送的电功率越大，输电过程中的电能损失越小
D.高压输电综合考虑各种因素，输电电压越高越好
B

## Slide 10
减小输电导线的横截面积会增大输电导线的电阻，根据输电过程中损失的电功率P损＝I2R可知，这样做不利于减小输电过程中的电能损失，故A错误；根据输电过程中损失的电功率P损＝I2R可知，高压输电中减小输电电流，有利于减小电路的发热损耗，故B正确；输送电压一定时，输送的电功率越大，输电线上的电流越大，输电过程中的电能损失越大，故C错误；高压输电需要综合考虑输送功率大小、距离的远近、技术和经济要求等各个方面的因素，所以不是输电电压越高越好，故D错误.故选B.

## Slide 11
如图所示，发电站通过升压变压器、输电导线和降压变压器把电能输送到用户(升压变压器和降压变压器都视为理想变压器).已知发电机的输出功率是100 kW，输出电压是250 V，升压变压器的原、副线圈的匝数比为1∶25.
(1)求升压变压器的输出电压和输电导线中的电流.
6 250 V 16 A
对升压变压器，根据公式＝，有
U2＝U1＝×250 V＝6 250 V，
I2＝＝＝ A＝16 A.

## Slide 12
(2)若输电导线中的电功率损失为输入功率的4％，求输电导线的总电阻和降压变压器原线圈两端的电压.
P损＝R线，P损＝0.04P1，
所以R线＝＝15.625 Ω，
因为ΔU＝U2－U3＝I2R线，
所以U3＝U2－I2R线＝6 000 V.
15.625 Ω 6 000 V

## Slide 13
交变电流的图像
1.对交变电流图像的认识
如图所示，正弦式交变电流随时间的变化情况可以从图像上表示出来，电动势、电流、电压随时间均按正弦规律变化.从其他类型的交变电流图像上也可得出相对应的信息.

## Slide 14
2.交变电流图像的应用
从图像中可以解读到以下信息：
(1)交变电流电动势、电流、电压的最大值Em、Im、Um和周期T.
(2)因线圈在中性面位置时感应电动势、感应电流均为零，穿过线圈的磁通量最大，所以可确定线圈位于中性面位置的时刻.
(3)找出线圈平面平行于磁感线的时刻.
(4)判断线圈中磁通量的变化情况.
(5)分析判断e、i、u随时间的变化规律.

## Slide 15
3.图像的分析方法
一看：看“轴”“线”“斜率”“点”，并理解其物理意义.
二变：掌握“图与图”“图与式”和“图与物”之间的变通关系.
三判：在上述基础上进行正确的分析和判断.

## Slide 16
如图所示，图线a是线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生的正弦式交变电流的u－t图像.当调整线圈转速后，其在同一磁场中匀速转动的过程中所产生的正弦式交变电流的u－t图像如图线b所示.以下关于这两个正弦式交变电流的说法正确的是
( )
A.在图中t＝0时刻穿过线圈的磁通量均最大
B.线圈先后两次的转速之比为2∶3
C.交变电流a的电压的瞬时值表达式为u＝10·sin 5πt(V)
D.交变电流b的电压的最大值为20V
A

## Slide 17
由题图可知，t＝0时刻线圈均在中性面位置处，穿过线圈的磁通量均最大，故A正确；由图像可知Ta∶Tb＝2∶3，故na∶nb＝3∶2，故B错误；由图像可知，交变电流a的电压的最大值为10V，角速度为ω＝＝5π，所以交变电流a的电压的瞬时值表达式为u＝10sin 5πt(V)，故C错误；交变电流的电压的最大值为Um＝NBSω，故Umb＝Uma＝V，故D错误.故选A.

## Slide 18
自耦变压器
1.示意图
2.工作原理
自耦变压器只有一个线圈，但每匝线圈产生的电动势E＝都相同.所以U1＝ E1＝n1，U2＝n2，＝仍然成立.自耦变压器可升压，也可降压.通过自耦变压，可以从零至最大值连续调节输出电压，与分压器比较相似.
3.应用
交流电压的连续调节、较大范围调节输出电压.

## Slide 19
如图所示，一理想自耦变压器与三个电阻连接，R1、R3为定值电阻，R2为滑动变阻器.当原线圈两端接交流电压时 ( )
A.仅将P1向上移动，原线圈中的电流变小
B.仅将P1向上移动，R1中的电流变小
C.仅将P2向上移动，R2中的电流变小
D.仅将P2向上移动，原线圈的输入功率变大
D

## Slide 20
由题图可知，仅将滑片P1向上移动，副线圈
匝数增大，根据＝可知，U2增大，根据欧姆定律
I＝可知副线圈总电流变大，即R1中的电流变大，根据理想变压器输入与输出的功率关系P入＝P出＝UI可知，输入功率增大，则原线圈中的电流变大，故A、B错误；仅将P2向上移动，R2接入电路中的阻值减小，副线圈电路中的总电阻减小，根据欧姆定律I＝可知，副线圈中的总电流变大，则R1两端的电压变大，R2、R3两端的电压变小，所以流经R3的电流变小，根据串、并联电路的特点，可知流经R2的电流变大，故C错误；

## Slide 21
仅将P2向上移动，R2接入电路中的阻值减小，副线圈电路中的总电阻减小，根据P＝知负载消耗的功率增大，所以原线圈的输入功率也增大，故D正确.故选D.

## Slide 22
互感器
 | 示意图 | 工作原理 | 应用
电压互 感器 |  | n1＞n2，把高电压变为低电压，原线圈并联在被测电路中，副线圈连接电压表测得低电压U2，再根据铭牌上的电压比算出被测高电压 | 测量高电压
电流互 感器 |  | n1＜n2，把大电流变成小电流，原线圈串联在被测电路中，副线圈连接电流表测得小电流I2，再根据铭牌上的电流比，算出被测大电流 | 测量大电流
 | 示意图 | 工作原理 | 应用
电压互 感器 |  |  | 测量高电压
电流互 感器 |  |  | 测量大电流
提醒：使用互感器时，一定要将外壳和副线圈接地.

## Slide 23
如图甲所示为某小型发电站高压输电示意图，如图乙所示为升压变压器输入电压随时间变化的图像.在输电线路起始端接入Ⅰ、Ⅱ两个互感器，两互感器原、副线圈的匝数比分别为200∶1和1∶20，电压表的示数为220 V，电流表的示数为5 A，两电表图中未标出，输电线路总电阻r＝20 Ω，所有变压器及互感器均视为理想变压器.下列说法正确的是 ( )
A.互感器Ⅰ是电流互感器，互感器Ⅱ是电压互感器
B.输电线路上损耗的功率为200 kW
C.升压变压器原、副线圈的匝数比为1∶100
D.用户使用的用电设备增多，用户端电压U4保持不变
B
甲
乙

## Slide 24
互感器Ⅰ原线圈并联在输电线路中，所以是电压互感器，互感器Ⅱ原线圈串联在输电线路中，所以是电流互感器，故A错误；电流表的示数为5 A，互感器Ⅱ原、副线圈的匝数比为1∶20，则输电线路中的电流Ir＝I＝100 A，输电线路上损耗的功率P损＝r＝2×105 W＝200 kW，故B正确；
甲
乙

## Slide 25
电压表的示数为220 V，互感器Ⅰ原、副线圈的匝数比为200∶1，所以输出电压U2＝U＝44 000 V，而升压变压器输入电压的有效值U1＝＝220 V，故升压变压器原、副线圈的匝数比为＝＝，故C错误；用户使用的用电设备增多，用户回路电流变大，则输电线路中的电流变大，损失电压变大，升压变压器输出电压不变，降压变压器输入电压U3变小，降压变压器输出电压U4变小，故D错误.故选B.
甲
乙

## Slide 26
电流互感器的一次绕组用粗线绕成，通常只有一匝或几匝，与被测电流的负载串联；电压互感器是降压变压器，它的一次绕组匝数多，与被测的高压电网并联，二次绕组匝数少，与电压表或功率表连接.电流互感器的作用是把大电流按比例关系变换成小电流，对电力设备的运行情况进行监视和测量.电压互感器的作用是把高电压按比例关系变换成100 V或更低等级的标准二次电压.两者区别在于一个是测电流，一个是测电压.

## Slide 27
含多个副线圈的理想变压器问题
对于有多个副线圈的理想变压器，原、副线圈两端的电压与匝数成正比的关系仍成立，故有＝＝＝…，而电流与匝数成反比的规律不再成立，但在任何情况下电流的关系都可以根据理想变压器的输入功率等于输出功率进行求解，即U1I1＝U2I2＋U3I3＋…或根据I1n1＝I2n2＋I3n3＋…求解.

## Slide 28
云南托巴水电站1号机组于2024年6月投入运行.
该发电站总装机容量140万千瓦.如图所示是该发电站输
电线路的原理简图.假设发电站输出电压U＝880V，经
升压变压器转换为220kV的高压后送入远距离输电线路，到达东南沿海地区以后，通过降压变压器将电能分别输送给两个负荷中心，降压变压器原、副线圈的匝数比为n3∶n4∶n5＝200∶1∶2.下列说法正确的是 ( )
A.升压变压器原、副线圈的匝数之比为n1∶n2＝1∶25
B.通过R的电流与通过负荷中心1的电流之比为1∶200
C.仅其中一个负荷中心的负载增加时，另一个负荷中心获得的电压增大
D.当换用传统电网输电时，远距离输电线路等效电阻R增大.若两个负荷中心负载不变，则该发电站输出功率减小
D

## Slide 29
升压变压器原、副线圈的匝数之比为＝＝，A错误；由于副线圈有两个，降压变压器n3与n4的电流与匝数不再成反比，B错误；仅当其中一个负荷中心负载增加时，负载电阻减小，把降压变压器及后面元件等效成一个电阻，等效电阻减小，分压减小，降压变压器原线圈电压减小，另一个负荷中心获得的电压减小，C错误；当换用传统电网输电时，远距离输电线路等效电阻R增大，总电阻增大，输出电压不变，发电站输出功率减小，D正确.故选D.

## Slide 30
根据用户端功率的改变判断输电线上各物理量的变化
如果远距离输电的电功率P不变，输电电压为U，输电导线的总电阻为R线，则输电导线上因发热而损失的功率为P 损＝I2R线＝R线，因此输电电压若提高到nU，则P损将减小为原来的.

## Slide 31
图甲是当今世界第二大水电站——白鹤
滩水电站.该水电站是我国实施“西电东送”的
大国重器，其发电量位居全世界第二，仅次于三
峡水电站.其输电原理图如图乙所示，采用高压
输电可减少输电线上电能的损耗，发电机组发出电压有效值一定的交流电，经变压器升压后向远方输电，再经变压器降压后输送给用户.假设输电线总电阻r保持不变，变压器均为理想变压器，下列说法正确的是 ( )
A.输电电压U一定时，输电功率P加倍，则输电线损耗功率加倍
B.输电电压U一定时，输电功率P加倍，则输送给用户的功率也加倍
C.输电功率P一定时，输电电压U加倍，则输电线中的电流减半
D.输电功率P一定时，输电电压U加倍，则输电线损耗功率减半
甲 乙
C

## Slide 32
由P＝UI可知输电电流I＝，输电
线损耗功率Pr＝I2r＝r，输电电压U一定
时，输电功率P加倍，输电线损耗功率变为
原来的4倍，故A错误；用户得到的功率P户＝P－Pr＝P－r，输电功率P加倍时，用户得到的功率没有加倍，故B错误；由输电电流I＝可知，输电功率P一定时，输电电压U加倍，则输电线中的电流减半，故C正确；由Pr＝r可知，输电功率P一定时，输电电压U加倍，输电线损耗功率变为原来的，故D错误.故选C.
甲 乙