## Slide 1
第二章 电磁感应
3.涡流、电磁阻尼和电磁驱动
4.互感和自感

## Slide 2
电磁感应现象中的感生电场
1.概念
磁场变化时会在空间激发一种电场，这种电场与静电场不同，不是由电荷产生的，我们把它叫作感生电场.
2.感生电动势
由感生电场产生的电动势叫感生电动势.其大小为E＝n，方向与感生电场的方向相同，与感应电流的方向相同.

## Slide 3
涡流
1.概念
当线圈中的电流随时间变化时，由于电磁感应，在附近导体中产生像水中漩涡一样的感应电流，这种感应电流叫作涡流.
2.应用
真空冶炼炉、探雷器、机场安检等.
3.防止
电动机、变压器的线圈都绕在铁芯上.线圈中流过变化的电流，在铁芯中产生的涡流使铁芯发热，浪费了能量，还可能损坏电器.因此，我们要想办法减小涡流.途径之一是增大铁芯材料的电阻率，常用的铁芯材料是硅钢，它的电阻率比较大.另一个途径就是用互相绝缘的硅钢片叠成的铁芯来代替整块硅钢铁芯.

## Slide 4
电磁阻尼和电磁驱动
1.电磁阻尼
(1)概念：当导体在磁场中运动时，感应电流会使导体受到安培力，安培力总是阻碍导体的运动，这种现象叫作电磁阻尼.
(2)应用：磁电式电流表中利用电磁阻尼使指针迅速停止摆动，便于读数.
2.电磁驱动
(1)概念：磁场相对于导体转动时，导体中产生感应电流，感应电流使导体受到安培力的作用，安培力使导体运动起来，这种作用常常称为电磁驱动.
(2)应用：交流感应电动机.

## Slide 5
互感现象
1.定义
两个相互靠近的线圈，当一个线圈中的电流变化时，它所产生的变化的磁场会在另一个线圈中产生感应电动势，这种现象叫作互感，产生的电动势叫作互感电动势.
2.应用
互感现象可以把能量由一个线圈传递到另一个线圈，变压器、收音机的“磁性天线”就是利用互感现象制成的.
3.危害
互感现象能发生在任何两个相互靠近的电路之间，在电力工程和电子电路中，互感现象有时会影响电路的正常工作.

## Slide 6
自感现象和自感系数
1.自感现象
当一个线圈中的电流变化时，它产生的变化的磁场在线圈本身激发出感应电动势的现象.
2.自感电动势
(1)概念：由于自感而产生的感应电动势.
(2)自感电动势的大小：E＝L，其中L是自感系数，简称自感或电感，单位是亨利，符号为H.常用的单位还有毫亨(mH)、微亨(μH).
(3)自感系数大小的决定因素
自感系数与线圈的大小、形状、匝数，以及是否有铁芯等因素有关.

## Slide 7
磁场的能量
1.自感现象中的磁场能量
(1)线圈中电流从无到有时：磁场从无到有，电源的能量输送给磁场，储存在磁 场中.
(2)线圈中电流减小时：磁场中的能量释放出来转化为电能.
2.电的“惯性”
自感电动势有阻碍线圈中电流变化的“惯性”.

## Slide 8
对涡流的理解
1.产生涡流的两种情况
(1)块状金属放在变化的磁场中.
(2)块状金属进出磁场或在非匀强磁场中运动.
本质都是由于电磁感应而产生的感应电流，同样遵循法拉第电磁感应定律.
2.产生涡流时的能量转化
(1)金属块在变化的磁场中，磁场能转化为电能，最终转化为内能.
(2)金属块进出磁场或在非匀强磁场中运动，由于克服安培力做功，金属块的机械能转化为电能，最终转化为内能.

## Slide 9
B
如图所示为高频电磁炉的工作示意图.电磁炉
工作时产生的电磁波，完全被线圈底部的屏蔽层和顶
板上的铁质锅所吸收，不会泄漏，对人体健康无危害.
关于电磁炉，以下说法正确的是 ( )
A.电磁炉是利用变化的磁场在食物中产生涡流对食物加热的
B.电磁炉是利用变化的磁场在铁质锅底部产生涡流，使锅底迅速升温，进而对锅内食物加热的
C.电磁炉是利用变化的磁场使食物中的极性水分子振动和旋转来对食物加热的
D.电磁炉跟电炉一样，是让电流通过电阻丝产生热量来对食物加热的

## Slide 10
电磁炉的工作原理是利用变化的电流通过线圈产生变化的磁场，变化的磁场使铁质锅底部产生涡流，锅体温度升高，进而加热食物的.故选B.

## Slide 11
电磁阻尼和电磁驱动
1.电磁驱动的现象分析
当蹄形磁体转动时，穿过线圈的磁通量就发生变化.例如，线圈处于如图所示的初始状态时，穿过线圈的磁通量为零，当蹄形磁体转动时，穿过线圈的磁通量就增加了，根据楞次定律可知，此时线圈中就有感应电流产生，以阻碍磁通量的增加，因而线圈会跟着蹄形磁体转动起来.

## Slide 12
2.电磁阻尼和电磁驱动的联系
从动力学的观点来看，线圈中产生的感应电流受到的安培力是使线圈转动起来的动力，对线圈而言是电磁驱动；而线圈对磁体的作用力对磁体的转动起阻碍作用，对磁体而言是电磁阻尼，因此电磁驱动和电磁阻尼是电磁感应原理中相互依存的两个方面，不可分割.

## Slide 13
对电磁阻尼和电磁驱动的理解
(1)电磁阻尼是感应电流所受的安培力对导体做负功，阻碍导体运动；而电磁驱动是感应电流所受的安培力对导体做正功，推动导体运动.
(2)在两种情况下，安培力均是阻碍导体与磁场之间的相对运动.
(3)在电磁驱动中，主动部分的速度(或角速度)大于被动部分的速度(或角速度).
(4)电磁阻尼和电磁驱动都是电磁感应现象，均可以利用楞次定律和左手定则分析导体的受力情况.

## Slide 14
某研究性学习小组的同学设计的电梯坠落应急安全装置如图所示，在电梯轿厢上安装上永久磁体，电梯的井壁上、下铺设线圈，下列说法正确的是 ( )
A.当电梯突然坠落时，该安全装置可使电梯停在空中
B.当电梯突然坠落时，该安全装置可起到阻碍电梯下落的作用
C.当电梯坠落至图示位置时，闭合线圈A、B中的电流方向相同
D.当电梯坠落至图示位置时，只有闭合线圈B能阻碍电梯下落
B

## Slide 15
电梯突然坠落时，感应电流产生磁场可以阻碍电梯的运动但无法使其停止，故A错误，B正确；当电梯坠落至图示位置时，线圈A、B中磁场方向向上，此时穿过闭合线圈A中的磁通量减少，由楞次定律可知线圈A中感应电流方向为逆时针(俯视)，穿过闭合线圈B中的磁通量增加，由楞次定律可知线圈B中感应电流的方向为顺时针(俯视)，线圈A、B中的电流方向相反，故C错误；当电梯坠落至图示位置时，线圈A中的磁通量减少，线圈B中的磁通量增多，根据楞次定律可知线圈A、B都对电梯的运动有阻碍作用，故D错误.故选B.

## Slide 16
对自感现象的理解和分析
1.对自感电动势的理解
(1)产生原因：通过线圈的电流发生变化，导致穿过线圈的磁通量发生变化，因而在原线圈上产生感应电动势.
(2)自感电动势的方向：当原电流增大时，自感电动势的方向与原电流方向相反；当原电流减小时，自感电动势的方向与原电流方向相同(即增反减同).
(3)自感电动势的作用：阻碍原电流的变化，而不是阻止，原电流仍在变化，只是使原电流的变化时间变长，即总是起着延缓电流变化的作用.

## Slide 17
2.自感现象的分析思路
(1)明确通过自感线圈的电流的变化情况(增大或减小).
(2)根据“增反减同”，判断自感电动势的方向.
(3)阻碍结果分析：电流增大时，由于自感电动势的作用，线圈中的电流逐渐增大，与线圈串联的元件中的电流也逐渐增大；电流减小时，由于自感电动势的作用，线圈中的电流逐渐减小，与线圈串联的元件中的电流也逐渐减小.

## Slide 18
3.通电自感和断电自感
 | 电路 | 现象 | 自感电动势的作用
通电自感 |  | 接通电源的瞬间，灯泡A1逐渐亮起来 | 阻碍电流的增加，电流稳定后电感线圈相当于导体(若直流电阻为零，则相当于导线)
断电自感 |  | 断开开关的瞬间，灯泡A逐渐变暗，或先闪亮一下再逐渐变暗，直至熄灭(两种现象取决于灯泡与电感线圈电阻的大小关系，电感线圈和灯泡相当于一个闭合回路) | 阻碍电流的减小

## Slide 19
下列关于自感系数及自感电动势的说法正确的是 ( )
A.通过线圈的电流为最大值的瞬间，自感电动势最大
B.电流变化越大，自感电动势越大
C.线圈中的电流变化越快，其自感系数越大
D.线圈内插入铁芯，其自感系数增大
D
由E＝L可知，自感电动势的大小与电流的变化率成正比，与电流的大小及电流变化的大小无关，故A、B错误；线圈的自感系数仅由线圈自身的因素决定，如线圈的横截面积、长度、线圈匝数、有无铁芯等，与电流变化快慢无关，故C错误，D正确.故选D.

## Slide 20
影响自感电动势大小的两个因素
(1)电流变化快慢一定时，线圈自感系数越大，产生的自感电动势越大；
(2)线圈自感系数一定时，电流变化越快，产生的自感电动势越大.

## Slide 21
(多选)如图所示为用电流传感器研究自感现象的电路示意图，其中电源内阻不可忽略，线圈的自感系数较大，其直流电阻小于电阻R的阻值.t＝0时刻闭合开关S，电路稳定后，t1时刻断开开关S，电流传感器连接计算机分别描绘了整个过程
AD
线圈中的电流IL和电阻中的电流IR随时间t变化的图像.下列图像中可能正确的是( )
A B C D

## Slide 22
开关闭合时，由于线圈中的电流增大，故线圈中会产生自感电动势，阻碍电流的增大，故线圈支路中的电流逐渐增大，电路稳定后，线圈中电流不变，但由于其直流电阻小于R，故线圈中的电流较大，而电阻所在的支路，由于开始时，线圈中的电流逐渐增大，故电阻中的电流逐渐减小，在电路稳定后，其电流大小不变；当断开开关时，由于自感，线圈中的电流逐渐减小为零，线圈中产生的感应电流流过电阻时，方向与原来流过电阻的电流方向相反，并逐渐减小为零.故A、D正确.

## Slide 23
用楞次定律解决实际问题
用楞次定律解决实际问题的步骤可以简单地描述为“一原、二变、三感、四螺旋”.
(1)“一原”——确定原磁场的方向.
(2)“二变”——判定产生感应电流的磁通量如何变化(增加还是减少).
(3)“三感”——根据楞次定律确定感应电流的磁场方向(增反减同).
(4)“四螺旋”——用右手螺旋定则判断感应电流的方向.

## Slide 24
地磁学家曾经尝试用“自激发电”假说解释地球磁场的起源，其原理如图所示.一个金属圆盘A在某一大小恒定、方向沿切线方向的外力作用下，在较弱的轴向磁场B中绕金属轴OO'转动，根据法拉第电磁感应定律，盘轴与盘边之间将产生感应电动势.用一根螺旋形导线MN在圆盘下方连接盘边与盘轴，MN中就有感应电流产生，最终回路中的电流达到稳定值，磁场也达到稳定状态.下列说法正确的是( )
A.MN中的电流方向为从M流向N
B.MN中感应电流的磁场方向与原磁场方向相反
C.圆盘转动的速度逐渐减小
D.磁场达到稳定状态后，MN中不再有感应电流
A

## Slide 25
可将圆盘看成由若干个沿着半径方向的金属导线组成，根据右手定则可知，MN中的电流方向为从M流向N，故A正确；根据右手螺旋定则可知MN中感应电流的磁场方向与原磁场方向相同，故B错误；由题可知，最终磁场与回路中电流都达到稳定值，由法拉第电磁感应定律可知，圆盘转动的速度也达到稳定值，故C错误；磁
场达到稳定状态后，圆盘依旧转动切割磁感线，MN中依旧有感应电流，故D错误.
故选A.

## Slide 26
左手定则和右手定则的应用
(1)右手定则，用来判定导体切割磁感线产生的电流的方向.
(2)左手定则，用来判定通电导线在磁场中所受安培力的方向或者运动电荷在磁场中所受洛伦兹力的方向.
(3)联系：“四指”和“手掌”的放法和意义是相同的，唯一不同的是拇指的意义.四指都是指向电流方向，磁感线都是垂直穿过手心.

## Slide 27
如图所示，边长为d的正方形线圈，从位置A
开始向右运动，并穿过宽为L(L＞d)的匀强磁场区域到
达位置B，则 ( )
A.整个过程，线圈中始终有感应电流
B.整个过程，线圈中始终没有感应电流
C.线圈进入磁场和离开磁场的过程中，有感应电流，方向都是逆时针方向
D.线圈进入磁场的过程中，感应电流的方向为逆时针方向；离开磁场的过程中，感应电流的方向为顺时针方向
D

## Slide 28
在线圈进入或离开磁场的过程中，穿过线圈的磁通量发生变化，有感应电流产生，线圈完全在磁场中时，穿过线圈的磁通量不变，没有感应电流产生，A、B错误；由右手定则可知，线圈进入磁场的过程中，线圈中感应电流的方向为逆时针方向，线圈离开磁场的过程中，感应电流的方向为顺时针方向，C错误，D正确.

## Slide 29
电磁感应中的电路问题
解决电磁感应中电路问题的“三部曲”
(1)确定电源
切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路将产生感应电动势，该导体或回路就相当于电源，利用E＝Blv或E＝n求感应电动势的大小，利用右手定则或楞次定律判断感应电流方向.如果在一个电路中产生电动势的部分有几个且相互联系，可视为等效电源的串、并联.

## Slide 30
(2)识别电路结构、画出等效电路
分析电路结构，即分清等效电源和外电路及外电路的串、并联关系，判断等效电源的正负极或电势的高低等.
(3)利用电路规律求解
一般是综合应用欧姆定律、串联和并联电路规律、电容器充电及放电特点、电功和电功率等知识列方程求解.

## Slide 31
(多选)如图所示，半径为r的导电圆环(电阻不计)绕垂直于圆环平面、通过圆心O的金属轴以角速度ω逆时针匀速转动.圆环上接有电阻均为R的三根金属辐条OA、OB、OC，辐条互成120°角.在圆环圆心角∠MON＝120°的范围内(两条虚线之间)分布着垂直圆环平面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场，圆环的边缘通过电刷P和导线与一阻值也为R的定值电阻相连，定值电阻的另一端通过导线接在圆环的中心轴上.在圆环匀速转动过程中，下列说法中正确的是 ( )
A.电阻两端的电压大小为Bωr2
B.金属轮转动一周，通过电阻R的电荷量为
C.金属轮转动一周，电阻R上产生的热量为
D.外力做功的功率大小为
BCD

## Slide 32
辐条切割磁感线产生的电动势为E＝Bωr2，三根辐条中，始终有一根切割
磁感线，相当于电源，其他两根辐条和电阻R就是外电路，则P与O两端的电压U＝·＝Bωr2，A错误；
绕O点转动切割的辐条长度为r.
其余两根辐条和电阻R三者为并联关系.

## Slide 33
金属辐条转动一周所用时间t＝，流过干路的电流I＝＝，故通过电阻R的电荷量q＝It＝，B正确；金属辐条转动一周，电阻R上产生的热量Q＝Rt＝，C正确；根据能量守恒定律可知，外力做功的功率P＝EI＝，D正确.
故选B、C、D.
根据能量的转化和守恒，外力做功的功率等于克服安培力做功的功率，同时也等于整个电路的电功率.

## Slide 34
电磁感应中的动力学问题
解决电磁感应中的动力学问题的一般思路是“先电后力”，具体思路如下：

## Slide 35
(多选)如图所示，两平行光滑长直金属导轨水平放置，间距为L.abcd区域有匀强磁场，磁感应强度大小为B，方向竖直向上.初始时刻，磁场外的细金属杆M以初速度v0向右运动.磁场内的细金属杆N处于静止状态，且到cd的距离为x0.两杆在磁场内未相撞且N离开磁场时的速度为v0，两金属杆与导轨接触良好且运动过程中始终与导轨垂直.金属杆M质量为2m，金属杆N质量为m，两杆在导轨间的电阻均为R，感应电流产生的磁场及导轨的电阻忽略不计.下列说法正确的是 ( )
A.M刚进入磁场时M两端的电势差Uab＝－BLv0
B.N在磁场内运动过程产生的热量Q＝
C.N在磁场内运动过程中的最小加速度的大小为a＝
D.N在磁场内运动的时间t＝＋
CD

## Slide 36
由题意可知，初始时刻，M在磁场外以
初速度v0向右运动，故其刚进入磁场时切割磁感
线产生的感应电动势为E＝BLv0，由闭合电路欧
姆定律及电势的高低关系可得Uab＝－BLv0，故A错误；M进入磁场后，由于M、N受到的安培力等大、反向，故二者整体动量守恒，可得2mv0＝2mv1＋mv0，在该过程中，由功能关系可得·2m＝·2m＋m＋Q总，两杆的电阻相等，可得 Q总＝2Q，联立解得v1＝v0，N在磁场内运动过程中产生的热量为Q＝，故B 错误；

## Slide 37
当N离开磁场时，两杆切割磁感线产生的感应电动势
极性相反，回路中的电流最小，N受到的安培力最小，
即N的加速度最小，此时有E＝BL，I＝，
BIL＝ma，联立解得N在磁场内运动过程中最小加速度的大小为a＝，故C正确；从N开始运动，到其离开磁场的过程，由动量定理可得BLt＝mv0，又由xN＝x0，＝，可得＝mv0，得xM＝x0＋，由于M、N整体动量守恒，可得∑2mv0Δt＝∑2mvMΔt＋∑mvNΔt，即2mv0t＝2mxM＋mx0，代入得N在磁场内运动的时间为t＝＋，故D正确.

## Slide 38
电磁感应中的能量和动量问题
1.电磁感应现象中的能量问题
(1)能量的转化
感应电流在磁场中受安培力，导体克服安培力做功，将机械能转化为电能，再通过电流做功转化为焦耳热或其他形式的能；安培力做正功将电能转化为机械能.
(2)实质
电磁感应现象的能量转化，实质是其他形式的能和电能之间的转化.
(3)电磁感应现象中焦耳热的计算方法
①若回路中电流恒定：可以利用电路结构及Q＝I2Rt直接进行计算.
②若回路中电流变化：a.可以利用克服安培力做的功求解，即Q＝W克安；b.可以利用能量守恒定律求解，其他形式能的减少量等于产生的焦耳热.

## Slide 39
2.动量观点在电磁感应现象中的应用
电磁感应中的某些题目可以从动量角度分析，运用动量定理或动量守恒定律解决.
(1)应用动量定理可以由动量变化来求解变力的冲量.如在导体棒做非匀变速运动的问题中，应用动量定理可以解决应用牛顿运动定律时不易解答的问题.
导体棒或金属框在感应电流所引起的安培力作用下做非匀变速直线运动时，
安培力的冲量为I安＝BIlΔt＝Blq，
磁通量的变化量ΔΦ＝BΔS＝Blx.
如果安培力是导体棒或金属框受到的合力，则I安＝mv2－mv1.
当题目中仅涉及速度v、电荷量q、运动时间t、运动位移x时用动量定理求解更方便.
通过导体棒或金属框某一横截面的电荷量为q＝IΔt＝Δt＝nΔt＝n，

## Slide 40
(2)双棒在相互平行的水平轨道间做切割磁感线运动时，若这两根导体棒所受的安培力等大反向，合外力为零，则两导体棒的总动量守恒，解决此类问题往往要应用动量守恒定律.
(3)电磁感应中有关导体棒动量问题的注意事项：
①涉及单棒问题，一般考虑动量定理；
②涉及双棒问题，一般考虑动量守恒定律；
③分析导体棒的运动过程时要注意电路的串、并联及能量转化和守恒.

## Slide 41
(多选)如图所示，间距均为L的光滑水平金属导轨与半径为R的光滑半圆金属导轨平滑连接，半圆导轨在竖直平面内，水平导轨处于方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场中.在水平导轨上放置ab、cd两导体棒，两棒长度均为L、质量分别为4m和m、电阻分别为r和2r，两导体棒到半圆导轨底端的距离分别为x1和x2，x1足够大，x2＝3R.现给ab棒一水平向右的初速度v0，大小为v0＝10，一段时间后cd棒通过半圆导轨最高点后，恰好落到其初始位置.cd棒离开导轨前两棒与导轨始终垂直且接触良好，两导体棒间未发生碰撞，导轨电阻不计，重力加速度为g，下列说法正确的是
( )
A.cd棒离开磁场前已与ab棒达到共速
B.cd棒刚进入半圆导轨瞬间，其两端电压为U＝BL
C.cd棒离开半圆导轨前，通过其横截面的电荷量为q＝
D.cd棒离开水平导轨前，ab棒上产生的焦耳热为Qab＝

## Slide 42
BD
设cd棒离开半圆导轨时速度为v，由平抛运动规律可知vt＝3R，gt2＝2R，解得v＝，cd棒从离开磁场瞬间到最高点，由动能定理可知－2mgR＝m(v2－
)，解得v2＝，两棒在磁场中运动时，所受安培力等大反向，故整体动量守恒，则有4mv0＝4mv1＋mv2，解得v1＝，故A错误；

## Slide 43
cd棒刚进入半圆导轨瞬间，其两端电压为U＝E＝BLv1
＝BL，B正确；cd棒离开磁场瞬间，由动量定理可知
BL t＝mv2，又有q＝t，解得q＝，cd棒离开磁场
之后进入半圆轨道，ab棒仍切割磁场产生感应电流，故通过导体棒cd的电荷量大于 q＝，C错误；根据能量守恒定律，系统产生的焦耳热为Q＝·4m－· 4m－m，由Q＝I2rt可知，两导体棒产生的焦耳热与电阻成正比，则ab棒上产生的焦耳热为Qab＝Q＝，D正确.

## Slide 44
电磁感应中的图像问题
1.B-t，Ф-t等图像问题
(1)明确图像的种类，即是B-t图像还是Ф-t图像，或者E-t图像、I-t图像等；
(2)分析电磁感应的具体过程；
(3)根据楞次定律或右手定则判断感应电动势或感应电流的方向；
(4)根据法拉第电磁感应定律求出感应电动势的大小，根据闭合电路欧姆定律求出感应电流的大小；
(5)结合安培力、牛顿运动定律等知识分析其他相关问题.

## Slide 45
2.线框进入磁场的图像问题(如下表所示)
类型 | 光滑水平面上运动的正方形线框 | 运动图像 (进入磁场开始计时) | 电流变化图像 (逆时针方向为正) | 分析
不受 外力 |  |  |  | 线框进入磁场时F安＝，v↓，a↓；线框完全进入磁场时，F安＝0，匀速；线框穿出磁场时F安＝，v↓，a↓，电流方向改变
类型 | 光滑水平面上运动的正方形线框 | 运动图像 (进入磁场开始计时) | 电流变化图像 (逆时针方向为正) | 分析
不受 外力 |  |  |  | 

## Slide 46
类型 | 光滑水平面上运动的正方形线框 | 运动图像 (进入磁场开始计时) | 电流变化图像 (逆时针方向为正) | 分析
受恒力 |  | 初入磁场时F安＝F |  | 线框初入磁场时F安＝F，线框匀速进入磁场直至线框完全进入，之后F安＝0，线框又匀加速

## Slide 47
类型 | 光滑水平面上运动的正方形线框 | 运动图像 (进入磁场开 始计时) | 电流变化图像 (逆时针方向 为正) | 分析
受恒力 |  | 初入磁场时F安＜F t1与t2可能重合 | t1与t2可能重合 | 线框初入磁场时F安＜F，线框加速，v↑，a↓，直至v最大(v能否到达最大与d有关)，此时F安＝F；线框完全进入磁场后，F安＝0，线框又匀加速

## Slide 48
类型 | 光滑水平面上运动的正方形线框 | 运动图像 (进入磁场开始 计时) | 电流变化图像 (逆时针方向 为正) | 分析
受恒力 |  | 初入磁场时F安＞F t1与t2可能重合 | t1与t2可能重合 | 线框初入磁场时F安＞F，线框减速，v↓，a↓，直至v最小(v能否达到最小与d有关)，此时F安＝F；线框完全进入磁场后， F安＝0，线框又匀加速

## Slide 49
如图所示，两平行虚线间区域存在垂直纸面向里、宽度为l的匀强磁场，梯形abcd是位于纸面内的直角梯形导线框，ab边刚好与磁场区域右边界重合，bc间的距离为2l，ab＞cd.从t＝0时刻起，使线框沿垂直于磁场区域边界的方向以速度v匀速穿越磁场区
域.规定梯形线框中感应电流顺时针方向为正方向，则在线框穿越磁场区域的过程中，下列关于感应电流i随时间t变化的图像可能正确的是 ( )
A B C D

## Slide 50
由楞次定律可知，在0～时间内感应电流方向沿逆时针方向，线框切割磁感线的有效长度越来越短且呈线性递减，感应电动势减小，故感应电流也随时间线性减小；在～时间内感应电流方向沿顺时针方向，只有ad边切割磁感线，有效切割长度不变，则感应电动势不变，故感应电流大小不变；在～时间内感应电流方向沿顺时针方向，线框切割磁感线的有效长度越来越短且呈线性递减，则感应电动势减小，故感应电流也随时间线性减小.故选B.

## Slide 51
电磁感应中的“双杆问题”
电磁感应中的“双杆问题”是综合性问题，涉及电磁感应、安培力、牛顿运动定律和动量定理、动量守恒定律及能量守恒定律等.一般分为以下两种类型.
1.无动力型
初始状态 | 图示 | v-t图像 | 公式 | 收尾速度
光滑导轨宽为L，匀强磁场的磁感应强度为B.两金属棒质量均为m，b棒的初速度为0，a棒的初速度为v0 |  |  | 动量守恒： mv0＝2mvab 末速度： va＝vb＝vab＝ 收尾条件：电流为零 | 最终两金属棒以相同速度做匀速运动
初始状态 | 图示 | v-t图像 | 公式 | 收尾速度
光滑导轨宽为L，匀强磁场的磁感应强度为B.两金属棒质量均为m，b棒的初速度为0，a棒的初速度为v0 |  |  |  | 最终两金属棒以相同速度做匀速运动

## Slide 52
初始状态 | 图示 | v-t图像 | 公式 | 收尾速度
光滑导轨左、右宽分别为2L、L，匀强磁场的磁感应强度为B，两金属棒质量均为m，b棒的初速度为0，a棒的初速度为v0 |  |  | BLva＝B·2Lvb 即va＝2vb 对a：－BL·Δt＝mva－mv0 对b：B·2L·Δt＝mvb 所以2m(v0－va)＝mvb va＝v0，vb＝v0 收尾条件：电流为零 | 最终两金属棒做匀速运动，运动速度与所在处导轨的宽度成反比
初始状态 | 图示 | v-t图像 | 公式 | 收尾速度
光滑导轨左、右宽分别为2L、L，匀强磁场的磁感应强度为B，两金属棒质量均为m，b棒的初速度为0，a棒的初速度为v0 |  |  |  | 最终两金属棒做匀速运动，运动速度与所在处导轨的宽度成反比

## Slide 53
2.有动力型
初始状态 | 图示 | v-t图像 | 公式 | 收尾速度
光滑导轨宽为L，匀强磁场的磁感应强度为B，两金属棒质量均为m、总电阻为r，b棒的初速度为0，a棒在恒力F作用下从静止开始运动 |  |  | 对a：F－ ＝maa 对b： ＝mab aa＋ab＝ 最终：aa＝ab＝ 收尾条件：电流恒定 | 最终两金属棒以相同的加速度做匀加速运动
初始状态 | 图示 | v-t图像 | 公式 | 收尾速度
光滑导轨宽为L，匀强磁场的磁感应强度为B，两金属棒质量均为m、总电阻为r，b棒的初速度为0，a棒在恒力F作用下从静止开始运动 |  |  |  | 最终两金属棒以相同的加速度做匀加速运动

## Slide 54
初始状态 | 图示 | v-t图像 | 公式 | 收尾速度
光滑导轨左、右宽分别为2L、L，匀强磁场的磁感应强度为B，两金属棒质量均为m、总电阻为r，b棒的初速度为0，a棒在恒力F作用下从静止开始运动 |  |  | 对a：F－BIL＝maa 对b：2BIL＝mab I＝ 2aa＋ab＝ 最终：aa＝2ab 收尾条件：电流恒定 | 最终两金属棒做匀加速运动，加速度不同，加速度与棒所在处导轨的宽度成反比
初始状态 | 图示 | v-t图像 | 公式 | 收尾速度
光滑导轨左、右宽分别为2L、L，匀强磁场的磁感应强度为B，两金属棒质量均为m、总电阻为r，b棒的初速度为0，a棒在恒力F作用下从静止开始运动 |  |  |  | 最终两金属棒做匀加速运动，加速度不同，加速度与棒所在处导轨的宽度成反比

## Slide 55
(多选)如图所示，间距均为L的光滑平行倾斜导轨与足够长的光滑平行水平导轨在M、N处平滑连接，虚线MN右侧有竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场.a、b是两根粗细均匀的金属棒，质量均为m，电阻分别为R和2R.b棒静止于水平导轨上，初始时与MN相距s.a棒由静止从倾斜轨道上距水平面高度为h处下滑，运动过程中与b棒始终没有接触，且两棒始终垂直于导轨.不计导轨的电阻，重力加速度为g，下列说法正确的是 ( )
A.a棒刚进入磁场时，回路中感应电流大小为
B.b棒的最大速度为
C.整个过程中，b棒上产生的焦耳热为
D.稳定后，a、b棒间的距离为s－
AD

## Slide 56
设a棒下落到底端刚进入磁场瞬间的速度大小为va，由机械能守恒定律可得mgh＝m，解得va＝，则a棒刚进入磁场时产生的感应电动势的大小为E＝BLva＝BL，由闭合电路欧姆定律知，回路中感应电流大小为I＝＝ ，故A正确；

## Slide 57
由右手定则和左手定则可知b棒所受安培力水平向右，b棒从静止开始向右做加速运动，a棒所受安培力水平向左，a棒进入磁场后以初速度va＝做减速运动，直到a、b棒达到共速，之后一起做匀速直线运动，b棒的速度达到最大，由a、b棒组成的系统动量守恒，可知mva＝(m＋m)v共，解得b棒的最大速度为v共＝，故B错误；
a、b棒所受的安培力始终等大反向，整体所受的合外力为零.

## Slide 58
在运动过程中由能量守恒可得m＝(m＋m)＋Q总，又v共＝，联立解得Q总＝mgh，而a、b棒串联，则产生的焦耳热之比等于电阻之比，由此可得b棒上产生的焦耳热为Qb＝mgh×＝mgh，故C错误；b棒从静止开始向右做加速运动的过程中，由动量定理有BLt＝mv共，又q＝t＝＝，联立解得a、b棒在水平导轨上的位移差x＝，故稳定后，a、b棒间的距离为s－，故D正确.故选A、D.