## Slide 1
第五章 传感器
1.认识传感器
2.常见传感器的工作原理及应用

## Slide 2
传感器
1.定义
能够感受力、温度、光、声、化学成分等非电学量，并能把它们按照一定的规律转换为电压、电流等电学量，或转换为电路的通断的元件.
2.非电学量转换为电学量的意义
把非电学量转换为电学量，可以方便地进行测量、传输、处理和控制.
3.传感器应用的一般模式

## Slide 3
4.传感器的种类
利用物质的物理特性或物理效应 | 力传感器
 | 磁传感器
 | 声传感器
利用电化学反应原理 | 离子传感器
 | 气体传感器
利用生物活性物质的选择性来识别和测定生物化学物质 | 酶传感器
 | 微生物传感器
 | 细胞传感器

## Slide 4
光敏电阻
1.特点
光照越强，电阻越小.
2.原理
无光照时，载流子极少，导电性能差；随着光照的增强，载流子增多，导电性变好.(载流子：电路中做定向移动形成电流的微粒)
3.作用
把光照强弱这个光学量转换为电阻这个电学量.

## Slide 5
金属热电阻和热敏电阻
1.金属热电阻
(1)特点：电阻率随温度的升高而增大.
(2)制作材料：金属.
(3)优点：化学稳定性好，测温范围大.
2.氧化锰热敏电阻
(1)特点：电阻率随温度的升高而减小.
(2)制作材料：氧化锰(具有半导体性质).
(3)优点：灵敏度好.
3.作用
它们都将温度这个热学量转换为电阻这个电学量.

## Slide 6
电阻应变片
1.金属的电阻应变效应
金属导体在外力作用下发生机械形变(伸长或缩短)时，其电阻随着它所受机械形变的变化而发生变化的现象，称为金属的电阻应变效应.
2.半导体材料的压阻效应
当单晶半导体材料沿某一轴向受到外力作用时，其电阻率发生变化的现象，称为压阻效应.

## Slide 7
3.实例
金属电阻应变片应用了金属的电阻应变效应，半导体电阻应变片应用了半导体材料的压阻效应.
4.作用
电阻应变片利用电阻应变效应制成，能够把物体形变这个力学量转换为电阻这个电学量.

## Slide 8
霍尔元件
1.构造
很小的矩形半导体薄片上，制作四个电极E、F、M、N.
2.霍尔电压
如图所示，E、F间通入恒定电流I，同时外加与薄片垂直的磁场B，则M、N间出现霍尔电压UH，UH＝k，k为霍尔系数，由该金属薄片的导体性质决定，d为薄片厚度.
3.作用
把磁感应强度这个磁学量转换为电压这个电学量.

## Slide 9
光敏电阻、金属热电阻和热敏电阻的应用
1.光敏电阻
(1)特点
光敏电阻一般由硫化镉等半导体材料制成，硫化镉表面受到的光照强度不同时，两个电极间的电阻也不一样.

## Slide 10
(2)特性
光敏电阻的电阻值随光照的增强而减小.光敏电阻在被光照射时电阻发生变化，这样光敏电阻可以把光照强弱转换为电阻大小这个电学量.
(3)光敏电阻的工作原理
光敏电阻在被光照射时电阻发生变化，原因是其构成物质为半导体材料，无光照时，载流子极少，导电性能差；随着光照的增强，载流子增多，导电性能变好.

## Slide 11
2.金属热电阻和热敏电阻
(1)金属热电阻
有些金属的电阻率随温度的升高而增大，这样的电阻也可以制作温度传感器，称为热电阻.如铂电阻温度计.如图甲所示为某金属热电阻的电阻值随温度变化的关系图像.
甲 乙

## Slide 12
(2)热敏电阻
热敏电阻由半导体材料制成，其电阻值随温度的变化比较明显，温度升高，电阻减小或增大，如图乙所示为某种热敏电阻的电阻值随温度变化的特性曲线.
(3)二者的区别与联系
金属热电阻和热敏电阻都能够把温度这个热学量转换为电阻这个电学量.相比而言，金属热电阻的化学稳定性好，测温范围大，但灵敏度较差，而热敏电阻的灵敏度较好.
(4)用途
热敏电阻是一种灵敏度极高的温度传感器，在测温过程中反应非常快.电子体温计及家用电器(空调、冰箱等)中的温度传感器，主要使用热敏电阻.

## Slide 13
BD
(多选)某光控开关控制电路如图所示，R1为光敏电阻(电阻值随光照强度的减弱而增大)，R2为滑动变阻器，电源内阻忽略不计.当光控开关两端电压升高到一定值时，照明系统打开.以下说法正确的是 ( )
A.光照强度减弱时，光控开关两端电压降低
B.将R2的滑片P向下滑动，能使傍晚时照明系统更早打开
C.将R2的滑片P向上滑动，能使傍晚时照明系统更早打开
D.保持R2的滑片位置不变，换用电动势更大的电源，能使
傍晚时照明系统更早打开

## Slide 14
光照强度减弱时，R1电阻变大，R1两端电压为U1＝·E＝·E，可知R1两端的电压变大，即光控开关两端电压升高，故A错误；要使照明系统更早打开，即在R1阻值不变时增大R1两端的电压，根据A选项中的分析可知，减小R2或增大电源电动势可达到目的，故可以将R2的滑片P向下滑动或换用电动势更大的电源，故B、D正确，C错误.故选B、D.

## Slide 15
霍尔效应
外部磁场使运动的载流子受到洛伦兹力，在导体板的一侧聚
集，在导体板的另一侧会出现多余的另一种电荷，从而形成横向
电场；横向电场对载流子施加与洛伦兹力方向相反的静电力，当
静电力与洛伦兹力达到平衡时，电极M、N间会形成稳定的电压，如图所示.霍尔元件中MN方向长度为l2，则q＝qvB.利用I＝nqSv及S＝l2d，整理后得UH＝.令k＝，因n为材料单位体积的载流子个数，q为单个载流子的电荷量，它们均为常数，所以UH＝k，UH与B成正比，这就是霍尔元件能把磁学量转换成电学量的原因.

## Slide 16
霍尔元件是实际生活中的重要传感器元件之一，广泛应用于测量和自动控制等领域.如图所示为一长度一定的霍尔元件，磁感应强度为B的匀强磁场垂直于霍尔元件的工作面向下，在元件中通入图示从E到F方向的电流I，元件中的载流子带负电荷.下列说法中正确的是( )
A.该元件能把电学量转化为磁学量
B.该元件C面的电势高于D面的
C.如果用该元件测赤道处地磁场的磁感应强度，应保持工作面水平
D.如果流过霍尔元件的电流大小不变，则元件C、D面的电势差与磁场的磁感应强度成正比
D

## Slide 17
霍尔元件是能够把磁学量转换为电学量的传感器，
故A错误；根据左手定则可知，带负电的电荷向C面偏转，
C面带负电，D面带正电，所以D面的电势高，故B错误；
在测定地球赤道处地磁场的磁感应强度时，应将元件的工作面保持竖直，让磁场垂直通过元件的工作面，故C错误；运动电荷最终在静电力和洛伦兹力的作用下处于平衡状态，设霍尔元件的长、宽、高分别为a、b、d，则有q＝qvB，电流的微观表达式为I＝nqvS＝nqvbd，所以UH＝，如果流过霍尔元件的电流大小不变，则元件C、D面的电势差与磁场的磁感应强度成正比，故D正确.故选D.