## Slide 1
第五章 传感器
3.利用传感器制作简单的自动控制装置

## Slide 2
实验目的
(1)知道干簧管、光敏电阻、三极管、二极管、电磁继电器的功能.
(2)会利用传感器制作简单的自动控制装置.
(3)掌握门窗防盗报警装置和光控开关的工作原理.

## Slide 3
实验器材
1.发光二极管
具有单向导电性，在导电时还能发光.在正向电压作用下电阻很小，处于导通状态；在反向电压作用下电阻很大，处于截止状态.

## Slide 4
2.三极管
全称为半导体三极管，也称双极型晶体管、晶体三极管，是一种控制电流的
半导体器件.其作用是把微弱电流放大成幅度值较大的电流，也可作为无触点开关
使用.
3.电磁继电器
电磁继电器是一种电子控制器件，它具有控
制系统(输入回路)和被控制系统(输出回路)，通
常应用于自动控制电路中，它实际上是用较小的
电流、较低的电压去控制较大的电流、较高的电
压的一种“自动开关”.

## Slide 5
门窗防盗报警装置工作原理与分析
在“利用传感器制作简单的自动控制装置”实验中，如图甲所示是简单的门窗磁控防盗报警装置示意图.门框上沿嵌入一小块永磁体M，门框内与M相对的位置嵌入干簧管SA，并将干簧管接入报警电路.
甲 乙

## Slide 6
(1)如图乙所示，干簧管SA作为传感器，用于感知磁体磁场是否存在，电磁继电器(虚线方框部分)作为执行装置，发光二极管LED显示电路是否处于正常工作状态，蜂鸣器H用于报警提醒.电路中P点应接直流电源的 (填“正极”或“负极”).
甲
由于二极管具有单向导电性，故电路中P点应接直流电源的正极.
正极
乙

## Slide 7
(2)连接好电路，闭合开关S接通电源，将磁体靠近和离开干簧管，请分别观察并记录两种实验现象至下表中.
实验操作 | 磁体M靠近干簧管 | 磁体M离开干簧管
实验现象 |  | 
蜂鸣器不发声，二极管发光 二极管不发光，蜂鸣器发声
磁体M靠近干簧管，干簧管两片簧片被磁化相吸，继电器的动触点与a接通，发光二极管发光，蜂鸣器电路断开，蜂鸣器不发声.磁体M离开干簧管，干簧管断开，继电器的动触点与b接通，二极管不发光，蜂鸣器发声.
乙

## Slide 8
电磁继电器工作原理与分析
现有热敏电阻、电炉丝、电源、电磁继电器、滑动变阻器、开关和导线若干，如图所示.试设计一个温控电路，要求温度低于某一值时，电炉丝自动通电供热，超过某一值时又可以自动断电.画出电路图并说明工作过程.
见解析

## Slide 9
热敏电阻RT与滑动变阻器及电磁继电器构成低压控制电路，电路图如图
所示.
当温度低于某一值时，热敏电阻的阻值很大，流过电磁继电器的电流很小，电磁继电器无法吸引衔铁P，K处接通，电炉丝处于加热状态；当温度高于某一值时，热敏电阻的阻值变得很小，通过电磁继电器的电流较大，电磁继电器吸引衔铁P，K处断开，电炉丝停止加热.

## Slide 10
光控开关工作原理与分析
为了节能和环保，一些公共场所使用光控开关控制照明系统.光控开关可采用光敏电阻来控制，光敏电阻是阻值随着光的照度的改变而发生变化的元件(照度可以反映光的强弱，光越强照度越大，照度单位为lx).某光敏电阻RG在不同照度下的阻值如表所示.
照度/lx | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2
电阻/kΩ | 75 | 40 | 28 | 23 | 20 | 18
甲 乙

## Slide 11
(1)根据表中数据，请在图乙给定的坐标系中描绘出该光敏电阻阻值随照度变化的曲线，并说明阻值随照度变化的特点.
照度/lx | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2
电阻/kΩ | 75 | 40 | 28 | 23 | 20 | 18
乙
见解析
光敏电阻的阻值随照度变化的曲线如图甲所示.
特点：光敏电阻的阻值随光的照度的增大非线性减小.

## Slide 12
(2)如图甲所示，当1、2两端所加电压上升至2 V时，控制开关自动启动照明系统，请利用下列器材设计一个简单电路.给1、2两端提供电压，要求当天色渐暗，照度降低至1.0 lx时启动照明系统，在虚线框内完成电路原理图(不考虑控制开关对所设计电路的影响).
提供的器材如下：
电源E(电动势3 V，内阻不计)；
定值电阻R1＝10 kΩ，R2＝20 kΩ，R3＝40 kΩ
(限选其中之一并在图中标出)；
开关S及导线若干.
照度/lx | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2
电阻/kΩ | 75 | 40 | 28 | 23 | 20 | 18
甲
见解析

## Slide 13
电路原理图如图乙所示.给1、2两端提供电压，要求当天色渐暗，照度降低至1.0 lx时启动照明系统，即此时光敏电阻的阻值为20 kΩ，两端电压为2 V，电源电动势为3 V，所以应加上一个分压电阻，分压电阻的阻值为10 kΩ，即选用R1.
乙

## Slide 14
热敏电阻及其应用
(1)热敏电阻指用半导体材料制成，电阻值随温度变化明显的电阻.
(2)热敏电阻分正温度系数和负温度系数热敏电阻两类，电阻值随温度升高而增大的是正温度系数热敏电阻(PTC)；电阻值随温度升高而减小的是负温度系数热敏电阻(NTC).常用的是负温度系数热敏电阻.

## Slide 15
图甲是某型号负温度系数热敏电阻R1的阻值随温度t变化的图像(已做近似处理)，图乙是用R1做测温探头的某热敏电阻温度计的电路图，其中电源电压可在0.6～1.2 V之间调节，R0是阻值为100 Ω的定值电阻.该电路工作原理是：将R1放入待测温度处，闭合开关，调节电源电压，使电路中电流保持2 mA不变，可直接从温度计表盘上读出待测温度.下列说法正确的是 ( )
A.温度计表盘上显示30 ℃时，电源电压为0.68 V
B.该电路中R1允许接入的阻值范围为200～500 Ω
C.该热敏电阻温度计的测温范围为0～30 ℃
D.该电路中R1工作时功率范围为1.2～2.4 mW
甲 乙
B

## Slide 16
温度计表盘上显示30 ℃时，R1电阻为
280 Ω，电路中电流恒为2 mA不变，则电源电
压为U＝I(R1＋R0)＝2×10－3A×380 Ω＝0.76 V，
故A错误；当电源电压为1.2 V时，电路中电阻
阻值最大，有R1max＝－R0＝500 Ω，当电源电压为0.6 V时，电路中电阻阻值最小，有R1min＝－R0＝200 Ω，由图甲可知热敏电阻R1的阻值随温度t变化的关系式为R1＝520－8t(Ω)，代入数据可知该热敏电阻温度计的测温范围为2.5℃≤t≤40℃，故B正确，C错误；根据电功率的计算公式P＝I2R1，代入热敏电阻的阻值范围，解得该电路中R1工作时功率范围为0.8～2 mW，故D错误.故选B.
甲 乙

## Slide 17
传感器在实际问题中的应用
以传感器为桥梁可以将多方面的物理知识整合在一起，在实际问题中既可以直接考查传感器知识，也可以考查敏感元件的敏感特性，几种传感器及与其相联系的物理知识，如表所示.
传感器种类 | 敏感元件 | 与之相联系的物理知识
光电传感器 | 光敏电阻 | 直流电路问题
温度传感器 | 热敏电阻 | 直流电路问题
力传感器 | 压敏电阻 | 力、运动与直流电路
电容传感器 | 电容器 | 力、运动与含容电路

## Slide 18
压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小.有一位同学利用压敏电阻设计了判断小车运动状态的装置，其工作原理如图甲所示.将压敏电阻和一块挡板固定在水平光滑绝缘小车上，中间放置一个绝缘重球.小车在水平面内向右做直线运动的过程中，电流表示数如图乙所示，0～t1时间内小车向右做匀速直线运动.下列判断正确的是 ( )
A.t1～t2时间内，小车做匀速直线运动
B.t1～t2时间内，小车做匀加速直线运动
C.t2～t3时间内，小车做匀速直线运动
D.t2～t3时间内，小车做匀加速直线运动
D
甲 乙

## Slide 19
分析题图乙中电流随时间的变化关系可以得出，在t1～t2时间内，电流增大，表明题图甲中压敏电阻的阻值逐渐减小，即压敏电阻受到的压力逐渐增大，所以可判断小车在向右做加速度逐渐增大的加速运动；在t2～t3时间内，电流在较大数值上保持恒定，说明电阻保持一个较小值，即受到较大的压力且保持恒定，说明小车在向右做匀加速直线运动.故选D.
甲 乙