## Slide 1
第5章 光的干涉、衍射和偏振
第2节 科学测量：用双缝干涉测光的波长

## Slide 2
实验原理、器材和步骤
1.实验目的
(1)用双缝干涉实验装置测量光的波长.
(2)学习测量微小距离的方法.
2.实验器材
光具座、双缝干涉仪(由光源、滤光片、单缝、双缝、遮光筒、毛玻璃屏、测量头组成)、学生电源.
3.实验原理与设计
根据双缝干涉的条纹间距公式可得λ＝Δy，分别测量d、l和Δy，可求得光波波长.

## Slide 3
4.实验步骤
(1)如图所示，在光具座上把各光学元件装配好.从遮光筒上取下双缝，打开电源，调节光源的高度，直到光束能沿遮光筒的轴线射到毛玻璃屏的中心.放上单缝和双缝，使它们的距离为5～10 cm，并保持相互平行.注意各光学元件中心应大致位于遮光筒的轴线上.
(2)观察光屏上的白光干涉条纹的特点.给光源加上不同的滤光片，看条纹的色彩、间距发生了什么变化，相邻亮条纹(或暗条纹)的间距是否相等.
(3)记下双缝间的距离d和双缝到光屏的距离l.

## Slide 4
(4)转动手轮，先使分划板中心刻线对准某条亮条纹中心，如图所示，记下此时的读数.继续转动手轮，使分划板中心刻线移过n条条纹，对齐另一亮条纹中心，再记下此时的读数.转动手轮进行测量时，一次测量中不要反向旋转.
(5)把测量结果记录在数据表格中，算出两次读数之差，并求出相邻亮条纹(或暗条纹)的平均间距Δy.求出光的波长.

## Slide 5
数据处理
1.转动手轮，使分划板中心刻线对齐某条亮条纹的中央，记下手轮上的读数a1；转动手轮，使分划板中心刻线移动至另一条亮条纹的中央，记下此时手轮上的读数a2；并记下两次测量的条纹数n，则相邻两亮条纹间距Δy＝.
2.用刻度尺测量双缝到光屏的距离l(双缝间距d是已知的).
3.将测得的l、Δy代入Δy＝λ，求出光的波长λ.
4.多次重复上述步骤，求出波长的平均值.
5.换用不同的滤光片，重复上述实验.

## Slide 6
误差分析
1.测双缝到屏的距离l带来的误差，可通过选用毫米刻度尺，进行多次测量求平均值的办法来减小.
2.测条纹间距Δy带来的误差.
(1)干涉条纹没有调到最清晰的程度.
(2)分划板刻线与干涉条纹不平行，中心刻线没有恰好位于条纹中心.
(3)测量多条亮条纹间的距离时读数不准确.

## Slide 7
测量头及读数
实验中干涉条纹间距的测量使用的仪器称为“测量头”， 测量头由分划板、目镜、手轮等构成，如图所示，测量时先转动测量头，让分划板中心刻线与干涉条纹平行，然后转动手轮，使分划板向左(或向右)移动，直至分划板的中心刻线与条纹的中心对齐，记下此时读数，再转动手轮，用同样的方法测出n个亮纹间的距离a，则可求出相邻两亮条纹间的距离为Δx＝.

## Slide 8
如图所示，在“用双缝干涉测量光的波长”的实验中.要增大观察到的条纹间距，正确的做法是( )
A.增大双缝与测量头间的距离
B.增大单缝与双缝间的距离
C.增大滤光片与单缝间的距离
D.增大单缝与光源间的距离
A
根据条纹间距公式Δy＝λ可知，增大单缝与双缝间的距离、增大滤光片与单缝间的距离、增大单缝与光源间的距离都不会改变条纹间距，故B、C、D错误；增大双缝与测量头间的距离，即l增大，则条纹间距增大，故A正确.故选A.

## Slide 9
现用如图甲所示的双缝干涉实验装置来测量光的波长.
(1)在组装仪器时单缝和双缝应该相互 (填“垂直”或“平行”)放置.
在组装仪器时单缝和双缝应该相互平行放置.
平行

## Slide 10
(2)已知测量头主尺的最小刻度是毫米，副尺上有50分度.某同学调整手轮使测量头的分划板中心刻线与某亮条纹中心对齐，并将该亮条纹定为第1条亮纹，此时测量头上游标卡尺的读数为1.16 mm；接着再同方向转动手轮，使分划板中心刻线与第6条亮纹中心对齐，此时测量头上游标卡尺的示数如图乙所示，则读数为 mm.已知双缝间距d＝2.00×10－4 m，测得双缝到毛玻璃屏的距离l＝0.800 m，所测光的波长λ＝ nm(保留三位有效数字).
15.02 693

## Slide 11
主尺刻度与游标尺刻度示数之和是测量头示数.游标尺是50分度的，每小格与主尺的差值为0.02 mm，其读数为15 mm＋1×0.02 mm＝15.02 mm.两相邻条纹的间距Δx＝＝ mm＝2.772 mm，根据Δx＝λ，得λ＝＝ m＝6.93×10－7 m＝693 nm.

## Slide 12
先测量n个条纹的间距，再求出Δx，是采用了微量累积法，“用单摆测重力加速度”的实验中单摆周期的测量采用了微量累积法；“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验中合力的测量采用了等效替代法；“探究弹簧弹力与形变量的关系”的实验中弹簧的形变量的测量没有采用微量累积法.故选C.
(3)为减小误差，该实验并未直接测量相邻亮条纹间的距离Δx，而是先测量n个亮条纹的间距，再求出Δx.下列实验采用了类似方法的有 .
A.“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验中合力的测量
B.“探究弹簧弹力与形变量的关系”的实验中弹簧的形变量的测量
C.“用单摆测重力加速度”的实验中单摆的周期的测量
C

## Slide 13
1.明确条纹间距公式Δy＝λ中各物理量的意义，通过实验观察和理论总结理解条纹间距与波长成正比关系，是正确测量光的波长的关键.
2.双缝干涉实验中测量相邻亮条纹间距时采用了“微量累积法”来减小测量误差，与测单摆周期使用了类似方法.